Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от ________________ №_____

Порядок

организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей.

1.	Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации временного электроснабжения потребителей в в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей в муниципальном образовании «Велижский район» (далее Порядок) определяет порядок формирования, содержания, применения парка передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (далее - РИСЭЭ) для организации временного электроснабжения потребителей.

  - Требования Порядка не распространяются на стационарные РИСЭЭ.

- Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ

2.1.   Количественный и качественный состав парка передвижных РИСЭЭ, необходимых для обеспечения безопасности электроснабжения, порядок учета и размещение площадок хранения определяется и утверждается Администрацией муниципального образования «Велижский район» (далее – Администрация) в соответствии с приложением к настоящему порядку. Общий перечень РИСЭЭ утверждается решением комиссией по чрезвычайным ситуациям при Администрации муниципального образования «Велижский район».

  - Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Администрации муниципального образования «Велижский район»  (далее – КЧС) разрабатывает перечень потребителей требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения и представляет его на утверждение в Администрацию.

  - Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации, ремонту РИСЭЭ несут собственники, законные владельцы  РИСЭЭ, которые обязаны обеспечить эксплуатацию РИСЭЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.

  - РИСЭЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению. Собственник, законный владелец  РИСЭЭ обязан обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, регулировочных, испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования.

  - Собственник, законный владелец РИСЭЭ обязан обеспечить возможность перемещения РИСЭЭ.

  - Перечни РИСЭЭ находящиеся у собственников, законных владельцев РИСЭЭ, а также консолидированные по муниципальному образованию «Велижский район» перечни РИСЭЭ должны содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике, законном владельце с указанием контактной информации и сведений о лицах ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.

  - Консолидированный по муниципальному образованию «Велижский район» перечень РИСЭЭ должен постоянно храниться у секретаря КЧС.

2.8       Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭЭ определяются решением КЧС.

2.9.     В случае выхода из строя РИСЭЭ, собственник, законный владелец обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭЭ, а также информировать КЧС о факте выхода из строя и предполагаемых сроках восстановления работоспособности РИСЭЭ.

3.     Определение порядка применения РИСЭЭ

  - Приоритетность и порядок применения РИСЭЭ в случае, если заседание КЧС  не созывается, определяется собственниками, законными владельцами РИСЭЭ.

  - В случае созыва заседания КЧС, приоритетные направления использования РИСЭЭ определяются КЧС, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭЭ, с учетом тяжести возникшего нарушения электроснабжения, прогноза развития аварийной ситуации, расположения мест хранения РИСЭЭ, гидрометеорологической обстановки, иных местных условий.

  - При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей собственными РИСЭЭ, в случае дальнейшей необходимости - резервными источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой потребители подключены, либо РИСЭЭ принадлежащих МЧС. Применение РИСЭЭ организаций для осуществления временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данных организаций, должно быть обосновано и осуществляется только при наличии технической возможности и согласии собственника РИСЭЭ.

  - Потребители электроэнергии, включенные в перечень потребителей, временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭЭ, должны согласовать с сетевой организацией  точку и способ подключения РИСЭЭ к своим электроустановкам.

4.    Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ

  - Доставку, подключение РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения социально значимых объектов и бытовых потребителей - абонентов данной организации осуществляет персонал данной организации. Порядок действий персонала при подключении РИСЭЭ определяется внутренними инструкциями организации.

  - Доставку РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения потребителей - абонентов данной организации не являющихся бытовыми потребителями (в т.ч. промышленные потребители, социально-значимые объекты) осуществляет собственник, владелец  электроустановки, к которой подключается РИСЭЭ.

4.3  Порядок организации временного электроснабжения потребителей не являющихся абонентами данной организации определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг между собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение. При применении РИСЭЭ, принадлежащих органам исполнительной власти и иным муниципальным  учреждениям порядок организации временного электроснабжения определяется по решению Администрации, согласованному с потребителем электрической энергии.

Все необходимые для подключения РИСЭЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный персонал, знающий схему электроустановки, прошедший необходимое обучение и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.

4.4. С целью минимизации времени на организацию временного электроснабжения потребителей, в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭЭ, разрабатываются регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения отдельных потребителей (социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения) включающие в себя в том числе:

- порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭЭ;

- последовательность выполнения оперативных переключений;

- технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя;

- схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭЭ.

Регламенты (карты действий) разрабатываются и утверждаются собственником, законным владельцем РИСЭЭ.

  - Во всех случаях при подключении РИСЭЭ должна быть выполнены технические мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭЭ в питающую сеть, в том числе путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.). О выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭЭ и подаче напряжения от РИСЭЭ в электроустановки потребителя докладывается оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии.

  - Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической документацией действующей для персонала организации собственника электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).

  - Порядок оплаты электроэнергии при организации временного электроснабжения РИСЭЭ определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Продолжительность работы РИСЭЭ.

5.1. Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.).

Приложение

Сводный перечень РИСЭЭ

| № п/п | Собственник, адрес местонахождения РИСЭЭ | Модель (марка) | Мощность, кВт | Уровень выходного напряжения (линейное, фазное), количество фаз | Вид установки (стационарный/передвижной) | Схема соединения обмоток генератора (треугольник/звезд/иное), состояние нейтрали (изолированная/глухозаземленная) | Наличие оборудованной точки подключения генератора (да/нет) | Тех. состояние РИСЭЭ (готов к немедленному включению, да/нет) | Способ включения на нагрузку (А/Р/И)* | Штатный объем запаса топлива, л. и время непрерывной работы при номинальной нагрузке, ч | Лицо, ответственное за эксплуатация РИСЭЭ (ФИО, должность, тел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Коммунресурс», г. Велиж, МО Велижское г/п, МО «Велижский район» | ЭД-16-Т400-IРП | 16 | 3 фазы 380В | передви-жной | Звезда изолирован-ная | да | да | р | 50 л. 11 час | Техник-электрик Рябов О.И. |
| 2 | Руднянский ЦТКОЭ Смоленского филиала «Центр-Телеком» РУС г. Велиж, ул. Советская | GNR 5000A | 5 | 3 фазы 380В | передвижной | Звезда изолирован-ная | да | да | р | 25 л. 12 час | Начальник Семёнов Александр Иванович |
| 3 | Котельная МО Селезнёвское с/п, д. Селезни, МО «Велижский район» | БЭС-120ЕТ | 10 | 3 фазы 380В | передвижной | Звезда изолирован-ная | да | да | р | 10 л. 3 час | Директор Селезнёвского МУП «Коммунресурс» Посирелов Владимир Александрович |
| 4 | ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» | Ricardo 100 GF2 | 100 | 3 фазы 380В | передвижной | Звезда изолирован-ная | да | да | р | 55 л. 8 час | Электрик Гороховец Виктор Валентинович |
| 5 | Велижский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго» | ЭД – 30С – Т400 – 1РПМ13 | 30 | 3 фазы 380В | передвижной | Звезда изолирован-ная | да | да | р | 40 л. 12 час | Мастер Болтунов Владимир Викторович |

*  А – автоматика включения,

Р – перекидной рубильник,

И – иное (дать пояснения).