проект

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Печенковского сельского поселения

на 2014-2024г.г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1.  Схема  водоснабжения

Часть 1.Существующее положение в сфере водоснабжения

# Часть 2.Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

# Часть 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

# Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

# Часть 5.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

# Часть 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Часть 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Глава 2. Схема водоотведения

# Часть 1.Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Приложение 1. Схема водоснабжения д. Печенки

2.Схема водоснабжения д.Патики Чепельские

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Печенковское сельское поселение  Велижского района являются Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О  водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания, с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075;2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положений "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*"(утв. Приказом Мин региона России от 29.12.2011 N 635/14), долгосрочная целевая «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Печенковского сельского поселения на 2012-2020 гг.», утвержденная постановлением Администрации Печенковского сельского поселения от 19.12.2011 г №30.

Схема водоснабжения и водоотведения Печенковского сельского поселения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Поселение расположено в  южной части Велижского района в умеренном климатическом поясе. От районного центра г. Велижа  до центра Администрации 14 км., по западной части поселения проходит  дорога с твердым  покрытием  областного  значения Ольша –Невель на Псков, возле которой  от Смоленска идет линия  электропередач.

На западе граничит с лесами  государственного фонда, на юге- западе  с ( СПК «Правда», СПК «Крутовское»)  Крутовского сельского поселения и с юга  с землями Демидовского района по речке Борожанка.

На востоке и на севере и по речке Шахинка  граничит с землями Погорельского сельского поселения.

Рельеф: всхолмленно-волнистая  равнина.

Почвы: меньшая  по  площади  северо-западная  часть - подзолистые слабогумусированные;  остальная территория - дерново-подзолистые среднегумусированные.

Климат: умеренный,  переходящий к  континентальному.  Многолетняя среднегодовая  температура  -  + 4,3 оС,  средняя многолетняя зимы - -5,8 оС, средняя многолетняя лета - + 11,5 оС.  Преобладающее направление ветров - северо-западное и западное,  скорость - 3-4 м/с. Средняя годовая норма осадков колеблется от 534 до 655 мм.

По территории поселения протекает 3 реки длиной от 3  км.  и более.  Общая длина - 10 км.   На территории Печенковского сельского  поселения имеется гидротехническое сооружение (пруд) на реке Ржавка, и там водится карась, ратан.

Территория  Печенковского сельского поселения   включает  в себя  12  деревень из них жилых 9 деревень, в которых проживает 387 человек: д.Печенки, д.Большие Коряки, д.Большая Ржава, д. Колотовщина, д. Малые Коряки, д.Малая Ржава, д.Патики Плосковские, д.Патики Чепельские, Плоское, и в трех деревнях д.Бохоново, д.Карпеки,  д.Курбатовщина никто не проживает

Административный центр  д. Печенки. Основными отраслями его специализации являются сельскохозяйственное производство. На территории поселения расположена   общеобразовательная школа с филиалом, 2  ФАП, два сельских дома досуга, две сельские библиотеки, имеется отделение связи, два магазина Райпо.

Запасы пресной  воды  составляют 14  тыс. куб.км.(5 водонапорных башен 20 водозаборных  колонок  и    шахтные колодцы).

Глава I

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории Печенковского сельского поселения  водоснабжение населения организует Администрация Печенковского сельского поселения в соответствии с Положением ст 14 ФЗ от 06.10.2003г. №131 ФЗ ( Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ).

Обеспечение Печенковского сельского поселения  осуществляется из 4-х подземных водозаборов:

д. Печенки – 1 артезианская скважина (полный амортизационный износ,  скважине  более 30лет),

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 3  км., из них реконструировано  774 м. в 2010г. Необходимо реконструировать 400 м. водопровода.

д. Большая Ржава  – 1 артезианская скважина (полный амортизационный износ,  скважине  более 30лет). Протяженность уличной водопроводной сети составляет 800  м. (полный амортизационный износ,  водопроводу  более 30лет).

д.Патики Плосковские . 1 артезианская скважина (полный амортизационный износ,  скважине  более 30лет). Высота водонапорной башни (10 м) недостаточна для обеспечения давления в системе, в следствии чего в домах расположенных на  возвышенности, в том числе и в Патиковском филиале МБОУ Большержавская ООШ давление в системе недостаточно.  Протяженность уличной водопроводной сети составляет 3,5  км.  Необходимо провести реконструкцию 300 м. водовода, т. к. диаметр его 50 мм., и пропускная способность его  недостаточна для обеспечения водой деревни в сезон поливов огородов и в час пик.

д.Патики Чепельские  . 1 артезианская скважина (полный амортизационный износ,  скважине  более 30лет).Протяженность уличной водопроводной сети составляет 1,5  км. (полный амортизационный износ,  водопроводу  более 30лет).

Информация по водонапорным башням, расположенных на территории Печенковское сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Техническое состояние | Место расположения | Численность населения пользующегося водой из данного водопровода | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 15 м | д.Печенки | 143 ч. 30 голов КРС | 1970 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 2 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м | д.Патики Плосковские | 103 ч. 25 голов КРС | 1980 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 3 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м | д.Патики Чепельские | 25 ч. 10 голов КРС | 1970 | Администрация Печенковского сельского поселения |
| 4 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м. | д.Большая Ржава | 28 20 голов КРС | 1971 | Администрация Погорельского сельского поселения |
| 5 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 10 м | д.Большие Коряки | 9 ч. | 1974 | Администрация Печенковского сельского поселения |

Существующий водопровод Печенковского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии. Износ отдельных сетей  водопровода  составляет порядка 70%. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды,  необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену.

- Потребление воды в 2012 году составило:

- годовое потребление воды 			-  15,3 куб.м;

- среднесуточное потребление воды			- 0,013.куб.м;

- максимальное суточное потребление воды 		- 0,015 тыс.куб.м

2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий 				- 5,400 тыс. куб.м;

- водоснабжение объектов общественного-

делового назначения    					- 0,990 тыс. куб.м

3) Сведения о фактических и планируемых   неучтенных  расходах и потерях воды:

- планируемый  неучтенный расход и потеря воды за 2012год - 0,0тыс.куб.м;

Состояние водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год | Протяженность, м | Д у мм | Материал | Колодец, шт. | Задвижка, шт. | Вентель шт. | Пож гидрант | Фактический % износа | Техни ческое состоя ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | д.Печенки | 1970 (реконструкция 2010) | 3000 | 110 | Металлическая труба, полиэтилен | 13 | 1 | 2 | 4 | 50 | удовлетворительное |
| 2 | Водопроводная сеть | д.Патики Чепельские | 1982 | 1500 | 110 | Металлическая труба | 3 | 2 |  | - | 90 | неудовлетворительное |
| 3 | Водопроводная сеть | д. Патики Плосковские | 1978 | 3500 | 110 | Металлическая труба металопластик | 4 | 2 |  | - | 90 | неудовлетворительное |
| 4 | Водопроводная сеть | д. Большая Ржава | 1971 | 800 | 110 | Полиэтилен | 2 | 1 |  | - | 90 | неудовлетворительно |

# ЧАСТЬ 2.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| д.Печенки | 90 | 95 | 50 | есть санитарная охранная зона | 0 |  |
| д.Патики Чепельские | 90 | 90 | 90 | есть санитарная охранная зона | 0 |  |
| д. Патики Плосковские | 90 | 90 | 90 | есть санитарная охранная зона |  |  |
| д. Большая Ржава | 90 | 90 | 90 | есть санитарная охранная зона |  |  |

# ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения по перспективному водопотреблению абонентов Печенковского сельского поселения

| Водопотребление по населённым пунктам Печенковского сельского поселения до реконструкции сетей водоснабжения. |
| --- |
| Наименование поселения | Единица измерения м3/сут. | I этап (2017г) | Расчётный срок (2022г) |
| д.Печенки |  | - | - |
| д.Патики Чепельские |  |  |  |
| д. Патики Плосковские |  |  |  |
| д. Большая Ржава |  |  |  |
| Водопотребление по населённым пунктам Печенковского сельского поселения после реконструкции сетей водоснабжении. м3/сут. |
| д.Печенки |  | - | - |
| д.Патики Чепельские |  |  |  |
| д. Патики Плосковские |  |  |  |
| д. Большая Ржава |  | - | - |

В план мероприятий на 2014 год  включены мероприятия направленные  на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью  улучшения  условий водоснабжения  населения за счет обеспечения более высокой  пропускной способности водопроводных  сетей и выравнивания давления в ветвях  сети, а также с целью сокращения  объемов потерь воды (потери воды при авариях  и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

# ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И  МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Долгосрочной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Печенковское сельское поселение на 2012-2020 гг.» предусматриваются мероприятия по реконструкции сетей  водопровода в д.Патики Плосковские, Реконструкция водонапорной башни в д. Патики Плосковские, Реконструкция водопровода в д. Большая Ржава, Реконструкция водовода в д. Патики Чепельские.

# ЧАСТЬ 5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

# ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочной целевой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Печенковское сельское поселение на 2012-2020 гг.» предусмотрены мероприятия по установка станций обезжелезования в д. Патики Плосковские, д. Печенки, д. Патики Чепельские, д. Большая Ржава Печенковского сельского поселения Велижского района Смоленской области.

# ЧАСТЬ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2012-2020 гг.»  предусматривается  реконструкция сетей водопровода в д.Патики Плосковские, д. Большая Ржава, д. Патики Чепельские, д. Печенки, Печенковского сельского поселения Велижского района Смоленской области.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

# ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В населенных пунктах Печенковского сельского поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения (БОС). Это позволит сократить количество неочищенных выпусков в водоемы района и на рельеф.

Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности производить систему централизованной канализации нецелесообразно. Канализование может быть осуществлено в выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на очистные сооружения.

Ориентировочный размер СЗЗ  у септика – 8 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и"СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"п.1.10, табл.1, прим.6.