Газета муниципального образования Ситьковское сельское поселение

№4 (26) 26 апреля 2016 года

Администрация Ситьковского сельского поселения сообщает, что 05.04.2016 года в 14-00 часов в здании Администрации Ситьковского сельского поселения, расположенном по адресу: ул. Центральная д. 4/1, д. Ситьково, Велижский район, Смоленская область    прошли      публичные слушания по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Ситьковского сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации Ситьковского сельского поселения   от 11.12.2013 № 49,  на 2017 год.

Постановление Администрации Ситьковского сельского поселения от     08.04.2016 № 28 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Ситьковского сельского поселения  на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  распоряжением Администрации Ситьковского сельского поселения от 12.01.2016 №3А-р «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения   Ситьковского сельского поселения  на 2017 год», Уставом муниципального образования Ситьковское сельское поселение (новая редакция)   Администрация Ситьковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Ситьковского сельского поселения на 2017 год согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его подписания Главой муниципального образования Ситьковское сельское поселение, подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информации  Ситьковского сельского поселения «Информационный вестник Ситьковского сельского поселения», и размещению на странице муниципального образования Ситьковское сельское поселение на официальном сайте муниципального  образования «Велижский район» в сети Интернет.

Глава муниципального образования 	                                                    Ситьковское сельское поселение					В.Л. Новиков

Приложение

к постановлению Администрации

Ситьковского сельского поселения

от 08.04.2016 года   № 28

АКТУАЛИЗированная СХЕМа                                          ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ситьковского сельского поселения  на 2017 год

д. Ситьково

2016 год

Содержание

ВВЕДЕНИЕ   Основание для проведения актуализации схемы водоснабжения                               		и водоотведения Ситьковского сельского поселения на 2017 год.

Глава 1.  Схема  водоснабжения

Часть 1. Существующее положение в сфере водоснабжения

# Часть 2.  Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

# Часть 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

# Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

# Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

# Часть 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Часть 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Приложение 1. Схема водоснабжения д. Ситьково; схема водоснабжения д.Узвоз; схема водоснабжения д. Логово; схема водоснабжения д. Бабка; схема водоснабжения д. Ехны; схема водоснабжения д. Корени; схема водоснабжения       д. Кожеки;  схема водоснабжения д. Проявино.

ВВЕДЕНИЕ

«Основание для проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Ситьковского сельского  поселения на 2017 год»

Схема водоснабжения и водоотведения Ситьковского сельского поселения утверждена постановлением Администрации Ситьковского сельского поселения от 11.12.2013 № 49 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения Ситьковского сельского поселения на 2014-2024 годы».

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения производится на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Распоряжения Администрации Ситьковского сельского поселения от 12.01.2016 № 3А-р «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Ситьковского сельского поселения на 2017 год»;

- Предложений от организации, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения, поступивших в Администрацию Ситьковского сельского поселения по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Ситьковского сельского поселения на 2017 год

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Ситьковского сельского поселения предусматривает внесение изменений в связи с реконструкцией  водопроводной сети с заменой  водонапорной башни в                   д. Ситьково, Велижского района Смоленской области.

Схема водоснабжения и водоотведения Ситьковского сельского поселения на период до 2024 года  разработана на основании следующих документов:

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет. Ситьковское сельское поселение входит в состав Велижского района Смоленской области.  Административным центром Ситьковского сельского поселения является д. Ситьково. Центр поселения удалён от областного центра на 140 км, от районного центра   -  15 км.

В настоящее время в Ситьковском сельском поселении имеется централизованное и индивидуальное водоснабжение из подземных скважин или шахтных колодцев,

Глава I

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечение потребителей Ситьковского сельского поселения услугами водоснабжения осуществляет  муниципальное унитарное предприятие «Шанс» (МУП «Шанс»).

Используются 22.5 км сетей водоснабжения. На территории сельского поселения находятся 8 водонапорных башен. Потребление воды всеми потребителями составляет 38,07тыс. куб. м в год.

Жизненно важным для населённых пунктов сельского поселения  остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей  составляет  до 100%, большинство скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета, прочистка).

Информация по водонапорным башням, расположенным на территории Ситьковского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Техническое состояние | Место расположения | Численность населения пользующегося водой из данного водопровода | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 15 м | д. Ситьково | 205 | 2014 | МУП «Шанс» |
| 2 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8 | д. Ехны | 95 | 1976 | МУП «Шанс» |
| 3 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8 м, | д. Корени | 18 | 1976 | МУП «Шанс» |
| 4. | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8 м, | д. Узвоз | 77 | 1967 | МУП «Шанс» |
| 5. | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8 м, | д. Кожеки | 80 | 1976 | МУП «Шанс» |
| 6. | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8 м, | д. Проявино | 14 | 1968 | МУП «Шанс |
| 7. | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 15м, | д. Логово | 100 | 2007 | МУП «Шанс |
| 8. | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8 м, | д. Логово | 133 | 1968 | МУП «Шанс |

Существующий водопровод Ситьковского сельского поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Износ   сетей  водопровода  составляет около 100%. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды,  необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену.

- Потребление воды в 2012 году составило:

- годовое потребление воды 			-  38070.куб.м;

- среднесуточное потребление воды			- 104,3.куб.м;

- максимальное суточное потребление воды 		- 105,0.куб.м

2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий 				16,02 тыс. куб.м;

- водоснабжение объектов общественного-

делового назначения    					       - 22,05 тыс. куб.м

3) Сведения о фактических и планируемых   неучтенных  расходах и потерях воды:

- планируемый  неучтенный расход и потеря воды за 2012год - 0,0 тыс.куб.м;

Состояние водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год | Протяженность,м | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Задви жка, шт. | Вен тель, шт. | Пож гидрант | Фактический % износа | Техни ческое состоя ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | д. Ситьково | 1979 | 2,24 | 100 | Полиэтилен, а/ц,, чугун | 13 | 2 |  | 3 | 100 |  |
|  | Водопроводная сеть | д .Ситьково | 2014 | 1,76 | 100 | Полиэтилен | 16 |  |  |  | 5 |  |
| 2 | Водопроводная сеть | д. Ехны | 1976 | 3 | 100 | полиэтилен | 9 |  |  | 1 | 100 |  |
| 3 | Водопровод ная сеть | д.Узвоз | 1992 | 4 | 75 | полиэтилен | 10 |  |  | 2 | 92 |  |
| 4. | Водопровод ная сеть | д. Корени | 1976 | 2 | 100 | а/ц | 3 |  |  |  | 100 |  |
| 5. | Водопровод ная сеть | д. Кожеки | 1975 | 1,2 | 75 | полиэтилен | 5 |  |  |  | 100 |  |
| 6. | Водопровод ная сеть | д. Бабка | 1975 | 1,3 | 75 | полиэтилен | 5 |  |  |  | 100 |  |
| 7. | Водопровод ная сеть | д. Логово | 1968 | 6 | 75 | полиэтилен | 19 |  |  | 1 | 100 |  |
| 8. | Водопровод ная сеть | д.Проявино | 1968 | 1 | 100 | Полиэтилен, чугун | 5 |  |  |  | 100 |  |

# ЧАСТЬ 2.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| Д. Ситьково | 100 | 70 | 100 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| Д. Ехны | 100 | 70 | 100 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| Д. Узвоз | 92 | 70 | 92 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| Д. Корени | 100 | 70 | 100 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| Д. Кожеки | 100 | 70 | 100 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| Д. Проявино | 100 | 70 | 100 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| Д. Логово | 25 | 50 | 100 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |

# ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения по перспективному водопотреблению абонентов Ситьковского сельского поселения

| Водопотребление по населённым пунктам Ситьковского сельского поселения до реконструкции сетей водоснабжения. |
| --- |
| Наименование поселения | Единица измерения | I этап (2017г) | Расчётный срок (2022г) |
| д.Ситьково | м3/сут. | - | - |
| д. Ехны | м3/сут. | - | - |
| д. Узвоз | м3/сут | - | - |
| д.Корени | м3/сут | - | - |
| д. Кожеки | м3/сут | - | - |
| д. Бабка | м3/сут | - | - |
| д. Проявино | м3/сут | - | - |
| д. Логово | м3/сут | -- | - |
| Водопотребление по населённым пунктам Ситьковского сельского поселения после реконструкции сетей водоснабжении. |
| д.Ситьково | м3/сут. | - | - |
| д. Ехны | м3/сут. | - | - |
| Д.Узвоз | м3/сут | - | - |
| Д. Корени | м3/сут | - | - |
| Д. Кожеки | м3/сут | - | - |
| Д. Бабка | м3/сут | - | - |
| Д. Проявино | м3/сут | - | - |
| Д. Логово | м3/сут | - | - |

В план мероприятий на 2013 год  включены мероприятия,  направленные  на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью  улучшения  условий водоснабжения  населения за счет обеспечения более высокой  пропускной способности водопроводных  сетей и выравнивания давления в ветвях  сети, а также с целью сокращения  объемов потерь воды (потери воды при авариях  и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

# ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И  МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Мероприятия по строительству, реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения Ситьковского сельского поселения не предусматривается долгосрочной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ситьковское сельское поселение на 2013-2017 гг.». Предложения по строительству и реконструкции  возможно будут решены в сл. пятилетке.

# ЧАСТЬ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Мероприятия по строительству, реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения Ситьковского сельского поселения не предусматривается  долгосрочной целевой  программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ситьковское сельское поселение  на 2013-2017 гг.». Предложения по строительству и реконструкции  возможно будут решены в сл. пятилетке.

# ЧАСТЬ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ситьковское сельское поселение на 2013-2017 гг.» не предусматривается новое строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения. Поэтому оценить капитальные вложения не предоставляется возможным. Оценка капитальных вложений по новому строительству, реконструкции  и модернизации возможно будут решены в сл. пятилетке.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

# ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В населенных пунктах Ситьковского сельского поселения  централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения (БОС). Это позволит сократить количество неочищенных выпусков в водоемы района и на рельеф.

Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности производить систему централизованной канализации нецелесообразно. Канализование может быть осуществлено в выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на очистные сооружения.

Ориентировочный размер СЗЗ  у септика – 8 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и"СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"п.1.10, табл.1, прим.6.

Решение Совета депутатов Ситьковского сельского поселения                              от  15 апреля   2016 года       №  11 «Об организации деятельности по противодействию коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования Ситьковское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ситьковское сельское поселение Совет депутатов Ситьковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Ситьковское сельское поселение, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о проверке указанных сведений и их размещению на странице муниципального образования Ситьковское сельское поселение на официальном сайте муниципального  образования «Велижский район» в сети Интернет согласно приложению.

2. Установить, что лицо, замещающее муниципальную должность муниципального образования Ситьковское сельское поселение, в соответствии  с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации Ситьковского сельского поселения «Информационный вестник Ситьковского сельского поселения», и размещению на странице муниципального образования Ситьковское сельское поселение на официальном сайте муниципального  образования «Велижский район» в сети Интернет.

Глава муниципального образования

Ситьковское сельское поселение 					В.Л. Новиков

Приложение

к решению Совета депутатов Ситьковского сельского поселения

от  15.04.2016 года № 11

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Ситьковское сельское поселение, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о проверке указанных сведений и их   размещению на странице муниципального образования Ситьковское сельское поселение на официальном сайте муниципального  образования «Велижский район» в сети Интернет.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется:

- порядок предоставления лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Ситьковское сельское поселение: Главой муниципального образования Ситьковское сельское поселение,      депутатами Совета депутатов Ситьковского сельского поселения (далее – лицо, замещающее  муниципальную должность), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности;

- порядок создания комиссии муниципального образования Ситьковское сельское поселение по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Ситьковское сельское поселение (далее – Комиссия);

- порядок подачи заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- порядок размещения на странице муниципального образования Ситьковское сельское поселение на официальном сайте муниципального  образования «Велижский район» в сети Интернет,  представляемых лицами, замещающими муниципальные должности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному финансовому году, и порядок предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом.

## 2. Порядок представления

лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

2.1. Лица, замещающие муниципальные должности ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Комиссию, создаваемую Советом депутатов Ситьковского сельского поселения (далее – Комиссия), непосредственно секретарю Комиссии.

Указанные сведения представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.

2.2. Лицо, замещающее муниципальную должность представляет ежегодно:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

2.3. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, самостоятельно обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения путем представления новой справки по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014        № 460, в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.1. настоящего раздела.

2.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если действующим законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

2.5. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок проведения проверок

достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности

3.1. Основанием для осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим муниципальную должность (далее также – проверка), является информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с федеральными законами иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных и местных отделений политических партий, межрегиональных, региональных и местных общественных объединений;

в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Смоленской области;

г) общероссийскими, областными и местными средствами массовой информации.

3.2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

3.3. Проверка осуществляется Комиссией. Решение о проведении проверки принимается на заседании Комиссии не позднее 10 дней со дня поступления соответствующей информации и оформляется протоколом Комиссии.

3.4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о начале проверки. Решением Комиссии срок проверки может быть продлен до 90 дней.

3.5. При осуществлении проверки Комиссия вправе:

а) проводить беседу с лицом, замещающим муниципальную должность;

б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность, сведения о доходах и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;

в) получать от лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по представленным им сведениям о доходах и материалам;

г) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

е) готовить проекты запросов (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов, а также запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы и территориальные органы федеральных государственных органов,, государственные органы Смоленской области, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее – органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3.6. В проектах запросов, предусмотренных подпунктом «е» пункта 3.5 настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, которых проверяются

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

д) срок представления запрашиваемых сведений;

е) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);

з) другие необходимые сведения.

3.7. Комиссия обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта – в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, с ходатайством о проведении с ним беседы, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, – в течение 7 рабочих дней со дня обращения лица, замещающего муниципальную должность, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с лицом, замещающим муниципальную должность.

3.8. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 3.7 настоящего Положения; по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

в) обращаться к Комиссии с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 3.7 настоящего Положения.

3.9. Пояснения, указанные в пункте 3.8 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

3.10. Результаты проверки оформляются заключением, которое подписывается председателем Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии или проведения проверки в отношении председателя Комиссии заключение о результатах проверки подписывается заместителем председателя Комиссии. В заключении о результатах проверки отражаются рекомендации по принятию Комиссией решений.

3.11. По окончании проверки Комиссия обязана ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3.12. Заключение о результатах проверки выносится председателем Комиссии (его заместителем) на рассмотрение Комиссии.

3.13. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании Комиссии, на котором вправе присутствовать лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого проводилась проверка. На указанном заседании представители средств массовой информации могут присутствовать в установленном порядке.

3.14. По результатам проверки Комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» являются недостоверными и (или) неполными.

4. Порядок создания и деятельности комиссии муниципального образования Ситьковского сельского поселения по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Ситьковское сельское поселение

4.1. Комиссия по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальную должность, образуется решением Совета депутатов Ситьковского сельского поселения на срок полномочий Совета  депутатов Ситьковского сельского поселения  текущего созыва.

4.2. Комиссия осуществляет следующие полномочия:

- сбор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депутатов Ситьковского сельского поселения депутатов;

- проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности;

- проведение проверки соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений и запретов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

- рассмотрение заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4.3. Комиссия состоит из 4 членов, в том числе председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссия. Персональный состав членов Комиссии утверждается решением Совета депутатов Ситьковского сельского поселения.

Председателем Комиссии может быть только депутат Совета депутатов Ситьковского сельского поселения.

Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии и секретарь избираются на заседании комиссии из состава членов комиссии большинством голосов от установленного числа членов Комиссии.

4.4. Председатель Комиссии:

- организует работу Комиссии;

- созывает заседания Комиссии;

- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;

- определяет состав лиц, приглашаемых на заседания комиссии;

- ведет заседания Комиссии;

- подписывает решения Комиссии, а также письма и иные документы, направляемые Комиссией.

4.5. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя Комиссии, а в его отсутствие исполняет обязанности председателя Комиссии.

4.6. Член Комиссии обязан участвовать в работе комиссии, выполнять поручения Комиссии и председателя Комиссии, присутствовать на заседаниях Комиссии и выполнять возложенные на него обязанности.

4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере возникновения оснований для проведения заседаний.

4.8. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:

1) поступление в комиссию информации:

- о представлении депутатом недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- о несоблюдении депутатом установленных законодательством ограничений и запретов;

2) поступление в Комиссию заявления депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3) предложение председателя Комиссии, его заместителя, членов Комиссии о проведении заседания Комиссии.

4.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Комиссии.

4.10. Заседание Комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос. При наличии письменной просьбы указанного лица заседание Комиссии проводится в его отсутствие.

В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание Комиссии при отсутствии его письменной просьбы о рассмотрении вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки лица, замещающего муниципальную должность, без уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие лица, замещающего муниципальную должность.

4.11. В случае, если рассматриваемый на заседании Комиссии вопрос касается лица, замещающего муниципальную должность, являющегося членом Комиссии, данный член Комиссии воздерживается от голосования по рассматриваемому вопросу.

4.12. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол подписывается членами Комиссии, принимавшими участие в ее заседании. По решению Комиссии на заседании комиссии может вестись аудиозапись.

4.13. В протоколе заседания Комиссии указываются:

- дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

- формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества депутата, в отношении которого рассматривался вопрос;

- содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;

- фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

- другие сведения;

- результаты голосования;

- решение и обоснование его принятия.

4.14. Копия протокола Комиссии направляется (вручается под роспись) лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.

4.15. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от установленного числа членов Комиссии и оформляются протоколами.

4.16. Член Комиссии в случае несогласия с принятым решением вправе представить Комиссии особое мнение, изложенное в письменной форме, которое приобщается к протоколу.

4.17. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.18. Члены Комиссии и лица, участвующие в заседании Комиссии, не вправе разглашать персональные данные и конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе заседания комиссии.

5. Порядок подачи заявления лица, замещающего

муниципальную должность, о невозможности по объективным

причинам представить сведения о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

5.1. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление) подается председателю Комиссии в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, по форме согласно (приложению 1) к настоящему Положению, – лицом, замещающим муниципальную должность.

5.2. К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие невозможность представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

5.3. Заявление лица, замещающего муниципальную должность, и материалы, подтверждающие невозможность представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в день поступления заявления направляются председателю Комиссии.

## 6. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, на официальном сайте и порядок предоставления этих сведений средствам массовой информации

для опубликования в связи с их запросами

6.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на размещению на странице муниципального образования Ситьковское сельское поселение на официальном сайте муниципального  образования «Велижский район» в сети Интернет (далее – официальный сайт), а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте представляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

6.2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации представляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, указанный в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

6.3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 6.2 настоящего раздела) о доходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или к сведениям конфиденциального характера.

6.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 6.2 настоящего раздела, за весь период замещения лицом, замещающим муниципальную должность, должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

6.5. Комиссия:

1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;

2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 6.2 настоящего раздела, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

Приложение 1 к Положению

о порядке представления лицами, замещающим муниципальные должности муниципального  образования Ситьковское сельское поселение, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о проверке указанных сведений и их размещении  на странице муниципального образования Ситьковское сельское поселение на официальном сайте муниципального  образования «Велижский район» в сети Интернет.

Председателю Комиссии муниципального образования Ситьковского сельского поселения по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности

__________________________________

(Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность, наименование замещаемой должности) __________________________________

(адрес проживания (регистрации номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

замещающий(ая) муниципальную должность ___________________________,

(наименование замещаемой должности)

сообщаю о невозможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей_________________________________

(Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)

за  ______________, по следующим причинам ___________________________

(указать период)

___________________________________________________________________

(указать причины, по которым невозможно представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложенную информацию:

1._________________________________________________________________;

2._________________________________________________________________;

3. _________________________________________________________________.

___ ________________ 20__ г.

_________________           ___________________________________

(подпись)                                                                                (расшифровка подписи)

Решение Совета депутатов Ситьковского сельского поселения от                         15 апреля   2016 года    №  12 «О создании комиссии муниципального образования Ситьковское сельское поселение по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Ситьковское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от                  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования  Ситьковское сельское поселение Совет депутатов Ситьковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Создать комиссию муниципального образования Ситьковское сельское поселение по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Ситьковское сельское поселение.

2. Утвердить персональный состав комиссии муниципального образования Ситьковское сельское поселение по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Ситьковское сельское поселение согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации Ситьковского сельского поселения «Информационный вестник Ситьковского сельского поселения», и размещению на странице муниципального образования Ситьковское сельское поселение на официальном сайте муниципального  образования «Велижский район» в сети Интернет.

Глава муниципального образования

Ситьковское сельское поселение					В.Л. Новиков

Приложение

к решению Совета депутатов Ситьковского сельского поселения

от  15.04.2016 года № 12

## Комиссия

## муниципального образования Ситьковского сельского поселения

## по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах,

## об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования Ситьковское сельское поселение

| 1 | Новиков Виталий Леонидович, Глава муниципального образования Ситьковское сельское поселение. |
| --- | --- |
| 2 | Колуканов Олег Владимирович, депутат Совета депутатов Ситьковского сельского поселения, председатель постоянной бюджетной комиссии Ситьковского сельского поселения. |
| 3 | Лупинская Вероника Валентиновна, депутат Совета депутатов Ситьковского сельского поселения. |
| 4 | Копаренко Светлана Владимировна, старший менеджер Администрации Ситьковского сельского поселения. |

Постановление Администрации Ситьковского сельского поселения от  22.04. 2016 № 29 «О внесении изменений в Административный регламент  по предоставлению Администрацией Ситьковского сельского поселения муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества», утвержденный постановлением Администрации Ситьковского сельского поселения от 25.10.2012 № 42»

По итогам рассмотрения протеста прокурора Велижского района Смоленской области от 09.03.2016 г.  №02-14, в соответствии  с ч.1 ст. 7, п.2, п.3 ч.2 ст.12,  ст.21, Федерального Закона от 27.07.2010 г.  №210 -ФЗ « Об организации предоставления государственных муниципальных услуг», Устава муниципального образования Ситьковское сельское поселение (новая редакция), Администрация Ситьковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению Администрацией Ситьковского сельского поселения муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества»,  утвержденный постановлением Администрации Ситьковского сельского поселения от 25.10.2012 №42,  следующие изменения:

1) Пункт 2.6.3. изложить в следующей редакции:				                   «К заявлению  прилагаются следующие документы:					               - документ, удостоверяющий личность заявителя, или документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (если заявление и документы подаются представителем заявителя);						-копия документа, подтверждающего право действовать от имени юридического лица, копии учредительных документов (свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке в налоговом органе, устав или положение) (для юридических лиц)».

2) В пункте 3.1.1. слова «Заявление может направляться заявителем по почте или представляться лично» заменить  словами «Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть, предоставлены заявителем:									            1) в Администрацию лично (копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги заверяются специалистом Администрации на основании их оригиналов);						              2) посредством многофункционального центра (при наличии многофункционального центра по месту жительства заявителя);			             3) в форме надлежащим образом заверенных электронных документов, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг ("Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области").  В случае отсутствия технической возможности предоставления услуги в электронном виде заявление и документы подаются в соответствии с подпунктом 1 пункта 3.1.1;										 4) почтовым отправлением (за исключением документа, удостоверяющего личность), с объявленной ценностью с приложением описи вложенных документов. В этом случае необходимые для предоставления услуги копии документов, должны быть нотариально заверены. Нотариальное заверение указанных копий документов не требуется в случае, если вместе с копиями документов этим же почтовым отправлением направлены их оригиналы (за исключением документа, удостоверяющего личность, который почтовым отправлением не направляется).

3) Раздел 3. дополнить пунктом следующего содержания:					«3.4. Срок предоставления муниципальной услуги.				3.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, -30рабочих дней с момента регистрации запроса (заявления, обращения) и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Администрации.				3.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых документов, предоставляемых заявителем, по почте срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по дате регистрации).				                                      	3.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документом, предоставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по дате регистрации), либо по дате регистрации в ведомственной информационной системе (при наличии таковой), о чем заявитель получает соответствующее уведомление через Единый портал, Региональный портал, а также с использованием службы коротких сообщений операторов мобильной связи (при наличии).				                        	3.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет – 3 рабочих дня».														                        	2.  Настоящее постановление вступает в силу после его подписания Главой муниципального образования Ситьковское сельское поселение, подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информации  Ситьковского сельского поселения «Информационный вестник Ситьковского сельского поселения», и размещению на странице муниципального образования Ситьковское сельское поселение на официальном сайте муниципального  образования «Велижский район» в сети Интернет.

Глава муниципального образования

Ситьковское сельское поселение				          	В.Л. Новиков

Постановление Администрации Ситьковского сельского поселения                     от 22.04.2016 №30 «Об     утверждении    порядка  формирования, утверждения и    ведения   планов   закупок    товаров,   работ,   услуг          для  обеспечения       муниципальных             нужд  Ситьковского         сельского  поселения»

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных  нужд», Постановлением  Правительства  РФ   от  21.11.2013 г.  №1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок  товаров,  работ,  услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»   Администрация    Ситьковского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  порядок  формирования,  утверждения  и  ведения  планов   закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  Ситьковского сельского  поселения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания Главой муниципального образования Ситьковское сельское поселение, подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информации  Ситьковского сельского поселения «Информационный вестник Ситьковского сельского поселения», и размещению на странице муниципального образования Ситьковское сельское поселение на официальном сайте муниципального  образования «Велижский район» в сети Интернет.                                                   Глава муниципального образования 				                    Ситьковское сельское поселение					В.Л. Новиков

Приложение

к постановлению Администрации

Ситьковского сельского поселения

от 22.04.2016 г. №30

Порядок

формирования, утверждения и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ситьковского сельского  поселения

1. Настоящий порядок устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг (далее – план закупок) для обеспечения муниципальных нужд  Ситьковского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.20013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 №1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок  товаров,  работ,  услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».

2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит размещению в единой информационной системе, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3.Планы закупок оформляются  в соответствии с требованиями к форме планов закупок, товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. N 1043

4. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней:

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени  муниципального образования Ситьковское  сельское  поселение (далее - муниципальные заказчики), после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образованием Ситьковское сельское  поселение, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными муниципальным образованием Ситьковское  сельское  поселение,  муниципальными унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными  муниципальным образованием Ситьковское  сельское  поселение,  муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими полномочия на осуществление закупок в пределах переданных им органами местного самоуправления Ситьковского сельского поселения полномочий, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения до соответствующего юридического лица объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются лицами, указанными в пункте 4 настоящего  Порядка, на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) в сроки, установленные Администрацией Ситьковского  сельского  поселения, с учетом следующих положений:

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета Ситьковского сельского  поселения, но не позднее сроков, установленных  Администрацией Ситьковского  сельского  поселения:

- формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, и представляют их  не позднее 1 августа - главным распорядителям средств  бюджета Ситьковского сельского поселения для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

- корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями средств бюджета планы закупок в процессе составления проекта решения Совета депутатов Ситьковского сельского поселения о бюджете;

- уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя средств бюджета;

б) учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 4 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, не позднее сроков, установленных Администрацией Ситьковского сельского  поселения:

- формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 1 июля текущего года органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

- корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проекта решения Совета депутатов Ситьковского сельского поселения  о бюджете;

- уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя;

в) юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 4 настоящего документа:

- формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) об осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ситьковского сельского поселения или о приобретении объектов недвижимого имущества муниципальную собственность Ситьковского сельского поселения за счет субсидий, принятых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Ситьковского сельского  поселения;

- уточняют планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий утверждают план закупок;

г) юридические лица, указанные в подпункте "г" пункта 4 настоящего документа:

- формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ситьковского сельского поселения или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Ситьковского сельского  поселения, принятых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Ситьковского  сельского  поселения;

- уточняют планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными органами, являющимися  муниципальными заказчиками, полномочий  муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов в лице указанных органов утверждают планы закупок.

6. Планы закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатываются путем изменения параметров планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового периода.

7. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия  решения Совета депутатов Ситьковского сельского поселения о бюджете.

8. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах "б" и пункта 4  настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных настоящим порядком.

9. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденный план закупок в случаях необходимости являются:

а) приведение плана закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций  муниципальных органов;

б) приведение плана закупок в соответствие с законами субъекта Российской Федерации о внесении изменений в законы субъекта Российской Федерации о бюджетах субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), законами субъекта Российской Федерации о внесении изменений в законы о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов и муниципальными правовыми актами о внесении изменений в муниципальный правовой акт о местном бюджет на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период);

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, решений, поручений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения плана закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете;

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;

е) отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

ж) признание определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) несостоявшимся и необходимости в связи с этим внесения изменений в план-график (и при необходимости в план закупок) в соответствии с Законом о контрактной системе;

з) выдачи федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, предписания об устранении выявленных нарушений действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок, если исполнение указанного предписания требует внесения изменения в план закупок.

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и размере фактических затрат на их денежное содержание за 3 месяца 2016 года.

В соответствии с положениями части 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» сообщаю следующее:

За 3 месяца 2015 года  численность работников органов местного самоуправления составила:

Совет депутатов Ситьковского сельского поселения – 0

Администрация Ситьковского сельского поселения – 7, из них 1- выборное должностное лицо местного самоуправления, 6- другие работники.

Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений  за 3 месяца 2016года – 207 479,46 рублей.

Глава муниципального образования

Ситьковское сельское поселение                        В.Л. Новиков

Администрация Ситьковского сельского поселения сообщает, что в соответствии с Федеральным законом   от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  провела актуализацию Схемы водоснабжения и водоотведения Ситьковского сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации Ситьковского сельского поселения   от 11.12.2013 № 49,  на 2017 год.

Актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ситьковское сельское поселение на 2017 год  утверждена Постановлением Администрации Ситьковского сельского поселения   от 08.04.2016   № 28

| Газета «Информационный вестник Ситьковского сельского поселения №4(26) 26 апреля 2016 года тираж 10 экз. Распространяется бесплатно | Учредители: Совет депутатов Ситьковского сельского поселения; Администрация Ситьковского сельского поселения | Наш адрес: 216296 д. Ситьково, Велижский район, Смоленская область |
| --- | --- | --- |
| Номер подготовлен редколлегией: Ивлева Т.В., Пирогова Ю.Ю., Колуканов О.В. |

# Text boxes

Утверждаю

Глава муниципального образования Ситьковское сельское поселение

В.Л. Новиков

Утверждаю

Глава муниципального образования Ситьковское сельское поселение

В.Л. Новиков

Утверждаю

Глава муниципального образования Ситьковское сельское поселение

В.Л. Новиков

Утверждаю

Глава муниципального образования Ситьковское сельское поселение

В.Л. Новиков

Утверждаю

Глава муниципального образования Ситьковское сельское поселение

В.Л. Новиков

Утверждаю

Глава муниципального образования Ситьковское сельское поселение

В.Л. Новиков

Утверждаю

Глава муниципального образования Ситьковское сельское поселение

В.Л. Новиков

Утверждаю

Глава муниципального образования Ситьковское сельское поселение

В.Л. Новиков