Открытое Акционерное Общество

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке

генеральных планов и проектов застройки городов»

ОАО «НИИПГрадостроительства»

| Инв. №25821/2 | Муниципальный контракт |
| --- | --- |
|  | №1от 31.03.2008г. |

«Схема территориального планирования муниципального образования «Велижский район»

Смоленской области»

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор | _________________ | А. Д. Лаппо |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству | _________________ | Н. М. Сидоренко |
| Начальник АПМ-2 | _________________ | В. В. Прокопьева |
| Главный архитектор проекта | _________________ | Л. П. Колосова |

Санкт-Петербург

2009 г.

Состав проекта

Схемы территориального планирования

мо ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I	Материалы по обоснованию проекта.

Пояснительная записка

Графические материалы к Тому I:

| № | Название схемы | Кол-во | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема | 3 |  | 25821/3 |
| 2 | Схема административно-территориального деления | 3 |  | 25821/4 |
| 3 | Схема расположения земельных участков, находящихся в федеральной собственности на территории г. Велиж | 3 |  | 25821/5 |
| 4 | Схема расположения земельных участков, находящихся в федеральной собственности на территории МО Велижский район | 3 |  | 25821/6 |
| 5 | Современное использование территории | 3 | 1:50000 | 25821/7 |
| 6 | Природно-ресурсный потенциал | 3 | 1:100000 | 25821/8 |
| 7 | Функциональное зонирование территории | 3 | 1:100000 | 25821/9 |
| 8 | Система расселения и социальная инфраструктура | 3 | 1:100000 | 25821/10 |
| 9 | Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 3 | 1:50000 | 25821/11 |
| 10 | Комплексная оценка территории. Границы зон с особыми условиями использования территории | 3 | 1:50000 | 25821/12 |
| 11 | Основной чертеж. Планируемые объекты капитального строительства. | 3 | 1:50000 | 25821/13 |

ТОМ II	Положения о территориальном планировании.

ТОМ III	Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы к Тому III.

| № | Название схемы | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-7 | Графические материалы СТП |  | Открытые |
| 8 | Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:50000 | 16279/2 ДСП |
| 9 | Ситуационная схема ИТМГОЧС | 1:50000 | 16279/3 ДСП |

Приложения:

Исходные материалы для проектирования на электронном носителе

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Цели и задачи территориального планирования Велижского района	5

2.	Географическое положение и административный состав, место района в Смоленской области	7

3.	Мероприятия по территориальному планированию, этапы их выполнения	9

3.1	Развитие и преобразование планировочной и функциональной структуры	9

3.2	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания.	12

3.3	Ориентировочная стоимость объектов капитального строительства I очереди реализации схемы территориального планирования	16

3.4	Основные направления развития транспортной инфраструктуры	18

3.5	Основные направления развития и размещения объектов инженерной инфраструктуры	23

3.5.1	Водоснабжение	23

3.5.2	Водоотведение	27

3.5.3	Электроснабжение	28

3.5.4	Газоснабжение	29

3.5.5	Сети связи	35

3.5.6	Теплоснабжение	41

3.6	Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды		42

3.7	Мероприятия по развитию сети особо охраняемых природных территорий	45

3.8	Мероприятия по развитию рекреации и туризма.	46

3.9	Мероприятия по санитарной очистке территории	48

4.	Перечень мероприятий территориального планирования муниципального района	50

Основные технико-экономические показатели	56

Авторский коллектив:

| НачальникАПМ №2 | В. В. Прокопьева |
| --- | --- |
| Зам. начальника АПМ №2 | С.С. Фролов |
| Главный архитектор проекта | Л. П. Колосова |
| Инженер- экономист проекта | Е. Г. Березина |
| Инженер 3кат. | Л. В. Елисеев |
| Нач. инж-экологического отдела | В. П. Саранцева |
| Инженер-эколог | А. П. Стемпковская |
| Инженер-геоэколог | А.Ю. Платонова |
| При участии: |  |
| Ведущий архитектор | И. О. Тихонова |
| Техник-архитектор | П. К. Симонов |

Консультаты проекта:

Заместитель директора национального парка

"Смоленское Поозерье"                                                       Г.Л. Косенков

Зав кафедрой физической географии

и природопользования СГУ, д.г.н., проф.                         В.А. Шкаликов

Директор МУК «Велижский районный

историко-краеведческий музей»                                      Л.А. Качулина

# Цели и задачи территориального планирования Велижского района

Схема территориального планирования муниципального образования «Велижский район» разрабатывается ОАО «НИИПГрадостроительства», Санкт-Петербург, по распоряжению Главы муниципального образования № 36 от 06.02.08 г. «О размещении муниципального заказа по выбору исполнителя на выполнение научно-исследовательской работы «Схема территориального планирования муниципального образования «Велижский район».Протокол конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по выбору исполнителя (протокол рассмотрения и оценки заявок) № 2 от 18 марта 2008 г. Муниципальный контракт №1 от 31.03.2008 г.

Главная цель территориального планирования района, как вида градостроительной деятельности - определение назначения территории исходя их комплекса природных, социальных, экономических, экологических и других факторов в целях её устойчивого развития, формирования транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, увязки интересов по использованию территории: граждан, муниципальных образований, субъектов РФ и Российской Федерации.

Схема территориального планирования Велижского муниципального района - важная часть стратегического управления развитием.

Градостроительный кодекс Российской Федерации предусматривает единый алгоритм решения задач территориального планирования на разных территориальных уровнях (муниципальный район, субъект Российской Федерации, городской округ, городское или сельское поселение).

В отличие от разрабатываемых ранее проектов районной планировки документы территориального планирования муниципального района не являются комплексными, так как направлены, прежде всего, на реализацию законодательно определённых полномочий муниципальной власти района.

Территориальное планирование – планирование развития территории района, определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства для муниципальных (районных) нужд Велижского муниципального района, выявление: ограничений развития территории района и размещения объектов капитального строительства на основе природно-ресурсного и социально-экономического потенциала. В свою очередь ограничения комплексного развития территории района включают: зоны с особыми условиями использования территорий, территории возможного воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также факторы возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ограничениями размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения являются: особо охраняемые природные территории, территории памятников культурного наследия, территории месторождений полезных ископаемых, инженерно-геологические ограничения, земельные участки, находящиеся в собственности, либо на которых находятся объекты капитального строительства федерального, регионального, местного (поселенческого) значения, а также зарезервированные земельные участки для размещения этих объектов.

Задачами территориального планирования Велижского муниципального района являются:

- учёт и увязка разных интересов по использованию территории района: местных (районных), местных (поселенческих), государственных (областных и федеральных), частных (населения, бизнеса, включая субъектов малого предпринимательства);

- проведение комплексного анализа территории с целью выявления природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявление проблемных ситуаций и ареалов, а также зон с особыми условиями использования территории.

- прогнозирование развития функционально-планировочной структуры территории;

- разработка предложений по совершенствованию пространственной организации территории:  развитие опорного пространственного каркаса, планировочное районирование территории;

-    функциональное зонирование территории;

- мероприятия по развитию г.Велижа и сельских поселений района.

- формирование предложений по восстановлению, сохранению и использованию природного и историко-культурного наследия.

-     предложения по развитию транспортной и инженерных инфраструктур района.

направления развития рекреационно-туристической инфраструктуры района

-     формирование предложений по восстановлению, сохранению и использованию                    природного и историко-культурного наследия.

-     формирование предложений по улучшению экологической ситуации, охраны и                           воспроизводства потенциала биосферных ресурсов.

- определение границ зон размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения в области: развития социальной инфраструктуры районного значения, автомобильных дорог между населёнными пунктами и объектов транспортной инфрастуктуры вне населённых пунктов, линий и объектов электро и газоснабжения в границах района, иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района;

- учёт предложений по размещению объектов капитального строительства федерального и регионального значения, обоснованных в работах других уровней территориального планирования;

- предложения по перечню мероприятий в области санитарной очистки территории района.

При принятии проектных решений анализируется геополитическое положение района, состояние ее экономики и социальной сферы, природно-ресурсный, инфраструктурный и территориальный потенциалы.

Схема территориального планирования Велижского района выполнена в соответствии с законодательными и нормативными документами РФ, а также стратегическими  программно-целевыми документами  федерального уровня.

Целью территориального планирования Велижского района является создание такой пространственной структуры территории Велижского района, которая учитывая природные, демографические, экономические, социальные, экологические и другие условия развития территории муниципального образования, будет способствовать устойчивому развитию всех отраслей экономики Велижского района и наилучшим образом обеспечит благоприятные и безопасные условия проживания населения, охрану и рациональное использование природных ресурсов, сохранение объектов культурного наследия, а также ограничит негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду интересах настоящего и будущего поколений.

Документ территориального планирования территории обеспечивает развитие территории на период первой очереди до 2016 г; расчетный срок до 2027 г. и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления Велижского района.

# Географическое положение и административный состав, место района в Смоленской области

Велижский муниципальный район в административных границах занимает  147319 га в Смоленской области. Население района по данным переписи 2008 г. насчитывает - 12,6 тыс.чел., в т.ч. г. Велиж 7,6 тыс. чел. и сельское население 5,0 тыс.чел.

На территории района располагается один городской населённый пункт – г. Велиж и 158 сельских населённых пунктов. Муниципальное образование Велижский муниципальный район Смоленской области включает в себя территорию Велижского городского поселения и территории 8 сельских поселений.

Город Велиж является административным центром муниципального района и одновременно центром городского поселения, в административно-территориальном делении Смоленской области - это город областного подчинения.

Географические особенности определяют положение Велижского района в регионе. Район расположен в северо-западной части Смоленской области. Велижский район граничит с двумя административными районами области, а именно:

- с юга – Руднянским районом.

- с востока – Демидовским районом.

С другими областями:

- с северо-востока – Тверской областью.

- с севера и северо-запада – Псковской областью.

С соседним государством:

- с запада – республикой Беларусь

Территория района вытянута с юго-запада на северо-восток примерно на 62 км. Западная половина района простирается с юга на север примерно на 42 км. Общая протяжённость границ Велижского района около 265 км.

Административный центр района г. Велиж имеет удобное транспортное расположение. Через него проходит автомобильный путь, связывающий Смоленск с Санкт-Петербургом.

Расстояние от Велижа до Санкт-Петербурга по автотрассе - 925 км. От Велижа до Смоленска – 132 км.

Плотность населения составляет 8,56 чел/кв. км.

В таблице 2-1 приведены некоторые показатели, характеризующие положение Велижского района в Смоленской области.

Таблица 2-1 Положение Велижского района в Смоленской области

| № | Показатели | Единица измерения | Велижский р-н |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория в том числе: | тыс.кв.км | 1,43 |
| 2 | Население, всего: | тыс.чел. | 12,6 |
|  | в т.ч. городское | -″- | 7,6 |
|  | сельское | -″- | 5 |
| 3 | Количество городских населённых пунктов | ед. | 1 |
| 4 | Количество сельских населённых пунктов | -″- | 158 |

Таблица 2-2 Численность населения муниципальных образований Велижского района

| Название поселения | Административный центр | Количество населенных пунктов, входящих в поселение | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2002 г. | 2007 г. |
| Велижское городское поселение | г. Велиж | 18 | 8,6 | 8,1 |
| Беляевское сельское поселение | д. Беляево | 15 | 0,35 | 0,3 |
| Будницкое сельское поселение | д. Будница | 30 | 0,7 | 0,5 |
| Заозерское сельское поселение | д. Заозерье | 19 | 0,6 | 0,5 |
| Крутовское сельское поселение | д. Крутое | 10 | 0,8 | 0,6 |
| Печенковское сельское поселение | д. Печенки | 11 | 0,6 | 0,4 |
| Погорельское сельское поселение | д. Погорелье | 16 | 0,7 | 0,6 |
| Селезневское сельское поселение | д. Селезни | 19 | 1,3 | 0,9 |
| Ситьковское сельское поселение | д. Ситьково | 20 | 0,85 | 0,7 |
| Итого: | 158 | 14,5 | 12,6 |

# Мероприятия по территориальному планированию, этапы их выполнения

## Развитие и преобразование планировочной и функциональной структуры

Основные проблемы современной планировочной организации территории:

- недостаточное использование потенциала г. Велижа для развития остальной территории района;

- незначительная интенсивность и низкая степень комплексности использования природно-ресурсного потенциала района;

- слабое развитие производственной инфраструктуры (в т.ч. транспортной) в северо-восточной части района;

- низкий уровень транспортных и экономических связей, особенно межрайонных и с соседними областями ;

- низкий инфраструктурный потенциал перспективных центров рекреации (п.Беляево и п Селезни).

Одними из основных мероприятий территориального планирования являются мероприятия по улучшению пространственной организации (планировочной структуры) территории Велижского района, включая определение зон с приоритетной хозяйственной функцией.

Основой пространственной организации района является опорно-пространственный каркас, который формируется из следующих элементов: совокупности центров, соединяющих их планировочных оси и зон их влияния и опорной сети поселений.

Развитие элементов опорного пространственного каркаса является необходимым условием развития экономики Велижского района.

В работе выделены следующие  основные элементы опорного пространственного каркаса:

- природно-ландшафтная ось, образуемая долиной реки Западная Двина, пересекающая территорию района  с севера на юго-запад, поддержанная лесными массивами, а также системой Гатчинских озер, вытянувшихся с севера на юго-восток;

- две  диагональных  планировочных  оси автомобильных дорог: Невель-Ольша, Смоленск-Велиж-Витебск.

- опорная сеть поселений с главным центром – г. Велиж.

В пределах элементов опорного пространственного каркаса расположены основные центры – узловые элементы опорного каркаса, наиболее значимая часть  опорной сети поселений.

Предлагается следующая структура опорной сети поселений:

- средний город Велиж,  центр  одноименного  муниципального  района, городское поселение ,  расположенный  в   зоне  его  2-х часовой доступности от административного центра области – города Смоленск;

- 8 сельских поселений, с разным количеством населенных пунктов- всего158.

Развитие опорной сети поселений, с учетом соединяющих их ареалов сельского расселения с незначительной плотностью сети населенных пунктов, расположенных вдоль планировочных осей, имеет стратегическое значение  для развития района.

Схемой установлены зоны благоприятные для развития населенных пунктов, расположенные на расстоянии  2 – 10 км вдоль планировочных осей.

Выделяется  одна урбанизированная зона - зона приоритетного развития и реконструкции городского поселения — город Велиж.

Большое значение имеет интенсификация использования природно-ресурсного потенциала территории района.

Для интенсификации  использования природно-ресурсного потенциала потребуется:

- более эффективное и комплексное использование лесного фонда для: лесоэксплуатации и лесовосстановления , рекреационно-туристской деятельности, природоохранной деятельности, в  увязке с аналогичными проблемами соседних районов;

- расширение использования (в т.ч. за счёт ранее утраченных) земель сельскохозяйственного назначения;

- стимулирование развития п.Беляево и п.Селезни , как подцентров развития   системы рекреации, путём первоочередного размещения в нём объектов культурно-бытового назначения районного значения , инженерного оборудования территории (энергетика, газоснабжение), рекреационно-туристская инфраструктура.

- формирование на территории района (в северо-восточной части) туристско-рекреационной зоны областного значения в увязке (в комплексе) с формированием прироохранных (рекреационных) зон , в т.ч. новых, районного значения.

- стимулирование развития прочих сельских населённых пунктов за счёт развития сельского туризма (включая сезонный отдых горожан).

Основные элементы опорного пространственного каркаса концентрируют основной социально-экономический, демографический, поселенческий и коммуникационный потенциал Велижского района и являются зонами экономической жизни(активности).

В целях развития опорного пространственного каркаса  и  реализации намеченных планировочных изменений  потребуется:

- Укрепление транспортных связей Велижа с Санкт-Петербургом и с соседними районами (реализация его роли центра для группы северо-западных районов Смоленской области).

- Улучшение транспортных связей Велижа с центрами сельских поселений.

- Концентрация производственного строительства в Велиже (в составе промышленных зон).

- Размещение в Велиже учреждений социальной инфраструктуры районного значения.

- Более активное использование историко-культурного потенциала Велижа для развития культурного, паломнического видов туризма (в т.ч. более активное продвижение Велижа  и предлагаемого природно-историко-археологического заказника в районе р.Сертейки  для включения в туристские маршруты).

- Активное развитие природного, рыболовно-охотничьего, сельского видов туризма в  северо-западной ,северо-восточной и центральной части  района (долина р.Зап.Двина, Беляевское ,Погорельское ,Печенковское и Крутовское  сельские поселения).

Для решения проектных предложений рекомендуется:

- усилить и усовершенствовать базовую коммуникационную основу пространственного каркаса – транспортную систему за счет интеграции автодорожной сети района в единую сеть России и в транспортную сеть соседних областей и Центрального Федерального округа, а также за счет формирования оптимальной конфигурации дорожной сети и создания комфортных условий транспортного обслуживания населения;

- рекомендуется также создать автодорожный обход территории г.Велижа с формированием  логистическо-терминального центра по обслуживанию автомагистрали Санкт-Петербург –Смоленск-Ростов-на-Дону.

- планируется развивать сектор транспортных услуг и производств, технически и технологически обслуживающих «транзит» и таможенно-терминальное  хозяйство на базе города Велижа.

Основными направлениями совершенствования планировочной структуры и функционального зонирования Велижского района являются: более полное использование производственного, инфраструктурного и трудового потенциала Велижа, как для размещения объектов капитального строительства регионального значения, так и для стимулирования развития остальной территории области.

Рекомендуются следующие направления развития социальной инфраструктуры:

- реконструкция существующего и строительство нового жилищного фонда;

- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда;

- выявление существующего жилищного фонда в сельской местности, давно покинутой населением;

- повышение среднерайонной жилищной обеспеченности до 36.6 м2 на одного жителя ;

- реконструкция существующих и строительство новых объектов общественного назначения (общеобразовательных, дошкольных, лечебных, физкультурно-оздоровительных и иных учреждений);

- реконструкция существующих и строительство новых объектов инженерной инфрастуктуры населенных пунктов;

- разработка генеральных планов городских округов и поселений области с установлением необходимых объемов жилищного строительства и резервированием земельных участков для развития всех видов жилищного строительства в  населенных пунктах района, а также вблизи планируемых  рекреационных зон развития;

- создание для населения пространственной доступности учреждений социальной инфраструктуры.

- Проектом выделены зоны и центры активизации хозяйственного и градостроительного развитии.

Зона активизации:

- промышленного производства (г. Велиж);

- зона развития сельского хозяйства;

- зоны развития объектов инженерной инфраструктуры (газо – и электроснабжения);

- туристско-рекреационной деятельности;

- рационального использования природно-ресурсного потенциала (торф, строительные  материалы, лес, лесные промыслы ,в т.ч. дикоросы, минеральные воды и сапропель );

- зона преимущественно природоохранной деятельности;

- возрождения и развития народных художественных промыслов и ремёсел.

Центры активизации:

- производственного строительства (г. Велиж);

- туристско-рекреационной инфраструктуры в п.Беляево и п.Селезни (гостевые дома, центры народных художественных промыслов и ремёсел);

- районный  (п. Селезни) – подцентр активного развития производственной деятельности, в т.ч. в области агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры районного значения.

Направления активизации транспортно-экономических связей разного уровня:

- федеральные:

  - реконструкция и строительство объектов придорожной инфраструктуры на автомагистрали «Невель-Велиж-Ольша» и перспективным ;

  - создание объектов складской и логистической инфраструктуры вдоль южного и северного объезда г. Велижа;

  - строительство объектов придорожной инфраструктуры на автомагистрали «Велиж-Витебск»;

- межрайонные (с Демидовским, Руднянским районами Смоленской области и с Псковской и Вологодской областью):

  - реконструкция внутренних транспортных связей (прежде всего связей г.Велижа с центрами поселений);

  - реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструкуры (мосты и другие инженерные объекты).

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания.

В задачи схемы территориального планирования муниципального района входит определение принципов организации и структуры системы общественного обслуживания, определение зон размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения.

Население Велижского муниципального района сосредоточено преимущественно в его районном центре, составляя 64,3 % всего населения. На перспективу такое положение сохранится.

Город Велиж будет, таким образом, выступать основным центром притяжения населения района, сосредотачивая основные объемы объектов обслуживания.

В сельских поселениях наиболее развитым населенным пунктом является д. Селезни. На перспективу развитие населенного пункта продолжится.

Таблица 3-1 Перечень объектов капитального строительства в области социальной инфраструктуры

| Территория планируемых мероприятий | Объекты капитального строительства | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| г. Велиж | Реконструкция существующих зданий детских дошкольных учреждений (4 объекта) | I очередь |
|  | Строительство общеобразовательной школы | I очередь |
|  | Открытие новой специальности в ПУ-36 | I очередь |
|  | Строительство детского сада | Расчетный срок |
|  | Реконструкция зданий общеобразовательных учреждений (2 объекта) | Расчетный срок |
|  | Реконструкция ОГУЗ «Специализированный дом ребенка «Милосердие»» | I очередь |
|  | Открытие при районной больнице отделения лечения органов пищеварения и обмена веществ минеральными водами | I очередь |
|  | Реконструкция стадиона | I очередь |
|  | Реконструкция спортивного комплекса ПУ-36 | I очередь |
|  | Реконструкция спортивных сооружений при школах | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт МУК «Велижского историко-краеведческого музея» | I очередь |
|  | Капитальный ремонт малого зала, ремонт танцевальной площадки при Районном Доме Культуры | I очередь |
|  | Ремонт кровли, оконных рам МУДО "Велижская детская школа искусств» | I очередь |
|  | Строительство гостиничного комплекса | I очередь |
| Велижское городское поселение | Капитальный ремонт Дома Культуры в д. Ляхово | I очередь |
|  | Реконструкция клуба в д. Чернейка | Расчетный срок |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Чернейка, д. Ляхово | Расчетный срок |
| Селезневское сельское поселение | Реконструкция детского дошкольного учреждения | I очередь |
|  | Реконструкция общеобразовательных школ сельского поселения | I очередь |
|  | Реконструкция СОГУ «Дом интернат для пенсионеров и инвалидов» д. Селезни | I очередь |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Горяне | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт Дома Культуры в д. Селезни | I очередь |
|  | Реконструкция спортивных сооружений при школе | Расчетный срок |
|  | Открытие отделения при амбулатории лечения грязями | I очередь |
|  | Строительство баз отдыха | I очередь |
|  | Строительство базы отдыха в д. Сертея | Расчетный срок |
| Заозерское сельское поселение | Капитальный ремонт Дома Культуры | I очередь |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Заозерье | Расчетный срок |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Городище | Расчетный срок |
|  | Открытие детсадовских групп при школе в д. Заозерье | I очередь |
|  | Реконструкция общеобразовательной школы в д. Заозерье | I очередь |
|  | Реконструкция общеобразовательной школы в д. Городище | I очередь |
|  | Реконструкция спортивных сооружений при школах | Расчетный срок |
| Беляевское сельское поселение | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Беляево | Расчетный срок |
|  | Реконструкция общеобразовательной школы в д. Беляево | Расчетный срок |
|  | Реконструкция спортивных сооружений при школах | Расчетный срок |
|  | Строительство баз отдыха | I очередь |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Верховье | Расчетный срок |
|  | Реконструкция Дома Культуры в д. Беляево | Расчетный срок |
|  | Реконструкция клуба в д. Верховье | Расчетный срок |
| Будницкое сельское поселение | Реконструкция общеобразовательной школы в д. Будница | Расчетный срок |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д.Будница | Расчетный срок |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Шумилово | Расчетный срок |
|  | Реконструкция спортивных сооружений при школах | Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт Дома Культуры в д. Будница | I очередь |
| Крутовское сельское поселение | Капитальный ремонт Дома Культуры в д. Крутое | I очередь |
|  | Капитальный ремонт Дома Культуры в д. Старое Село | I очередь |
|  | Реконструкция спортивных сооружений при школах | Расчетный срок |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Крутое | Расчетный срок |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Старое Село | Расчетный срок |
|  | Реконструкция общеобразовательной школы в д. Крутое, д. Старое Село | I очередь |
| Ситьковское сельское поселение | Реконструкция детского сада под детский сад и начальную школу в д. Ситьково | I очередь |
|  | Реконструкция общеобразовательной школы в д. Ситьково, д. Логово | I очередь |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Ситьково, д. Логово | Расчетный срок |
|  | Реконструкция спортивных сооружений при школах | Расчетный срок |
|  | Реконструкция клубов в д. Ситьково и д. Логово | Расчетный срок |
| Печенковское сельское поселение | Реконструкция общеобразовательной школы в д. Печенки, д. Патики | I очередь |
|  | Капитальный ремонт Дома Культуры в д. Патики | I очередь |
|  | Реконструкция Дома Культуры в д. Печенки | Расчетный срок |
|  | Реконструкция спортивных сооружений при школах | Расчетный срок |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Печенки, д. Патики | Расчетный срок |
| Погорельское сельское поселение | Реконструкция общеобразовательной школы в д. Погорелье, д. Чепли | I очередь |
|  | Открытие детсадовских групп при школе в д. Погорелье, д. Чепли | I очередь |
|  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Погорелье, д. Чепли | Расчетный срок |
|  | Реконструкция спортивных сооружений при школах | Расчетный срок |
|  | Реконструкция клубов в д. Погорелье, д. Чепли | Расчетный срок |

## Ориентировочная стоимость объектов капитального строительства I очереди реализации схемы территориального планирования

Ориентировочная стоимость строительства 1 м2 жилой площади принимается в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком, и составляет 22 тыс. руб. Стоимость капитального ремонта жилых домов принята в соответствии с «Программой по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Велижский район»  Смоленской области  в 2008-2011 г.г.».

Удельные затраты на реконструкцию и капитальный ремонт учреждений культурно-бытового обслуживания приводятся также в соответствии с данными Администрации Велижского муниципального района.

Перечень затрат на строительство и капитальный ремонт учреждений социальной инфраструктуры приводится в таблице.

Таблица 3-2 Перечень затрат на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры.

| Наименование поселения | Вид затрат | Стоимость, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| Велижское городское поселение | Жилищное строительство | 114,4 |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 23,8 |
|  | Строительство школы на 660 мест | 273,6 |
|  | Реконструкция детских дошкольных учреждений (4 объекта) | 6,2 |
|  | Реконструкция ОГУЗ «Специализированный дом ребенка «Милосердие»» | 49,0 |
|  | Капитальный ремонт муниципальное учреждение культуры "Велижский районный историко-краеведческий музей" | 2,4 |
|  | Капитальный ремонт малого зала, ремонт танцевальной площадки при Районном Доме Культуры | 0,7 |
|  | Ремонт кровли, оконных рам детской школы искусств | 0,4 |
|  | Реконструкция стадиона | 18,0 |
|  | Реконструкция спортивного комплекса при ПУ-36 | 1,5 |
|  | Капитальный ремонт Дом культуры д. Ляхово | 0,05 |
| Селезневское сельское поселение | Реконструкция СОГУ «Дом интернат для пенсионеров и инвалидов» | 55,0 |
|  | Капитальный ремонт Дома культуры д. Селезни | 0,6 |
|  | Реконструкция здания общеобразовательного учреждения в д. Селезни | 124.8 |
| Будницкое сельское поселение | Капитальный ремонт домов | 0,5 |
|  | Капитальный ремонт Дома культуры д. Будница | 0,1 |
| Ситьковское сельское поселение | Жилищное строительство | 400,4 |
|  | Реконструкция детского сада под детский сад и начальную школу | 2,0 |
|  | Реконструкция здания общеобразовательного учреждения в д. Ситьково | 33,8 |
|  | Реконструкция здания общеобразовательного учреждения в д. Логово | 49,9 |
|  | Реконструкция детского сада | 0,2 |
| Печенковское сельское поселение | Жилищное строительство | 60,5 |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 0,2 |
|  | Капитальный ремонт Дома культуры д. Патики | 0,5 |
|  | Реконструкция здания общеобразовательного учреждения в д. Печенки | 49,9 |
|  | Реконструкция здания общеобразовательного учреждения в д. Патики | 10,4 |
| Погорельское сельское поселение | Реконструкция здания общеобразовательного учреждения в д. Погорелье | 15,6 |
|  | Реконструкция здания общеобразовательного учреждения в д. Чепли | 10,4 |
| Крутовское сельское поселение | Капитальный ремонт Дома культуры д. Старое Село | 0,1 |
|  | Реконструкция здания общеобразовательного учреждения в д. Крутое | 49,9 |
|  | Реконструкция здания общеобразовательного учреждения в д. Старое Село | 13,0 |
| Заозерское сельское поселение | Жилищное строительство | 1,55 |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 0,8 |
|  | Капитальный ремонт Дома культуры и библиотеки | 0,4 |
|  | Реконструкция здания общеобразовательного учреждения в д. Заозерье | 49,9 |
|  | Реконструкция здания общеобразовательного учреждения в д. Городище | 9,4 |
| Итого | 1305,1 |

## Основные направления развития транспортной инфраструктуры

Существующее положение

Автомобильный транспорт

Район имеет хорошо развитую транспортную сеть, на основе которой, в большой степени, сформировалась система расселения и территории активной хозяйственной деятельности. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет 314 км, из них 268 — с асфальтированным покрытием.

В настоящее время на территории Велижского района функционируют автомобильный транспорт, обеспечивающий внешние и внутрирайонные транспортные связи. Динамика увеличения количества населенных пунктов обеспеченных транспортом в период с 2005 по 2008 г составила 2%(с 62 до 64%).

Основными транспортными магистралями района являются две региональных дороги: дорога Ольша-Велиж-Невель, которая обеспечивает транспортную связь с областным центром – г. Смоленском, а также связывает Велижский район с соседними Демидовским и Руднянским районами и с Псковской областью, и автодорога Велиж-Сеньково, которая обеспечивает связь с Витебской областью. Автодорожное сообщение внутри муниципального района обеспечивается дорогами общего пользования III и IV категорий. Около 86% дорог асфальтировано, остальные покрыты гравием. Кроме них важными транспортными магистралями являются следующие: южная объездная дорога г. Велижа, Велиж-Селезни-Заозерье, Заозерье-Староселье, Семичево-Погорелье-Чепли, Ольша-Велиж-Патики-Чепли, Ольша-Велиж-Старое Село, Ольша-Велиж-Будница Кашино.

Транспортная доступность удалённых населенных пунктов 64%. Плотность сети автодорог с твёрдым покрытием составляет 213 км на 100 кв. км территории, что сравнимо со средними показателями по России.

В то же время слабо развита сеть внутрихозяйственных автодорог, представляющих собою небольшие по протяжению дороги и подъезды к населенным пунктам и производственным предприятиям. Проблемой также является отсутствие на них твёрдых покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Значительное количество местных и внутрихозяйственных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, в осеннее-весенний период становятся непроезжаемыми, что приводит к целому ряду негативных последствий. Вследствие этого актуальной задачей в районе является развитие благоустроенной сети местных и внутрихозяйственных дорог.

Отражение современного состояния УДС на межселенных территориях приведено в таблице Таблица 3-3.

Таблица 3-3 Автомобильные дороги

| Наименование направления | Протяженность (км) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон | Гравий |
| Ольша-Велиж-Невель | 39,7 | 39,7 | - |
| Велиж-Сеньково-Витебск | 24,9 | 24,9 | - |
| Велиж-Ситьково-Логово-Ястреб | 32,9 | 30,9 | 2 |
| Велиж-Селезни-Заозерье-Васькино-Дор | 36,2 | 33 | 3,2 |
| Заозерье-Староселье | 9,5 | 9,5 | - |
| Семичево-Погорелье-Чепли | 16,8 | 16,8 | - |
| Ольша-Невель-Патики-Чепли-Залюбище | 19,8 | 18,5 | 1,3 |
| Ольша-Невель-Ст.Село-Ратьковина | 12,2 | 12,2 | - |
| Ольша-Невель-Будница-Шумилово-Кашино | 12,3 | 12,3 | - |
| Кашино-Белогузово | 1 | 0,1 | 0,9 |
| Городец-Шерьково-Верховье | 10,9 | 0,1 | 10,8 |
| Ольша-Невель-Печенки-Б.Ржавка | 4,7 | 4,7 | - |
| Ольша-Невель-Крутое-Осиновица | 3,4 | 3,4 | - |
| Селезни-Балбаи-Жигалово | 12,6 | 12,6 | - |
| Велиж-Ляхово | 1,8 | 1,8 | - |
| Городище-Зеленый Луг | 6,3 | 2,3 | 4 |
| Городище-Заболонье | 2,1 | 2,1 | - |
| Ольша-Невель-Конец | 0,7 | 0,7 | - |
| Олша-Невель-Комиссарово | 1,3 | 0,1 | 1,2 |
| Ольша-Невель-Саксоны | 2,7 | 2,7 | - |
| Ольша-Невель-Рябинка | 4,1 | 4,1 | - |
| Ольша-Невель-Пушка | 3,2 | 0,1 | 3,1 |
| Ольша-Невель-Н.Ольгово | 3,2 | 3,2 | - |
| Будница-Верхнее Ольгово | 2,5 | 2,5 | - |
| М.Коряки-Б.Коряки | 3,3 | 3,3 | - |
| Патики-Плоское-Бохоново | 5,4 | 2,4 | 3 |
| Подъезд к д.Нивы | 2,8 | 2,8 | - |
| Копыльники-Гатчино | 3,3 | 0,4 | 2,9 |
| Чернейка-Арютинки | 4,1 | 4,1 | - |
| Ситьково-Ехны | 2,2 | 2,2 | - |
| Рябково-Корени | 3,4 | - | 3,4 |
| Логово-Проявино | 2,6 | 2,6 | - |
| Кожеки-Бабка-Тхарино | 3,4 | 1,9 | 1,5 |
| Шумилово-Дрозды | 2,9 | - | 2,9 |
| В.Красное-Н.Красное | 3,1 | 3,1 | - |

Эксплуатацию и ремонтно-строительные работы дорог местного значения выполняет расположенное в г.Велиже ДРСУ. Общая протяженность обслуживаемых дорог составляет 310 км.

По данным СОГУ «Смоленскавтодор» в муниципальном образовании «Велижский район» 10 железобетонных мостов, грузоподъемностью не более 10 тонн.

Организация транспортного обслуживания населения на городских и пригородных маршрутах осуществляется через Муниципальное автотранспортное предприятие(МАТП). Динамика пассажирооборота отрицательная. С 2005 г. по 2008 г. количество перевезённых пассажиров уменьшилось на 18,3 тыс. и на 2008 г. составило 75 тыс. человек. В городе пассажирские перевозки осуществляют МАТП и 1 индивидуальный предприниматель.

Грузовыми перевозками в районе занимаются 3 специализированных транспортных предприятия: МАТП, ОАО «Велижагротранс», ОАО «Велижплодородие». Объём перевозок снижается и за первые 9 месяцев 2008 г. составил 4913 тыс. рублей. Транспортный автопарк изношен на 75-90%. ОАО «Велижплодородие» в дальнейшем планирует прекратить деятельность.

От г.Велиж автобусы курсируют по 8 пригородным маршрутам от Велижа по направлениям: Смоленск, Городище, Шахино-Чепли, Будница, Кашино, Беляево, Логово, Селезни. В Смоленск автобусы ходят ежедневно.

По территории Велижского района проходит железная дорога. В данный момент заброшена.

Основные направления транспортных магистралей северо- и юго-восточный

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры Велижского района связаны с решением следующих задач:

- обеспечение надёжной транспортной связи поселений Велижского района между собой и районным центром;

- обеспечение внешних транспортных связей района с другими административными единицами Смоленской области и другими регионами страны.

Для обслуживания населения Велижского района имеются 4 АЗС, расположенные на выездах из г. Велиж, 5 частных СТО в г. Велиж и д. Арютинки, автотранспортное предприятие в г. Велиж.

По данным статистического сборника Смоленской области на 2007 г. Велижский район имеет следующие характеристики:

| - протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | 314 км |
| --- | --- |
| - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 100% |
| - удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием | 85% |
| - плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | 213 км/1000 км2 |
| - наличие подвижного состава автомобильного транспорта | 3601 |
| - наличие грузовых автомобилей | 4564 |
| - наличие легковых автомобилей в собственности граждан | 3153 |
| - число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения | 250,2 |
| - грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних организаций | 1,6 млн тонно-км |

Водный транспорт

По территории района протекает судоходная река Западная Двина, по которой на участке Межа-Велиж выполнялись грузоперевозки. Глубина судового хода составляет 0,6 м, ширина – 20 м. Причалы в Велиже и  Беляёво находятся в аварийном состоянии.

Проектные предложения

Для улучшения транспортной инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- Развитие объектов складской и логистической инфраструктуры вдоль южного и северного объездов г. Велиж

- Развитие объектов придорожной инфраструктуры вдоль дороги Ольша-Велиж-Невель

- Развитие внутрирайонной дорожной сети

- Капитальный ремонт моста через р. Западная Двина

- Строительство Аэродрома

- Строительство СТО в д. Беляево, д. Селезни и д. Крутое

- Строительство АЗС в п. Михайленки

- Строительство причалов в д. Беляево, г. Велиж, д. Белоусово, д. Селезни

Таблица 3-4 Перечень мероприятий транспортной инфраструктуры

| Территория планирования мероприятий | Мероприятие | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция искусственных сооружений на местных автомобильных дорогах |
| Сельские поселения | Капитальный ремонт моста через р. Западная Двина | 1 очередь |
| г. Велиж | Строительство нового моста через р. Западная Двина | Расчетный срок |
| В районе ур. Семичево | Аэродром | 1 очередь |
| Д. Беляево, г. Велиж, д. Селезни, д. Белоусово | Организация стоянок маломерного флота | 1 очередь |
| Д. Беляево, д. Селезни, д. Крутое | СТО | Расчетный срок |
| г. Велиж | Строительство нового моста через р. Западная Двина | Перспектива |
| Капитальный ремонт и реконструкция местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|  | Расширение а/д Ольша-Велиж-Клястицы | 1 очередь |
|  | Расширение а/д Витебск-Велиж-Усмынь | Расчетный срок |
| Велижское с.п |  |  |
| г. Велиж | Южный объезд Велижа | Расчетный срок |
|  | а/д Проявино-Щеткино | Расчетный срок |
|  | а/д Курмели-Велиж | Расчетный срок |
|  | а/д Дадоны-Чернецово | Расчетный срок |
|  | Северный объезд г. Велижа | Перспектива |
| Селезнёвское с.п |  |  |
|  | а/д Селезни-Горяне | 1 очередь |
|  | а/д Белоусово-Кривка | 1 очередь |
|  | а/д Селезни-Щебино | 1 очередь |
|  | а/д Поймище-Подпояски-Корени-Маклок | Расчетный срок |
|  | а/д Гатчино-Селезни | Расчетный срок |
|  | а/д Рудня-Заболонье | Расчетный срок |
| Беляевское с.п |  |  |
| д. Беляево | благоустройство улиц | 1 очередь |
|  | а/д Беляево-Лученки | 1 очередь |
|  | а/д Беляево-Дятлово | 1 очередь |
|  | а/д Беляево-Романы | 1 очередь |
|  | а/д Беляево-Пустыньки | 1 очередь |
| Будницкое |  |  |
| д. Будница | благоустройство улиц | 1 очередь |
|  | а/д Ольша-Велиж-Невель-Замошье | 1 очередь |
|  | а/д Кашино - Козье | 1 очередь |
|  | а/д Городец - Панфилово | 1 очередь |
|  | а/д В.Красное-Н.Красное (въезд в деревню) | 1 очередь |
|  | а/д Н.Красное-Болошки | 1 очередь |
|  | а/д Шерьково-Верховье-Дудино | 1 очередь |
|  | а/д Верховье-Орляки | 1 очередь |
|  | а/д Холмы-С.Ляды | 1 очередь |
|  | а/д Верховье-Тарасенки | 1 очередь |
|  | а/д Мамуты-Городец | Расчетный срок |
|  | а/д Шумилово-Марейницы-Бобуры-Кашино | Расчетный срок |
|  | а/д Пушка-Арютники | Расчетный срок |
| Заозерское |  |  |
|  | а/д Заозерье-Б. Лука | 1 очередь |
|  | а/д Заозерье-Бобовая лука-Ботаги | 1 очередь |
|  | а/д Заозерье-Б.Лука-Березьково | 1 очередь |
|  | а/д Заозерье-Б.Лука -Березьково-Глузды | 1 очередь |
|  | а/д Заозерье-Дор-Красный Луг | 1 очередь |
|  | а/д Красный Луг-Демидовский р-н | 1 очередь |
|  | а/д Городище-Понево | 1 очередь |
|  | а/д Понево-Городище | Расчетный срок |
|  | а/д Староселье-Пржевальское | Расчетный срок |
|  | а/д Красный Луг-Аносинки | Расчетный срок |
|  | а/д Ботаги-Сычево | Расчетный срок |
| Ситьковское |  |  |
| д. Узвоз | благоустройство улиц | 1 очередь |
| д. Логово | благоустройство улиц | 1 очередь |
|  | по д. Узвоз | 1 очередь |
|  | а/д Ситьково-Ехны-Смоленский Брод | 1 очередь |
|  | а/д Ситьково-Макуни | 1 очередь |
|  | а/д Логово-Дорожкино | 1 очередь |
|  | а/д Тхарино-Матюхи | 1 очередь |
|  | а/д Узвоз-Михайлово | 1 очередь |
|  | а/д Корени-Маклок | Расчетный срок |
|  | а/д Матюхи-Кожехи | Расчетный срок |
|  | а/д Городец-Логово | Расчетный срок |
|  | а/д Варныши-Ситьково | Расчетный срок |
| Погорельское |  |  |
| д. Погорелье | благоустройство улиц | 1 очередь |
| д. Чепли | благоустройство улиц | 1 очередь |
|  | а/д Шахино-Самусенки | 1 очередь |
|  | а/д Погорелье-Синичено | 1 очередь |
|  | а/д Староселье-Зеленый Луг | 1 очередь |
|  | а/д Погорелье-Лемеши | Расчетный срок |
|  | а/д Руковщина-Самусенки | Расчетный срок |
|  | а/д Чепли-Шитики | Расчетный срок |
|  | а/д Мал. Залюбище-Староселье | Расчетный срок |
| Печёнковское |  |  |
|  | а/д Печёнки - М.Ржава | 1 очередь |
|  | а/д Чепли-Староселье | 1 очередь |
|  | а/д Печенки-Патики | 1 очередь |
| д. Печёнки | благоустройство улиц | 1 очередь |
| д. Патики | благоустройство улиц | 1 очередь |
|  | а/д Пати Плосковские-Карпеки-Печенки-Мал. Ржава-Синичино | Расчетный срок |
| Крутовское |  |  |
|  | а/д Вязьмены-Крутое | 1 очередь |
|  | а/д Крутое-Ст.Село | 1 очередь |
|  | а/д Комиссарово-Конец | Расчетный срок |
|  | а/д Вязьмены-Конец | Расчетный срок |
|  | а/д Тиванцы-Проявино | Расчетный срок |
| Капитальный ремонт и реконструкция местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| Велижское г. п. | Ликвидация ж/д | на перспективу |

## Основные направления развития и размещения объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Существующее положение

Велижский район располагает значительными ресурсами поверхностных вод, которые применимы для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гидрографическая сеть района представлена р. Западная Двина и ее притоками Чернавкой, Вязьмяной и Межой. Анализ стока рек показывает, что в целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод. Однако распределены ресурсы поверхностных вод на территории района довольно неравномерно.

По степени обеспеченности можно выделить 3 зоны.

1 зона – наиболее благоприятная, включающая территории, прилегающие к участкам рек с минимальным среднесуточным расходом 95% обеспеченности с гарантированной подачей воды на расстояние до 10 км от водотока.

2 зона – благоприятная, включает участки рек с гарантированной подачей воды на расстояние до 7 км от водотока.

3 зона – неблагоприятная, включает территории, где отбор воды без предварительного регулирования стока невозможен, либо территории, где водостоки отсутствуют.

1 и 2 зоны составляют около 70% площади Велижского района.

# Таблица 3-5 Наличие водопроводных сооружений

| Показатель | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 30 |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | ед. | 162 |
| Число насосных станций 1-го подъема | ед. | 45 |
| Число насосных станций 2-го подъема | ед. | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 10,82 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | тыс. м3/сут. | 2,4 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/сут. | 10,82 |
| Одиночное протяжение: водоводов | Км | 28,6 |
| в том числе нуждающихся в замене | Км | 3 |
| уличной водопроводной сети | км | 85 |
| в том числе нуждающейся в замене | Км | 44,6 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | Км | 1,4 |
| в том числе нуждающейся в замене | Км | 1 |
| Заменено водопроводных сетей – всего | Км | 1,75 |

Общее количество водозаборов в сельском (городском) поселении 46 ед., в т.ч. муниципальных водозаборов – 33 ед. Общее количество насосных станций водопровода в сельском (городском) поселении 35 ед., в т.ч. муниципальных насосных станций водопровода – 23 ед. Из 99,08 км  водопроводных сетей, в т.ч. муниципальных – 84,38 км, к работе подготовлено  73,15 км (74%), в т.ч. муниципальных – 60,45 км (72 % ). Необходимо заменить 32,85 км ветхих водопроводных сетей, в т.ч. муниципальных - 31,85км.

Запланировано к замене 1,52 км. Общее количество очистных сооружений канализации в сельском (городском) поселении 6 ед., общей пропускной способностью  0,4 тыс. м3/сутки, в т.ч. муниципальных очистных сооружений канализации – 5 ед., пропускной способностью 0,4 тыс. м3/сутки. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 23,58 км, в т.ч. муниципальных 23,58 км.

Общая величина извлеченных  подземных вод в 2009 г. составила 335,94 тыс. м3. Из общего учтенного водоотбора подземных вод на территории Велижского района использовано на обеспечение населения 163,7  тыс. м3, бюджетофинансируемым организациям 27,08 тыс. м3 и прочим организациям 38,06 тыс. м3

# Таблица 3-6 Данные по централизованному водоснабжению

| Наименование территориальной единицы | Количество насосных станций первого подъема – скважин (ед.) | Количество жилых домов, в которые осуществляется подача забираемой воды насосными станциями первого подъема (ед.) | Количество жителей получающих воду, забираемую насосными станциями первого подъема – скважинами (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Велиж | 1 | 4 | 117 |
| дер. Чернейка | 1 |  | 195 |
| дер. Арютинки | 1 | 14 | 26 |
| дер. Новка | 1 | 10 | 35 |
| д. Крутое | 1 | 44 | 120 |
| д. Конец | 1 | 7 | 10 |
| д. Старое Село | 1 | 8 | 20 |
| д. Цыганы | 1 | 14 | 24 |
| д. Патики Плосковские | 1 | 48 | 130 |
| д. Патики Чепельские | 1 | 17 | 28 |
| д. Большая Ржава | 1 | 17 | 33 |
| д. Печёнки | 1 | 59 | 156 |
| д. Селезни | 2 | 274 | 228 |
| д. Балбаи | 1 | 6 | 9 |
| д. Бахтеи | 1 | 8 | 7 |
| д.Беляево | 1 | 8 | 7 |
| д.Будница | 1 | 29 | 64 |
| Погорелье | 2 | 87 | 217 |
| Ситьково | 1 | 72 | 212 |

# Проектные предложения

Для улучшения качества водных объектов Велижского района необходимо предусмотреть выполнение комплекса мер по:

- предотвращению сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты;

- реконструкции и модернизации очистных сооружений канализации;

- строительству очистных сооружений канализации в сельских поселениях;

- текущему ремонт водопроводных сетей учитываю степень их технического и физического износа;

- доведению качества воды источников централизованного водоснабжения и водопроводов по санитарно-химическим показателям до нормативных требований;

- доведению качества воды источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, водопроводов и водопроводной сети по микробиологическим показателям до нормативных требований;

Таблица 3-7 Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Наличие ПСД | Стоимость тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция сетей водопровода протяжённостью 700 метров д. Печёнки МО Печёнковское сельское поселение | 2009г. | в стадии проектирования | ~1100 | 20% софинансирования |
| 2. | Строительство сетей водопровода протяжённостью 1000 метров в д. Крутое МО Крутовское сельское поселение | 2009г. | В стадии проектирования | ~1500 | 20% софинансирования |
| 3. | Строительство «Станция обезжелезивания подземных вод производительностью 300 м3/сутки» в г. Велиже, ул. Куриленко | 2009г. | В стадии проектирования | 1200 | 20% софинансирования |
| 4. | Строительство очистных сооружений производительностью 700 м3/сутки в г. Велиже, ул. Энгельса | 2010г. | отсутствует | ~ 35000 |  |
| 5. | Реконструкция водопроводной башни в д. Заозерье МО Заозерское сельское поселение | 2010г. | отсутствует | 1200 | 20% софинансирования |
| 6. | Строительство «Станция обезжелезования подземных вод производительностью 300 м3/сутки в г. Велиже, ул. Ерёменко | 2010г. | В стадии проектирования | 1350 | 20% софинансирования |
| 7. | Строительство «Станция обезжелезования подземных вод производительностью 300 м3/сутки в г. Велиже, ул. Горохова». | 2011г. | В стадии проектирования | ~1500 | 20% софинансирования |
| 8. | Реконструкция водонапорной башни с сетями водопровода в д. Кожеки МО Ситьковское сельское поселение | 2011г. | В стадии проектирования | ~1450 | 20% софинансирования |
| 9. | Реконструкция водонапорной башни с сетями водопровода в д. Старое Село МО Крутовское сельское поселение | 2012г. | отсутствует | ~1550 | 20% софинансирования |
| 10. | Реконструкция водонапорной башни с сетями водопровода в д. Селезни МО Селезнёвское сельское поселение | 2012г. | отсутствует | ~1800 | 20% софинансирования |
| 11. | Реконструкция водонапорной башни с сетями водопровода в д. Патики МО Печёнковское сельское поселение | 2013г. | отсутствует | ~2000 | 20% софинансирования |

### Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время на территории области канализационные сети есть только в г. Велиж, где действуют с разной степенью эффективности 6 очистных сооружения канализации, из них 5 в муниципальной собственности. Общая пропускная способность очистных сооружений канализации составляет 0,4 тыс. м3/сутки. Установочная мощность канализационных насосных станций 5 тыс. м3/сутки. Линейная часть канализационная сети составлена главными коллекторами – 1,8 км, уличной канализационной сетью - 5,5; внутриквартальными и внутридворовыми сетями – 1,4 км. Общая протяжённость канализационных сетей 10,84 км, в т.ч. муниципальных – 8,24 км.

На очистные сооружения района поступили в 2009 г. 108,6 тыс. м3 сточных вод. Из них от населения 82,6 тыс. м3; от бюджетофинансируемых организаций – 21,8; от прочих организаций – 4,2.  Через очистные сооружения было пропущено 102,6 тыс. м3(94% от общего количества). Из них прошли полную физико-химическую очистку 102,6 тыс. м3.

Проектные предложения.

Предусматривается создание систем канализации в центрах сельских поселений и местах активного развития туризма и рекреации. Размещение поселений, развитая гидрографическая сеть, обуславливают целесообразность создания, в основном, самостоятельных систем канализации для каждого населенного пункта с выпуском очищенных стоков в реки ниже по течению водотока, вне населенных пунктов.

Для сокращения сброса сточных вод  необходимо максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, размещаются вблизи очистных сооружений, на главном подводящем коллекторе. Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

Все промышленные сточные воды, стоки которых экономически нецелесообразно направлять на централизованные системы канализации, очищаются на собственных очистных сооружениях, с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

### Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время централизованное электроснабжение района осуществляется от Смоленской энергосистемы.

Велижский район находится на территории Западных электрических сетей ОАО «Смоленскэнерго».

Электроэнергия поступает по ВЛ-110 кВ из Талашкино, через ПС 110 кВ «Демидов». Имеются связи с соседними районами по ВЛ-110 Демидов-Велиж, Михайловская-Велиж.

Существующими источниками электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей Велижского района являются: Смоленская  ГРЭС, Дорогобужская ГРЭС  и Смоленская АЭС, передающие электроэнергию через существующие головные подстанции 35кВ и выше.

Все населенные пункты электрифицированы, питание их осуществляется по сети 10 кВ.

Протяженность сети 10 кВ около 570 км, количество ТП10/0,4 кВ – 236 шт.

Протяженность сетей 110 кВ на территории района около 45 км, 35 – 90 км.

Таблица3-8 Действующие на территории района подстанции

| Наименование подстанции | Напряжение ПС, кВ | Кол-во и мощность трансформаторов, кВА |
| --- | --- | --- |
| ПС «Велиж» | 110/35/10 | 2х10 |
| ПС «Логово» | 110/10 | 1х6,3 |
| ПС «Беляево» | 35/10 | 1х1,6 |
| ПС «Старое село» | 35/10 | 2х2,5 |
| ПС «Чепли» | 35/10 | 2х2,5 |
| ПС «Селезни» | 35/10 | 1х2,5 |
| ПС «Заозерье» | 35/10 | 1х1,6 |

# Проектные предложения

Из проектных предложений, представленных на 1 очередь:

реконструкция ЛЭП-35 на участке «Старое Село» до границы Велижского района (по данным ОАО «СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»)

на расчётный срок:

Строительство ЛЭП-330 (транзитное направление от южной границы района  на северо-запад, вдоль дороги Ольша-Велиж-Невель,  в обход г. Велиж по южной границе, через р. Зап. Двина по дороге к  д. Михайленки)

### Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Велижского района и г. Велижа осуществляется на базе сжиженного углеводородного газа. Поставка сжиженного газа потребителям производиться со Смоленской газонаполнительной станции баллонным способом на грузовом транспорте.

Общий расход сжиженного газа по району – 678,8 т в год, в.т.ч. по г. Велижу – 294,9 т, по сельским населенным пунктам 383,9 т.

Газифицировано – 4309 квартир, в.т.ч. в г. Велиже – 2248 квартир. В сельских населенных пунктах – 2061 индивидуальных домов.

Уровень газификации жилого фонда: в г. Велиже – 69%, в сельской местности – 59,2%

# Проектные предложения

Перспективное развитие системы газоснабжения области предусматривает дальнейшую газификацию области на базе природного газа, но уже не на базе привозного топлива, а по газопроводам.

ОАО «Промгаз» в 2007 г. разработаны 25 схем газоснабжения и газификации районов Смоленской области, в.т.ч. на Велижский район. Для газификации района необходимо построить 166,53 км межпоселковых газопроводов. Перекачка будет осуществляться с помощью 4 ПГРП.

Развитие системы газоснабжения предусматривает высокий процент газификации. Предусматривается строительство новых головных сооружений для покрытия технологических и бытовых потребностей производства и жилищного фонда, а также развитие всей инфраструктуры газового хозяйства.

Для газоснабжения потребителей Велижского района предполагается строительство газопровода-отвода протяженностью 62 км и ГРС Никитино. ГРС запроектирована на территории Демидовского района около н.п. Никитино с тремя выходами, давлением 0,6/1,2/1,2 МПа.

Источником газоснабжения является существующий магистральный газопровод Торжок-Минск-Ивацевичи II.

Вид транспортируемого газа – природный;

Перспективная схема газоснабжения и газификации района определена с учетом максимального охвата газоснабжением населенных пунктов на основе оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов.

Схема газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличие инфраструктуры, подлежащей газификации.

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании

Выбор трасс газопроводов производился преимущественно вдоль существующих автодорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков, железных и автомобильных дорог и т. д.).

Местоположение относительно земли - прокладка газопроводов вне населенных пунктов преимущественно подземная на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра.

При прокладке газопроводов на пахотных и орошаемых землях глубину заложения принимают не менее 1,0 м до верха газопровода.

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах преимущественно подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СНиП 2.07.01-89* и СНиП 42-01-2002 и ПБ 12-529-03.

По каждому населенному пункту района определены перспективные (на ближайший десятилетний период) объемы роста газопотребления в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению природного газа в топливно-энергетический баланс области (см. табл Таблица 3-9). Проведены расчеты объемов максимального часового и годового потребления газа, учитывающие основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на другие виды энергоресурсов.

# Таблица 3-9 Результаты расчета перспективного газопотребления

| Название н/п | Население | Население | Котельные | Общий годовой расход, тыс. м3 | Общий часовой расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность, тыс. чел. | Кол-во индивид. домов и квартир, шт. | Годовой расход, тыс. м3 | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс.м3 | Часовой расход, м3/час |  |  |
| Велиж | 7,8 | 4498 | 13426,80 | 5813,93 | 9820,98 | 2991,57 | 23247,78 | 8805,50 |
| Ляхово | 0,231 | 84 | 321,26 | 150,13 |  |  | 321,26 | 150,13 |
| Чернейка | 0,208 | 79 | 299,81 | 139,56 |  |  | 299,81 | 139,56 |
| Ястреб-1 | 0,028 | 28 | 94,58 | 41,35 |  |  | 94,58 | 41,35 |
| Ястреб-2 | 0,034 | 17 | 63,11 | 28,51 |  |  | 63,11 | 28,51 |
| Новка | 0,065 | 23 | 88,22 | 41,36 |  |  | 88,22 | 41,36 |
| Саксоны | 0,007 | 5 | 16,82 | 7,57 |  |  | 16,82 | 7,57 |
| Арютинки | 0,027 | 15 | 54,07 | 24,38 |  |  | 54,07 | 24,38 |
| Лаврентьево | 0,032 | 14 | 53,54 | 24,34 |  |  | 53,54 | 24,34 |
| Боровлево | 0,02 | 5 | 21,77 | 10,34 |  |  | 21,77 | 10,34 |
| Рябинка | 0,014 | 7 | 26,42 | 11,86 |  |  | 26,42 | 11,86 |
| Селезни | 0,784 | 400 | 1517,15 | 689,78 | 1280,93 | 581,79 | 2798,08 | 1271,57 |
| Рудня | 0,025 | 20 | 69,90 | 30,73 |  |  | 69,90 | 30,73 |
| Сертея | 0,021 | 15 | 50,45 | 22,72 |  |  | 50,45 | 22,72 |
| Горяне | 0,035 | 29 | 96,21 | 42,95 |  |  | 96,21 | 42,95 |
| Балбаи | 0,028 | 28 | 96,61 | 41,93 |  |  | 96,61 | 41,93 |
| Бахтеи | 0,02 | 15 | 51,55 | 22,93 |  |  | 51,55 | 22,93 |
| Рудомые | 0,026 | 20 | 68,65 | 30,47 |  |  | 68,65 | 30,47 |
| Белоусово | 0,029 | 25 | 85,54 | 37,65 |  |  | 85,54 | 37,65 |
| Апонасково | 0,011 | 9 | 29,89 | 13,35 |  |  | 29,89 | 13,35 |
| Загоскино | 0,009 | 8 | 26,38 | 11,74 |  |  | 26,38 | 11,74 |
| Ильеменка | 0,009 | 6 | 20,99 | 9,38 |  |  | 20,99 | 9,38 |
| Наумовка | 0,007 | 6 | 20,52 | 9,04 |  |  | 20,52 | 9,04 |
| Подпояски | 0,021 | 13 | 45,50 | 20,49 |  |  | 45,50 | 20,49 |
| Поймище | 0,011 | 10 | 32,92 | 14,63 |  |  | 32,92 | 14,63 |
| Шебино | 0,004 | 4 | 13,07 | 5,78 |  |  | 13,07 | 5,78 |
| Погорелье | 0,236 | 95 | 361,09 | 166,51 | 40,72 | 16,29 | 401,81 | 182,79 |
| Гатчино | 0,007 | 7 | 23,76 | 10,37 |  |  | 23,76 | 10,37 |
| Колотовщина | 0,012 | 12 | 41,41 | 17,97 |  |  | 41,41 | 17,97 |
| Долбешки | 0,015 | 14 | 46,43 | 20,53 |  |  | 46,43 | 20,53 |
| Копылыники | 0,018 | 13 | 43,68 | 19,65 |  |  | 43,68 | 19,65 |
| Лемеши | 0,024 | 24 | 78,44 | 34,69 |  |  | 78,44 | 34,69 |
| Синичино | 0,014 | 10 | 33,63 | 15,14 |  |  | 33,63 | 15,14 |
| Чепли | 0,183 | 92 | 366,89 | 165,01 | 9,78 | 3,91 | 376,67 | 168,92 |
| Большое Залюбище | 0,053 | 21 | 79,31 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 79,31 | 36,75 |
| Малое Залюбище | 0,009 | 6 | 20,32 | 9,19 |  |  | 20,32 | 9,19 |
| Будница | 0,187 | 99 | 374,25 | 166,77 | 130,87 | 39,81 | 505,12 | 206,58 |
| Болошки | 0,007 | 5 | 16,92 | 7,60 |  |  | 16,92 | 7,60 |
| Верховье | 0,012 | 12 | 40,64 | 17,75 |  |  | 40,64 | 17,75 |
| Верхнее Красное | 0,037 | 33 | 109,68 | 48,64 |  |  | 109,68 | 48,64 |
| Верхнее Ольгово | 0,05 | 39 | 137,35 | 60,35 |  |  | 137,35 | 60,35 |
| Городец | 0,006 | 3 | 10,52 | 4,85 |  |  | 10,52 | 4,85 |
| Замошье | 0,017 | 17 | 58,24 | 25,34 |  |  | 58,24 | 25,34 |
| Кашено | 0,026 | 16 | 55,65 | 25,13 |  |  | 55,65 | 25,13 |
| Козье | 0,014 | 13 | 43,16 | 19,09 |  |  | 43,16 | 19,09 |
| Михайленки | 0,013 | 13 | 44,26 | 19,30 |  |  | 44,26 | 19,30 |
| Нижнее Красное | 0,01 | 10 | 33,56 | 14,71 |  |  | 33,56 | 14,71 |
| Нижнее Ольгово | 0,012 | 12 | 40,10 | 17,60 |  |  | 40,10 | 17,60 |
| Нижнее Шерьково | 0,008 | 8 | 27,90 | 12,07 |  |  | 27,90 | 12,07 |
| Панфилово | 0,01 | 10 | 33,79 | 14,77 |  |  | 33,79 | 14,77 |
| Пушка | 0,014 | 10 | 34,74 | 15,46 |  |  | 34,74 | 15,46 |
| Тарасенки | 0,006 | 6 | 20,82 | 9,02 |  |  | 20,82 | 9,02 |
| Холмы | 0,064 | 40 | 142,93 | 63,81 |  |  | 142,93 | 63,81 |
| Шумилово | 0,039 | 35 | 118,65 | 52,22 |  |  | 118,65 | 52,22 |
| Ситьково | 0,2 | 72 | 312,62 | 141,70 | 321,96 | 79,84 | 634,58 | 221,53 |
| Ехны | 0,094 | 33 | 131,64 | 60,87 |  |  | 131,64 | 60,87 |
| Узвоз | 0,079 | 31 | 131,42 | 58,43 |  |  | 131,42 | 58,43 |
| Корени | 0,029 | 10 | 43,97 | 19,66 |  |  | 43,97 | 19,66 |
| Смоленский Брод | 0,01 | 3 | 22,91 | 9,43 |  |  | 22,91 | 9,43 |
| Маклок | 0,012 | 5 | 20,43 | 9,13 |  |  | 20,43 | 9,13 |
| Логово | 0,248 | 111 | 441,51 | 197,25 | 142,07 | 35,70 | 583,59 | 232,96 |
| Проявино | 0,018 | 12 | 42,24 | 18,83 |  |  | 42,24 | 18,83 |
| Кожеки | 0,04 | 20 | 73,98 | 33,46 |  |  | 73,98 | 33,46 |
| Бабка | 0,038 | 16 | 60,63 | 27,81 |  |  | 60,63 | 27,81 |
| Беляево | 0,196 | 85 | 460,82 | 205,64 | 21,69 | 8,68 | 482,51 | 214,32 |
| Нижние Секачи | 0,008 | 3 | 11,43 | 5,32 |  |  | 11,43 | 5,32 |
| Верхние Секачи | 0,014 | 8 | 28,93 | 12,99 |  |  | 28,93 | 12,99 |
| Нивы | 0,023 | 15 | 51,80 | 23,31 |  |  | 51,80 | 23,31 |
| Гредяки | 0,01 | 7 | 26,69 | 11,52 |  |  | 26,69 | 11,52 |
| Матюхи | 0,016 | 9 | 32,85 | 14,72 |  |  | 32,85 | 14,72 |
| Верховье | 0,027 | 20 | 67,80 | 30,34 |  |  | 67,80 | 30,34 |
| Заозерье | 0,203 | 74 | 322,76 | 145,72 | 141,34 | 53,91 | 464,10 | 199,63 |
| Березьково | 0,015 | 15 | 49,92 | 21,94 |  |  | 49,92 | 21,94 |
| Бобова Лука | 0,008 | 6 | 21,53 | 9,43 |  |  | 21,53 | 9,43 |
| Ботаги | 0,006 | 4 | 14,22 | 6,32 |  |  | 14,22 | 6,32 |
| Васькино | 0,013 | 13 | 44,60 | 19,39 |  |  | 44,60 | 19,39 |
| Городище | 0,084 | 42 | 162,00 | 72,16 | 11,37 | 4,55 | 173,37 | 76,71 |
| Дор | 0,008 | 8 | 27,48 | 11,95 |  |  | 27,48 | 11,95 |
| Зубки | 0,011 | 8 | 30,73 | 13,19 |  |  | 30,73 | 13,19 |
| Заболонье | 0,037 | 22 | 79,12 | 35,43 | 6,71 | 1,68 | 85,83 | 37,11 |
| Картавщина | 0,007 | 7 | 22,88 | 10,12 |  |  | 22,88 | 10,12 |
| Понево | 0,012 | 12 | 39,66 | 17,47 |  |  | 39,66 | 17,47 |
| Староселье | 0,005 | 5 | 17,24 | 7,48 |  |  | 17,24 | 7,48 |
| Хрипино | 0,012 | 10 | 37,03 | 15,90 |  |  | 37,03 | 15,90 |
| Шейдово | 0,012 | 10 | 35,85 | 15,57 |  |  | 35,85 | 15,57 |
| Шумилово | 0,047 | 23 | 92,29 | 40,64 |  |  | 92,29 | 40,64 |
| Печенки | 0,17 | 65 | 285,35 | 127,20 | 56,72 | 22,69 | 342,07 | 149,88 |
| Большие Коряки | 0,01 | 8 | 27,06 | 12,03 |  |  | 27,06 | 12,03 |
| Малые Коряки | 0,011 | 6 | 22,76 | 10,10 |  |  | 22,76 | 10,10 |
| Большая Ржава | 0,036 | 18 | 67,05 | 30,25 |  |  | 67,05 | 30,25 |
| Малая Ржава | 0,062 | 23 | 93,86 | 42,66 |  |  | 93,86 | 42,66 |
| Патики Плосковские | 0,133 | 53 | 230,51 | 101,34 | 18,64 | 7,46 | 249,15 | 108,79 |
| Патики Чепельские | 0,028 | 17 | 62,67 | 27,75 |  |  | 62,67 | 27,75 |
| Плоское | 0,009 | 7 | 24,88 | 10,90 |  |  | 24,88 | 10,90 |
| Колотовщина | 0,005 | 5 | 16,34 | 7,23 |  |  | 16,34 | 7,23 |
| Крутое | 0,244 | 81 | 361,95 | 164,05 | 368,47 | 124,99 | 730,42 | 289,04 |
| Осиновица | 0,058 | 26 | 103,00 | 46,08 |  |  | 103,00 | 46,08 |
| Конец | 0,044 | 21 | 78,30 | 35,52 |  |  | 78,30 | 35,52 |
| Старое Село | 0,228 | 79 | 350,70 | 156,19 | 90,78 | 24,18 | 441,48 | 180,37 |
| Цыганы | 0,031 | 15 | 59,85 | 26,45 |  |  | 59,85 | 26,45 |
| Итого по району: | 13,22 | 7201 | 23873,14 | 10508,01 | 12463,01 | 3997,03 | 36336,15 | 14505,04 |

В результате проведенного анализа численности населения, структуры жилого фонда по каждому населенному пункту, мощности существующих коммунально-бытовых, сельскохозяйственных и промышленных потребителей, социальной значимости, в районе были выделены населенные пункты, подлежащие газификации природным газом (см. табл. Таблица3-8). При этом основные показатели, достигнут следующих значений:

| − количество газифицированных населенных пунктов, ед. | 58 |
| --- | --- |
| − численность газообслуживаемого населения, тыс. чел. | 12,68 |
| − число газифицированных дворов (квартир), тыс. ед. | 6,82 |
| − общий годовой объем потребления, млн. куб.м/год | 34,97 |
| − в том числе население | 22,51 |
| − общий часовой объем потребления достигнет, тыс. куб.м/час | 13,90 |
| − в том числе население | 9,91 |

Таблица 3-10 Газифицируемые населенные пункты

| Газораспределительные станции | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
| ГРС Никитино (проект), ГРС Голынки | Ляхово, Чернейка, Новка, Лаврентьево, Селезни, Рудня, Балбаи, Погорелье, Велиж, Ляхово, Чернейка, Новка, Арютинки, Лаврентьево, Селезни, Рудня, Сертея, Горяне, Балбаи, Рудомые, Белоусово, Загоскино, Поймище, Погорелье, Гатчино, Колотовщина (Погореловское с/п), Копыльники, Лемеши, Чепли, Будница, Болошки, Козье, Панфилово, Холмы, Шумилово (Будницкое с/п), Ситьково, Ехны, Узвоз, Логово, Проявино, Кожеки, Бабка, Беляево, Верховье (Беляевское с/п), Заозерье, Городище, Заболонье, Шумилово (Заозерское с/п), Печенки, Патики Плосковские, Крутое, Осиновица, Конец, Цыганы, Бол.Залюбище, Бол. Ржава, Верх. Ольгово, Верх. Секачи, Мал. Ржава, Ниж. Красное, Ниж. Секачи, Ст. Село, Ястреб-1, Верх. Красное, Нивы, Смоленский Брод |

### Сети связи

Современное положение

# Телекоммуникационная связь

В настоящее время городская телефонная связь Велижского района обеспечивается от существующих автоматических телефонных станций (далее – АТС), расположенных в населенных пунктах: Велиж, Беляево, Будница, Верховье, Заозерье, Крутое, Логово, Патики, Погорелье, Печенки, Селезни, Ситьково, Старое Село, Чепли. Количество телефонов городской сети Велижского района на 01.01.07г. составляет 2198 номеров, абонентов ADSL – 244. Под охрану взят 81 объект. На территории муниципального образования «Велижский район» услуги электросвязи в виде международной, междугородней, местной телефонной связи, телеграфной связи, факсимильной связи и проводного вещания оказывает ОАО «Центр Телеком». На 01.01.2008 г. число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход составляло 3,431 тыс.шт., из них домашних – 2,939 тыс. шт. Число основных радиотрансляционных точек – 1154.

Услуги сотовой связи предоставляют такие компании как Мегафон, Вымпелком (БиЛайн), МТС, ТЕLE2.

К сельским АТС проложен кабель КСПП 1х4х1,2(0,9). Аппаратура уплотнения цифровая СПМ-14ЛТ, год ввода в эксплуатацию 2006.

На городских телефонных сетях имеется 10 распределительных шкафов. Прямого питания 250 пар. Проложен кабель ТПП, ТГ. Развитие телефонной сети проводилось в 1971, 1981, 1991 г.

Внутризоновая междугородняя связь осуществляется по оптико-волоконному кабелю ОПЭ-8 с цифровой аппаратурой уплотнения ЛМ-35-02 5х2048 кб(5хЕ1) 5 потоков по 30 каналов. Ведомственных сетей не имеется.

# Таблица 3-11 Существующая инфраструктура связи в районе

| № | Наименование населенного пункта | Тип АТС | Магистральная емкость | Количество телефонов(квартиры) | Количество телефонов (учреждения) | % используемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велиж | АТСК-100/2000 | 2500 | 2069 | 371 | 100 |
| 2 | Велиж | ОПТС | 200 | 179 | 1 | 93,5 |
| 3 | Беляево | АТСК-50/200 | 100 | 74 | 8 | 91 |
| 4 | Будница | АТСК-50/200 | 100 | 70 | 8 | 85 |
| 5 | Верховье | АТСК-50/200м | 50 | 17 | 4 | 60 |
| 6 | Заозерье | АТСК-50/200 | 50 | 42 | 5 | 98 |
| 7 | Крутое | АТСК-50/200м | 50 | 34 | 11 | 96 |
| 8 | Логово | АТСК-50/200 | 50 | 39 | 10 | 100 |
| 9 | Патики | АТСК-50/200м | 86 | 43 | 6 | 57 |
| 10 | Погорелье | АТСК-50/200 | 50 | 39 | 9 | 100 |
| 11 | Печенки | АТСК-50/200 | 50 | 35 | 7 | 88 |
| 12 | Селезни | АТСК-50/200 | 200 | 170 | 23 | 98 |
| 13 | Ситьково | АТСК-50/200 | 50 | 32 | 15 | 98 |
| 14 | Старое Село | АТСК-50/200 | 50 | 31 | 9 | 88 |
| 15 | Чепли | АТСК-50/200 | 50 | 37 | 7 | 94 |

# Телевидение

В настоящее время существующее телевидение поселений района основано на 2–х программах: «1-ый канал» и  «Россия».

Анализ существующего положения составлен на основании схемы территориального планирования Велижского района 2000г.

Проектные предложения. Расчетный срок

# Телефонная связь

Схемой территориального планирования на расчетный срок (2027г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

# Телефонизация

Схемой территориального планирования развитие телефонной сети города намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и объектов соцкультбыта. Распределение телефонной емкости ГТС по поселениям района и предположения по обеспечению их телефонизацией приведены в таблице Таблица 3-12

Таблица 3-12 Распределение телефонной емкости по поселениям района.

| № п/п | Поселения | Количество жителей тыс. чел. | Количество телефонов тыс. шт. | Предложения по обеспечению телефонизацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велижское г.п. | 8,7 | 3,12 | От существующей АТС, расположенной в г. Велиж. |
| 2 | Беляевское с.п. | 0,266 | 0,11 | От существующей АТС, расположенной в д. Беляево. |
| 3 | Будницкое с.п. | 0,348 | 0,14 | От существующей АТС, расположенной в д. Будница. |
| 4 | Заозерское с.п. | 0,286 | 0,12 | От проектируемой АТС, расположенной в д. Заозерье. |
| 5 | Крутовское с.п. | 0,447 | 0,2 | От существующей АТС, расположенной в д.Ст. Село и от проектируемой АТС, которую предлагается разместить в д. Крутое. |
| 6 | Печенское с.п. | 0,308 | 0,12 | От существующей АТС, расположенной в д. Печенки и от проектируемой АТС, которую предлагается разместить в д. Патики. |
| 7 | Погорельское с.п. | 0,393 | 0,16 | От существующей АТС, расположенной в д. Погорелье и проектируемой АТС, которую предлагается разместить в д. Чепли. |
| 8 | Селезневское с.п. | 0,754 | 0,4 | От существующей АТС, расположенной в д. Селезни. |
| 9 | Ситьковское с.п. | 0,777 | 0,31 | От существующей АТС, расположенной в д. Ситьково. |

# Телефонизация Велижского района предусматривается:

            - г.п. Велиж от существующей АТС, расположенной в г.Велиж, при условии замены оборудования на цифровое и расширении номерной емкости до 3500 номеров;

- с.п. Беляевское от существующей АТС, расположенной в д.Беляево, при условии замены оборудования на цифровое и расширении номерной емкости до 150 номеров;

- с.п. Будницкое от существующей АТС, расположенной в д.Будница, при условии замены оборудования на цифровое и расширении номерной емкости до 150 номеров;

- с.п. Заозерское от проектируемой АТС, предусмотренной к строительству в общественно-деловой застройке д.Заозерье емкостью 150 номеров;

- с.п. Крутовское от существующей АТС, расположенной в Ст.Село, при условии замены оборудования на цифровое и расширении номерной емкости до 100 номеров. И от проектируемой АТС, предусмотренной к строительству в общественно-деловой застройке д. Крутое емкостью 100 номеров;

- с.п. Печенковское от существующей АТС, расположенной в д.Печенки, при условии замены оборудования на цифровое и расширении номерной емкости до 100 номеров. И от проектируемой АТС, предусмотренной к строительству в общественно-деловой застройке д.Патики емкостью 50 номеров;

- 7.с.п. Погорельское от существующей АТС, расположенной в д.Погорелье, при условии замены оборудования на цифровое и расширении номерной емкости до 100 номеров. И от проектируемой АТС, предусмотренной к строительству в общественно-деловой застройке д. Чепли емкость 50 номеров;

- с.п. Селезневское от существующей АТС, расположенной в д.Селезни, при условии замены оборудования на цифровое и расширении номерной емкости до 400 номеров;

- с.п. Ситьковское от существующей АТС, расположенной в д.Ситьково, при условии замены оборудования на цифровое и расширении номерной емкости до 350 номеров.

# Основные мероприятия по развитию сети следующие:

- замена устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое с расширением емкости;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет».

Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакета услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IP TV по одному проводу.

Также будет продолжаться развиваться в районе и система сотовой радителефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории района и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

# Радиофикация и телевидение

Несмотря на то, что в последние годы число абонентов РТ сети снижается (в основном по экономически причинам), система проводного вещания в районе должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения о ЧС и подачи сигналов ГО.

Основной нагрузкой РТ сети района являются радиоточки индивидуально пользования, радиоточки общественного сектора (учреждения, предприятия, объекты здравоохранения, образования и т.д.) и сеть громкоговорителей системы оповещения.

В настоящей схеме территориального планирования Велижского района нагрузки РТ сети определяется из расчета:

- 100% радиофикации квартирного сектора;

- радиоточек коллективного пользования;

- 1 громкоговоритель уличной звукофикации на 2000 жителей;

Кроме развития средств проводного вещания в городе будет продолжаться развитие эфирного радиовещания и телевидения. В перспективе предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счет приема спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники, дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

Исходя из этого, общее прогнозируемое число радиоточек в городе к 2027 году достигнет величины -  4,939 тысяч. Расчетные показатели по проводной радиотрансляционной сети приведены в таблице Таблица 3-13.

# Таблица 3-13 Состояние проводной радиотрансляционной сети

| № п/п | Поселения | Количество Жителей, тыс. чел. | Количество радиоточек индивидуального пользования, тыс. шт. | Количество радиоточек общественного сектора, тыс. шт. | Количество уличных громкоговорителей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велижское г.п. | 8,7 | 3,12 | 0,16 | 9 |
| 2 | Беляевское с.п. | 0,266 | 0,11 | 0,01 | 1 |
| 3 | Будницкое с.п. | 0,348 | 0,14 | 0,01 | 1 |
| 4 | Заозерское с.п. | 0,286 | 0,12 | 0,001 | 1 |
| 5 | Крутовское с.п. | 0,447 | 0,2 | 0,01 | 1 |
| 6 | Печенское с.п. | 0,308 | 0,12 | 0,001 | 1 |
| 7 | Погорельское с.п. | 0,393 | 0,16 | 0,01 | 1 |
| 8 | Селезневское с.п. | 0,754 | 0,4 | 0,02 | 1 |
| 9 | Ситьковское с.п. | 0,777 | 0,31 | 0,02 | 1 |

Из средств массового вещания в районе в качестве приоритетных предполагается  развитие эфирного радиовещания и телевидения. В перспективе прогнозируется развитие ускоренными темпами системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение спектра программ вещания за счет приема и трансляции спутниковых каналов, значительного повышения качества телевизионного вещания, возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Развитие системы кабельного телевидения предусматривается на базе использования оптико-волоконных технологий. Планируется ввод систем мультимедийной связи во всех районах нового строительства.

Также схемой территориального планирования предлагается  строительство телевизионных вышек в поселениях, которые не обеспечены уверенным приемом телевизионного вещания. При проектировании данных объектов  место расположения вышек будет уточняться на дальнейших стадиях проектирования.

- Проектные предложения. Первая очередь строительства

# Телефонизация

Схемой территориального планирования развитие телефонной сети района намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и объектов соцкультбыта. Распределение телефонной емкости ГТС по поселениям района и предположения по обеспечению их телефонизацией приведены в нижеследующей таблице Таблица 3-14.

# Таблица 3-14 Распределение телефонной емкости по поселениям района

| № п/п | Поселения | Количество жителей тыс. чел. | Количество телефонов тыс. шт. | Предложения по обеспечению телефонизацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велижское г.п. | 8,3 | 3,0 | От существующей АТС, расположенной в г.Велиж. |
| 2 | Беляевское с.п. | 0,253 | 0,1 | От существующей АТС, расположенной в д.Беляево. |
| 3 | Будницкое с.п. | 0,405 | 0,23 | От существующей АТС, расположенной в д.Будница. |
| 4 | Заозерское с.п. | 0,330 | 0,14 | От проектируемой АТС, расположенной в д.Заозерье. |
| 5 | Крутовское с.п. | 0,518 | 0,2 | От существующей АТС, расположенной в д.Ст.Село и от проектируемой АТС, которую предлагается разместить в д.Крутое. |
| 6 | Печенское с.п. | 0,348 | 0,14 | От существующей АТС, расположенной в д.Печенки и от проектируемой АТС, которую предлагается разместить в д. Патики. |
| 7 | Погорельское с.п. | 0,478 | 0,2 | От существующей АТС, расположенной в д.Погорелье и проектируемой АТС, которую предлагается разместить в д.Чепли. |
| 8 | Селезневское с.п. | 0,745 | 0,4 | От существующей АТС, расположенной в д.Селезни. |
| 9 | Ситьковское с.п. | 0,743 | 0,3 | От существующей АТС, расположенной в д.Ситьково. |

Радиофикация

Расчетное количество радиоточек на данный период показан в таблице Таблица 3-15.

# Таблица 3-15 Расчетное количество радиоточек

| № п/п | Поселения | Количество Жителей, тыс. чел. | Количество радиоточек индивидуального пользования, тыс. шт. | Количество радиоточек общественного сектора, тыс. шт. | Количество уличных громкоговорителей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велижское г.п. | 8,3 | 3,0 | 0,15 | 9 |
| 2 | Беляевское с.п. | 0,253 | 0,1 | 0,01 | 1 |
| 3 | Будницкое с.п. | 0,405 | 0,23 | 0,012 | 1 |
| 4 | Заозерское с.п. | 0,330 | 0,14 | 0,01 | 1 |
| 5 | Крутовское с.п. | 0,518 | 0,2 | 0,01 | 1 |
| 6 | Печенское с.п. | 0,348 | 0,14 | 0,01 | 1 |
| 7 | Погорельское с.п. | 0,478 | 0,2 | 0,01 | 1 |
| 8 | Селезневское с.п. | 0,745 | 0,4 | 0,2 | 1 |
| 9 | Ситьковское с.п. | 0,743 | 0,3 | 0,02 | 1 |

### Теплоснабжение

# Существующее положение

Потребность в тепловой энергии для Велижского района обеспечивается силами котельных.

Ниже даны виды котельных, действующих в районе, с их разделением по принадлежности.

Муниципальные котельные:

- МУП «Тепловые сети»

- МУП «Коммунальник»  МО «Крутовское с/поселение

- МУП «Коммунальник» МО «Селезневское с/поселение

Государственной котельной:

- Котельная СО ГУП «Велижский ДРСУ»

Ведомственных котельных:

- Котельная ОАО «Льнозавод»

- Котельная ЗАО «Велижский леспромхоз»

Частных котельных:

- Котельная  ИП Гогия

- Котельная ООО «Комплекс»

Благоустройство жилищного фонда области в процентах ко всей площади жилищного фонда составляет:

- центральное отопление – 11,2 %;

# Таблица 3-16 Состояние по теплоснабжению области

| № | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число источников, штук | 31 |
|  | Кол-во котлов, в.т.ч резервных, ед/ед | 60/26 |
| 2 | Суммарная мощность источников, Гкал/час | 54,39 |
| 3 | Протяженность уличных тепловых сетей (2-х тр. исп.), км | 11,96 |
| 4 | Произведено теплоэнергии, Гкал | 25528 |
| 5 | Отпущено теплоэнергии, Гкал | 17893 |
| 6 | Отпущено теплоэнергии категориям потребителей, тыс. Гкал: |  |
|  | всего | 17893 |
|  | в т. ч: населению | 9535 |
|  | производственные нужды | 252 |
|  | бюджетным организациям | 7518 |
|  | прочим организациям | 588 |

Структура топливного баланса котельных – уголь 24%, дрова 76%.

Основными поставщиками дров для отопления являются ООО «Промлес», ОГУП «Смоллесром», ОАО «Смолесклестоппром», ЧП на основании договоров. По углю информации нет.

Общее количество котельных в сельском (городском) поселении, снабжающих тепловой энергией жилищный фонд и социально-культурные объекты - 31, суммарной мощностью 58,94 Гкал; муниципальных котельных - 25, общей мощностью 40,34 Гкал. По состоянию на 15. 06. 2007 г. к работе подготовлено 12 котельных  (39%), в т.ч. муниципальных -  12 (39 %). Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене 2 ед., в т.ч. муниципальных  2 ед. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 23,58 км, в т.ч. муниципальных 23,58 км. К работе подготовлено  17,85 км (76%), в т.ч.муниципальных 17,85 км (76%). Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене 0,11 км., в т.ч. мунципальных 0,11 км.

Состояние теплового хозяйства области:

- энергетическое оборудование тепловых электрических станций в большинстве случаев выработало расчётные сроки службы, котельное оборудование устарело морально и физически, имеет низкий КПД;

- в области имеется большое количество малоэффективных отопительных и производственных котельных, установленной мощностью менее 5 Гкал/час;

Главными проблемами систем теплоснабжения области являются:

- отсутствие системы горячего водоснабжения.

# Проектные предложения

Обеспечение тепловой энергией развивающихся и расширяемых площадок может быть достигнуто благодаря следующим мероприятиям:

- Строительство мини-ТЭЦ (для совместного производства тепла и электроэнергии).

Следует осуществить переход на брикетное топливо. Ниже дан перечень котелен, которые запланированы к переводу:

- МО «Беляевское с/поселение»  д. Беляево – школа

- МО «Печенковское с/поселение» д. Патики –школа

- МО «Погорельское с/поселение» д. Чепли – школа

- МО Ситьковское с/поселение д. Логово – школа

Необходимо заменить 0,895 км ветхих тепловых сетей, из них муниципальных 0,85км. Запланировано к замене 0,414 км (48%), из которых  заменено на отчётную дату - 0,11 км (26% к плану).

## Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Проектные предложения Схемы территориального планирования Велижского района направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния компонентов окружающей среды, выявлены проблемные источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Предусмотрены планировочные мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия от предприятий, транспортной инфраструктуры, разработаны мероприятия по усовершенствованию санитарной очистки территории.

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного зонирования территории.

В целом в Велижском районе сложилась благоприятная экологическая обстановка, вследствие отсутствия крупных промышленных центров и общей направленности района на развитие сельского хозяйства, лесоперерабатывающего комплекса и рекреационного использования. По экологическому районированию Смоленской области разработанной в региональной схеме территориального планирования Велижский район относится к зоне максимального (очень высокого) экологического потенциала.

Наиболее распространенными формами отрицательного воздействия на почвы являются эрозионные процессы, загрязнение ядохимикатами, а так же обеднение в следствии выноса биогенных веществ поверхностными стоками.

Степень развития почвенной эрозии в районе определяется в основном, рельефом местности, механическим составом почв и подстилающих пород, характером их хозяйственного использования. В условиях района практическую опасность представляет водная эрозия.

Нарушенные территории  выявленные в районе  - торфоразработки, карьеры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в Схеме, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

# Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- трассировка транспортных грузовых магистралей в обход населенных пунктов;

- вдоль всех дорог создание придорожных зеленых полос, состоящих из  пыле- и газоустойчивых пород;

- внедрение современных технологий (в том числе и на перспективных предприятиях), предусматривающих снижение суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников  в атмосферу (оснащение пыле- газо- очистными установками источников загрязнения, модернизация оборудования);

- соблюдение регламентов и режима, установленных для санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий, сельскохозяйственных предприятий инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций;

- перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный газ (совместно с реализацией схемы газификации района), древесные отходы и др.).

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения:

- предотвращении сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты;

- реконструкции и модернизации очистных сооружений канализации в городе Велиже и в сельских населенных пунктах района.

- внедрение современных технологических процессов в животноводческих комплексах;

- строительство очистных сооружений канализации в сельских поселениях;

- текущий ремонт водопроводных сетей учитываю степень их технического и физического износа;

- доведению качества воды источников централизованного водоснабжения и водопроводов по санитарно-химическим показателям до нормативных требований;

- доведению качества воды источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, водопроводов и водопроводной сети по микробиологическим показателям до нормативных требований;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП .

# Мероприятия по охране почв:

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- поэтапное вовлечение сельскохозяйственных земель с применением целевого ухода;

# Охрана природных комплексов:

- формирование экологического каркаса территории; сохранение элементов экологического каркаса (водоразделы, крупные болотные массивы, защитные леса, особо охраняемые природные территории (ООПТ));

- проведение лесовосстановительных мероприятий на территории гарей, вырубок, нарушенных территорий;

- привести в соответствие с действующим законодательством (ФЗ -№33 «Об особо охраняемых природных территориях»), размещение полигона ТБО «Экомир» на территории заказника «Велижский»;

- разработать концепцию по организации и обосновать границы  комплексного (природно-историко-археологического) заказника в восточной части Велижского района (в бассейне р. Сертейки),с вожможным  включением в национальный парк «Смоленское поозерье»;

- проведение мониторинга состояния окружающей среды, природных экосистем и их компонентов.

# Защита от шума

Снижение шумового воздействия от стационарных и передвижных источников: промышленных предприятий, трансформаторных подстанций, автомобильного транспорта за счет выполнения:

- технологических и планировочных шумозащитных мероприятий (строительство новых дорог вне пределов селитебной застройки);

- защита жилой застройки посредством установок шумозащитных экранов, формирования буферных зеленых зон, повышения звукоизоляционных качеств ограждающих конструкций зданий, шумозащитного остекления жилых домов.

Защита от электромагнитных излучений

- обеспечение контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений;

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки (ЗОЗ) от источников ЭМИ.

## Мероприятия по развитию сети особо охраняемых природных территорий

В Велижском районе сосредоточены особо ценные для Смоленской области участки еловых, сосновых и широколиственных лесов с сопутствующими флористическими и фаунистическими комплексами, приуроченными к долинам  рек. Кроме того, на территории много водных объектов (преимущественно болот и озер), выполняющих климаторегулирующую и гидрорегулирующие функции, служащие местообитанием богатой орнитофауны. Болота относительно хорошо сохранились и выполняют ряд важных природоохранных функций (являются истоками ручьев и рек, местами остановок перелётных птиц, произрастания ценных ягод, редких, лекарственных растений и др.)

На основании ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории представлены государственным Биологическим (зоологическим) заказником регионального назначения «Велижский», и памятниками природы регионального значения - озерами Чеплинское. Рябиковское и Гатчинское, гидрологическими резерватами «Дроздовский мох», «Матюшинский мох» и«Логунский мох», а так же Борковским комплексным резерватом.

Общая площадь ООПТ - 31236,7 га. Все ООПТ регионального значения. Наибольшую площадь среди них занимает заказник «Велижский», расположенный в юго-западной части района.

На территории Велижского района выделяются  зоны историко-культурного  наследия с объектами культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия, среди которых, выделяются  зоны концентрации археологических памятников в северной части Велижского района, в бассейне р.Сертейки.

Учитывая наличие на рассматриваемой территории уникальных археологических  объектов, своеобразие природной среды, наличие мест, связанных с различными историческими событиями, предлагаем на первом этапе её развития организовать здесь ООПТ регионального значения – Сертейский комплексный (природно-историко-археологический)  заказник.

Основной довод выделения ООПТ – наличие в бассейне р. Сертейка уникальных археологических объектов. Археологический комплекс древних поселений человека является одним из крупнейших в Европе, как по площади, так и по количеству находок. Вдоль реки выявлено более 80  объектов, относящихся к разному времени освоения данной территории человеком. Обнаружены стоянки древнего человека, относящиеся к началу заселения этой территории человеком после отступления последнего ледника (более 10-12 тыс. лет назад). Выявлены многие поселения каменного, бронзового, железного веков. Археологические исследования сотрудниками Эрмитажа ведутся здесь на протяжении более полувека.  Собран богатейший материал, позволяющий выявить многие особенности жизни наших предков на протяжении нескольких тысячелетий. Сертейский археологический комплекс, при соответственном его обустройстве, может  быть туристским объектом не только регионального и федерального, но и международного уровня. Имеются благоприятные предпосылки создания туристского маршрута с посещением многих интересных объектов в национальном парке и объектов сертейского комплекса. Реализация проекта по созданию такого туристского маршрута связана, прежде всего, с необходимостью строительства дороги на участке от д. Копанево (национальный парк) до д. Староселье (Велижский район). Расстояние между этими деревнями немногим более 5 км.

Основной целью выявления природных комплексов и объектов ООПТ местного значения является их сохранение в естественном состоянии. Велижского район располагает ценным природным потенциалом, сохранение которого необходимо для обеспечения экологической безопасности Смоленской области.

В Велижский регион, расположенный далеко от промышленных центров, среди лесов, лугов, живописных речных долин  словно создан для туризма и отдыха. В условиях интенсификации хозяйственной деятельности и возрастания антропогенной нагрузки на природные объекты одной из важных задач является развитие сети особо охраняемых природных территорий, имеющих природоохранное, научное, культурное, рекреационное и оздоровительное значение.

Организация и функционирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является наиболее перспективной формой охраны природы. ООПТ выполняют важнейшие ландшафтно-экологические и социально-экологические функции:

- сохранение природного разнообразия;

- средоформирующие;

- регулирование природопользования;

- обеспечение рекреационной деятельности;

- мониторинг природных систем.

В середине 1990-х годов были предприняты попытки включить в пределы национального парка «Смоленское Поозерье» прилегающую к нему небольшую территорию восточной части Велижского района. Однако незаинтересованность в этом отдельных ведомств и администрации района была основной причиной, по которой расширение парка не состоялось. В настоящее время возникла ситуация, при которой  присоединения данной территории к парку или образование в этой части района особо охраняемо природной территории (ООПТ) стала весьма необходимой.

В Схеме территориального планирования предлагается  на первую очередь (2016 год) резервирование территорий  для организации  особо охраняемых природной территории (ООПТ) общая площадь которой составляет 25500 га, и организацию буферной зоны, площадью 4000 га, для формирования и регулирования  рекреационного потока на территорию заказника

## Мероприятия по развитию рекреации и туризма.

Велижский муниципальный район обладает большими возможностями для  развития оздоровительного и природно-экологического туризма и отдыха.

Природные особенности, географическое положение, объекты историко-культурного наследия,  уникальные природные экосистемы, охраняемые урочища и озера, места охоты и рыболовства  обеспечивают в совокупности туристско-рекреационный потенциал территории Велижского района.

В последние годы растет рекреационная подвижность населения; меняются формы собственности, развивается и совершенствуется законодательная база. И в этих условиях важно соблюдение взаимных интересов - деятельности человека и сохранение природно-исторических ценностей для развития туризма и рекреации в Велижском районе.

Развитие этого потенциала способствует созданию на территории  района туристического комплекса современного уровня, формированию новых туристических центров областного уровня.

Объекты рекреационной инфраструктуры на территории района отсутствуют, кратковременный отдых населения проходит неорганизованно. Экскурсионный и экологический туризм на территории района недостаточно развит. Организован туристический маршрут областного значения «Велижская земля».

Район способен стать центром, развивающимся с учетом эксклюзивной специализации – историко-экологический) туризм и отдых.

Для развития рекреационного и природно-экологического туризма на территории района определены следующие территории и центры:

- в центре - г. Велиж;

- на востоке района – Сертейский комплексный (природно-историко-археологический) заказник;

- формирующиеся центры рекреации в Беляевском, Селезневском, Погорельском и Заозерском сельских поселениях.

Город Велиж– опорный центр охраны памятников на территории начала освоения смоленских земель, с сохранившейся планировкой регулярного плана 1778 г., историей возведения и утрат многочисленных униатских храмов, с памятниками, свидетельствующими о близости Прибалтики, с единственным, сохранившимся на Смоленщине, целостным комплексом общественных и жилых зданий сер. XIX в.

В центре Велижа, в здании 2-ой половины 19 века, построенного в стиле модерн, располагается Велижский районный историко-краеведческий музей. Включает в себя археологический, исторический, художественно-этнографический и военный разделы, а также экспозицию «Знаменитые земляки».

На востоке Велижский район граничит с национальным парком «Смоленское Поозерье».Он предназначен для сохранения природных комплексов, живописных ландшафтов, организации познавательного туризма, экологического просвещения населения. Его рекреационная зона  охватывает значительную часть территории.

Территория  - Сертейского археологического заказника - может стать одной из наиболее востребованных территорий развития туризма.

Для обслуживания туристов проектом предлагается организация буферной зоны в районе Чепельских озер.

Для развития рекреационной и туристической деятельности в районе д. Беляево и д. Селезни проектом предлагается открытие баз отдыха и санаториев, а также организация пляжей в г. Велиж д. Беляево, д. Селезни, д. Белоусово.

Для рационального развития туристско-рекреационной деятельности необходимо осуществлять переход к планируемой форме организации массового отдыха с соблюдением требований к охране окружающей среды, с нормативным инженерным обеспечением, мусороудалением и благоустройством.

В целом для развития туризма и рекреации в районе необходимо планомерное освоение туристско-рекреационных зон массового отдыха на основе сбалансированной экологической политики, изучения способности территории к восприятию антропогенной нагрузки, строгого экологического контроля.

Для этого требуется осуществлением следующих мероприятий:

- разработать программу развития оздоровительного и экологического, туризма в районе;

- целенаправленно проводить рекреационное освоение территории с учетом её природно-ресурсного потенциала;

- на основе комплексной оценке туристско-рекреационных зон построить сеть туристических маршрутов для различных видов туризма.

В последствии на основе развития местной сети особо охраняемых природных территорий и туристско-рекреационных центров возможно разумное туристско-рекреационное освоение района.

Для этого требуется выполнение ряда мероприятий:

- Провести обследование территории района с целью выявления наиболее привлекательных, живописных ландшафтов для обустройства зон массового отдыха и туризма, а также инвентаризацию объектов возможного рекреационного использования и обустройства зон массового отдыха.

- Разработать проекты планировки и обустройства рекреационных зон района с учетом  предельно допустимых антропогенных нагрузок на природные ландшафты.

- Обустроить наиболее часто посещаемые места кратковременного отдыха населения: построить беседки, навесы, пристани для лодок и прогулочных катеров, расчистить площадки для палаточных лагерей, пикников, организовать пляжные зоны и т.п.

- Разработать схему туристических маршрутов (пешеходных, велосипедных, автомобильных, водных и пр.) по территории Велижского района, с учетом выявленных  туристско-рекреационных зон и структурой  природно-ресурсного потенциала.

- Подготовить и установить наглядные информационные атрибуты: изготовить и установить аншлаги, указатели, ограждения, карты-схемы и другую информацию на формируемых туристических маршрутах и экологических тропах.

Указанные мероприятия могут быть реализованы как органами местного самоуправления муниципального района, так и путём реализации различных инвестиционных схем, а также совместными усилиями областных и муниципальных органов власти. Необходимость изъятия земель для выполнения туристско-рекреационных проектов должна быть определена на последующих стадиях проектных и инвестиционных проработок, в том числе при подготовке градостроительной документации.

Реализация мероприятий, указанных выше возможна на основе формирования нового блока в социально-экономической жизни района — кластера туризма и рекреации, что должно сопровождаться, в том числе, и организацией специальных подразделений в структуре администрации Велижского района.

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Анализ, сложившейся в настоящее время ситуации в сфере обращения с отходами на территории Велижского района позволил выявить не соответствия  требованиям современного природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства, что требует определенных решений схемы территориального планирования направленных поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития территории.

Проектные решения схемы территориального планирования в области обращения с отходами и мероприятия по санитарной очистки территории, заключаются в следующем:

Разработка Генеральной схемы санитарной очистки Велижского района.

Вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки.

Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и  повышение ее технического уровня.

Рекультивация существующей районной санкционированной свалки, и преобразование ее в полигон ТБО по специальному проекту.

Закрытие и рекультивация санкционированной свалки в Селезневском сельском поселении.

Переход к двухэтапной системе вывоза ТБО: строительство мусороперегрузочной станции (МПС) в Селезневском сельском поселении и осуществление вывоза ТБО с применением большегрузных транспортных мусоровозов.

Ликвидация несанкционированных свалок стихийного характера существующих и вновь образованных на всей территории района.

Приобретение мобильной трупосжигательной печи для термического обезвреживания биологических отходов сельскохозяйственных предприятий.

Максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО.

Развитие рынка вторичного сырья и ее продукции

Рекомендуется строительство мобильной установки для термической утилизации медицинских отходов, мощностью 50 кг/ч.

Самый многочисленный вид отходов, образующийся на территории Велижского района – твердые бытовые отходы (ТБО).

В таблице Таблица 3-17 - приводятся ориентировочные количественные показатели образования ТБО от городских и сельских поселений Велижского района.

Таблица 3-17 - Количество образования ТБО от городских и сельских поселений

|  | Численность на 2008 тыс. чел. | Кол-во ТБО тыс. т/год | Численность на расчетный срок, тыс. чел. | Кол-во ТБО тыс. т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| городское население | 7,5 | 2,25 | 8,3 | 2,49 |
| сельское население | 5,1 | 2,04 | 4,1 | 1,64 |
| Всего | 12,6 | 4,29 | 12,4 | 4,13 |

Расчеты образования количества ТБО для городского населения произведены с учетом норм накопления ТБО согласно СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) в размере 300 кг/год на одного жителя, для сельского населения были приняты нормы накопления ТБО из расчета 400 кг/год согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (Сбор, транспорт и обезвреживание), АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г. (Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н.,) для неблагоустроенных жилых домов.

# Перечень мероприятий территориального планирования муниципального района

| Территория планирования мероприятий | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Отраслевая специализация |
| д. Городище | Открытие сельскохозяйственного предприятия по выращиванию кроликов, нутрий и птицы | 1 очередь |
| д. Чернейка | ООО «Пропст и К» откорм свиней | 1 очередь |
| район урочища Семичево | Открытие предприятия по выращиванию ценных пород рыб | 1 очередь |
| д. Печенки | Открытие филиала ООО «Озера», реконструкция коровника и строительство нового хлева. | 1 очередь |
| д. Верхнее Ольгово | Открытие сельскохозяйственного предприятия по откорму КРС. Реконструкция железобетонного хлева на 400 голов. | 1 очередь |
| г. Велиж | ООО «ВЭЭК и К» - производство брикетов из отходов деревообработки (опилок) | 1 очередь |
| г. Велиж, ул. Володарского | Кирпичный завод производительностью 30 млн. шт. в год | 1 очередь |
|  | Использование месторождений торфа (месторождения в западной части района) для создания мини-завода по производству торфобрикетов | 1 очередь |
| г. Велиж | Промышленный комплекс по переработке сельскохозяйственной продукции | 1 очередь |
| д. Ляхово | Молокоперерабатывающий завод | 1 очередь |
| Г. Велиж | Мини-завод по переработке молока мощностью 18 тонн в сутки | 1 очередь |
| Образование |
| г. Велиж, ул. Советская | Строительство средней общеобразовательной школы на 660 учащихся | 1 очередь |
| г. Велиж, пл. Судоверфи | Реконструкция «Специализированного дома ребенка» |  |
| г. Велиж | Строительство либо реконструкция детского сада | 1 очередь |
| д. Ситьково | Реконструкция детского сада под детский сад и начальную | 1 очередь |
| д. Селезни | Дополнительный корпус для детского сада (наше предложение) | 1 очередь |
|  | Открытие детсадовских групп при школах сельской местности (наше предложение) | 1 очередь |
| Д. Крутое, д. Старое село, д. Заозерье, д. Городище, д. Погорелье, д. Чепли, д. Печенки, д. Патики, д. Селезни, д. Ситьково, д. Логово | Ремонт и реконструкция зданий образовательных учреждений района | 1 очередь |
|  | Использование зданий школ с неполной комплектацией для организации кружков и секций (наше предложение) | 1 очередь |
| г.Велиж | Открытие при «Велижской школе искусств» отделения керамики | 1 очередь |
| г.Велиж | Открытие в ПУ-22 новой строительной специальности | 1 очередь |
| д. Беляево, д. Будница | Ремонт и реконструкция зданий образовательных учреждений района в связи со значительным износом зданий общеобразовательной сети (наше предложение) | Расчетный срок |
| Д. Будница, д. Беляево | Ремонт и реконструкция зданий образовательных учреждений района | Расчетный срок |
| Здравоохранение |
| д. Селезни | Реконструкция домов-интернатов для престарелых | 1 очередь |
| д. Беляево, д. Селезни | Оздоровительные зоны отдыха/санатории | 1 очередь |
| г. Велиж | Лечение органов пищеварения и обмена веществ минеральными водами при больнице | 1 очередь |
| Г. Велиж | Реконструкция ОГУЗ «Специализированный дом ребенка «Милосердие»» | 1 очередь |
| д. Верховье, д. Будница, д. Кашино, д. Шумилово, д. Заозерье, д. Городище, д. Погорелье, д. Чепли, д. Печенки, д. Патики, д.Горяне, Д. Чернейка, д. Ляхово, д. Беляево, д. Крутое, д. Старое село | Реконструкция ФАПов вследствие значительного износа (более 60%) (предложение) | Расчетный срок |
| Д. Селезни | Строительство амбулатории | Расчетный срок |
| Д. Селезни | Использование сапропелей как лечебные грязи, открытие отделения грязелечения при амбулатории | Расчетный срок |
| Физкультура и спорт |
| г. Велиж | Реконструкция стадиона с трибунами на 1000 посадочных мест | 1 очередь |
| Г. Велиж | Реконструкция спортивного комплекса ПУ-36 | 1 очередь |
| д. Беляево, д. Будница, д. Крутое, д. Старое село, д. Заозерье, д. Городище, д. Погорелье, д. Чепли, д. Печенки, д. Патики, д. Селезни, д. Ситьково, д.Логово | Реконструкция спортивных сооружений при школах сп (предложение). | Расчетный срок |
| Культура и искусство |
| Д. Старое село, д. Ляхово, д. Селезни, д. Заозерье, д. Будница, д. Патики, г. Велиж | Реконструкция ДК сельских поселений в связи со значительным износом | 1 очередь |
| Г. Велиж | Капитальный ремонт музей | 1 очередь |
|  | Открытие школьного музея при новой школе | 1 очередь |
| д. Беляево, д. Будница, д. Старое село, д. Чепли, д. Печенки, д. Патики, д. Логово | Реконструкция библиотек | 1 очередь |
| Бытовое обслуживание |
| г. Велиж | Гостиничный комплекс | 1 очередь |
| д. Михайленки | АЗС | 1 очередь |
| Жилой фонд |
| 1. Строительство жилых домов |
| Сельские поселения: Велижское, Заозерское, Печенковское, Ситьковское | Новое жилищное строительство | 1 очередь |
| Сельские поселения: Велижское, Заозерское, Печенковское, Ситьковское, Беляевское, Будницкое, Погорельское, Селезневское | Новое жилищное строительство | Расчетный срок |
| Водного хозяйства и охраны окружающей среды |
| д. Печёнки | Реконструкция сетей водопровода протяжённостью 700 метров | 1 очередь |
| д. Крутое | Строительство сетей водопровода протяжённостью 1000 метров | 1 очередь |
| г. Велиж | Строительство очистных сооружений производительностью 600 мЗ/сутки | 1 очередь |
| д. Заозерье | Реконструкция водопроводной башни | 1 очередь |
| г. Велиж | Строительство «Станция обезжелезивания подземных вод производительностью 300 мЗ/сутки | 1 очередь |
| г. Велиж | Строительство полигона для бытовых отходов | 1 очередь |
| д. Кожеки, д. Старое Село, д. Селезни, д. Патики | Реконструкция водонапорной башни с сетями | 1 очередь |
| Энергетические системы и энергоснабжение |
| Сельские поселения | ЛЭП-330 | Расчетный срок |
| Печенковское и Крутовское с.п | Реконструкция ЛЭП-35 | 1 очередь |
| Газоснабжение |
| г. Велиж | Административно-бытовой корпус Велижской газовой службы | 1 очередь |
| Сельские поселения | Газопровод высокого давления Демидов-Велиж с ГРС и разводка сетей по району | Расчетный срок |
| Транспортная инфраструктура |
| 1. Строительство и реконструкция искусственных сооружений на местных автомобильных дорогах |
| Сельские поселения | Капитальный ремонт моста через р. Западная Двина | 1 очередь |
| г. Велиж | Строительство нового моста через р. Западная Двина | Расчетный срок |
| В районе ур. Семичево | Аэродром | 1 очередь |
| Д. Беляево, г. Велиж, д. Селезни, д. Белоусово | Организация стоянок маломерного флота | 1 очередь |
| Д. Беляево, д. Селезни, д. Крутое | СТО | Расчетный срок |
| г. Велиж | Строительство нового моста через р. Западная Двина | Перспектива |
| 2. Капитальный ремонт и реконструкция местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|  | Расширение а/д Ольша-Велиж-Клястицы | 1 очередь |
|  | Расширение а/д Витебск-Велиж-Усмынь | Расчетный срок |
| Велижское с.п |  |  |
| г. Велиж | Южный объезд Велижа | Расчетный срок |
|  | а/д Проявино-Щеткино | Расчетный срок |
|  | а/д Курмели-Велиж | Расчетный срок |
|  | а/д Дадоны-Чернецово | Расчетный срок |
|  | Северный объезд г. Велижа | Перспектива |
| Селезнёвское с.п |  |  |
|  | а/д Селезни-Горяне | 1 очередь |
|  | а/д Белоусово-Кривка | 1 очередь |
|  | а/д Селезни-Щебино | 1 очередь |
|  | а/д Поймище-Подпояски-Корени-Маклок | Расчетный срок |
|  | а/д Гатчино-Селезни | Расчетный срок |
|  | а/д Рудня-Заболонье | Расчетный срок |
| Беляевское с.п |  |  |
| д. Беляево | благоустройство улиц | 1 очередь |
|  | а/д Беляево-Лученки | 1 очередь |
|  | а/д Беляево-Дятлово | 1 очередь |
|  | а/д Беляево-Романы | 1 очередь |
|  | а/д Беляево-Пустыньки | 1 очередь |
| Будницкое |  |  |
| д. Будница | благоустройство улиц | 1 очередь |
|  | а/д Ольша-Велиж-Невель-Замошье | 1 очередь |
|  | а/д Кашино - Козье | 1 очередь |
|  | а/д Городец - Панфилово | 1 очередь |
|  | а/д В.Красное-Н.Красное (въезд в деревню) | 1 очередь |
|  | а/д Н.Красное-Болошки | 1 очередь |
|  | а/д Шерьково-Верховье-Дудино | 1 очередь |
|  | а/д Верховье-Орляки | 1 очередь |
|  | а/д Холмы-С.Ляды | 1 очередь |
|  | а/д Верховье-Тарасенки | 1 очередь |
|  | а/д Мамуты-Городец | Расчетный срок |
|  | а/д Шумилово-Марейницы-Бобуры-Кашино | Расчетный срок |
|  | а/д Пушка-Арютники | Расчетный срок |
| Заозерское |  |  |
|  | а/д Заозерье-Б. Лука | 1 очередь |
|  | а/д Заозерье-Бобовая лука-Ботаги | 1 очередь |
|  | а/д Заозерье-Б.Лука-Березьково | 1 очередь |
|  | а/д Заозерье-Б.Лука -Березьково-Глузды | 1 очередь |
|  | а/д Заозерье-Дор-Красный Луг | 1 очередь |
|  | а/д Красный Луг-Демидовский р-н | 1 очередь |
|  | а/д Городище-Понево | 1 очередь |
|  | а/д Понево-Городище | Расчетный срок |
|  | а/д Староселье-Пржевальское | Расчетный срок |
|  | а/д Красный Луг-Аносинки | Расчетный срок |
|  | а/д Ботаги-Сычево | Расчетный срок |
| Ситьковское |  |  |
| д. Узвоз | благоустройство улиц | 1 очередь |
| д. Логово | благоустройство улиц | 1 очередь |
|  | по д. Узвоз | 1 очередь |
|  | а/д Ситьково-Ехны-Смоленский Брод | 1 очередь |
|  | а/д Ситьково-Макуни | 1 очередь |
|  | а/д Логово-Дорожкино | 1 очередь |
|  | а/д Тхарино-Матюхи | 1 очередь |
|  | а/д Узвоз-Михайлово | 1 очередь |
|  | а/д Корени-Маклок | Расчетный срок |
|  | а/д Матюхи-Кожехи | Расчетный срок |
|  | а/д Городец-Логово | Расчетный срок |
|  | а/д Варныши-Ситьково | Расчетный срок |
| Погорельское |  |  |
| д. Погорелье | благоустройство улиц | 1 очередь |
| д. Чепли | благоустройство улиц | 1 очередь |
|  | а/д Шахино-Самусенки | 1 очередь |
|  | а/д Погорелье-Синичено | 1 очередь |
|  | а/д Староселье-Зеленый Луг | 1 очередь |
|  | а/д Погорелье-Лемеши | Расчетный срок |
|  | а/д Руковщина-Самусенки | Расчетный срок |
|  | а/д Чепли-Шитики | Расчетный срок |
|  | а/д Мал. Залюбище-Староселье | Расчетный срок |
| Печёнковское |  |  |
|  | а/д Печёнки - М.Ржава | 1 очередь |
|  | а/д Чепли-Староселье | 1 очередь |
|  | а/д Печенки-Патики | 1 очередь |
| д. Печёнки | благоустройство улиц | 1 очередь |
| д. Патики | благоустройство улиц | 1 очередь |
|  | а/д Пати Плосковские-Карпеки-Печенки-Мал. Ржава-Синичино | Расчетный срок |
| Крутовское |  |  |
|  | а/д Вязьмены-Крутое | 1 очередь |
|  | а/д Крутое-Ст.Село | 1 очередь |
|  | а/д Комиссарово-Конец | Расчетный срок |
|  | а/д Вязьмены-Конец | Расчетный срок |
|  | а/д Тиванцы-Проявино | Расчетный срок |
| Капитальный ремонт и реконструкция местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
| Велижское г. п. | Ликвидация ж/д | на перспективу |
| Туризм и рекреация |
| Д. Беляево, д. Селезни | Обустройство зон отдыха | 1 очередь |
| Д. Беляево, д. Селезни, г. Велиж, д. Белоусово | Организация пляжей | 1 очередь |
| Д. Ситьково, д. Беляево, д. Старое Село, д. Логово, д. Шумилово | Организация пунктов приема меда и грибов | 1 очередь |
| Сертейский и Велижский заказники | Экологическая тропа по Сертейскому и Велижскому заказнику | 1 очередь |

# Основные технико-экономические показатели

*- по данным Прогноза социально-экономического развития муниципального образование «Велижский район» на 2011 г.

|  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 20 07г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего | тыс.га | 147,3 | 147,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га / % | 44,1/30 | 44,1/30 |
|  | - земли поселений (городов, поселков и сельских поселений) | - - | 7,8/5,2 | 7,8/5,2 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | - - | 0,5/0,3 | 0,5/0,3 |
|  | - земли лесного фонда | - - | 83,7/56,8 | 83,7/56,8 |
|  | - земли водного фонда | - - | 1,1/0,8 | 1,1/0,8 |
|  | - земли запаса | - - | 10,1/6,9 | 10,1/6,9 |
| 1.2 | Из общей территории: |  | 0/0 | 0/0 |
|  | - территории резерва для развития поселений | - - | 0/0 | 0/0 |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | - - | 0,02/0,01 | 0,02/0,01 |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | - - | 0,005/0,003 | 0,005/0,003 |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | - | - |
|  | - земли частной собственности | - - | 27,7/18,7 | 27,7/18,7 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс. чел. | 12,6 | 12,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - численность городского населения | тыс.чел. / % общей численности населения | 7,5/60 | 8,3/67 |
|  | - численность сельского населения | - - | 5,1/40 | 4,1/33 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения Коэффициент естественного прироста |  |  |  |
|  |  | чел на 1000 жит. | -15,5 | -6,8 |
| 2.3 | Показатели миграции населения Коэффициент миграционного прироста |  |  |  |
|  |  | чел на 1000 жит. | -4,3 | 72,6 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | тыс.чел. / % общей численности населения | 2,0/15,8 | 2,2/18 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | - - | 7,1/56,2 | 7,4/60 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - - | 3,5/28 | 2,7/22 |
| 2.5 | Численность занятого населения |  |  |  |
|  | - всего | тыс.чел. | 6,7 | 7,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | тыс. чел./% численности занятого населения | 3,5/52 | 3,9/55 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | промышленность | - - | 0,7/10,4 | 0,75/11 |
|  | строительство | - - | 0,06/0,9 | 0,06/0,8 |
|  | сельское хозяйство | - - | 0,4/6,0 | 0,6/8,4 |
|  | наука | - - | 0/0 | 0/0 |
|  | прочие | - - | 2,3/34 | 2,5/35 |
|  | - в обслуживающей сфере | - - | 3,2/48 | 3,2/45 |
| 2.7 | Число городских поселений - |  | 1 | 1 |
|  | всего в том числе: |  |  |  |
|  | - городов | - - | 1 | 1 |
|  | из них с численностью населения: |  |  |  |
|  | 100 - 250 тыс.чел. | - - | 0 | 0 |
|  | 50 - 100 тыс.чел. | - - | 0 | 0 |
|  | до 50 тыс.чел. | - - | 1 | 1 |
|  | - поселков | - - | 17 |  |
| 2.8 | Число сельских поселений - всего из них с численностью населения: | - - | 8 | 8 |
|  | свыше 5 тыс.чел. | - - | 0 | 0 |
|  | 1 - 5 тыс.чел. | - - | 0 | 0 |
|  | 0,2 - 1 тыс. чел. | - - | 8 | 8 |
|  | до 2 тыс. чел. | - - | 0 | 0 |
| 2.9 | Плотность населения | чел./тыс.га | 85,6 | 84,1 |
| 3 | Экономический потенциал |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млн.руб. | 237,9 | 413,4* |
| 3.2 | Объем производства продукции сельского хозяйства | - - | 294 | 509,3* |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс.м2 общей площади квартир | 337,5 | 378,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | тыс.м2 общей площади квартир / % | 204,1/60 | 255,2/67 |
|  | - в сельских поселениях | - - | 133,4/40 | 123,36/33 |
| 4.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - в государственной и муниципальной собственности | - - | 40,81/12,1 | 18,9/5 |
|  | - в частной собственности | - - | 296,69/87,9 | 359,7/95 |
| 4.3 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 26,7 | 30,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | - - | 25,2 | 29,0 |
|  | - в сельских поселениях | - - | 29,6 | 34,0 |
| 4.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | - водопроводом | - - | 30 | 60 |
|  | - канализацией | - - | 20 | 60 |
|  | - электроплитами | - - | н.д. | н.д. |
|  | - газовыми плитами | - - | н.д. | н.д. |
|  | - теплом | - - | 12 | 15 |
|  | - горячей водой | - - | 0 | 0 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 393/31 | 669/53 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 3303/262 | 3903/322 |
| 5.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 195 | 230 |
| 5.4 | Высшие учебные заведения | студентов | 0 | 0 |
| 5.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 129/10,2 | 129/10,4 |
| 5.6 | Поликлиники - всего / 1000 чел. | посещений в смену | 210/16,6 | 210/17,0 |
| 5.7 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | соответствующие единицы | 46 | 70 |
| 5.8 | Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.) - всего/1000 чел. | - - | 29/2,3 | 29/2,4 |
| 5.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | - - | 28/2,2 | 28/2,3 |
| 5.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма (санатории, дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников и др.) | - - | 0 | 2 |
| 5.11 | Учреждения социального обеспечения | - - | 1 | 2 |
| 5.12 | Кредитно-финансовые учреждения | - - | 2 | 2 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 20,0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - федерального значения | - - | 0 | 0 |
|  | - регионального значения (недействующая) | - - | 20,0 | 0 |
|  | - межселенного значения | - - | 0 | 0 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог - всего | - - | 313,8 | 487,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | - - | 0 | 49,2 |
|  | - регионального значения | - - | 62,6 | 45,4 |
|  | - межселенного значения (твердого покрытия) | - - | 251,2 | 392,5 |
| 6.3 | Плотность транспортной сети |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/ км2 | 0,01 | 0 |
|  | - автомобильной | - - | 0,21 | 0,33 |
| 6.4 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами (маломерные суда) | км | 65,0 | 65,0 |
| 6.5 | Протяженность трубопроводного транспорта | - - | 0 | 0 |
| 6.6 | Аэропорты | единиц | 0 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - международного значения | - - | 0 | 0 |
|  | - федерального значения | - - | 0 | 0 |
|  | - местного значения | - - | 0 | 1 |
| 6.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 244 | 320 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.м3/ сут | 1,2 | 1.2 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 1,2 | 1,2 |
|  | из них в городских поселениях | - - | н.д. | н.д. |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | - - | 1,2 | 1.2 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - - | 1,2 | 1.2 |
| 7.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. (из числа обеспеченных централизованным водоснабжением) | л/сут. на чел. | 317 | 317 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 317 | 317 |
|  | из них: |  |  |  |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут | 0.4 | 0.4 |
|  | в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод | - - | 0.4 | 0.4 |
|  | из них городских поселений | - - | 0.4 | 0.4 |
| 7.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - - | 0,4 | 0.4 |
|  | в том числе городских поселений | - - | 0.4 | 0.4 |
| 7.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | 0,87 | 0,87 |
|  | в том числе в городских поселениях | - - | 0.87 | 0,87 |
| 7.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Производительность централизованных источников |  |  |  |
|  | - электроснабжения | МВт | 0 | 0 |
|  | - теплоснабжения | Гкал/час | н.д. | н.д. |
| 7.3.2 | Потребность в: |  |  |  |
|  | - электроэнергии | млн.кВт·ч/ год | н.д. | н.д. |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
|  | в том числе в городских поселениях | - - |  |  |
|  | - тепле | млн.Гкал/год |  |  |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - - |  |  |
|  | в том числе в городских поселениях | - - |  |  |
| 7.3.3 7.3.4 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ и выше Фактическая выработка тепла: всего уголь дрова электроэнергия | км Гкал/год | 65,59 9819,0 14590,2 0 | 160,8 9819,0 14590,2 0 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа - всего |  | 678.8 т./год (сжиженный) | 34,97 млн.м3/ год |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | 294,9 т./год (сжиженный) | 22,51 млн.м3/ год |
|  | из них в городских поселениях |  | н.д. | н.д. |
|  | - на производственные нужды |  | 0 | 12,46 млн.м3/ год |
| 7.4.2 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 0 | н.д. |
| 7.4.3 | Источники подачи газа: Смоленская газонаполнительная станция ГРС Никитино | т/год млн. м3/год | 678,8 | 36,4 |
| 7.5 | Связь |  |  |  |
| 7.5.1 | Протяженность междугородних кабельных линий связи |  |  |  |
| 7.5.2 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | %/ от всего населения | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - городского населения | %/от городского населения | 100 | 100 |
|  | - сельского населения | %/от сельского населения | 100 | 100 |
| 7.5.3 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров/100 семей | 27,8 | 44,3 |
|  |  | номеров | 2198 | 3500 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | - - | н.д. | 3000 |
|  | - в сельских поселениях | - - | н.д. | 500 |
| 7.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 7.6.1 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории | га | 0 | 0 |
| 7.7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.7.1 | Количество твердых бытовых отходов | т.тон/год | 4,29 | 4,13 |
|  | в том числе количество утилизируемых твердых бытовых отходов | - - | 4,29 | 4,13 |
|  | из них в городских поселениях | - - | 2,25 | 2,49 |
| 7.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц /тыс.т/.год | 0 | 0 |
| 7.7.3 | Мусоросжигательные заводы | - - | 0 | 0 |
| 7.7.4 | Мусороперегрузочные станции | - - | 0 | 1 |
| 7.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 0 | 1/4,13 |
| 7.7.6 | Общая площадь свалок | га | 8,0 | 5,0 |
|  | в том числе стихийных | - - |  |  |
| 7.8 | Иные виды инженерного оборудования | соответствующие единицы |  |  |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | га | 44,5 | 53,4 |
| 8.2 | Общее количество крематориев | ед. | 0 | 0 |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | т/год | 642 | 642 |
| 9.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/год | 0,13 | 0,13 |
| 9.3 | Удельный вес загрязненных водоемов | % | 0 | 0 |
| 9.4 | Рекультивация нарушенных территорий | га | н/д | 7,0 |
| 9.5 | Лесовосстановление (на 01.01.09) | га | 744 | 1600 |
| 9.6 | Территории неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах свыше предельно допустимых уровней) | - - | 0 | 0 |
| 9.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | % | 35 | 50 |
| 9.8 | Защита почв и недр | - - | 0 | 0 |
| 9.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов | - - | 0 | 0 |
| 10. | - земли особо охраняемых территорий и объектов | - - | 31236,7 | 56,74 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Велижский комплексный биологический заказник | - - | 24,9 | 21,11 |
|  | Сертейский комплексный природный историко-археологический заказник |  | 0/0 | 25,5 |
|  | в том числе: Сертейский археологический заповедник |  | 0/0 | 1,5 |
| 10.1 | особо охраняемые природные территории (с выделением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) |  | 0/0 | 0/0 |
| 10.2 | природоохранного назначения | - - | 0/0 | 0/0 |
| 10.3 | рекреационного назначения | - - | 2,8 | 13,5 |
| 10.4 | историко-культурного назначения | - - | 0/0 | 0/0 |
| 10,5 | иные особо ценные земли | - - | 0/0 | 0/0 |
| 11. | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб. | - 1305,1 |