УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Велижского

городского поселения

___________С.И.Ивашкевич

08.11.2011года

г.Велиж

2011г.

Содержание

Паспорт Программы

Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Велижское городское поселение

Краткая характерстика муниципального образования Велижское городское поселение

ОБЩЕСТВЕНННЫЕ ЗДАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

Согласно методики региональнойэнергетической  комиссии

Согласно методики региональной

ПРОЧИЕ

Коммунальные услуги

Электрооборудованиие центральной котельной

Электрооборудование по котельной ПМК-2

Электрооборудование  котельной РУС

Электробоорудование  котельной ЦРБ

Электрооборудование котельной Школа №2

Электрооборудование  котельной ПМК-1313

Электрооборудование  котельной ДСПМК

Электрооборудование котельной ЛПХ

Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Комплексное развитие системы водоснабжения

Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Организационный анализ

Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Обоснование финансовой потребности по источникам

Комплексное развитие системы водоотведения

Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Программа развития водоотведения

Основные направления модернизации системы водоотведения

Основные показатели работы системы водоотведения .

Обоснование финансовой потребности по источникам

Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический анализ

Теплоснабжение

Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Тепловая энергия

В т.ч. котельными мощностью

Отпущено тепловой энергии всего

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение на 2011 - 2020 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановление Губернатора Смоленской области «Об утверждении Положения о формировании и реализации Адресной инвестиционной программы ……………..», Генеральный план города Велижа, Решение Совета депутатов Велижского городского поселения от 20.06.2008 № 417 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Велижа». |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; высокий уровень повреждений на 1 км сетей; несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; недостаточная пропускная способность сетей в районах уплотнения застройки. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Велижское городское поселение Организации коммунального комплекса муниципального образования Велижское городское поселение. |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение является обеспечение развития коммунальных систем и повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей . |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2011 - 2020 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2011 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2020 годы. |
| Основные мероприятия Программы | Водоснабжение и водоотведение Реконструкция городских водоочистных сооружений; Реконструкция городских канализационных сооружений; Замена сетей водоснабжения и водоотведения; Прокладка нового водопровода Замена и установка водоразборных колонок Техническое перевооружение водопроводных сооружений Приобретение ассенизационной автомашины Капитальный ремонт очистных сооружений Капитальный ремонт канализационных колодцев Капитальный ремонт ливневых колодцев и канализационных стоков Строительство системы водоснабжения и водоотведения правобережной стороны города Устройство сооружений биопрудов на полях фильтрации Приобретение вакуумной а/машина марки КО-503 В2 Капитальный ремонт КНС ; Капитальный ремонт полей фильтрации Установка приборов учета водоснабжения Устройство заборов вокруг водопроводных и очистных сооружений Теплоснабжение Реконструкция котельного оборудования котельных: Замена тепловых сетей Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 24839,0 млн руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг(без теплоснабжения): Водоснабжение: 14873,84 тыс. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 4908,08 тыс. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 9965,76 тыс. руб. Водоотведение: 9965,16 тыс. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 3592,16 тыс. руб.; - мероприятии по новому строительству объектов системы водоотведения – 6373,0 тыс. руб. Теплоснабжение: ???????? млн руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – ?????? млн руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – ????? млн руб. Источники финансирования Программы: -областной бюджет; -местный бюджет; -собственные средства. |

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: -обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; -создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; -внедрение энергосберегающих технологий; -снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 30% (28 кВт∙ч – 2020 г.); водоснабжение на 40% (0,9 кВт∙ч/м3 – 2020 г.); водоотведение на 69% (0,47 кВт∙ч/м3 – 2020 г.); -снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 15%; водоснабжение до 20%. 2. Социальные результаты: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития города; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города. |
| --- | --- |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования Велижское городское поселение Координатором Программы является Администрация муниципального образования Велижское городское поселение Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрация муниципального образования Велижское городское поселение. Для оценки эффективности реализации Программы, Администрация муниципального образования Велижское городское поселение проводится ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет депутатов и Администрация муниципального образования Велижское городское поселение в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

# 1 Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Велижское городское поселение

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Велижское городское поселение.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение являются:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных
услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры ;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение базируется на следующих принципах:

- мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ                «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Велижское городское поселение, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Совет депутатов Велижского городского поселения

Совет депутатов осуществляет рассмотрение, утверждение и реализацию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение:

Совет депутатов имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования Велижское городское поселение;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава муниципального образования Велижское городское поселение;

Глава муниципального образования Велижское городское поселение при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение осуществляет следующие функции:

– принямает решение о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение;

– утвержддает перечень функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава муниципального образования Велижское городское поселение имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования Велижское городское поселение, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация муниципального образования Велижское городское поселение

Администрация муниципального образования Велижское городское поселение при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

– выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение;

– организует экспертизу Программы;

– организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация муниципального образования Велижское городское поселение имеет право:

– запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования Велижское городское поселение, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

– выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

– рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования Велижское городское поселение, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы

Сроки  и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение разрабатывается на период    до 2020 г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение:             - 1 этап – 2011 - 2015 годы;

- 2 этап – 2016 - 2020 годы.

Перечень предприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфракструктуры муниципального образования Велижское городское поселение:

Водоснабжение

- МУП «Коммунресурс»

Водоотведение

- МУП «Коммунресурс»

Теплоснабжение

- ООО «Коммунсервис»

# 2. Краткая характерстика муниципального образования Велижское городское поселение

Велиж  — город, с 2004 года Велижское городское поселение.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Общая площадь  - 22662 га, в т.ч. земли населенных пунктов – 3960га

- Численность населения (2010 г.) – 8151 чел.

- Объем отгруженной продукции (2009 г.) – 14,6 млн руб.

- Число источников (2010 г.):

- теплоснабжения – 13

- водоснабжения – 11

- Протяженность сетей (2009 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 10,86 км

- водопроводных – 36,78 км

- канализационных – 8,5 км

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2009 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 73%

- водопроводных – 73%

- канализационных – 65%

- Отпущено энергии (2010 г.):

- тепловой –  18,3 тыс. Гкал

- воды – 2,4 кВт·ч/ м3

- сточных вод – 0,73 кВт·ч/ м3

МО «Велижское городское поселение», по техническому проекту границ 2006 г., занимает территорию ~ 226,62 кв. км (в т.ч. г. Велиж - 35,5 кв. км)  население - 8,15 тыс. чел. (в т.ч. г. Велиж -  7633 чел.); средняя плотность населения – 36 чел./км2, в границах г. Велижа – 215 чел./км2 (2,15 чел./га).

Велижское городское поселение в структуре населённых пунктов Смоленской области занимает особое место, являясь северо-западными «воротами» области, локальным автотранспортным узлом  (пересечение автомагистралей: Ольша-Велиж-Невель Р133 и Велиж-Сеньково-Витебск Р131).

Численность населения сельских населённых пунктов, вошедших в состав Велижского городского поселения, по состоянию на 01.01.2008 г.:

| Наименование | Площадь, км2 | Численность населения на 01.01., чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| д. Арютинки | 0,61 | 27 | 27 | 26 |
| д. Боровлёво | 0.136 | 22 | 20 | 19 |
| д. Дадоны | 0,074 | 1 | 1 | 1 |
| д. Курмели | 0,0843 | 1 | 1 | - |
| д. Лаврентьево | 0,431 | 34 | 32 | 31 |
| д. Ляхово | 0,3043 | 231 | 231 | 228 |
| д. Новка | 0,338 | 65 | 65 | 65 |
| д. Ночёвки | 0,032 | - | - | - |
| д. Очистка | 0,1055 | - | - | - |
| д. Проявино | 0,087 | - | - | - |
| д. Рябинка | 0,1094 | 14 | 14 | 17 |
| д. Саксоны | 0,2382 | 7 | 7 | 6 |
| д. Чернецово | 0,1038 | 6 | 5 | 2 |
| д. Чернейка | 0,852 | 204 | 208 | 195 |
| д. Щёткино | 0,1865 | - | - | - |
| д. Ястреб-1 | 0,31 | 28 | 28 | 27 |
| д. Ястреб-2 | 0,1019 | 36 | 34 | 28 |
| Всего: | 4,1039 | 676 | 673 | 645 |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| №№ п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | исходное состояние 2008 г. | на I очередь, до 2019 г. | на расчт. срок, 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь городского поселения* | га | 22662 | 22662 | 22662 |
|  | в т. ч.: земли нас. пунктов | га | 3960 | 3960 | 3960 |
|  | из них: г. Велиж | га | 3550 | 3550 | 3550 |
|  | прочих | га | 410 | 410 | 410 |
|  | земли с/х назначения | га | 6075 | 6075 | 5978 |
|  | земли лесного фонда | га | 7488 | 7488 | 7488 |
| 2 | Численность населения | чел. | 8151 | 8489 | 8808 |
|  | в т. ч.: г. Велиж | чел. | 7506 | 7818 | 8111 |
|  | прочие нас. пункты | чел. | 518 | 671 | 697 |
| 3 | Плотность населения | чел./га | 0,36 | 0,375 | 0,39 |
|  | то же, для г. Велиж | чел./га | 2,1 | 2,2 | 2,28 |
| 4 | Площадь жилого фонда | тыс.м2 | 204,0** | 225,5*** | 268,3*** |
|  | в т.ч.: муниципальное | тыс. м2 | 23,7** | 27,1*** | 32,2*** |
|  | частное | тыс. м2 | 174,5** | 198,4*** | 236,1*** |
| 5 | Количество квартир/домов | ед. | 1965 2537 | 2109*** 2664 | 2281*** 2891 |
|  | в т.ч.: муниципальное | ед. | 693 279 | 765*** 286 | 837*** 303 |
|  | частное | ед. | 1272 2258 | 1344*** 2378 | 1444*** 2588 |

Возрастная и половая структура населения:

| Возрастная группа | по переписи 1979 г. | на 01.01.2007 |
| --- | --- | --- |
|  | всего | мужчин | женщин | всего | мужчин | женщин |
|  |  | чел. | % | чел. | % |  | чел. | % | чел. | % |
| 0-6 лет | 880 | 446 | 5,15 | 434 | 5,02 | 459 | 230 | 3,01 | 229 | 3,0 |
| 7-17 лет | 1129 | 519 | 6,0 | 610 | 7,05 | 900 | 485 | 6,35 | 415 | 5,44 |
| 18-60 (55*) | 4640 | 2312 | 26,7 | 2328 | 26,9 | 4357 | 2214 | 29,0 | 2143 | 28,08 |
| 61 (56*) и ст. | 2005 | 476 | 5,5 | 1529 | 17,67 | 1917 | 485 | 6,35 | 1432 | 18,76 |
| итого | 8654 | 3753 | 43,37 | 4901 | 56,63 | 7633 | 3414 | 44,73 | 4219 | 55,27 |

* - для женщин.

Численность трудоспособного населения:

| Группа населения | 1959* | 1970* | 1979* | 1988* | 2007 | средн. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.чел. | % | т.чел. | % | т.чел. | % | т.чел. | % | т.чел. | % |  |
| всего | 8,0 |  | 8,4 |  | 9,0 |  | 9,1 |  | 7,6 |  |  |
| младше трудосп. возр. | 2,5 | 31,3 | 2,1 | 25,0 | 1,9 | 20,8 | 2,2 | 24,1 | 1,15 | 15,1 | 23,26 |
| трудоспо-собного возр. | 4,4 | 55,0 | 4,5 | 53,6 | 4,9 | 55,9 | 4,1 | 44,7 | 4,6 | 59,8 | 53,86 |
| старше трудосп. возр. | 1,1 | 13,7 | 1,8 | 21,4 | 2,1 | 23,1 | 2,8 | 31,1 | 1,92 | 25,1 | 22,88 |

* - по исходным данных проекта 1989 г.

Многолетнюю динамику численности населения г. Велиж можно проследить с 1897 г.:

| год | 1897 | 1917 | 1923 | 1926 | 1939 | 1957 | 1970 | 1979 | 1989 | 1997 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чел. | 12200 | 11600 | 11300 | 10500 | 11400 | 7900 | 8500 | 8900 | 9100 | 9152 | 7506 |
| средне-годовой рост/убыль (+/-) в % к исх. |  | - 0,25 | - 0,43 | - 2,36 | + 0,66 | - 1,7 | + 0,58 | + 0,52 | +0,225 | + 0,07 | - 1,8 |

Посемейная структура населения, количество семей:

| Состав семьи | 2008 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| одиночки | 1070 | 1074 | 1094 | 1114 | 1135 | 1156 |
| семьи из 2 человек | 1162 | 1166 | 1188 | 1210 | 1233 | 1256 |
| семьи из 3 человек | 847 | 850 | 866 | 882 | 899 | 915 |
| семьи из 4 человек | 420 | 422 | 429 | 437 | 446 | 454 |
| семьи из 5 человек | 103 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 |
| семьи из 6 человек | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| семьи из 7 человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| семьи из 8 человек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Всего семей*: | 3636 | 3649 | 3717 | 3758 | 3858 | 3928 |

Анализ многолетней динамики численности населения г. Велиж позволяет сделать несколько важных выводов:

- г. Велиж в системе расселения Смоленской области и России является устойчивым административно-социальным центром тяготеющих к нему территорий (Велижский район Смоленской области, прилегающие территории Псковской и Тверской областей России, Витебской области Белоруссии);

- в связи со снижением экономического значения города (ограниченность востребованных ресурсов, отсутствие развитой энергетической базы, снижение роли г. Велижа как торгового центра) с конца XIX в. идет постепенное снижение численности  населения. Некоторый рост населения чётко совпадает с периодами стабильного состояния социально-экономического положения в стране;

- на ближайшее 10-15 лет можно прогнозировать: при негативном развитии демографической ситуации, снижение общей численности населения Велижского городского поселения до 1,5-1,9% в год; при благоприятном развитии социально-экономического положения России, в целом, и Смоленской области, в частности, в течении первых 3-5 лет, стабилизацию численности населения на уровне 7,3-7,5 тыс. чел. и дальнейший рост до 0,25-0,5 % в год (по г. Велиж):

| год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отриц. динамика | 7300 | 7191 | 7084 | 6978 | 6874 | 6771 | 6670 | 6571 | 6473 | 6376 | 6281 |
| положительная | 7300 | 7327 | 7355 | 7382 | 7410 | 7438 | 7466 | 7494 | 7522 | 7550 | 7578 |

без учёта возможного миграционного увеличения численности населения.

Изменение возрастной структуры населения по данным 1959, 1970, 1979, 1988 г.г. и на 01.01.2007 г. по г. Велиж:

| Группы населения | 1957 | 1970 | 1979 | 1988 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| всего | 8,0 |  | 8,4 |  | 9,0 |  | 9,1 |  | 7,633 |  |
| в т.ч.: младше трудоспособного возраста | 2,5 | 31,3 | 2,1 | 25,0 | 1,9 | 20,8 | 2,2 | 24,1 | 1,152 | 15,1 |
| трудоспособное население | 4,4 | 55,0 | 4,5 | 53,6 | 4,9 | 55,9 | 4,1 | 44,7 | 4,564 | 59,8 |
| пенсионеры | 1,1 | 13,7 | 1,8 | 21,4 | 2,1 | 23,1 | 2,8 | 31,1 | 1,917 | 25,1 |

| Группы населения | 2008 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| всего | 7,633 |  | 8,18 |  | 8,33 |  | 8,489 |  | 8,647 |  | 8,808 |  |
| в т.ч.: младше трудоспо-собного возраста | 1,152 | 15,1 | 1,906 | 23,3 | 1,93 | 23,1 | 1,91 | 22,5 | 1,88 | 21,7 | 1,86 | 21,1 |
| трудоспо-собное население | 4,564 | 59,8 | 4,483 | 54,8 | 4,533 | 54,4 | 4,576 | 53,9 | 4,626 | 53,5 | 4,678 | 53,0 |
| пенсионеры | 1,917 | 25,1 | 1,79 | 21,9 | 1,87 | 22,5 | 2,0 | 23,6 | 2,14 | 24,8 | 2,27 | 25,9 |

за последние, почти, тридцать лет имеют место: снижение количества жителей не достигших трудоспособного возраста  ~0,32% в год; рост количества людей достигших пенсионного возраста и старше ~0,22-0,23% в год; примерно стабильное количество лиц трудоспособного возраста ~53-54% от общей численности населения.

2.2. Рынок труда, краткий анализ мест трудоустройства, бюджет.

В последние годы в стране произошло заметное изменение структуры занятости населения – сократилась количество людей занятых на основных видах производства и увеличилась, в разы, численность работающих в сфере обслуживания. Подобная трансформация занятости трудоспособного населения, связанная с переходом к рыночным отношениям в экономике страны, привела к снижению значимости для развития населённых пунктов градообразующей группы населения и увеличению, в этой связи, значения  обслуживающей группы населения. Дополнительно появилась ещё одна группа населения – безработные. По данным учёта СОГУ «Центр занятости населения Велижского района» численность безработных по Велижскому городскому поселению составляла:

| Безработные | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| всего: | 981 | 23,49 | 785 | 19,22 | 640 | 14,02 |
| в т.ч.: | мужчин | 412 | ~ 18 | 343 | ~15 | 275 | 11,86 |
|  | женщин | 569 | ~ 25 | 442 | ~20 | 365 | 16,25 |

% исчисляется от общей численности трудоспособного населения по группам.

По данным приведённым в Паспорте муниципального образования Велижское городское поселение Смоленской области на 01.01.2007 г. численность зарегистрированных безработных – 1111 человека (24,3 % от экономически активного населения), на 01.01.2008 г. - 840 человек (24,1 %).

На середину ноября 2008 года на учёте в Центре занятости населения г. Велижа состоял 91 безработный. Количество заявленных вакансий от предприятий города – 15.

В границах г. Велиж на февраль 2007 г. по учёту в налоговых органах работало свыше 140 предприятий и организаций, 23 торговых предприятия Велижского райпо, действовало не менее 50 индивидуальных предпри-нимателя. Средняя численность работающих на одно зарегистрированное предприятие  ~ 16 человек ([7633х53,5/100-640]/213). На 01.01.2008 г. число зарегистрированных в органах статистики предприятий – 110, в том числе: по формам собственности: федеральная – 19, областная – 1, муниципальная – 30, частная – 57, смешанная негосударственная – 3; по отраслям экономики: промышленность – 16, сельское хозяйство – 1, строительство – 3, транспорт – 3, связь – 3, торговля, сбыт, общепит, снабжение, заготовки – 8, жилищно-коммунальное хозяйство – 3, непроизводственные виды обслуживания – 53, здравоохранение, физкультура и спорт, социальное обеспечение – 2, образование – 11, культура и искусство – 2, кредитование, финансирование, страхование, пенсионное обслуживание – 6.

По данным, представленным на середину декабря 2008 г., число занятых по предприятиям и учреждениям (Том I) - 2526 человек на 95 предприятиях и учреждениях (среднесписочная численность работающих на одно предприятие – 26-27 чел.).

Наибольшими (численность работающих свыше 50 человек) пред-приятиями (учреждениями) по количеству занятых являются:

| №№ п.п. | Наименование предприятия, учреждения | Количество работающих* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Велижского района | 73 |
| 2 | МУ культуры «Велижская районная централизо-ванная клубная система» | 119 |
| 3 | Велижское райпо | 250 (225**) |
| 4 | МУ здравоохранения Велижская ЦРБ | 213 (245**) |
| 5 | РОВД | 75 |
| 6 | СОГУП «Велижское дорожное ремонтно-строитель-ное управление» | 55 |
| 7 | Средняя школа № 1 | 63 |
| 8 | Средняя школа № 2 | 63 |
| 9 | ООО «Промлес» | 82 |
| 10 | ООО «Циклон-В» | 88 |
| 11 | ООО «Палитра» | 185 |
| 12 | ООО «Шарм» | 158 |
| 13 | ООО «Комета плюс» | 56 |
| 14 | УМП «Водоканал плюс» | (70**) |
| 15 | МУП «Тепловые сети» | (80**) |
|  | Итого: | 1637 |

* - по состоянию на 2007 г.

** по опросным листам второе полугодие 2008 г.

Список предприятий промышленности с численностью работающих менее 50 человек:

| №№ п.п. | Наименование предприятия, учреждения | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Деревообработчик» | 17 |
| 2 | ООО «Велижмебель» | 20 |
| 3 | ООО НПФ «Циклон» | 38 |
| 4 | ОАО «Велижлён» | 42 |
| 5 | ООО «Владлена» | 26 |
| 6 | ООО «Оликомп» | 15 |
| 7 | ООО «Хотей» | 8 |
| 8 | ОАО МСО «Велижская» | 4 |
| 9 | ОАО «Московский завод электромеханизмов» | 11 |
| 10 | ОАО «Велижская мебельная фабрика» |  |
| 11 | ОАО «Смолэнерго» Западные электросети | 48 |
| 12 | ОАО «Смолэнергосбыт» | 7 |
|  | Итого: | 236 |

Количество работающих на вышеперечисленных предприятиях в связи с их экономической значимостью (в первую очередь как места приложения труда), в т.ч. не производственной сферы, (1837 человек; ~ 41 % трудоспособного населения города) условно принято за численность градообразующей группы населения Велижского городского поселения.

Численность работающих на предприятиях и в учреждениях обслуживающей группы (по перечню предприятий и организаций г. Велижа 2007 г.) – 784 человек, в т.ч. администрация города и района,  федеральные и областные учреждения – 214, культура и образование – 209, банки и страховые компании – 38, транспорт и связь – 68, церковь – 21.

Общая численность трудоспособного населения на 01.01.2007 г. - 4564 человека, безработных – 1111 (24,34 % трудоспособного населения), условно градообразующая группа – 1873, прочих (кроме сферы услуг и торговли) – 784. Сфера услуг, торговли (кроме предприятий Велижского райпо) и частные предприниматели, не вошедшие в другие группы – 906 человек.

Обслуживающая группа населения – 1635 человек (~ 35,8 % трудоспособного населения).

По численности безработных принято наихудшее соотношение за последние четыре года.

Динамика фактического исполнения бюджета Велижского городского поселения в 2006 и 2007 г.г. и плана на 2008 год (см. Том I) показывает рост доходов бюджета на 17,6-29,6% в год и создание резервного фонда. Положительная динамика роста доходов городского бюджета и отсутствие кредиторской и дебиторской задолжностей говорит о стабильном экономическом состоянии городского поселения.

### 2.1 Территория

Велижское городское поселение занимает площадь 226,62 км2 в северо-западной части Велижского района Смоленской области. На этой территории располагается 18 населённых пунктов, в т.ч. г. Велиж.

Земли населённых пунктов занимают ~17,5% площади поселения (39,6 км2), земли сельскохозяйственного назначения ~ 26,8% (60,75 км2), земли лесфонда ~33% (74,88 км2). Проектом предлагается перевести  97 га (~1,6%) земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта, связи и пр., для изменения трассы юго-западного участка окружной дороги в связи с модернизацией, до I – II  категории,  автотрассы Ольша-Велиж-Невель, как части стратегической магистрали Санкт-Петербург - Юг.

Территория Велижского городского поселения вытянута с юго-востока на северо-запад на 24,5 км. Северная часть занята землями Велижского лесничества, вокруг г. Велиж двумя радиусами расположены деревни: ближние (R=2,0-2,5 км) – Боровлёво, Лаврентьево, Ляхово, Новка, Чернейка, Ястреб-1 и Ястреб-2; дальние (R=3,5-6,0 км) – Арютинки, Додоны, Курмели, Ночёвки, Проявино, Рябинка, Саксоны, Чернецово, Щёткино. На расчётный срок, вероятно, с постоянным населением останутся только восемь из семнадцати деревень: Арютинки, Боровлёво,Лаврентьево, Ляхово, Новка, Рябинка, Чернейка, Ястреб-1 и Ястреб-2. Практически станут частью г. Велиж: Лаврентьево, Ляхово, Новка и Чернейка.  Боровлёво и оба Ястреба превратятся в ближний пригород Велижа. Сохранят относительную самостоятельность д. Арютинки и д. Рябинки.

К перспективным направлениям развития экономики поселения, не связанными с традиционными сферами деятельности (сельским хозяйством, лесозаготовкой и деревообработкой), можно отнести: производство строительных материалов, создание условий для развития туристического и санаторно-курортного бизнеса, формирование инфраструктуры придорожного сервиса.

Естественным ядром Велижского городского поселения является г. Велиж, занимающий ~15,7% (35,5 км2) площади поселения. Здесь сосредоточено 92,7% (8151 из 8796 чел. на 01.01.2008 г.) населения.

Планировка Велижа имеет сложную структуру с делением на две части: лево- и правобережную. Левобережный район города, в свою очередь, разделён р. Велижка и ручьём Коневец на три, не равные, части. Средняя часть включает «Старый город» (его планировка и застройка в границах улиц Розы Люксембург (Володарского) – Энгельса – Менжинского и р. Западная Двина сохранили основные черты первого утверждённого плана застройки г. Велижа 1798 года – квартальная жилая застройка с прямоугольным построением улиц (улицы узкие ~ 14 м в красных линиях), формирующие одинаковые квадраты кварталов с ярко выраженным административно-общественным центром - пл. Дзержинского) и, примыкающие к нему, зоны застройки по ул. Володарского и южному участку ул. Энгельса.

Правобережье разделено Невельским шоссе и ручьём Чёрный на две части: северную и южную. Развитие правобережной части города шло, в основном, от производственной базы Леспромхоза с его лесосплавной пристанью и, частично в северной части правобережья, с учётом ранее сложившихся поселений: Новка и Чернейка. В полном объёме единый городской комплекс расселения и хозяйственно-бытового обслуживания города начал складываться только с момента ввода в эксплуатацию моста через Западную Двину (1974 г.). К 2008 году город Велиж сформировался как малое городское поселение с преимущественно одноэтажной застройкой усадебного типа, со средней плотностью расселения ~ 2,1 чел./га (по поселению ~ 0,39 чел./га).

2.4. Инженерная инфраструктура.

2.4.3. Система холодного водоснабжения.

Система холодного водоснабжения населения, предприятий и организаций г. Велиж состоит из централизованной сети городского водопровода, отдельных частных или ведомственных локальных сетей со своими артскважинами, колодцев.

На балансе МУП «Коммунресурс» на 03.03.2008 г. находилось: 11 артскважин производительностью от 240 до 960 м3/сут., 36,8 км сетей городского водопровода, 107 водозаборных колонок, водонапорная башня V= 50 м3, 2 ёмкости запаса воды на 250 м3 и 7 на 25 м3.

Расход воды по МУП «Коммунресурс»   на хозяйственно-питьевые нужды в 2008 г. составлял 460,8 м3/сут., в т.ч. на промышленные нужды – 17689 м3/год (хлебозавод – 4,8 м3/сут. /365 дней в год/; ООО «Комплекс» - 23,4 м3/сут. /365/; тепловые сети, котельные – 34,4 м3/сут. /215/).

На 2008 г. 59,7% (4557 чел.) населения городского поселения обеспечены централизованным водоснабжением.

Уровень обеспечения населения (по объёму) холодной водой системой центрального водоснабжения – удовлетворительный.

Качество питьевой воды не соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» (кроме воды водозабора льнозавода где установлено современное оборудование водоподготовки производительностью 100 м3/час).

2.4.4. Система водоотведения (канализации).

В настоящее время Велижское городское поселение не имеет единой системы водоотведения.

На балансе УМП «Водоканал плюс» в 2008 г. находилось пять очистных сооружений (в т.ч. не работающая ОС ПМК «Велижская») на каждое из которых завязаны свои локальные системы канализации хозяйственно-бытовых и/или производственных стоков. Все существующие ОС располагаются на левом берегу р. З. Двина, правобережье фактически не имеет организованной канализации.

Суммарная производительность действующих очистных сооружений 560 м3/сут. Сброс всех очищенных стоков производится  в Западную Двину, прямо либо через её притоки, в черте города.

По данным коммунального предприятия, системой городского водоотведения для хозяйственно-бытовых нужд пользуется  ~ 24% (1815 чел.) жителей Велижского городского поселения. Остальные жители города для бытовых нужд используют выгребные ямы и индивидуальные отстойники, их очистка производится специализированными автомобилями (2 ед.) коммунального предприятия по заявкам жителей.

Уровень обеспечения населения  – неудовлетворительный.

Городская ливнёвая канализация отсутствует. Дождевая вода отводится по дорожным лоткам, придорожным канавам и сбрасывается либо на рельеф, либо в реку (прямо и через притоки).

2.4.5. Расчётные нормы потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Расчёты выполнены в соответствии с «Методическими рекомендациями по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №306 от 25.05.2006г.

В соответствии с рекомендациями приняты следующие нормы потребления на одного человека:

НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

На хозяйственно-питьевые нужды населения в жилищном фонде,

общественных и административных зданий  и других

в г.Велиже Смоленской области

| Потребитель и вид расхода | Ед.изм. | Водопотребление (л в сутки на 1 чел.) |
| --- | --- | --- |
| ЖИЛОЙ ФОНД |  |  |
| 1. | Жилые здания с водопроводом, подключенные к централизованной системе водоотведения без ванн | 1 чел. | 100 |
| 2. | Жилые здания с водопроводом, подключенные к централизованной системе водоотведения с ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | * | 150 |
| 3. | Жилые дома не подключенные к централизованной системе водоотведения : - при наличии водопроводного ввода - при пользовании уличными водоразборными колонками | * * | 60 35 |
| 4. | Общежития: - с общими душевыми | 1 житель | 100 |
|  | - с душевыми при всех комнатах | * | 120 |
|  | - с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | * | 160 |
|  | П. ОБЩЕСТВЕНННЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |
| 5 | Гостиницы с водопроводом, подключенные к централизованной системе водоотведения | * | 120 |
| 6. | Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 15 |
| 7. | Больницы, санатории общего типа (с общими ваннами и душами | 1 койка | 400 |
| 8. | Продовольственные магазины (при наличии ввода) (на 20м2 торгового зала) | 1 раб.место | 60 |
| 9. | Прод.магазины (при пользовании уличными водоразборными колонками) | * | 15 |
| 10. | Магазины при наличии водоотведения: |  |  |
|  | - продовольственные | 250л на 1 раб.в смену 20м2 торгового зала (общая, в т.ч. горячей) | 250 |
|  | - горячая вода | 65л на 1 раб. в смену 20м2 торгового зала | 65 |
|  | - промтоварные | 12л на 1 раб.в смену (общая, в т.ч. горячей) | 12 |
|  | - горячая вода | 5л на 1 раб.в смену | 5 |
| 11. | Детские сады и ясли с дневным пребыванием детей на 1 ребенка в сутки | 1 реб. | 75 |
| 12. | Детские сады и ясли с круглосуточным пребыванием детей на 1 ребенка в сутки | * | 100 |
| 13. | Учебные заведения и общеобразовательные школы на 1 учащегося и 1 лицо преподавательского персонала за 6ти-часовую смену | 1 учащ. 1 преподават. | 20 20 |
| 14. | Школы-интернаты | 1 место | 200 |
| 15. | Пионерские лагеря | * | 200 |
| 16. | Кинотеатры | * | 4 |
| 17. | Клубы (дом досуга) | * | 10 |
| 18. | Бани: |  |  |
|  | а) мытье в мыльной с тазами на скамьях с обмыванием в душе | 1 посетитель | 180 |
|  | б) душевыми | * | 360 |
|  | в) ванна | * | 540 |
|  | г) уборка пола помещения мыльных, парильных | м2 | 6 |
| 19. | Прачечные немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 |
| 20. | Аптеки – торговый зал и подсобные помещения лаборатории для приготовления лекарств | 12л на 1 работающего 310л на 1 раб. | 12 310 |
| 21. | Фотографии с 1 крана в час | 1 кран | 60 |
| 22. | Парикмахерские | 1 раб.место | 120 |
| 23. | В ветеринарных лечебницах для стационарных больных животных | 1 голова | 100 |
|  | Для крупных животных | *9 | 50 |
|  | Для мелких животных | * | 50 |
| 24. | В вет.лечебницах в часы амбулаторного приема | час | 40 |
| 25. | Обслуживающий персонал общественных зданий | 1 чел. в смену | 25 |
|  | Ш. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |  |
| 26. | Приготовление пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 12 |
| 27. | Водоразборные точки у технологического оборудования или мойки в столовых, кафе, чайных, кондитерских магазинах | 1 точка | 500 |
|  | В т.ч. горячая вода | * | 230 |
|  | Холодная вода | * | 220 |
| 28. | Краны умывальников общего пользования в пред- приятиях общественного питания | 1 в/разб.точка | 200 |
|  | В т.ч. холодная вода | В час макс.потребл. | 120 |
|  | Горячая вода | * | 80 |
| 29. | Выпускающие полуфабрикаты: |  |  |
|  | мясные | 1 тн | 6700 |
|  | рыбные | * | 6400 |
|  | овощные | * | 4400 |
|  | кулинарные | * | 7700 |
|  | 1У. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |
| 30. | Административные здания (учреждения,организа- ции, конторы, управления и др.) Норма воды включает расход воды на посетителей (при наличии водопроводного ввода) | 1 работающий | 15 |
|  | при пользовании уличными колонками | * | 5 |
|  | уборка помещений | литров/м | 2 |
|  | У. НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ЖИЛИЩНЫХОРГАНИЗАЦИЙ |  |  |
| 31. | Помещения ЖЭК, ОКС и др. | 1 раб. | 15 |
| 32. | Содержание мест общего пользования в жилых домах (лестничные клетки, вестибюли) | 1м2 в месяц | 12 |
|  | Травяной покров | 1м2 | 3 |
| 33. | Поливка улиц, дворов, проездов и зеленых насаждений | 1м2 200 раз за сезон | 1,35 |
| 34. | Поливка газонов и кустарников | 1м2 40 раз за сезон | 4 |
| 35. | Поливка отдельных деревьев | 1дерево 15 раз | 10 |
| 36. | Подготовка поверхности катка | 1 полив в сутки | 0,5м3 |
| 37. | Наполнение внутридомовых систем отопления с нагревательными приборами | Согласно методики региональнойэнергетической комиссии |
| 38. | Наполнение внутриквартирных трубопроводов диаметром (мм) 50 | Согласно методики региональной энергетической комиссии |
|  | 80 |  |
|  | 100 |  |

|  | У1. ПРОЧИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 39. | Душевые в бытовых помещениях промышленных Предприятий (продолжительность пользования душем принимается 45 мин. после окончания смены | 1 душ.сетка в час | 500 |
| 40 | На поливку приусадебных участков (кратность полива 1 раз в неделю, поливочный сезон с 15 мая по 15 августа: | м2 1 полив | 12р.за сезон |
|  | - при поливе непосредственно из системы водопровода с вводом на огород |  | 4,5л/м2 |
|  | - при использовании для полива из колонки |  | 3л/м2 |
| 41. | На мойку а/транспорта предприятий и организаций(при наличии водопроводного ввода): | 1 машина 127 раз в год |  |
|  | - легковая |  | 300 |
|  | - грузовая | * | 500 |
|  | - мотоцикл | * | 25 |
| 42. | На водопой крупного рогатого скота или лошади | Л/с | 60 |
|  | - то же мелкого рогатого скота | 1 голова | 15 |
|  | - то же свинья | * | 35 |
| 43. | Приготовление бетонной смеси | м3 | 225 |
| 44. | Приготовление штукатурного раствора(смешанного | * | 202 |
| 45. | На производство искусственных минеральных и фруктовых вод, пива, кваса | 10л | 60 |
| 46. | На производство кондитерских изделий на 1 работающего в сутки | Чел. | 60 |
| 47. | В хлебопекарнях | тн | По показаниям счетчика |

Норма водоотведения равна норме водопотребления.

|  | Примечание: | 1. Норма расхода воды на мойку а/транспорта утверждена распоряжением исполкома Облсовета от 30.06.1977г. № 384-р |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Нормы расхода на производственные нужды берутся по нормам техноло- гического проектирования, (СниН 2.04.2001-85) |

Динамика

потребления услуг водопроводно-канализационного хозяйства

за период 2010-1995гг. (тыс.м3 )

| Год | Отпущено воды |
| --- | --- |
|  | Всего |  | В т.ч. |
|  |  | населению | организ. |
| 2010 | 145,37 | 115,6 | 29,77 |
| 2009 | 151,0 | 122,5 | 28,5 |
| 2008 | 164,5 | 124,5 | 40 |
| 2007 | 168,2 | 127,2 | 41 |
| 2006 | 184,1 | 136,7 | 47,4 |
| 2005 | 173,4 | 136,3 | 37,1 |
| 2004 | 176,6 | 138,5 | 38,1 |
| 2003 | 173 | 130,2 | 42,8 |
| 2002 | 164,9 | 122,8 | 42,1 |
| 2001 | 161,8 | 139,9 | 21,9 |
| 2000 | 166,3 | 148,2 | 18,1 |
| 1999 | 167,8 | 157,1 | 10,47 |
| 1998 | 191,8 | 150,9 | 40,9 |
| 1997 | 171,6 | 134,5 | 37,1 |
| 1996 | 205,2 | 148,7 | 56,5 |
| 1995 | 189,5 | 131,6 | 57,9 |

Динамика

услуг водоотведения за период 2010-1995гг.

| Год | Пропущено сточных вод |
| --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. от населения | Организ. |
| 2010 | 95,6 | 73,2 | 22,4 |
| 2009 | 96,7 | 75,6 | 21,1 |
| 2008 | 108,6 | 82,6 | 26 |
| 2007 | 111,2 | 80,4 | 30,8 |
| 2006 | 138,1 | 92,8 | 45,3 |
| 2005 | 155,0 | 110,8 | 44,2 |
| 2004 | 139,5 | 87,6 | 51,9 |
| 2003 | 130,4 | 85,0 | 45,4 |
| 2002 | 118,7 | 89,9 | 28,8 |
| 2001 | 84,0 | 62,9 | 21,1 |
| 2000 | 70,0 | 61,1 | 8,9 |
| 1999 | 79,6 | 62,6 | 17,0 |
| 1998 | 78,4 | 63,3 | 15,1 |
| 1997 | 71,9 | 58,5 | 13,4 |
| 1996 | 66,5 | 49,9 | 16,6 |
| 1995 | 61,7 | 44,5 | 17,2 |

Расчётные показатели потребления по периодам*:

| Расчётный срок | 2010 | 2014 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество жителей, человек | 8212 | 8333 | 8489 | 8647 | 8808 |
| холодная вода**, м3/сут. | 1519 | 1542 | 1570 | 1600 | 1630 |
| водоотведение**, м3/сут. | 1437 | 1458 | 1486 | 1513 | 1541 |
| электроснабжение, МВт*ч в год | 4778 | 4869 | 4960 | 5054 | 5150 |
| природный газ, тыс. м3 в год | 7522 | 7665 | 7809 | 7956 | 8107 |

* - 100 % обеспечение жителей.

** - условно, по норме водопотребления/водоотведения 185/175 м3 в год.

На задачи пожаротушения расход воды из городских сетей водоснабжения принят 15 л/с (табл. 5 и 6 СНиП 2.04.02-84**).

Сводная таблица объёмов потребления услуг населением

по состоянию на конец 2008 г. и расчётная на перспективу:

| Показатель | ед. изм. | Сущест. мощн. | I очередь | на расчётн. срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | рост | всего | рост |  |
| Холодная вода | м3/сут. | 412* | 1542 | - | 1630 | 84 | 100 % населения |
| Водоотведение | м3/сут. | 560** | 1458 | 898 | 1541 | 83 | 100 % населения |
| Электроснабжение | МВт*ч | 10000*** | 4869 | - | 5150 | - |  |
| Природный газ**** | тыс. м3 | - | 7665 | 7665 | 8107 | 442 | 100 % населения |

* -  фактическое потребление на хоз.-быт. нужды населения, суммарная производительность артскважин: № 3794, № 3795 по 960 м3/сут. и 2-х ПМК-2 по 280 м3/сут., всего ~ 2480 м3/сут.

** - с учётом производственных очистных сооружений.

*** - подстанция «Велиж»

В настоящий момент потребление услуг жилищно-коммунального хозяйства городского поселения ограничивается имеющимися мощностями соответствующих городских служб и неразвитостью инженерных сетей. Развитие сетей в полном объёме, сейчас и дальнейшем, сдерживается в связи с преобладанием в городской застройке одноквартирных жилых домов. В первую очередь это сказывается на системе водоотведения.

Самым затратным, на данный момент, для жилищного хозяйства, является теплоснабжение. Существующая система отопления разбита на местные локальные сети, каждая со своей котельной, теплопроводами и потребителями. К концу 2008 г. из одиннадцати (кроме двух электрических) действующих муниципальных котельных (в т.ч. вступившая в строй в декабре новая котельная, работающая на опилках) шесть имеют износ свыше 70 %.

Дальнейшее совершенствование системы холодного водоснабжения должно быть направлено на расширение сетей водоснабжения (в том числе «закольцовывание» с водозабором ЛПХ для обеспечения надёжности водоснабжения) и совершенствование уже существующих с целью, к концу расчётного срока, обеспечить, всё население городского поселения качественной питьевой водой.

Велижское городское поселение не имеет единой системы водоотведения; хозяйственно-бытовая канализация отдельных групп жилых зданий решена локальными сетями с использованием отдельных очистных сооружений производительностью 100-200 м3/сут. Ливневая канализация отсутствует.

Развитие общегородской системы водоотведения может быть решена двумя путями: создание единых общегородских очистных сооружений ниже города по течению р. Западной Двины и сети безнапорных коллекторов и насосных станций и напорных коллекторов (в т.ч. с разделением на право- и левобережные части) или развитие существующей сети локальных очистных сооружений с соответствующими сетями коллекторов.

Первый вариант наиболее затратный на момент реализации и более экономичный в эксплуатации; второй – более затратный  в процессе эксплуатации, зато позволяющий при минимальных текущих затратах (но в пять-семь раз превосходящий первый вариант по отводу земли на размещение комплекса) реализовывать планы развития Велижского городского поселения как по этапам, так и по отдельным территориям города. Вероятность аварийных происшествий во втором варианте заметно выше, но их последствия будут значительно ниже чем при  подобных происшествиях на единых городских очистных сооружениях.

Учитывая сложившуюся социально-экономическую и градостроитель-ную ситуацию в г. Велиже для реализации более предпочтителен второй вариант развития городской системы водоотведения (канализации) – создание целевых локальных систем канализации с обеспечением, по возможности, дублирования на этапе очистки сточных масс.

С учётом выше изложенного, развитие участков под застройку жилыми группами должно вестись комплексно. Создание инженерных коммуникаций должно соответствовать развитию как жилой застройки, так и другим объектам городской инфраструктуры.

В соответствии с принятыми зонами развития жилой застройки и предполагаемыми участками под строительство объектов социально-экономического развития городского поселения, планируется разработка и строительство новых очистных сооружений с соответствующими канализационными  коллекторами: в правобережном районе – севернее продолжения ул. Ленинградская в 500 м западнее ул. Луговая и в районе ручья Чёрный (между улицами Недоговорова и Милицейской); в левобережном районе – юго-западнее д. Боровлёво в 100-150 м от окружной дороги (комплекс очистных сооружений должен обеспечивать возможность сброса обработанных стоков в болота урочища Клади) или расширение существующих БОС по ул. 8 Марта; в 200-250 м к востоку от ул. Восточная, в излучине р. Велижка.

### Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению муниципального образования Велижское городское поселение и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

Водоснабжение

Подъем воды

Водоснабжение муниципального образования Велижское городское поселение на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных  вод Московского артезианского бассейна Соргаево-Семилукского водоносного горизонта :

Основные технологические показатели

- Артезианские скважины – 11 шт.

- Насосная станция– 9 шт.

- Насосная станции П подъема – 2 шт.

- Очистные сооружения:

  - ВОС 1 и 2 очереди – Q = 4,8 тыс.м3/сут.

- Резервуары чистой воды:

  - резервуар - накопитель – W = 60 м3   – 1 ед.;

Транспортировка воды

Подача воды в город осуществляется по двум водоводам Д = 500 мм с насосной станции 1 подъема в разводящую сеть города.

На балансе МУП «Коммунресурс» находится 36,78 км водопроводных сетей.   Износ сетей составляет 73%.

Существующая подача питьевой воды МУП «Коммунресурс» на городские нужды составляет 520,5 м3/сут, в т. ч.:

- населению – 320 м3/сут;

- промышленным предприятиям и другим организациям – 82,5 м3/сут;

- потери в водопроводных сетях – 118 м3/сут.

Характеристика систем водоснабжения

- протяженность водопроводных сетей 38,3 км их них 26,9 км нуждаются в замене,  что составляет  73%.

В настоящее  время заменено около 10км водопроводных сетей, остальные требуют срочной замены, т.к построены в 60-е годы из труб разного материала и разного диаметра, что приводит к частым порывам на водопроводных сетях.

Износ системы коммунальной инфраструктуры  значительно превышает нормативный, а именно:

- фактический срок службы оборудования водопроводных сооружений  от 5 до 47 лет.

Аварийное состояние инженерных водопроводных сетей и сооружений влечет огромные потери (до 50%) водных ресурсов.

Нормативный срок службы систем до 30 лет.

Таблица состояния объектов водоснабжения

| № пп | Наименование основных фондов | Дата ввода в эксп- луатац. | Балансо- вая стои- мость, тыс.руб. | Остаточная стоимость по состоянию на 1.01.10 т.руб. | % износа | Сумма амортиза- ционных отчисле- ний, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Артскважина Ул.Ленинградская | 1992 | 114,6 | 34,1 | 70 | 80,5 |
| 2 | Артскважина Основная ПМК-2 | 1977 | 251,3 | - | 100 | 251,3 |
| 3 | Артскважина ПМК-2 - резерв | 1979 | 82,0 | - | 100 | 82,0 |
| 4 | Водонапорная башня МСО |  | 37,9 | 29,7 | 22 | 8,2 |
| 5 | Насосная станция с водонапорной башней ул.Куриленко | 1984 | 132,3 | - | 100 | 132,3 |
| 6 | Водонапорная башня Ул.Володарского | 1996 | 42,0 | 18,1 | 57 | 23,9 |
| 7 | Водонапорная башня ПМК-2 | 1995 | 3,0 | 1,0 | 67 | 2,0 |
| 8 | Водозабор с участками водопровода ул.Горохова | 2005 | 3683,6 | 2793,4 | 24 | 890,2 |
| 9 | Водонапорная башня д.Ляхово | 1979 | 14,7 | - | 100 | 14,7 |
| 10 | Водонапорная башня д.Чернейка | 1993 | 51,0 | - | 100 | 51,0 |
| 11 | Станция очистки подземных вод | 2008 | 755,3 | 717,5 | 5 | 37,8 |
| 12 | Водопроводные сети ул.8 Марта | 1991 | 538,2 | 53,8 | 90 | 484,4 |
| 13 | Водопроводные сети ул.Ивановская | 1979 | 218,7 | - | 100 | 218,7 |
| 14 | Водопроводные сети Ул.Ленинграская | 1983 | 186,5 | - | 100 | 186,5 |
| 15 | Водопроводные сети л.Энгельса,Володарского, Свердлова | 1992 | 197,8 | 29,7 | 85 | 168,1 |
| 16 | Водопроводные сети Ул.Куриленко | 1988 | 93,4 | - | 100 | 93,4 |
| 17 | Водопроводные сети Ул.8 Марта | 1996 | 31,1 | 10,8 | 65 | 20,3 |
| 18 | Водопроводные сети Ул.Ивановская | 2008 | 205,9 | 186,2 | 96 | 19,7 |
| 19 | Водопроводные сети Ул.Кропоткина | 2008 | 21,9 | 19,8 | 96 | 2,1 |
| 20 | Водопроводные сети д.Чернейка | 1993 | 2,1 | - | 100 | 2,1 |

Система холодного водоснабжения.

К сожалению вода поступающая от существующих водозаборов не соответствует действующим нормам по санитарно-гигиеническим требованиям к питьевой воде.  В связи с этим на первую очередь развития городского коммунального хозяйства по холодному водоснабжению предусматривается строительство станций очистки питьевой воды в соответствии с действующими нормативными документами: в 2008 г. смонтирована и введена в эксплуатацию первая станция обезжелезнивания и обеззараживания мощность – 100 м3/час (2400 м3/сут.) на рабочем водозаборе ПМК-2. Возможности коммунальной службы города по обеспечению водой питьевого качества при реализации программы оснащения существующих водозаборов современными станциями водоподготовки составит 100 % населения левобережья города при строительстве сети холодного водоснабжения на существующих водозаборах. Для обеспечения холодной водой питьевого качества правобережья необходимо модернизировать водозаборы ЛПХ и д. Чернейка. Модернизация должна обеспечить подъём и подготовку ~ 660 м3/сут. воды питьевого качества для подачи потребителям.

Дальнейшее совершенствование системы холодного водоснабжения должно быть направлено на расширение сетей водоснабжения (в том числе «закольцовывание» с водозабором ЛПХ для обеспечения надёжности водоснабжения) и совершенствование уже существующих с целью, к концу расчётного срока, обеспечить, всё население городского поселения качественной питьевой водой.

Водоотведение

Характеристика систем очистных сооружений

Протяженность канализационных сетей составляет 8,5 км, их них нуждаются в замене 6км, что составляет 71%.

Фактический срок службы оборудования транспортировки и систем очистки стоков от 2 до 37 лет.

Нормативный срок службы – 26 лет.

Водоотведение

Сети водоотведения

В муниципальном образовании Велижское городское поселение существует система канализации. МУП «Коммунресурс» обслуживает хозяйственно-бытовую-производственную систему канализации.

- Протяженность канализационных сетей –  10,84 км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы – 1,6 км;

- уличная канализационная сеть – 7,84 км;

- внутриквартальная и внутридворовая– 1,4 км.

Канализационные очистные сооружения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС) и  очистные сооружения в КОС.

Очистные сооружения

Проектная производительность очистных сооружений города составляет 650 м3/сут. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

Таблица состояния объектов очистных сооружений

| № пп | Наименование основных фондов | Дата ввода в эксп- плуатац. | Балансо- вая стои- мость, тыс.руб. | Остаточная стоимость по состоянию на1.01.10 т.руб. | % износа | Сумма амортиза- ционных отчисле- ний, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Очистные сооружения ул.Менжинского | 1979 | 155,7 | - | 100 | 155,7 |
| 2 | Отстойники Ул.Казанская | 1995 | 458,1 | 186,9 | 59 | 271,2 |
| 3 | Очистные сооружения ул.Энгельса | 1997 | 3,0 | - | 100 | 3,0 |
| 4 | Очистные сооружения мебельной фабрики | 1977 | 728,5 | - | 100 | 728,5 |
| 5 | Поля фильтрации Ул.Энгельса | 1973 | 554,6 | - | 100 | 554,6 |
| 6 | КНС д/сад №5 |  | 142,2 | - | 100 | 142,2 |
| 7 | Очистные сооружения Ул.Ивановская | 2009 | 13466,2 | 12945,2 | 4 | 521,0 |
| 8 | Сети канализации Ул.Ивановская | 1979 | 63,7 | - | 100 | 63,7 |
| 9 | Сети канализации Ул.Казанская | 1982 | 357,8 | - | 100 | 357,8 |
| 10 | Сети канализации Ул.8 Марта | 1980 | 9,9 | - | 100 | 9,9 |
| 11 | Сети канализации Ул.Энгельса | 1984 | 145,2 | - | 100 | 145,2 |
| 12 | Сети канализации Ул.Ленинградская | 1984 | 126,6 | - | 100 | 126,6 |
| 13 | Сети канализации Ул.Ивановская | 1977 | 66,0 | - | 100 | 66,0 |
| 14 | Сети канализации Ул.Кропоткина | 2008 | 33,5 | 30,3 | 96 | 3,2 |

Кроме того проведение ремонта очистных сооружений вызвано необходимостью выполнения предписаний  службы Росприроднадзора по  Смоленской области (акты прилагаются).

В актах проверки отмечается: все очистные сооружения находятся в неисправном состоянии, что является нарушением  пункта 2  статьи  39 Водного кодекса    Российской Федерации  и в действиях предприятия усматриваются признаки административного правонарушения (вывод инспекции), за которое предусматривается наказание в виде штрафа руководителю предприятия, а при невыполнении  предписания – штраф предприятию в размере до 500 тыс.рублей.

В связи с выше изложенным требуется незамедлительное проведение ремонта систем водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ).

Теплоснабжение.

| Центральная: |  |
| --- | --- |
| Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | 3,44 гкал 4 котла КВ-Р-1-95 |
| Протяженность (строительная длина) сетей отопления и горячего водоснабжения | 2153,6 м |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

| Прокладка (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла из трубопровода, (Гкал) | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | С утечками | С поверхности изоляции |  |
| Канальная | отопление | 273 | 81,5 | 273 | 81,5 |  | 67 | 67 | 5,3 |
| Канальная | отопление | 219 | 161,8 | 219 | 161,8 |  | 113 | 113 |
| Канальная | отопление | 159 | 106,8 | 159 | 106,8 |  | 62 | 62 |
| Канальная | отопление | 133 | 125,7 | 133 | 125,7 |  | 65 | 65 |
| Канальная | отопление | 89 | 230,2 | 89 | 230,2 |  | 98 | 98 |
| Канальная | отопление | 76 | 70,7 | 76 | 70,7 |  | 28 | 28 |
| Канальная | отопление | 57 | 349 | 57 | 349 |  | 121 | 121 |
| Канальная | отопление | 108 | 736 | 108 | 736 |  | 364 | 364 |
| Канальная | отопление | 40 | 91,8 | 40 | 91,8 |  | 29 | 29 |
| Канальная | отопление | 32 | 525,1 | 32 | 525,1 |  | 159 | 159 |
| Итого |  |  | 2478,6 |  | 2478,6 |  | 1106 | 1106 |

# Электрооборудованиие центральной котельной

| Наименование оборудования | Участие в выработке или передаче | Мощность оборудования, кВт | Коэффициент спроса | Продолжительность работы, часов | Продолжительность работы, месяцев | Расход электроэнергии, кВт ч | Расчет заявленной (оплачиваемой) мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетев. | передача | 30 | 0,8 | 5160 | 7 | 123840 | 123840 |
| Насос сетев. | передача | 30 | 0,8 | 5160 | 7 | резерв |
| Вентилятор | выработ. | 5,5 | 0,95 | 5160 | 7 | Резерв резерв |
| Вентилятор | выработ. | 5,5 | 0,95 | 5160 | 7 | резерв | резерв |
| Вентилятор | выработ. | 5,5 | 0,95 | 5160 | 7 | 26961 | 26961 |
| Вентилятор | выработ. | 5,5 | 0,95 | 5160 | 7 | 26961 | 26961 |
| Вентилятор | выработ. | 1,5 | 0,95 | 5160 | 7 | Резер | Резер |
| Вентилятор | выработ. | 1,5 | 0,95 | 5160 | 7 | Резерв | Резерв |
| Вентилятор | выработ. | 1,5 | 0,95 | 5160 | 7 | 7353 | 7353 |
| Вентилятор | выработ. | 1,5 | 0,95 | 5160 | 7 | 7353 | 7353 |
| Подпиточн. К-П-50-32 | выработ. | 2,2 | 0,8 | 5160 | 7 | Резерв | Резерв |
| Подпиточн. К-П-50-32 | выработ. | 2,2 | 0,8 | 5160 | 7 | 9082 | 9082 |
| Подпиточн. К-П-60-38 | выработ. | 2,2 | 0,8 | 5160 | 7 | 9082 | 9082 |
| Подпиточн. К-П-60-38 | выработ. | 2,2 | 0,8 | 5160 | 7 | резерв | резерв |
| Освещение |  |  |  |  |  | 32280 | 32280 |
| Итого | Х |  |  |  |  | 242912 | 242912 |

Оборудование центральной котельной

| Наименование оборудования (с указанием параметров нормирования) | Количество единиц |
| --- | --- |
| 1.Котлы отопительные стальные | 4 |
| с поверхн.35,м2 |  |
| 2.Топка с ручным забросом 27м2 | 4 |
| 3.Обороудование водоподготовки: |  |
| Фильтры | 2 |
| Солерастворитель | 1 |
| 4.Вентилятор центробежный | 4 |
| 5.Вентилятор 6,3 | 4 |
| 6.Воздуховод круглого сечения м3 – 0,25 | 5 |
| 7.Насосное оборудование: |  |
| Насосы консольные | 4 |
| Насосы консольные | 2 |
| 8.Трубопровод: |  |
| Диам.25 | 20м |
| Д-50 | 300 |
| Д-100 | 10 |
| Д-200 | 20 |
| Д-300 | 10 |
| 9.Вентили запорные: |  |
| диам.15 | 6 |
| диам.25 | 7 |
| Диам.-50 | 17 |
| 10.Клапан предохранит. | 4 |
| 11.Задвижки: |  |
| д-219 | 6 |
| Д-108 | 9 |
| Д-89 | 2 |
| Д-57 | 4 |
| ИТОГО слесарей по котельной 1,761х1,16 |  |
| 1.Эл.двигатели: квт/ч 30 | 8 |
| Квт/ч 5,5 | 4 |
| 30 | 2 |
| 2.Рубильник центр. до 630 | 3 |
| 3.Пускатели магн. до: 17 | 12 |
| 30 | 2 |
| 4.Кнопки упр.на 10шт.число кноп.до 5 | 28 |
| 5.Трансформатор зх фазный | 1 |
| 6.Ящик щитового типа | 3 |
| 7.Водно-распред.устройство | 2 |
| 8. Эл.осветит.апппаратура во взрывооп.исп. | 13 |
| 9.Воздушн.линии из ж/б опор | 1200 |
| 10.Кабельн.линии до 10 по кирп.и бетон. Основаниям 50-700 мм2 | 1500 |
| 11.Кабельн.линии в канал и трубах 50-70мм2 | 600 |
| 12.Внутрицех.силовые сети | 150 |
| 13.Осветит.сети 3х проводн. | 81 |
| 14.Скрытая проводка | 30 |
| 15.Трансформаторы тока и напряж. | 6 |
| 16.Прибор.для измер.и регулир.давл.и темпер. | 11 |
| 17.Водомер | 1 |
| 18.Система упр.типа «мастер» | 4 |
| Итого числ.по электрооборудов. |  |
| 0,555 х 1,16 |  |

| Котельная ПМК-2 |
| --- |
| Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | 2,58гкал 3 котла КВТС-1 |
| Протяженность (строительная длина) сетей отопления и горячего водоснабжения | 789м |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

Таблица 3.13

| Прокладка (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла из трубопровода, (Гкал) | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | С утечками | С поверхности изоляции |  |
| Канальная | отопление | 89 | 450 | 89 | 450 | 188 |  | 196 | 5,3 |
| Канальная | отопление | 57 | 339 | 57 | 339 | 188 |  | 118 |
| Итого |  |  |  |  |  | 306 | 8 | 314 |

# Электрооборудование по котельной ПМК-2

| Наименование оборудования | Участие в выработке или передаче | Мощность оборудования, кВт | Коэффициент спроса | Продолжительность работы, часов | Продолжительность работы, месяцев | Расход электроэнергии, кВт ч | Расчет заявленной (оплачиваемой) мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сет. КМ 100/80/160 | передача | 15 | 0,8 | 5160 | 7 | 61920 | 61920 |
| Насос сет. КМ 100/80/160 | передача | 15 | 0,8 | 5160 | 7 | резерв |
| Вентил. ВЦ 6,3 | выработ. | 4,5 | 0,95 | 5160 | 7 | 22059 | 22059 |
| Итого | Х | х | х | Х | х | 83973 | 83973 |
| Освещение |  |  |  |  |  | 7840 | 7840 |
| Всего |  |  |  |  |  | 91813 | 91813 |

Оборудования котельной ПМК-2

| Наименование оборудования (с указанием параметров нормирования) | Количество единиц |
| --- | --- |
| 1.Котлы отопительные стальные |  |
| с поверхн.35,м2 | 3 |
| 2.Топка с ручным забросом 27м2 | 3 |
| 3.Вентилятор центробежный с |  |
| низким давлением №4 | 2 |
| 4.Воздуховод круглого сечения |  |
| на 10м У=0,031 | 8 |
| 5.Насосы консольные одноступенч. |  |
| 50м3/ч | 2 |
| 45м3/ч |  |
| 20м3/ч |  |
| 6.Вентили запорные: |  |
| Подпитка диам.50 | 4 |
| Подпитка диам.32 |  |
| Быт.нужды д-25 |  |
| 7.Клапан обратный д-50 | 1 |
| 8.Задвижки: |  |
| На насосах д-100 | 4 |
| Д-65 | 2 |
| 9.Клапан обратный д-100 |  |
| 10..Манометр д-20 | 2 |
| ИТОГО |  |
| 1.Эл.двигатели: квт/ч 4,5 | 1 |
| Квт/ч 15 | 2 |
| 2.Рубильник центр. до 630 | 2 |
| 3.Пускатели магн. до: 17 | 2 |
| 30 | 3 |
| 55 | 2 |
| 4.Кнопки упр.на 10шт.число кноп.до 5 | 14 |
| 5.Реле фазовой защиты | 3 |
| 6.ЩКС зх фазный | 1 |
| 7.Ящик щитового типа | 1 |
| 8.Водно-распред.устройство | 1 |
| 9. Эл.осветит.арматура во взроп.исп. | 10 |
| 10.Сварочный трансформатор 500А | 1 |
| 11.Внутрицех.силовые сети д-50-70(ввод) на 1000м | 6 |

| 12.Освет.сети кабеля д-1,5 до 4 на 100м открыт.провод. | 50 |
| --- | --- |
| 13.Освет.сети на 1000м скрыт.проводка | 3 |
| 14.Трансформатор тока и напряжения |  |
| 15.Манометры | 2 |
| 16.Термометры | 1 |

| Котельная 8 Марта |
| --- |
| Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | 2 котла КВТС-1 1,72 Гкал |
| Протяженность (строительная длина) сетей отопления и горячего водоснабжения | 0,15 |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

Таблица 3.13

| Прокладка (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла из трубопровода, (Гкал) | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | С утечками | С поверхности изоляции |  |
| Бесканальная | отопление | 57 | 82,50 | 57 | 82,50 | 3,07 | 78,329 | 81,4 |
|  | отопление | 108 | 67,5 | 108 | 67,5 |  |  |  |
| Итого |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |

#### Электрооборудование   котельной 8 Марта

| Наименование оборудования | Участие в выработке или передаче | Мощность оборудования, кВт | Коэффициент спроса | Продолжительность работы, часов | Продолжительность работы, месяцев | Расход электроэнергии, кВт ч | Расчет заявленной (оплачиваемой) мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетев. |  |  |  |  |  |  |  |
| КА80/65/150 | передача | 7,5 | 0,8 | 5160 | 7 | 30960 | 30960 |
| Насос сетев. |  |  |  |  |  |  |  |
| КА80/65/150 | передача | 7,5 | 0,8 | 5160 | 7 | резерв | резерв |
| Итого | Х | х | х | Х | х | 61920 | 61920 |
| Освещение |  |  |  |  |  | 3945 | 3945 |
| Всего |  |  |  |  |  | 34905 | 34905 |

Оборудования котельной 8 Марта

| Наименование оборудования (с указанием параметров нормирования) | Количество единиц |
| --- | --- |
| 1.Котлы отопительные стальные |  |
| с поверхн.35,м2 | 2 |
| 2.Топка с ручным забросом 27м2 | 2 |
| 3.Насосы консульные одноступенч. |  |
| 50м3/ч | 2 |
| 4.Вентили запорные: |  |
| Подпитка диам.40 | 2 |
| Быт.нужды д-20 | 4 |
| 5.Клапан обратный д-40 | 1 |
| 6.Задвижки: |  |
| Д-80 | 2 |
| Д-65 | 2 |
| На выводе Д-100 | 2 |
| 7.Манометр д-20 | 3 |
| ИТОГО |  |
| 1.Эл.двигатели: КП 7,5 | 2 |
| 2.Рубильник центр. до 630 | 3 |
| 3.Пускатели магн. до: 17 | 4 |
| 30 | 4 |
| 35 | 2 |
| 4.Кнопки упр.на 10шт. | 10 |
| 5.Реле фазовой защиты | 1 |
| 6.ЩКС зх фазный | 1 |
| 7.Ящик щитового типа | 1 |
| 8.Вводно-распред.устройство | 1 |
| 9. Эл.осветит.арматура с ламп.накал. | 10 |
| 10.Сварочный трансформатор 500А | 1 |
| 11.Внутрицех.силовые сети д-50-70(ввод) на 1000м | 6 |
| 12.Освет.сети кабеля д-1,5 открыт.провод. | 6 |
| 13.Освет.сети на 1000м скрыт.проводка | 7 |
| 13.Манометры | 2 |
| 14.Термометры | 1 |

| Котельная РУС |
| --- |
| Почтовый адрес | г.Велиж 216290 ул.Советская |
| Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | 3,44 гкал 4 котла КВТС-1 |
| Протяженность (строительная длина) сетей отопления и горячего водоснабжения | 1090м |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

Таблица 3.13

| Прокладка (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла из трубопровода, (Гкал) | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | С утечками | С поверхности изоляции |  |
| Бесканальная | отопление | 89 | 160 | 89 | 160 |  | 48,6 | 48,6 | 5,3 |
| Бесанальная | отопление | 108 | 380 | 108 | 380 |  | 128,4 | 128,4 |
| Итого |  |  | 540 |  | 540 |  | 177 | 177 |

# Электрооборудование  котельной РУС

| Наименование оборудования | Участие в выработке или передаче | Мощность оборудования, кВт | Коэффициент спроса | Продолжительность работы, часов | Продолжительность работы, месяцев | Расход электроэнергии, кВт ч | Расчет заявленной (оплачиваемой) мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос консол КА/100/65/200 | передача | 30 | 0,8 | 5160 | 7 | 123840 | 123840 |
| Насос сетев | передача | 10 | 0,8 | 5160 | 7 | резерв |
| Вентилятор | выработ. | 2,2 | 0,95 | 5160 | 7 | 10784 | 10784 |
| Освещение | выработ. |  |  |  |  | 5040 | 5040 |
| Итого | Х | х | х | Х | х | 139664 | 139664 |

Оборудование котельной

| Наименование оборудования (с указанием параметров нормирования) | Количество единиц |
| --- | --- |
| 1.Котлы отопительные стальные |  |
| с поверхн.35,м2 | 4 |
| 2.Топка с ручным забросом 27м2 | 4 |
| 3.Вентилятор центробежный с |  |
| низким давлением № 6,3 |  |
| 4.Воздуховод круглого сечения |  |
| на 10м У=0,031 | 10 |
| 5.Насосы консульные одноступенч. |  |
| 100м3/ч | 1 |
| 45м3/ч | 1 |
| 20м3/ч |  |
| 6.Вентили запорные: |  |
| Подпитка диам.40 | 3 |
| Подпитка диам.32 |  |
| Быт.нужды д-20 | 4 |
| 7.Клапан обратный д-40 | 1 |
| 8.Задвижки: |  |
| На насосах д-100 | 4 |
| Д-85 | 1 |
| д-65 | 1 |
| Д-150 | 2 |
| 9.Вент.на подпитку д-32 |  |
| 10..Манометр д-20 | 3 |
| ИТОГО |  |
| 1.Эл.двигатели: квт/ч 2,2 | 1 |
| Квт/ч 10 | 1 |
| 30 | 1 |
| 2.Рубильник центр. до 630 | 2 |
| 3.Пускатели магн. до: 17 | 1 |
| 30 | 1 |
| 55 | 1 |
| 4.Кнопки упр.на 10шт.число кноп.до 5 | 6 |
| 5.Реле фазовой защиты | 2 |
| 6.ЩКС зх фазный | 1 |
| 7.Ящик щитового типа | 1 |
| 8.Водно-распред.устройство | 1 |
| 9. Эл.осветит.арматура во взроп.исп. | 10 |
| 10.Сварочный трансформатор 500А | 1 |
| 11.Внутрицех.силовые сети д-50-70(ввод) на 1000м | 6 |
| 12.Освет.сети кабеля д-1,5 до 4 на 100м открыт.провод. | 15 |
| 13.Освет.сети на 1000м скрыт.проводка | 25 |
| 14.Трансформатор тока и напряжения | 3 |
| 15.Манометры | 2 |
| 16.Термометры | 1 |
| 17. Щит осветительный | 1 |

| Котельная ЦРБ |
| --- |
| Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | КВТС-1 3,44 |
| Протяженность (строительная длина) сетей отопления и горячего водоснабжения | 1900м |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

| Прокладка (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла из трубопровода, (Гкал) | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | С утечками | С поверхности изоляции |  |
| Канальная | отопление | 108 | 947 | 108 | 947 | 38 | 640 | 678 |
| Канальная | отопление | 57 | 915 | 57 | 915 |  | 189 | 189 |
| Канальная | отопление | 76 | 160 | 76 | 160 |  | 13 | 13 |
| Итого |  |  | 2022 |  | 2022 |  |  | 880 |

# Электробоорудование  котельной ЦРБ

| Наименование оборудования | Участие в выработке или передаче | Мощность оборудования, кВт | Коэффициент спроса | Продолжительность работы, часов | Продолжительность работы, месяцев | Расход электроэнергии, кВт ч | Расчет заявленной (оплачиваемой) мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетев. К100/65/200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | передача | 30 | 0,8 | 5160 | 7 | 123840 | 123840 |
| Насос сетев. К100/65/200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | передача | 30 | 0,8 |  |  | 123840 | 123840 |
| Вентилятор ВЦ 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выработ. | 3,5 | 0,95 | резерв |
| Вентилятор ВЦ 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выработ. | 3,5 | 0,95 | 5160 | 7 | 17157 | 17157 |
| Вентилятор крышн. ВКР 4,15 | выработ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,2 | 0,95 | 5160 | 7 | 10784 | 10784 |
| Вентилятор крышн. ВКР 4,15 |  | 2,2 | 0,95 | резерв |
| Насос подпит. К50/38125 | Выработ. | 3,5 | 0,95 | 5160 | 7 |  | 17157 |
| Насос подпит. К50/38125 | Выработ. | 3,5 | 0,95 | резерв |  |
| Итого | Х | х | х | х | х | 292778 | 292778 |
| Освещение |  |  |  |  |  | 14380 | 14380 |
| Всего |  |  |  |  |  | 307158 | 307158 |

Оборудования котельной

| Наименование оборудования (с указанием параметров нормирования) | Количество единиц |
| --- | --- |
| 1.Котлы отопительные стальные |  |
| с поверхн.35,м2 | 4 |
| 2.Топка с ручным забросом 27м2 | 4 |
| 3.Вентилятор центробежный с |  |
| низким давлением № 6,3 | 2 |
| 4.Воздуховод круглого сечения |  |
| на 10м У=0,031 | 20м |
| 5.Насосы консульные одноступенч. |  |
| 100м3/ч | 3 |
| 6.Вентили запорные: |  |
| Подпитка диам.20 | 3 |
| Быт.нужды д-20 | 5 |
| 7.Клапан обратный д-80 | 2 |
| 8.Задвижки: |  |
| На насосах д-100 | 2 |
| Д-80 | 3 |
| Д-50 | 1 |
| На вводе д-100 | 2 |
| Д-150 | 2 |
| 9.Манометр д-20 | 5 |
| 1.Эл.двигатели: квт/ч 1,5 | 1 |
| Квт/ч 5,5 | 1 |
| 2,2 | 1 |
| 30 | 1 |
| 55 | 1 |
| 2.Рубильник центр. до 630 | 3 |
| 3.Пускатели магн. до: 17 | 1 |
| 30 | 4 |
| 35 | 2 |
| 4.Кнопки упр.на 10шт.число кноп.до 5 | 14 |
| 5.Реле фазовой защиты | 5 |
| 6.ЩКС зх фазный | 1 |
| 7.Ящик щитового типа | 1 |
| 8.Водно-распред.устройство | 1 |
| 9. Эл.осветит.арматура с ламп.накал. | 10 |
| 10.Сварочный трансформатор 500А | 1 |
| 11.Внутрицех.силовые сети д-50-70(ввод) на 1000м | 6 |
| 12.Освет.сети кабеля д-1,5 до 4 на 100м открыт.провод. | 30 |
| 13.Освет.сети на 1000м скрыт.проводка | 50 |
| 14.Трансформатор тока и напряжения | 3 |
| 15.Манометры | 2 |
| 16.Термометры | 1 |
| Итого числ.по электроприборам |  |

| Котельная СШ №2 |
| --- |
| Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | 1,72 гкал 2 котла КВТС-1 |
| Протяженность (строительная длина) сетей отопления и горячего водоснабжения | 150м |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

Таблица 3.13

| Прокладка (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла из трубопровода, (Гкал) | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | С утечками | С поверхности изоляции |  |
| Бесканальная | отопление | 108 | 350 | 108 | 350 | 8,638 | 224,305 | 232,963 | 5,3 |
| Бесанальная | отопление | 57 | 150 | 57 | 150 |  | 78,329 | 78,329 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 311,292 |

# Электрооборудование котельной Школа №2

| Наименование оборудования | Участие в выработке или передаче | Мощность оборудования, кВт | Коэффициент спроса | Продолжительность работы, часов | Продолжительность работы, месяцев | Расход электроэнергии, кВт ч | Расчет заявленной (оплачиваемой) мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетев. К80/65/160 | передача | 7,5 | 0,8 | 5160 | 7 | 30960 | 30960 |
| Вентилятор | выработ. | 2,2 | 0,95 | 5160 | 7 | 10784 | 10784 |
| Освещение |  |  |  |  |  | 4135 | 4135 |
| Итого | Х |  |  |  |  | 45879 | 45879 |

Оборудования котельной

| Наименование оборудования (с указанием параметров нормирования) | Количество единиц |
| --- | --- |
| 1.Котлы отопительные стальные | 2 |
| с поверхн.35,м2 |  |
| 2.Топка с ручным забросом 27м2 | 2 |
| 3.Вентилятор центробежный с |  |
| низким давлением № 4 | 1 |
| 4.Воздуховод круглого сечения |  |
| на 10м У=0,031 | 0,5 |
| 5.Насосы консульные одноступенч. |  |
| 100м3/ч | - |
| 50м3/ч | 2 |
| 20м3/ч | - |
| 6.Вентили запорные: |  |
| Подпитка диам.50 | 2 |
| Подпитка диам.32 |  |
| Быт.нужды д-20 |  |
| 7.Клапан обратный д-80 | 1 |
| 8.Задвижки: |  |
| На насосах д-80 | 2 |
| Д-65 | 2 |
| Вввод на котлах д-100 | 2 |
| 9.Вент.на подпитку д-32 |  |
| 10..Манометр с краном д-20 | 3 |
| ИТОГО слесарей по котельным |  |
| 1.Эл.двигатели: квт/ч 2,2 | 1 |
| Квт/ч 7,5 | 1 |
| 30 |  |
| 2.Рубильник центр. до 630 | 2 |
| 3.Пускатели магн. до: 17 | 3 |
| 30 |  |
| 55 |  |
| 4.Кнопки упр.на 10шт.число кноп.до 5 | 6 |
| 5.Реле фазовой защиты | 1 |
| 6.ЩКС зх фазный | 1 |
| 7.Ящик щитового типа | 1 |
| 8.Водно-распред.устройство | 1 |
| 9. Эл.осветит.арматура с ламп.накал. | 10 |
| 10.Сварочный трансформатор 500А | 1 |
| 11.Внутрицех.силовые сети д-50-70(ввод) на 1000м | 6 |
| 12.Освет.сети кабеля д-1,5 до 4 на 1000м открыт.провод. | 5 |
| 13.Освет.сети на 1000м скрыт.проводка | 5 |
| 14.Трансформатор тока и напряжения | 1 |
| 15.Манометры | 2 |
| 16.Термометры | 1 |
| Итого числ.по электрооборудов. |  |

| Котельная ПМК-1313 |
| --- |
| Почтовый адрес | г.Велиж 216290 ул.Энгельса |
| Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | 2,58 гкал 3 котла КВТС-1 |
| Протяженность (строительная длина) сетей отопления и горячего водоснабжения | 1090м |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

| Прокладка (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла из трубопровода, (Гкал) | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | С утечками | С поверхности изоляции |  |
| Бесканальная | отопление | 155 | 30 | 155 | 30 |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Бесанальная | отопление | 108 | 410 | 108 | 410 |  | 179,5 | 179,5 |
| Бесканальная | отопление | 57 | 650 | 57 | 650 | 15,7 | 242,5 | 258,2 |
| Итого |  |  |  |  | 1090 | 15,7 | 427,3 | 443 |

# Электрооборудование  котельной ПМК-1313

| Наименование оборудования | Участие в выработке или передаче | Мощность оборудования, кВт | Коэффициент спроса | Продолжительность работы, часов | Продолжительность работы, месяцев | Расход электроэнергии, кВт ч | Расчет заявленной (оплачиваемой) мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетев. | передача | 30 | 0,8 | 5160 | 7 | 123840 | 123840 |
| Насос сетев | передача | 17 | 0,8 | 5160 | 7 | резерв |
| Вентилятор | выработ. | 4,5 | 0,95 | 5160 | 7 | 22059 | 22059 |
| Вентилятор | выработ. | 2,2 | 0,95 | 5160 | 7 | 10784 | 10784 |
| Насос подпит. | выработ. | 2,2 | 0,8 | 5160 | 7 | 9082 | 9082 |
| Освещение |  |  |  |  |  | 5910 | 5910 |
| Итого | Х | х | х | Х | х | 171675 | 171675 |

Оборудование котельной

| Наименование оборудования (с указанием параметров нормирования) | Количество единиц |
| --- | --- |
| 1.Котлы отопительные стальные |  |
| с поверхн.35,м2 | 3 |
| 2.Топка с ручным забросом 27м2 | 3 |
| 3.Вентилятор центробежный с |  |
| низким давлением № 6,3 | 3 |
| 4.Воздуховод круглого сечения на 10м У=0,031 | 12м |
| 5.Насосы консульные одноступенч. |  |
| 100м3/ч | 1 |
| 50м3/ч | 1 |
| 20м3/ч | 1 |
| 6.Вентили запорные: |  |
| Подпитка диам.50 | 1 |
| Подпитка диам.32 | 4 |
| Быт.нужды д-20 | 5 |
| 7.Клапан обратный д-80 | 2 |
| 8.Задвижки: |  |
| На насосах д-100 | 1 |
| Д-50 | 1 |
| д-150 | 2 |
| Д-20 | 2 |
| 9.Вент.на подпитку д-32 | 3 |
| 10..Манометр д-20 | 4 |
| ИТОГО |  |
| 1.Эл.двигатели: квт/ч 2,2 | 21 |
| Квт/ч 17 | 1 |
| 30 | 1 |
| 2.Рубильник центр. до 630 | 2 |
| 3.Пускатели магн. до: 17 | 2 |
| 30 | 4 |
| 55 | 1 |
| 4.Кнопки упр.на 10шт.число кноп.до 5 | 8 |
| 5.Реле фазовой защиты | 4 |
| 6.ЩКС зх фазный | 1 |
| 7.Ящик щитового типа | 1 |
| 8.Водно-распред.устройство | 1 |
| 9. Эл.осветит.арматура с ламп.накал. | 1 |
| 10.Сварочный трансформатор 500А | 1 |
| 11.Внутрицех.силовые сети д-50-70(ввод) на 1000м | 6 |
| 12.Освет.сети кабеля д-1,5 до 4 на 100м открыт.провод. | 20 |
| 13.Освет.сети на 1000м скрыт.проводка | 10 |
| 14.Трансформатор тока и напряжения | 3 |
| 15.Манометры | 2 |
| 16.Термометры | 1 |

| Котельная ДСПМК |
| --- |
| Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | 3,44 гкал 4 котла КВТС-1 |
| Протяженность (строительная длина) сетей отопления и горячего водоснабжения | 370м |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

Таблица 3.13

| Прокладка (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла из трубопровода, (Гкал) | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | С утечками | С поверхности изоляции |  |
| Канальная | отопление | 108 | 370 | 108 | 370 | 4,74 | 247,432 | 252,172 | 5,3 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Электрооборудование  котельной ДСПМК

| Наименование оборудования | Участие в выработке или передаче | Мощность оборудования, кВт | Коэффициент спроса | Продолжительность работы, часов | Продолжительность работы, месяцев | Расход электроэнергии, кВт ч | Расчет заявленной (оплачиваемой) мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос КМ 80-50-200 | передача | 15 | 0,8 | 5160 | 7 | 61920 | 61920 |
| Вентил.сетев | выработ. | 7,5 | 0,95 | 5160 | 7 | 36765 | 36765 |
| Дымосос | выработ. | 7,5 | 0,95 | 5160 | 7 | 36765 | 36765 |
| Крышн.вент. | * | 2,2 | 0,95 | 5160 | 7 | 10784 | 10784 |
| Насос КМ 80-50-200 | передача | 15 | 0,8 | 5160 | 7 | резерв |
| Освещ.выраб |  |  |  |  |  | 6780 | 6780 |
| Итого | Х | х | х | Х | х | 153014 | 153014 |

Оборудование  котельной

| Наименование оборудования (с указанием параметров нормирования) | Количество единиц |
| --- | --- |
| 1.Котлы отопительные стальные |  |
| с поверхн.35,м2 | 4 |
| 2.Топка с ручным забросом 27м2 | 4 |
| 3.Вентилятор центробежный с |  |
| низким давлением № 6,3 | 4 |
| 4.Воздуховод круглого сечения |  |
| на 10м У=0,031 | 12 |
| 5.Насосы консульные одноступенч. |  |
| 50м3/ч | 2 |
| 45м3/ч |  |
| 20м3/ч |  |
| 6.Вентили запорные: |  |
| Подпитка диам.50 | 1 |
| Подпитка диам.32 |  |
| Быт.нужды д-25 | 5 |
| 7.Клапан обратный д-40 | 1 |
| 8.Задвижки: |  |
| На насосах д-100 | 2 |
| Д-50 | 4 |
| 9.Клапан обратный д-100 | 2 |
| 10..Манометр д-20 муфт. | 4 |
| ИТОГО |  |
| 1.Эл.двигатели: квт/ч 5,5 | 1 |
| Квт/ч 7,5 | 1 |
| 15 | 1 |
| 2.Рубильник центр. до 630 | 1 |
| 3.Пускатели магн. до: 55 | 6 |
| 4.Кнопки упр.на 10шт.число кноп.до 5 | 10 |
| 5.Реле фазовой защиты | 2 |
| 6.ЩКС зх фазный | 1 |
| 7.Ящик щитового типа | 1 |
| 8.Водно-распред.устройство | 1 |
| 9. Эл.осветит.арматура во взроп.исп. | 10 |
| 10.Сварочный трансформатор 500А | 1 |
| 11.Внутрицех.силовые сети д-50-70(ввод) на 1000м | 6 |
| 12.Освет.сети кабеля д-1,5 до 4 на 100м открыт.провод. | 25 |
| 13.Освет.сети на 1000м скрыт.проводка | 10 |
| 14.Трансформатор тока и напряжения |  |
| 15.Манометры | 4 |
| 16.Термометры | 1 |
| 17. Щит осветительный |  |

| Котельная ЛПХ |
| --- |
| Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | 3,44 гкал 4 котла КВТС-1 |
| Протяженность (строительная длина) сетей отопления и горячего водоснабжения | 1090м |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

| Прокладка (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла из трубопровода, (Гкал) | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | С утечками | С поверхности изоляции |  |
| Бесканальная | отопление | 76 | 900 | 76 | 900 |  | 263,5 | 263,5 | 5,3 |
| Бесанальная | отопление | 57 | 44 | 57 | 44 |  | 11,5 | 11,5 |
| Бесанальная | отопление | 48 | 21 | 48 | 21 |  | 5,5 | 5,5 |
| Итого |  |  | 1005 |  | 1005 |  | 280 | 280 |

# Электрооборудование котельной ЛПХ

| Наименование оборудования | Участие в выработке или передаче | Мощность оборудования, кВт | Коэффициент спроса | Продолжительность работы, часов | Продолжительность работы, месяцев | Расход электроэнергии, кВт ч | Расчет заявленной (оплачиваемой) мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой НКЦ | передача | 22 | 0,8 | 5160 | 7 | 90816 | 90816 |
| Насос сетев | передача | 22 | 0,8 | 5160 | 7 | резерв |
| Насос 20/30 | выработ. | 5,5 | 0,95 | 5160 | 7 | 26961 29961 |
| Вентилятор | выработ. | 7,5 | 0,95 | 5160 | 7 | 36165 | 36765 |
| Вентилятор | выработ. | 7,5 | 0,95 | 5160 | 7 | резерв |
| Освещение |  |  |  |  |  | 6750 6750 |
| Итого | Х | х | х | Х | х | 160692 | 160692 |

Расчет нормативной численности рабочих занятых техническим обслуживанием и ремонтом оборудования котельной

| Наименование оборудования (с указанием параметров нормирования) | Количество единиц |
| --- | --- |
| 1.Котлы отопительные стальные |  |
| с поверхн.35,м2 | 4 |
| 2.Топка с ручным забросом 27м2 | 4 |
| 3.Вентилятор центробежный с |  |
| низким давлением № 4 | 2 |
| 4.Воздуховод круглого сечения |  |
| на 10м У=0,031 | 1 |
| 5.Насосы консольные одноступенч. |  |
| 20м3/ч | 1 |
| 150м3/ч | 2 |
| 6.Вентили запорные: |  |
| Подпитка диам.50 | 3 |
| Быт.нужды д-15 | 4 |
| 7.Клапан предохр.д-80 | 2 |
| 8.Задвижки: д-50 | 2 |
| Д-80 | 4 |
| 9.Вент.на подпитку д-32 |  |
| 10..Манометр д-20 | 2 |
| 11.Термометр | 1 |
| ИТОГО |  |
| 1.Эл.двигатели: квт/ч 2,2 | 2 |
| Квт/ч 5,5 | 1 |
| 7,5 | 2 |
| 2.Рубильник центр. до 630 | 2 |
| 3.Пускатели магн. до: 17 | 3 |
| 4.Кнопки упр.на 10шт.число кноп.до 5 | 6 |
| 5.Реле фазовой защиты |  |
| 6.ЩКС зх фазный | 1 |
| 7.Ящик щитового типа | 1 |
| 8.Водно-распред.устройство | 1 |
| 9. Эл.осветит.арматура во взроп.исп. | 10 |
| 10.Сварочный трансформатор 500А | 1 |
| 11.Внутрицех.силовые сети д-50-70(ввод) на 1000м | 6 |
| 12.Освет.сети кабеля д-1,5 до 4 на 100м открыт.провод. | 12 |
| 13.Освет.сети на 1000м скрыт.проводка | 5 |
| 14.Трансформатор тока и напряжения | 3 |
| 15.Манометры | 2 |
| 16.Термометры | 1 |
| 17. Щит осветительный |  |

| Котельная д/сада № 5 |
| --- |
| Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | 2 котла: 1 - КВТС-1 1 - Универсал 1,72 Гкал |
| Протяженность (строительная длина) сетей отопления и горячего водоснабжения | 60м |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

| Прокладка (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла из трубопровода, (Гкал) | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | С утечками | С поверхности изоляции |  |
| Бесканальная | отопление |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Итого | х | х | х |

##### Электрооборудование котельной Д/сад №5

| Наименование оборудования | Участие в выработке или передаче | Мощность оборудования, кВт | Коэффициент спроса | Продолжительность работы, часов | Продолжительность работы, месяцев | Расход электроэнергии, кВт ч | Расчет заявленной (оплачиваемой) мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетев. |  |  |  |  |  |  |  |
| КО80/65/100 | передача | 7,5 | 0,8 | 5160 | 7 | 30960 | 30960 |
| Насос сетев. |  |  |  |  |  |  |  |
| К080/65/100 | выработка | 5,5 | 0,8 | 5160 | 7 | 22704 | 22704 |
| Освещение |  |  |  |  |  | 3945 | 3945 |
| Итого | Х | х | х | Х | х | 57609 | 57609 |

Оборудование котельной д/сада №5

| Наименование оборудования (с указанием параметров нормирования) | Количество единиц |
| --- | --- |
| 1.Котлы отопительные стальные |  |
| с поверхн.35,м2 | 2 |
| 2.Топка с ручным забросом 27м2 | 2 |
| 3.Насосы консульные одноступенч. |  |
| 50м3/ч | 2 |
| 4.Вентилятор центробеж с низк.давл.№4 | 1 |
| 5.Воздуховоды круг.сечения S=0,031 | 0,5 |
| 4.Вентили запорные: |  |
| Подпитка диам.50 | 2 |
| 5.Клапан обратный д-80 | 1 |
| 6.Задвижки: |  |
| Д-80 | 2 |
| Д-65 | 2 |
| На выводе Д-100 | 2 |
| 7.Манометр д-20 | 3 |
| ИТОГО |  |
| 1.Эл.двигатели: КВТ 7,5 | 2 |
| 2,2 | 1 |
| 7,5 | 1 |
| 2.Рубильник центр. до 630 | 2 |
| 3.Пускатели магн. до: 17 | 3 |
| 4.Кнопки упр.на 10шт. | 6 |
| 5.Реле защиты | 1 |
| 6.ЩКС зх фазный | 1 |
| 7.Ящик щитового типа | 1 |
| 8.Вводно-распред.устройство | 1 |
| 9. Эл.осветит.арматура с ламп.накал. | 10 |
| 10.Сварочный трансформатор 500А | 1 |
| 11.Внутрицех.силовые сети д-50-70(ввод) на 1000м | 6 |
| 12.Освет.сети кабеля д-1,5 открыт.провод. | 5 |
| 13.Освет.сети на 1000м скрыт.проводка | 5 |
| 13.Манометры | 2 |
| 14.Термометры | 1 |
| 15.Трансформатор тока и напряжения | 1 |

| Эл.котельная Ул.Энергетиков 13 |
| --- |
| Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | ЭПЗ-60 0,96 Гкал |

#### Электрооборудование э/котельной Энергетиков 13

| Наименование оборудования | Участие в выработке или передаче | Мощность оборудования, кВт | Коэффициент спроса | Продолжительность работы, часов | Продолжительность работы, месяцев | Расход электроэнергии, кВт ч | Расчет заявленной (оплачиваемой) мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос консол. |  |  |  |  |  |  |  |
| К 20/18 | передача | 4 | 0,8 | 5160 | 7 | 16512 | 16512 |
| Отопление |  |  |  |  |  | 176920 | 176920 |
| Итого | Х | х | х | Х | х | 193432 | 193432 |

Расчет нормативной численности рабочих занятых техническим обслуживанием и ремонтом оборудования котельной

| Наименование оборудования (с указанием параметров нормирования) | Количество единиц | Норматив численности на единицу оборудования | Кп | Всего нормативная численность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Насос консольн. | 1 | 0,1 |  | 0,1 |
| 2.Э/монтер по ремонту и обслуж.эл.оборуд. | 1 | 0,03 |  | 0,03 |
| 3.Рубильник | 1 | 0,001 |  | 0,001 |
| 4.Счетчик однофазный | 1 | 0,002 |  | 0,002 |
| ИТОГО 0,133 Х 1,16 |  |  |  | 0,15 |

| Эл.котельная Ул.Энергетиков 3 |
| --- |
| Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | ЭПЗ-60 0,96 Гкал |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

Таблица 3.13

| Прокладка (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла из трубопровода, (Гкал) | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | С утечками | С поверхности изоляции |  |
| Итого | х | х | х |

Оборудования котельной

Таблица 9.2

| Наименование оборудования (с указанием параметров нормирования) | Количество единиц | Норматив численности на единицу оборудования | Кп | Всего нормативная численность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Насос консольн. | 1 | 0,1 |  | 0,1 |
| 2.Э/монтер по ремонту и обслуж.эл.оборуд. | 1 | 0,03 |  | 0,03 |
| 3.Рубильник | 1 | 0,001 |  | 0,001 |
| 4.Счетчик однофазный | 1 | 0,002 |  | 0,002 |
| ИТОГО 0,133 Х 1,16 |  |  |  | 0,15 |

| Котельная пл.Судоверфи |
| --- |
| Назначение котельной (отопительная, производственно-отопительная) | Отопительная |
| Установленная тепловая мощность, Гкал (МВт) (суммарная тепловая мощность, марка и количество установленных котлов) | 2 котла КВМ (а)-0,82 1,64 МВт 1,41 Гкал |
| Отпуск тепла потребителям Гкал | 1933.474 |
| Протяженность (строительная длина) сетей отопления и горячего водоснабжения | 994,5п.м. х 2 = 1989 п.м. |

Потери тепла в сетях принадлежащих ЭСО (подземная прокладка)

| Прокладка (бесканальная или в тоннелях и каналах) | Назначение сети (отопление, ГВС) | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Потери тепла из трубопровода, (Гкал) | Суммарные потери, (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | Диаметр, (мм) | Длина, (п.м.) | С утечками | С поверхности изоляции |  |
| Канальная | отопление | 108 | 555 | 108 | 555 | 7,388 | 250,296 | 257,684 |
| Канальная | отопление | 57 | 258 | 57 | 258 | 3,435 | 104,106 | 107,541 |
| Канальная | отопление | 76 | 181,5 | 76 | 181,5 | 2,49 | 60,313 | 62,803 |
| Итого |  |  | 994,5 |  | 994,5 | 13,313 | 414,715 | 428,028 |

Оборудование котельной

| Наименование оборудования (с указанием параметров нормирования) | Количество единиц |
| --- | --- |
| 1.Котлы отопительные стальные |  |
| с поверхн.35,м2 | 1 |
| 2.Топка с ручным забросом 27м2 | 1 |
| 3.Вентилятор центробежный с |  |
| низким давлением № 6,3 | 2 |
| 4.Воздуховод круглого сечения |  |
| на 10м У=0,031 | 20м |
| 5.Насосы консульные одноступенч. |  |
| 100м3/ч | 3 |
| 6.Вентили запорные: |  |
| Подпитка диам.20 | 3 |
| Быт.нужды д-20 | 5 |
| 7.Клапан обратный д-80 | 2 |
| 8.Задвижки: |  |
| На насосах д-100 | 2 |
| Д-80 | 3 |
| Д-50 | 1 |
| На вводе д-100 | 2 |
| Д-150 | 2 |
| 9.Манометр д-20 | 5 |
| 1.Эл.двигатели: квт/ч 1,5 | 1 |
| Квт/ч 5,5 | 1 |
| 2,2 | 1 |
| 30 | 1 |
| 55 | 1 |
| 2.Рубильник центр. до 630 | 3 |
| 3.Пускатели магн. до: 17 | 1 |
| 30 | 4 |
| 35 | 2 |
| 4.Кнопки упр.на 10шт.число кноп.до 5 | 14 |
| 5.Реле фазовой защиты | 5 |
| 6.ЩКС зх фазный | 1 |
| 7.Ящик щитового типа | 1 |
| 8.Водно-распред.устройство | 1 |
| 9. Эл.осветит.арматура с ламп.накал. | 10 |
| 10.Сварочный трансформатор 500А | 1 |
| 11.Внутрицех.силовые сети д-50-70(ввод) на 1000м | 6 |
| 12.Освет.сети кабеля д-1,5 до 4 на 100м открыт.провод. | 30 |
| 13.Освет.сети на 1000м скрыт.проводка | 50 |
| 14.Трансформатор тока и напряжения | 3 |
| 15.Манометры | 2 |
| 16.Термометры | 1 |

Итоги работы коммунальных предприятий  2010-2011гг.

Деятельность  МУП «Коммунресурс» связана с  водоснабжением, водоотведением, сбором и вывозом ТБО, содержанием дорог (в т.ч. механизированная и ручная уборка), содержанием мест захоронений, озеленением и содержанием пляжей. С 1 января 2011 года добавилось содержание бани.

I. Водоснабжение.

Протяженность водопроводных сетей составляет 35,86 км, их них 25,83 км нуждаются в замене,  что составляет  72%.

Большинство нынешних водопроводных сетей требуют срочной замены, т.к часть из них проложены еще в 70-е годы из труб разного материала и разного диаметра, что приводит к частым порывам.

Износ системы коммунальной инфраструктуры  значительно превышает нормативный: фактический срок службы оборудования водопроводных сооружений  от 5 до 47 лет. Нормативный срок службы систем до 40 лет.

Сведения о состоянии объектов водоснабжения

| № пп | Наименование основных фондов | Дата ввода в эксп- луатац. | Балансо- вая стои- мость, тыс.руб. | Остаточная стоимость т.руб. | % износа | Сумма амортиза- ционных отчислений тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина Ул.Ленинградская | 1992 | 114,6 | 29,5 | 70 | 85,1 |
| 2 | Артскважина Основная ПМК-2 | 1977 | 251,3 | - | 100 | 251,3 |
| 3 | Артскважина ПМК-2 - резерв | 1979 | 82,0 | - | 100 | 82,0 |
| 4 | Водонапорная башня МСО |  | 37,9 | 28,8 | 22 | 9,1 |
| 5 | Насосная станция с водонапорной башней ул.Куриленко | 1984 | 132,3 | - | 100 | 132,3 |
| 6 | Водонапорная башня Ул.Володарского | 1996 | 42,0 | 17,1 | 57 | 24,9 |
| 7 | Водонапорная башня ПМК-2 | 1995 | 3,0 | 0,9 | 67 | 2,1 |
| 8 | Водозабор с участками водопровода ул.Горохова | 2005 | 3683,6 | 2646,1 | 24 | 1037,5 |
| 9 | Водонапорная башня д.Ляхово | 1979 | 14,7 | - | 100 | 14,7 |
| 10 | Водонапорная башня д.Чернейка | 1993 | 51,0 | - | 100 | 51,0 |
| 11 | Станция очистки подземных вод | 2008 | 755,3 | 702,4 | 5 | 511,3 |
| 12 | Водопроводные сети ул.8 Марта | 1991 | 538,2 | 29,9 | 90 | 484,4 |
| 13 | Водопроводные сети ул.Ивановская | 1979 | 218,7 | - | 100 | 218,7 |
| 14 | Водопроводные сети Ул.Ленинграская | 1983 | 186,5 | - | 100 | 186,5 |
| 15 | Водопроводные сети ул.Энгельса, Володарского, Свердлова | 1992 | 197,8 | 19,8 | 85 | 178,0 |
| 16 | Водопроводные сети Ул.Куриленко | 1988 | 93,4 | - | 100 | 93,4 |
| 17 | Водопроводные сети Ул.8 Марта | 1996 | 31,1 | 9,2 | 65 | 21,9 |
| 18 | Водопроводные сети Ул.Ивановская | 2008 | 205,9 | 175,9 | 96 | 30,0 |
| 19 | Водопроводные сети Ул.Кропоткина | 2008 | 21,9 | 18,7 | 96 | 3,2 |
| 20 | Водопроводные сети д.Чернейка | 1993 | 2,1 | - | 100 | 2,1 |

Аварийное состояние инженерных водопроводных сетей и сооружений влечет огромные потери (до 50%) водных ресурсов.

В 2010 году поднято и подано в сеть 183482 м³, из них отпущено потребителям 145370 м³ воды, в том числе на производственные нужды 29800 м³.  Большие потери воды происходят, в первую очередь, из-за ветхости водопроводных сетей, приводящей к частым порывам. Давно назрела острая необходимость замены самых проблемных участков водопроводных труб: водовод от скважины ул.Володарского, ул.Ивановской дома 1-5, ул 8-е Марта; замена запорной арматуры на участках центрального водопровода.

На ремонт систем ВКХ  в 2010 году Велижским городским поселением выделено:

1009,46 тыс.рублей, из них за выполненные работы МУП «Коммунресурс» - 917,65 тыс.руб ( в т.ч. 330 тыс.руб. на реконструкцию водонапорной башни в р-не ПМК-2) и «Сантекс» - 91,81 тыс.руб.

В 2009 году было заменено 200 м водопроводных труб, а в 2010 году –  960 м.

В 2011 году работы по  замене ветхих водопроводных сетей необходимо продолжить.

| № | Выполненные работы МУП «Коммунресурс» в отрасли «Водоснабжение» за 2010 год |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт и разогрев 36 в/разборных колонок |
| 2 | Ремонт запорной арматуры (скважина ул.Горохова) |
| 3 | Замена глубинного насоса на скважине ул.Куриленко |
| 4 | Замена 125м водопроводных труб, вентилей в д.Ляхово |
| 5 | Ремонт, замена 24 в/разборных колонок |
| 6 | Смена двух ж/б колец (ул.Володарского д.108) |
| 7 | Произведено хлорирование и промывка центрального водопровода |
| 8 | Установка автоматической системы управления на скважинах в р-не ЛПХ, д..Ляхово, ул.Куриленко |
| 9 | Замена глубинного насоса на скважине пер.Горохова |
| 10 | Замена труб ул.Володарского 134 и Энгельса 1А |
| 11 | Промывка и хлорирование водопровода ул.Ивановская |
| 12 | Замена 270м водопроводных труб пер.Горохова |
| 13 | Ремонт и разогрев 32 в/разборных колонок |
| 14 | Замена 55 м труб в скважине пер.Горохова |
|  | Замена 500 м водопроводных труб ул.Горохова |
| 15 | Ремонт глубинного насоса, смена 3,5 м труб в скважине д.Чернейка |
| 16 | Замена насоса и труб ул.Ленинградская |
| 17 | Замена глубинного насоса и труб на скважине пер.Горохова |
| 18 | Установка дополнительного сетевого насоса на центральной насосной станции ул.Володарского |
| 19 | Утепление помещений скважин, водонапорных башен |
|  | Выполненные работы на текущий период 2011 года |
| 1 | Замена 5,5 м труб по ул.Ивановская д.11-11А |
| 2 | Замена глубинного насоса и 66,5 м труб в скважине леспромхоза |
| 3 | Ремонт и разогрев 49 в/разборных колонок |
| 4 | Ремонт глубинного насоса и 10 м труб в скважине ул.Куриленко |
| 5 | Замена глубинного насоса скважины ул.Горохова |
| 6 | Отремонтирована центральная водонапорная башня |
| 7 | Промывка, ремонт и хлорирование водопроводной системы |
| 8 | Замена труб, установка счетчика на центральной водонасосной станции |

По объему потребления воды произошло снижение показателей водопотребления в связи с установкой счетчиков потребителями в частном секторе, во многих квартирах многоквартирных домов и в организациях:  х/завод, ресторан, кондитерский цех, кафе «Велижанка», МРСК-Центр,  энергосбыт, дом быта «Надежда», ГДРС, парикмахерская, МСО, райпо котельная, «Шанс»,  баня, школа №1, №2, ЦРБ, д/сады №1,2,5, «Терра-Пласт», РОВ, ИП Игнатьев, Вэлмакс, ИП Кусков, ИП Ильиных, СОГУ «Комплексный центр соц.обслуживания населения».и др. Установка счетчиков по в/потреблению дала снижение объемов потребленной воды к плану, рассчитанному по нормативам водопотребления на 29,53 тыс.м.куб. на сумму 913,7 тыс.руб. за 2010 год.

| Смета затрат водоснабжающей организации МУП "Коммунресурс" муниципального образования Велижское городское поселение |
| --- |
| № | Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2010 год факт | 2011 год план | 2012 год прогноз | Пояснения, обосновы-вающие дополни-тельные факторы |
|  |  |  |  | индексная модель | с учетом дополни-тельных факторов | отклонение от индек-сной модели |  |
|  | Вид товара |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| 2 | Объем отпуска воды (м3) | 145,370,3 | 174 910,00 | 174 900,00 | 140 060,00 | 34 840,00 | снижение объемов связано с уст.счетчиков |
| 2.1 | Тариф (руб./куб.м) | 30,94 | 34,03 | 37,12 | 50,24 | 13,12 |  |
| 3 | Себестоимость | 4 627,01 | 5 816,16 | 6 347,29 | 6 891,42 | 544,13 |  |
| 3.1 | Реагенты |  | 5,55 | 5,91 | 5,91 | 0,00 |  |
| 3.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 1 530,00 | 1 571,74 | 1 775,93 | 1 822,80 | 46,87 | связано с ростом нерегулируемых тарифов |
| 3.2.1.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 1 530,00 | 1 571,74 | 1 775,93 | 1 822,80 | 46,87 |  |
| 3.2.1.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,23 | 4,42 | 4,77 | 4,90 | 0,13 |  |
| 3.2.1.1.2 | объем энергии (тыс.кВт.ч) | 361,30 | 356,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |  |
| 3.2.1.2 | заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.1.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.1.2.2 | годовой объем мощности (МВт) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.2.1 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.2.1.2 | объем энергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.2.2 | заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.2.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.2.2.2 | годовой объем мощности (МВт) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.3.1 | энергия СН 1 (35 кВ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.3.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.3.1.2 | объем энергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.3.2 | заявленная мощность по СН 1 (35 кВ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.3.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.3.2.2 | годовой объем мощности (МВт) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.4.1 | энергия ВН (110 кВ и выше) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.4.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.4.1.2 | объем энергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.4.2 | заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.4.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.4.2.2 | годовой объем мощности (МВт) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.5.1 | энергия по свободным (нерегулируемым) ценам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.5.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.5.1.2 | объем энергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.5.2 | заявленная мощность по свободным (нерегулируемым) ценам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.5.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.2.5.2.2 | годовой объем мощности (МВт) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.3 | Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1 335,47 | 1 629,70 | 1 719,33 | 2 008,02 | 288,69 | увеличение ФОТ с сохранением кадров и решением кадровыз проблем |
| 3.4.1 | тарифная ставка 1 разряда (руб) | 2 550,00 | 2 800,00 | 2 954,00 | 3 450,00 | 0,00 |  |
| 3.4.2 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (руб.) | 3 570,00 | 3 920,00 | 4 136,00 | 4 830,00 | 0,00 |  |
| 3.4.3 | численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 15,70 |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | 188,25 | 557,36 | 588,01 | 686,74 | 98,73 | за счет увеличения ФОТ |
| 3.6 | Амортизация основных средств | 153,23 | 145,40 | 153,23 | 153,23 | 0,00 |  |
| 3.7 | Аренда основных средств, из них: |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.7.1 | по договорам лизинга |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.7.2 | по концессионным соглашениям |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.8 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.8.1 | капитальный ремонт основных средств |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.8.2 | заработная плата ремонтного персонала |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.8.2.1 | среднемесячная оплата труда ремонтного персонала (руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.8.2.2 | численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.8.3 | отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.9 | Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.10 | Услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.11 | Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.12 | Покупная вода, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.12.1 | технического качества |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.12.2 | питьевого качества |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.12.3 | покупка потерь |  |  |  |  | 0,00 |  |

| 3.13 | Материалы и запасные части | 206,87 | 131,61 | 140,16 | 250,00 | 0,00 | связано с изношенностью систем водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.14 | Прочие прямые расходы | 182,01 | 117,81 | 125,47 | 125,47 | 0,00 |  |
| 3.14.1 | тепловая энергия для подогрева воды (для северных территорий) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.15 | Цеховые расходы, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.15.1 | заработная плата цехового персонала |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.15.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.15.1.2 | численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.15.2 | отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.16 | Расходы на проведение АВР |  | 112,20 | 119,49 | 119,49 | 0,00 |  |
| 3.17 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.18 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | 791,20 | 991,42 | 1 055,86 | 105 586,00 | 0,00 |  |
| 3.18.1 | заработная плата АУП | 471,90 | 471,90 | 497,85 | 497,85 | 0,00 |  |
| 3.18.1.1 | численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| 3.18.2 | отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | 67,00 | 161,39 | 170,26 | 170,26 | 0,00 |  |
| 3.19 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них: | 53,55 | 378,07 | 402,64 | 402,64 | 0,00 |  |
| 3.19.1 | земельный налог |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.19.2 | водный налог | 53,55 | 24,17 | 25,73 | 25,73 | 0,00 |  |
| 3.19.3 | транспортный налог |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.19.4 | налог на имущество |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.19.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения |  | 353,90 | 376,91 | 376,91 | 0,00 |  |
| 3.20 | Плата за загрязнения | 80,48 | 0,00 | 80,48 | 80,48 | 0,00 | не включени при формировании трафа на 2011 год |
| 3.21 | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | 105,93 | 175,30 | 186,69 | 186,69 | 0,00 |  |
| 3.22 | Прочие косвенные расходы |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4 | Прибыль | 277,80 | 136,00 | 144,84 | 144,84 | 0,00 |  |
| 4.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.2 | Прибыль на социальное развитие |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.3 | Прибыль на поощрение |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.4 | Прибыль на прочие цели | 277,80 | 136,00 | 144,84 | 144,84 | 0,00 |  |
| 4.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.5.1 | на прибыль, в т.ч. |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.5.1.1 | от капитальных вложений |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.5.1.2 | прочие |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5 | Выпадающие доходы |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 6 | Избыток средств |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 7 | НВВ без НДС | 4 627,01 | 5 952,16 | 6 492,15 | 7 036,26 | 544,11 |  |
| 7.1 | НВВ с НДС | 4 627,01 | -5 946,61 | 6 492,15 | 7 036,26 | 544,11 |  |
| 7.2 | Инвестиционная надбавка без НДС |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 7.2 | Инвестиционная надбавка с НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.4 | НВВ с учетом инвестиционной надбавки с НДС | 4 627,01 | -5 946,61 | 6 492,15 | 7 036,26 | 544,11 |  |
| 8 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.1 | амортизации |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 8.2 | прибыли предприятия |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 8.3 | бюджетного финансирования |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 8.4 | заемных средств |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 8.5 | другие |  |  |  |  | 0,00 |  |

| Баланс водоснабжения по МУП "Коммунресурс" муниципального образования Велижское городское поселение |
| --- |
|  | 2012 год (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М3 |
| № п/п | Наиме Нова Ние организации |  | Вид т овара* | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Расход воды на промывку сетей | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | прочие | Всего |  | 1 | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |  |  |
|  |  | ПЕРИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.2.1 | 6.2.1.1 | 6.2.1.2 | 6.2.2 | 6.2.2.1 | 6.2.2.2 | 6.2.3 | 6.2.3.1 | 6.2.3.2 | 6.2.3.3 | 7.1 | 7.2 |
| 1.1 | МУП "Комунресурс" | 2010 год (факт) |  | 183500 |  |  |  | 23 600 | 183 500 | 38 129,70 | 145370,3 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 145 370,3 | 12 762,40 | 115 603,90 | 17 004 | 64 276,00 | 81 094,30 |
|  | МУП "Комунресурс" | 2011 год (план) |  | 205010 |  |  |  | 35 000 | 205 010 | 20 100,00 | 184910,0 | 10 000 | 10 000 |  | 0,00 |  |  | 174 910,0 | 34 090,00 | 132 900,00 | 7 920 | 70 200,00 | 104 700,00 |
|  | МУП "Комунресурс" | 2012 год (прогноз) |  | 245000 |  |  |  | 35 000 | 245 000 | 60 100,00 | 184900,0 | 10 000 | 10 000 |  | 0,00 |  |  | 174 900,0 | 34 090,00 | 132 900,00 | 7 910 | 89 500,00 | 85 400,00 |
|  | МУП "Комунресурс" | 2012 год (с учетом доп.факторов) |  | 183100 |  |  |  | 30 000 | 1830100 | 34 500,00 | 148600,0 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 140 600,0 | 11700,00 | 112900,0 | 16 000 | 82 000,00 | 58 600,00 |

II. Водоотведение.

Протяженность канализационных сетей составляет 8,5 км, их них нуждаются в замене 6 км, что составляет 71%.

Фактический срок службы оборудования транспортировки и систем очистки стоков от 2 до 37 лет. Нормативный срок службы – 26 лет.

Сведения о состоянии объектов очистных сооружений

| № пп | Наименование основных фондов | Дата ввода в экспплуат | Балансовая стоимость, тыс.руб. | Остаточная стоимость т.руб. | % износа | Сумма амортиз-х отчислений, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения ул.Менжинского | 1979 | 155,7 | - | 100 | 155,7 |
| 2 | Отстойники ул.Казанская | 1995 | 458,1 | 156,2 | 59 | 301,9 |
| 3 | Очистные сооружения ул.Энгельса | 1997 | 3,0 | - | 100 | 3,0 |
| 4 | Очистные сооружения мебельной фабрики | 1977 | 728,5 | - | 100 | 728,5 |
| 5 | Поля фильтрации ул.Энгельса | 1973 | 554,6 | - | 100 | 554,6 |
| 6 | КНС д/сад №5 |  | 142,2 | - | 100 | 142,2 |
| 7 | Очистные сооружения ул.Ивановская | 2009 | 13466,2 | 12608,6 | 4 | 857,6 |
| 8 | Сети канализации ул.Ивановская | 1979 | 63,7 | - | 100 | 63,7 |
| 9 | Сети канализации ул.Казанская | 1982 | 357,8 | - | 100 | 357,8 |
| 10 | Сети канализации ул.8 Марта | 1980 | 9,9 | - | 100 | 9,9 |
| 11 | Сети канализации ул.Энгельса | 1984 | 145,2 | - | 100 | 145,2 |
| 12 | Сети канализации ул.Ленинградская | 1984 | 126,6 | - | 100 | 126,6 |
| 13 | Сети канализации ул.Ивановская | 1977 | 66,0 | - | 100 | 66,0 |
| 14 | Сети канализации ул.Кропоткина | 2008 | 33,5 | 29,5 | 96 | 4,0 |

На основании сведений о состоянии объектов очистных сооружений требуется проведение их капитального ремонта. Кроме значительной изношенности их ремонт вызван также необходимостью выполнения предписаний  службы Росприроднадзора по  Смоленской области.

В актах проверки Росприроднадзора отмечается: все очистные сооружения находятся в неисправном состоянии, что является нарушением  пункта 2  статьи  39 Водного кодекса    Российской Федерации  и в действиях предприятия усматриваются признаки административного правонарушения (вывод инспекции), за которое предусматривается наказание в виде штрафа руководителю предприятия, а при невыполнении  предписания – штраф предприятию в размере до 500 тыс.рублей.

В связи с выше изложенным, требуется незамедлительное проведение ремонта не только очистных сооружений, но и большинства систем водопроводно-канализационного хозяйства и на основании этого МУП «Коммунресурс» предлагает нижеуказанные схемы софинансирования:

| Ремонт систем ВКХ: | Всего тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет 70% | средства предприятия 30% |
| -капитальный ремонт очистных в районе мебельной фабрики | 918,4 | 642,9 | 275,5 |
| -кап. ремонт центральных очистных сооружений. | 813 | 569,1 | 243,9 |
| -ремонт КНС в микрорайоне сельхозтехники | 51,4 | 36 | 15,4 |
| - капитальный ремонт канализационных колодцев | 166,0 | 116,2 | 49,8 |
| - замена водопроводных колонок | 91,6 | 64,1 | 27,5 |
| - замена участка в/проводной сети ул. Горохова - ул. Володарского (2я ветка) | 728,6 | 510 | 218,6 |
| - замена участка в/проводной сети по ул.Хлебникова | 96,4 | 67,5 | 28,9 |
| - замена участка в/проводной сети ул. Ивановская | 24,5 | 17,1 | 7,4 |
| Устройство заборов из металлической сетки с ее резкой, покраской, установкой ж/б столбов, копка ям - всего | 927,0 | 648,6 | 278,4 |
| В том числе: |  |  |  |
| - скважина ЛПХ | 154,5 | 108,1 | 46,4 |
| - скважина д.Чернейка | 154,5 | 108,1 | 46,4 |
| - скважина д.Ляхово | 154,5 | 108,1 | 46,4 |
| - скважина ул.Куриленко | 154,5 | 108,1 | 46,4 |
| - скважина пер.Горохова | 154,5 | 108,1 | 46,4 |
| - скважина ПМК-2 | 154,5 | 108,1 | 46,4 |
| ИТОГО | 3816,9 | 2671,5 | 1145,4 |

За 2010г. произошло снижение пропуска сточных вод к плановой цифре, рассчитанной по нормативам на 26,9 тыс.м.куб. на сумму 776,6 тыс.руб. в связи с уменьшением водопотребления, связанного с установкой приборов учета воды.

В 2010 году собственными силами МУП «Коммунресурс» произведены следующие виды работ:

|  | Выполненные работы МУП «Коммунресурс» в отрасли «Водоотведение» за 2010 год |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт, прочистка, пробивка канализационных труб: Еременко 20 – 21 – 19 – 27, Ивановская 9 – 11 – 19 – 17, Энгельса 164 – 168 – 190 – 192 – 198 – 1Г – 2А, Володарского 12 – 167 – 165 – 167 – 171, Коммунальная-ЦРБ, Хлебникова, Безымянный 32, Казанская 6 – 8 – 10, Ленинградская 87, Кузнецова 4 |
| 2 | Замена 10 м канализационных труб (Энгельса 168) |
| 3 | Ремонт насоса (КНС ул.Энгельса) |
| 4 | Ремонт компрессоров, запорной арматуры (центр.очистные) |
| 5 | Ремонт ливневой канализации на ул.Энгельса |
| 6 | Установка насоса (центр.очистные) |
| 7 | Замена реле, автомат. на очистных ПМК-2 |
| 8 | Капитальный ремонт ливневых канализаций, прочистка труб (Менжинского, Володарского, Кузнецова) |
| 9 | Прокладка 60 м канализационных труб ул.Казанская 10, 16 |
| 10 | Утепление водомерных счетчиков на водонапорных башнях, скважинах опилками |
| 11 | Принято 688 заявок на откачки жидких нечистот ас/машиной |
| 12 | Пробивка канализаций - 140 |
|  | Выполненные работы на текущий период 2011 года |
| 1 | Ремонт, прочистка, пробивка канализационных труб: Ул.Хлебникова, Энгельса 1В-1Г-164-168, Ивановская 11, Володарского 164-168-171-12-14, Еременко 17/67-2016, Кропоткина 33-23/13, Советская, РУС, Кузнецова 4, Безымянный 30-32 |
| 2 | Утепление помещений очистных и КНС |
| 3 | Расчистка сливных труб (ул.Энгельса, Р.Люксембург) |
| 4 | Принято 305 заявок на откачки жидких нечистот ас/машиной |
| 5 | Замена кранов, вентилей, прочистка водостоков, ливневок, заделка ямок вокруг колонок, колодцев |

В  2009 году заменено 0 м канализационных труб, а в 2010 году – 60 м.

| Смета затрат организации, оказывающей услуги в сфере водоотведения МУП "Коммунресурс" муниципального образования Велижское городское поселение |
| --- |
| 2012 год (прогноз) |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| № | Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 2010 год факт | 2011 год план | 2012 год прогноз | Пояснения, обосновы-вающие дополни-тельные факторы |
|  |  |  |  | индексная модель | с учетом дополни-тельных факторов | отклонение от индек-сной модели |  |
| 1 | Является ли организация плательщиком НДС | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| 2 | Пропущено сточных вод всего (м3) (объем стоков на хозяйственные нужды предприятия не включается) | 95 622,00 |  |  | 95 620,00 | -26 880,00 | сниж.объемов связано с уст.счетчиков водопотребл. |
| 2.1 | Тариф (руб./куб.м) | 29,82 | 32,76 | 34,59 | 47,65 | 13,06 |  |
| 3 | Себестоимость | 2 851,80 | 4 013,18 | 4 256,71 | 4 556,30 | 299,59 |  |
| 3.1 | Реагенты |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | 298,39 | 502,10 | 567,46 | 492,16 | -75,30 | в связи с уменьш.объема эл.эн. |
| 3.2.1.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | 298,32 | 502,18 | 567,46 | 492,16 | -75,30 |  |
| 3.2.1.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) | 4,28 | 4,84 | 5,47 | 5,47 | 0,00 |  |
| 3.2.1.1.2 | объем энергии (тыс.кВт.ч) | 69,70 | 103,77 | 103,77 | 90,00 | 13,77 |  |
| 3.2.1.2 | заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.1.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2.2 | годовой объем мощности (МВт) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.2.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1.2 | объем энергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2 | заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.2.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2.2 | годовой объем мощности (МВт) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | энергия СН 1 (35 кВ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.3.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1.2 | объем энергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2 | заявленная мощность по СН 1 (35 кВ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.3.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2.2 | годовой объем мощности (МВт) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1 | энергия ВН (110 кВ и выше) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.4.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1.2 | объем энергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.2 | заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.4.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.2.2 | годовой объем мощности (МВт) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | энергия по свободным (нерегулируемым) ценам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.5.1.1 | тариф на энергию (руб/кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1.2 | объем энергии (тыс.кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.2 | заявленная мощность по свободным (нерегулируемым) ценам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.5.2.1 | тариф на заявленную мощность (руб.кВт.мес) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.2.2 | годовой объем мощности (МВт) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1 173,13 | 1 262,29 | 1 331,72 | 1 547,94 | 216,22 | с повыш.тариф.ставки раб.1 разр. из-за низкой оплаты труда |
| 3.3.1 | тарифная ставка 1 разряда (руб) | 2 550,00 | 2 800,00 | 2 954,00 | 3 450,00 | 496,00 |  |
| 3.3.2 | среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (руб.) | 1 570,00 | 3 920,00 | 4 136,00 | 4 830,00 | 694,00 |  |
| 3.3.3 | численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  |  |  |
| 3.4 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | 165,86 | 431,70 | 455,45 | 529,40 | 73,95 | рост отч.связан с ростом ФОТ |
| 3.5 | Амортизация основных средств | 526,60 | 337,50 | 326,41 | 326,41 | 0,00 |  |
| 3.6 | Аренда основных средств, из них: |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | по договорам лизинга |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | по концессионным соглашениям |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | капитальный ремонт основных средств |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | заработная плата ремонтного персонала |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2.1 | среднемесячная оплата труда ремонтного персонала (руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.7.2.2 | численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.3 | отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного персонала |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Материалы и запасные части | 87,89 | 68,68 | 73,14 | 115,00 | 41,86 | с увелич. расх.на ремонт в связи с ветхостью систем |
| 3.12 | Прочие прямые расходы | 8,24 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Цеховые расходы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.1 | заработная плата цехового персонала |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.1.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала (руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.13.1.2 | численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.2 | отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Общеэксплуатационные расходы, в том числе: | 361,80 | 737,62 | 785,57 | 785,57 | 0,00 |  |
| 3.15.1 | заработная плата АУП | 217,00 | 326,30 | 347,51 | 347,51 | 0,00 |  |
| 3.15.1.1 | численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |
| 3.15.2 | отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | 25,80 | 111,59 | 118,85 | 118,85 | 0,00 |  |
| 3.16 | Расходы на проведение АВР |  | 194,50 | 207,14 | 250,00 | 42,86 | в связис ветх.систем и частыми порывами |
| 3.17 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг), из них: |  | 239,80 | 255,39 | 255,39 | 0,00 |  |
| 3.18.1 | земельный налог |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.2 | водный налог |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.3 | транспортный налог |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.4 | налог на имущество |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.5 | единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Плата за загрязнения | 66,70 | 44,10 | 46,97 | 46,97 | 0,00 |  |
| 3.20 | Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | 163,18 | 194,80 | 207,46 | 207,46 | 0,00 |  |
| 3.21 | Прочие косвенные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Валовая прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Прибыль на социальное развитие |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прибыль на поощрение |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Прибыль на прочие цели |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | на прибыль, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.5.1.1 | от капитальных вложений |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.2 | прочие |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | на имущество |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выпадающие доходы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Избыток средств |  |  |  |  |  |  |
| 7 | НВВ без НДС | 2 851,80 | 4 013,18 | 4 236,71 | 4 556,30 | 299,59 |  |
| 7.1 | НВВ с НДС |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Инвестиционная надбавка без НДС |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Инвестиционная надбавка с НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.4 | НВВ с учетом инвестиционной надбавки с НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственных и инвестиционных программ по источникам финансирования. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.1 | - амортизации |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | - прибыли предприятия |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | - бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | - заемных средств |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | - другие |  |  |  |  |  |  |

| Баланс водотведения по МУП "Коммунресурс" муниципального образования Велижское городское поселение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М3 |
| № п/п | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  | Пропущено через cобственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям | Сброшенные воды без очистки |
|  |  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |
| А | Б |  | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 |
| 1 | МУП "Коммунресурс" | 2010 год (факт) | 95 622,40 | 0,00 | 95 622,40 | 14 439,10 | 73 214,90 | 7 968,40 | 0,00 | 93 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322,40 |
|  | МУП "Коммунресурс" | 2011 год (план) | 122 500,00 | 0,00 | 122 500,00 | 23 620,00 | 91 000,00 | 7 880,00 | 0,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
|  | МУП "Коммунресурс" | 2012 год (прогноз) | 122 500,00 | 0,00 | 122 500,00 | 23 620,00 | 91 000,00 | 7 880,00 | 0,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |

III. Благоустройство.

1. Ручная уборка

Убираемая площадь 28175 м2

Фактические затраты за 2010 год – 1299,8 т.р.

Фактические затраты за I квартал 2011 г. -328,1 т.р.

Данные затраты возмещаются городским бюджетом.

В весенний период для более оперативной уборки города МУП «Коммунресурс» принимает на работу дополнительные трудовые силы:

- работников, направляемых уголовно-исполнительной инспекцией по Велижскому району на исправительные работы сроком на 6 месяцев;

-  работников, направляемых центром занятости населения на общественные работы.

2. Механизированная уборка

|  | Выполненные работы МУП «Коммунресурс» за 2010 год |
| --- | --- |
| 1 | Механизированная чистка дорог от снега, посыпка песчано-солевой смесью |
| 2 | Ручная уборка тротуаров зимой от снега, посыпка ПСС |
| 3 | Уборка, подметание тротуаров, сквера, Лидовой горы и др.закрепленных участков дворниками |
| 4 | Механизированная уборка: подметание, полив дорог |
| 5 | Грейдерование грунтовых дорог с завозом и подсыпкой песка |
| 6 | Ямочный ремонт асфальтных дорог |
| 7 | Озеленение: побелка деревьев, посадка цветов, прополка, обустройство клумб, полив, рыхление. Обрезка кустов и деревьев, Газонокошение. |
| 8 | Содержание пляжей, ораганизация работы спасателей |
| 9 | Привоз песка на территорию предприятия для заготовки песчано-солевой смеси |
| 10 | Закупка и привоз 12,75 тонн соли |
| 11 | Привоз песка для благоустройства контейнерных площадок (ул.Володарского, Чапаева, Энгельса) |
| 12 | Закуплено и установлено 35 контейнеров |
| 13 | Ликвидировано 11 несанкционированных свалок |
| 14 | Изготовлены и установлены 10 крышек на люки ВКХ |
| 15 | Расчистка территории пл.Судоверфи с вырезанием кустов и деревьев |
| 16 | Ремонт подвесного моста (проволочное ограждение) по ул.8-е Марта |
| 17 | Закупка и установка новых и ремонт старых дорожных знаков (по предписаниям ГИБДД) |
| 18 | Ремонт и обозначение пожарных гидрантов |
| 20 | Затраты на содержание дорог (ямочный ремонт ДРСУ) в размере 628,55 тыс.руб |
|  | Выполненные работы на текущий период 2011 года |
| 1 | Расчистка и посыпка зимних дорог с привлечением сторонней а/техники |
| 2 | Проведение работ по очистке мостов от наледи, снега, посыпка ПСС |
| 3 | Для проведения работ по озеленению закуплены бензопила и высоторез |
| 4 | Для мех.уборки закуплена и установлена на трактор МТЗ-82 щетка для подметания дорог |
| 5 | Отвод воды, засыпка промоиндорог и очистка трубопроездов ул.Курасова, пер.Безымянный, ул.Еременко, ул.Советская, ул.Новицкого, ул.Ленина, ул.Энгельса |
| 6 | Комиссионное обследование пешеходных и автомобильных мостов |
| 7 | Затраты на содержание дорог (ямочный ремонт Демидовским ДРСУ) в размере 180 тыс.руб |
| 8 | Произведено грейдерование грунтовых дорог |
| 9 | Убраны несанкционированные свалки в районе д.Ляхово, ПМК-2, пер.Горохова |

Убираемая площадь улично-дорожной сети  445,6 т.м2, в т.ч. неасфальтированной – 216,7 т.м2, асфальт – 228,9 т.м2. Протяженность дорог – 55,85км, в т.ч. асфальт – 28,45 км.

Профинансировано за выполненные работы в 2010 году – 2161,9 тыс.руб.

В данной отрасли рост затрат на материалы (ПСС) к соответствующему периоду 2010г. составил 77,4т.р. в связи  с подорожанием ПСС (песчано-солевой смеси), увеличением в два раза закупленной ПСС, а главное, из-за более сложных погодных условий зимы 2010-2011г, большего  количества дней гололеда и увеличения  в связи с этим количества посыпок.

Сложная ситуация возникла в зимний период из-за нехватка собственной снегоуборочной техники: на весь город  в наличии только трактор МТЗ-82 и а/машина КДМ, которые часто ломаются и физически не справляются с расчисткой всей территории. К тому же, они не предназначены для борьбы с колейностью. В этой связи предприятию пришлось обращаться за помощью к частному лицу. ДРСУ в этом году, в отличие от предыдущих лет, отказало в помощи в связи с собственной загруженностью.

В данной отрасли также произошло увеличение затрат в связи с повышением цен на ГСМ и переход с 80-го бензина на более дорогой 92-й.

3. Содержание мест захоронений.

На обслуживании предприятия находятся 4 кладбища: Покровское, Васильевское, Михайловское, Троицкое.

Виды производимых работ:

- Обрезка кустарников, веток, сучьев деревьев.

- Обкашивание травы.

- Уборка и вывоз мусора

- Ремонт и покраска заборов, замена столбов.

- Расчистка центральных дорожек от снега в зимнее время

Фактические затраты за 2010г. составили 242,8 т.р.

Фактические затраты за 1 квартал 2011г. составили 46,6 т.р., расходы финансируются из городского бюджета.

4. Содержание пляжей

В 2010 году произведена санитарная очистка, вырезка кустов и скашивание травы на территориях пляжей в районе Леспромхоза и в районе мебельной фабрики. Пляжи оборудованы информационными стендами, скамейками, кабинками для переодевания, туалетами. Установлены контейнеры для мусора. Изготовлен деревянный трап для спуска к реке на пляже в р-не Леспромхоза. Буйками обозначены границы заплыва.

На каждом пляже спасатели обеспечены необходимым снаряжением: резиновыми лодками, спасательными кругами, жилетами.

Возмещено из городского бюджета затрат по подготовке пляжей в размере 75,5 тыс.руб.

На обеспечение безопасности на водных объектах – 100,5 тыс.руб.

5. Озеленение

Виды работ:

- Газонокошение, обкашивание обочин дорог.

- Обрезка кустарников, сучьев деревьев.

- Закупка, посадка и уход за цветами.

- Устройство клумб, прополка, полив, подкормка

- Побелка деревьев.

Из городского бюджета за 2010 год возмещено 250,0 т. руб.

IV. Сбор и вывоз ТБО.

Всего установлено контейнеров в ж/фонде и организациях – 155 штук. Срок службы контейнера не более трех лет. Более половины требует срочной замены.

1. В 2010г тракторной тележкой продолжает регулярно по графику вывозиться мусор от частного сектора.

2. Отремонтированы 2 контейнерные площадки

3. Закуплены 35 контейнеров и установлены на контейнерных площадках многоквартирных домов.

Расходы МУП «Коммунресурс» по оплате ООО «Экомир» за ввоз мусора на свалку:

в 2009г. – 237,4 тыс.рублей

в 2010г. – 251,5 тыс.рублей

За I квартал 2010г. – 38,2 тыс.рублей

За I квартал 2011г. – 53,9 тыс.рублей

По этой отрасли МУП «Коммунресурс» несет убытки. При собираемости платежей за вывоз ТБО от населения и организаций в размере 855,4 тыс.рублей за 2010г. затраты на з\плату, ГСМ, материалы составили 1141,5 тыс.рублей.

Остро назрел вопрос дополнительного приобретения мусороуборочной машины и контейнеров, т.к. в связи с постоянно увеличивающимся количеством выбрасываемого мусора населением, в том числе и строительного, одна мусороуборочная машина не справляется. При таких нагрузках на один мусоровоз увеличилось количество его поломок и ремонтных работ, а соответственно – вынужденных простоев.

V. Баня.

Произведены ремонтные работы:

1. Ремонт дверей, решеток, скамеек, полок.

2. Полностью заново построена печка в парильном отделении.

3. Заменены водопроводные трубы от накопительных баков с разводкой до моечного отделения и душевых, часть труб отопительной системы и участок подводящего водопровода – 152 м.

4. Установлены новые краны, лейки в душевых, заменены смесители, установлены новые запорная арматура, произведен ремонт насосов.

5. Установлен вытяжной вентилятор в кочегарке.

6. Отремонтирована система вентиляции и вытяжки в бане. Заменен калорифер.

7. Закуплены тазы, ведра, ковши, шторы, веники и др. инвентарь.

8. Проведены штукатурные работы (откосы, подоконники, крыльцо, в душевых кабинках), покраска водопроводных труб.

9. Произведен чистка дымоходов, ремонт обмуровки котлов в котельной.

10. Замена электропроводки.

11. Ремонт сантехнических приборов.

12. Закуплено 180 м.куб. дров.

За I квартал 2011г. произведено 922 помывки.

Расход воды составил 665,6 м.куб.

Расход дров в зимний период с центральным отоплением, в зависимости от наружного температурного режима составляет от 35 до 40 м.куб. в месяц.

Расход дров в весенне-летний период без центрального отопления, в зависимости от количества банных дней в месяц, составляет от 25 до 30 м.куб в месяц.

В год потребность дров составит около 500 м.куб.

VI. Прочее.

1. О ФОТ и отчислениях.

За 2010 год перерасхода фонда оплаты труда нет.

В 2011 году произошло снижение фонда оплаты труда в связи с сокращением численности работающих.  За I квартал 2011 года по сравнению с аналогичным периодом 2010 года снижение заработной платы на 38,3 тыс.рублей  (с учетом февральского повышения окладов рабочим на 9,8%).

В то же время, с января 2011г. резкое увеличение (на 20%)  отчислений с зарплаты с 14,2% до 34,2% дало большой рост ежемесячных расходов предприятия и легло непосильным бременем.

2. О получении лицензии на водопользование.

С июля 2010 года активизирована работа по получению разрешения на пользование водными объектами:

- Собраны документы для заключения договора на межевание земельных участков с находящимися на них объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

- В ноябре 2010г. проведено межевание земельных участков, оформлены межевые планы и полностью оплачены данные работы.

- Направлено письмо Главе Администрации МО «Велижский район» Ларченкову В.С. с просьбой принять межевые планы  на рассмотрение и постановку на кадастровый учет.

- Оформлены кадастровые паспорта земельных участков.

- 3 декабря 2010г. Подписано ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 к договору №38/1/09 от 13.04.2009г. о продлении срока действия договорных отношений до марта 2011 года  между МУП «Коммунресурс» и ООО «Инженерно-экологический центр – Смоленск в лице Прохоренковой Т.В.

- 6 декабря 2010г. Межрайонным отделом №3 ФГУ «ЗКП» по Смоленской области поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки под объектами ВКХ на основании предоставленных МУП «Коммунресурс» межевых планов.

- Направлено письмо Главе Администрации МО «Велижский район» Ларченкову В.С. с просьбой	о предоставлении в аренду земельных участков на 11 месяцев под 16 объектов ВКХ.

- Составлен расширенный план природоохранных мероприятий МУП «Коммунресурс» на 3 года: 2011-2013гг., утвержденный Главой Администрации МО Велижское городское поселение, и направлен в Департамент водных ресурсов с сопроводительным письмом для получения решения о предоставлении водного объекта в пользование.

## Программа развития водоснабжения

### Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Велижское городское поселение показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внесение изменений в «Схему водоснабжения» с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Велижское городское поселение в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Комплексное развитие системы водоснабжения

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО Велижское городское поселение являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

## Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

- Водоснабжение муниципального образования МО Велижское городское поселение осуществляется за счет подземных вод Московского артезианского бассейна Соргаево-Семилукского водоносного горизона.

Cуммарный размер запасов воды составляет 725 м3/сут. Лицензия на  недропользование с целью добычи пресных подземных вод для питьевого и производственного водоснабжения МУП «Коммунресурс» в стадии разработки.

Новый водозабор введен в эксплуатацию в 2005 г. В настоящее время водозабор состоит из 11 скважин, из них 9  рабочих и 2 резервных.  Скважины находятся на расстояние от водозабора от 1 до 15км.

Вода из скважин подается в общий накопитель емкостью 100 м3. После водоподготовки (обезжелезивание, периодически – обеззараживание таблетками «Акватабс») она поступает в резервуары чистой воды. Проектная производительность станции составляет 725 м3/сут. Из резервуаров вода насосами станции второго подъема подается в водопроводную сеть города.

Лабораторный контроль подземного источника проводится в рамках производственного контроля Руднянского отделения ФГУЗ центр гигиены

и эпидемиологии в Смоленской области.

На балансе МО Велижское городское находится 36,78км водопроводных сетей. С износом 73% или 26,9км  от общей протяженности сети.

### Инженерно-технический анализ

В муниципальном образовании МО Велижское городское поселение существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

- Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения

- Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

- Артезианские скважины – 11 шт.

- Насосная станция I подъема.

- Насосная станции II подъема.

- Протяженность водопроводных сетей – 36,78 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Критерии анализа системы водоснабжения:

- фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

- эффективность очистки;

- аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного водозабора составляет ???? м3/сут. На нем происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 73%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (40%) и перерывы в водоснабжении  потребителей. Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 2,86 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками станции обезжелезивания являются:

- Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке.

- Сброс промывных вод от фильтров.

- Применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

- Износ сетей составляет до 73%.

- Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению.

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

#### Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Очистка воды осуществляется станцией обезжелезивания  подземных вод суммарной производительностью 300 м3/сут.

### Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

- Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом на отдельных участках до 100%

- Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

- Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

- Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

- Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- порывы на трубопроводах – 2,43 ед./км;

Качество

Качество услуг водоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающими непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются :

-   перебои в водоснабжении (часы, дни);

-   частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  безопасности при развитии города сформированы мероприятия производственной программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

- реконструкция и модернизация очистных сооружений;

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый пери-од нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Количество скважин, количество насосов (в т.ч. работающих)

По МУП «Коммунресурс»

Количество скважин всего	- 10

Работающих			- 9

Резервная 				- 1

Насосов				- 10

Работающих			- 9

Резервная 				- 1

- Скважина №2559 г.Велиж (МСО)

Глубина скважины 154м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ5 -6,5х80    6,5м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №3794 г.Велиж ул.Горохова

Глубина скважины 165м

Глубина загрузки	60м

Насос ЭЦВ8 х 40х120    40м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №3795 г.Велиж ул.Горохова

Глубина скважины 165м

Глубина загрузки	60м

Насос ЭЦВ8  40х120    40м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №236 г.Велиж пер.Горохова

Глубина скважины 220м

Глубина загрузки	60м

Насос ЭЦВ8  25х125    25м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №2879 г.Велиж ул.Ивановская  территория ПМК «Велижская»

Глубина скважины 164м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ 6-10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №4 резервная г.Велиж ул.Ивановская  тер. ПМК «Велижская»

Глубина скважины 156м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ6 -10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №3532 г.Велиж ул.Первомайская

Глубина скважины 156м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ  6-10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №1453    д.Чернейка

Глубина скважины 163 м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ 6-10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина № 1   д.Арютенки

Глубина скважины 181 м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ5  6,5х80   6,5м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина № 3046 д.Ляхово

Глубина скважины 160м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ  6-10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

Протяженность  водопроводных сетей с разбивкой по диаметру труб

| Протяженность водопроводных сетей (км) |
| --- |
| Всего | 35.78 |
| Ø 150мм | 2,9 |
| Ø 100мм | 12,9 |
| Ø 76мм | 5,3 |
| Ø 63 мм | 5,2 |
| Ø 40 мм | 2,8 |
| Ø 25 мм | 2,3 |
| Ø 20, 15мм | 4,38 |

Описание технологического цикла водоснабжения

МУП «Коммунресурс»

1. Скважина №3794, №3795, №236 пер.Горохова, ул.Горохова

Забор воды из скважин осуществляется насосами:

- ЭЦВ 8-25-125	- 1шт.

- ЭЦВ 8-40-120	- 2шт.

по трубам Ø 63мм, 106мм  транспортируется в насосную станцию.

В насосной станции вода подается в градирня, где с пятиметровой  высоты  разбивается о решетки. В процессе  улетучивается сероводород и производится  обогащение воды кислородом.

Далее вода поступает в хранилище.

Из хранилища вода насосами подается в водонапорную башню.

Из водонапорной башни вода под давлением  поступает в водоразборную  сеть.

2. Скважина №2879 ул.Ивановская

Забор воды из скважины  осуществляется насосом ЭВЦ 6х10-110. Из скважины вода закачивается в станцию   обезжелезивания подземных вод в фильтр СОПВ-09-15.

Исходная вода подается в верхнюю часть фильтра с помощью эжектора смешивается с атмосферным воздухом, происходит процесс аэрации, обогащает кислородом воду, при этом растворенное в воде двухвалентное железо переходит  в трехвалентное состояние и оседает на фильтрующих элементах.

После фильтрации очищенная вода по водопроводу поступает в резервуар чистой воды, далее насосом подается в водонапорную башню.

Из водонапорной башни вода поступает в водоразборную сеть.

3. Скважина №2559, №3532, №1453, №1, № 3046

Забор воды из скважин осуществляется  насосами ЭЦВ 6х10х110 и подается в водонапорную башню.

Из водонапорной башни вода под давлением поступает в водоразборную сеть.

#### Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения города однозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды – вторая. Установленная производственная мощность водопроводов составляет   725 м3/сут Протяженность водопроводных сетей в городе – 36,78 км. Износ сетей  составляет 73%.

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений» нормативный срок службы     основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля  сетей, нуждающихся в замене:

- в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась и на 0,9 км;

Характеристика водопроводной сети муниципального

образования Велижское городское поселение

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водоводов | км | 3,3 | 3,3 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 2 | 2 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 61,1 | 61,1 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 32,1 | 32,1 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 27,8 | 27,8 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 87 | 87 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | км | 1,4 | 1,4 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 1,1 | 1,1 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | % | 79 | 79 |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 36,8 | 36,8 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 30,9 | 30,9 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 85 | 85 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через внутриквартальные сети, от насосной станции II подъема до потребителя.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) на отдельных участках до 100%, водозаборным сооружениям и сооружениям на сетях по отдельным объектам и участкам до 100%.

Проблемы

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих средний износ (73% ), с использованием современных полимерных материалов.

- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

- Внедрение автоматизированной системы  управления технологическими процессами.

#### Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2010 г. являются:

- население –  76%;

- бюджетные организации, соцкультбыт – 10%;

- прочие потребители –13,8%;

- расход воды на собственные очистных сооружений – 0,2%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют  21% от общего подъема воды.

#### Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

- Поднято воды Q = 183,5тыс. м3/сут.

- Подано в сеть  Q = 183,5 тыс. м3/сут.

- Реализовано воды Q = 145,37тыс. м3/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

#### Материальный баланс системы (фактический)

Утечки и неучтенный расход воды составил в 2010 г. Q = 38,1тыс. м3/сут, что составило 21% к поданной воды в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

### Организационный анализ

МУП «Коммунресурс» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения города, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения города.

### Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема

2020 г. –  240 тыс. м3/год;

расход воды на собственные нужды

2020 г. – 10 тыс. м3/год;

отпуск (реализация) воды

2020 г. – 142,6 тыс. м3/год;

утечки и неучтенный расход воды

2020 г. – 87,4 тыс. м3/год.

### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств окружного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников и  составят  за период  реализации  Программы  в части водоснабжения   14873,84 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2012 г.  -  2697,56  тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 743,75 тыс. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения  – 1953,81 тыс. руб.;

- в 2013-2020 гг. -  12176,28 тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения  – 4164,33 тыс. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения  – 8011,95 тыс. руб.

Основные показатели системы водоснабжения (подземная вода)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Поднято воды всего | тыс.м3/год | 261,0 | 285,9 | 193,7 | 183,5 | 205,01 | 245,0 | 240,0 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 4,9 | 14,3 | 8,7 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 256,1 | 271,6 | 185 | 183,5 | 195,01 | 235,0 | 230,0 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс.м3/год | 168,2 | 164,5 | 151,0 | 145,37 | 144,91 | 148,6 | 142,6 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс.м3/год | 127,2 | 124,5 | 122,4 | 115,6 | 115,0 | 114,9 | 110,9 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс.м3/год | 25,3 | 23,8 | 15,6 | 12,7 | 13,41 | 12,7 | 12,2 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс.м3/год | 15,7 | 16,2 | 13,0 | 17,07 | 16,5 | 21,0 | 19,5 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс.м3/год | 87,9 | 107,1 | 34 | 38,1 | 50,1 | 86,4 | 87,4 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 34 | 39 | 18 | 21 | 26 | 37 | 38 |

Расчет объема капитальных вложений на развитие (новое строительство) систем водоснабжения Велижское городское поселение на период до 2020 года

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИ- ЧЕСТ-ВО (объем, протя-жен-ность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬ-НЫХ ВЛОЖЕ-НИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Смена металлических ограждений с заменой сетки сгонов прожилин на центральной водонасосной | 90м2 | 273,54 |  |  |  | 273,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д.Чернейка | 360м2 | 154,45 |  |  |  |  |  | 154,45 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д.Ляхово | 360м2 | 154,45 |  |  |  |  |  |  | 154,45 |  |  |  |  |  |

| 4 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ул. Куриленко | 360м2 | 154,45 |  |  |  |  | 154,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине пер. Горохова | 360м2 | 154,45 |  |  |  | 154,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ПМК-2 ул.Ивановская | 360м2 | 154,45 |  |  |  | 154,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ЛПХ (леспромхоз) | 360м2 | 154,45 |  |  |  |  |  |  | 154,45 |  |  |  |  |  |

| 8 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д.Арютенки | 360м2 | 154,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,45 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Замена участка водопроводной сети Ул.Горохова от скважины до ул.Володарского (2я ветка) | 1100 п/м | 728,64 |  |  |  | 350,0 | 378,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена водопроводной сети по ул.Володарского | 1,1км | 728,64 |  |  |  |  |  |  | 220,0 | 308,0 | 200,64 |  |  |  |
| 11 | Прокладка водопровода в д.Чернейка | 621 п/м | 378,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,67 |  |  |
| 12 | Промывка с дезинфекцией центрального водопровода | 24,6км | 3285,99 |  |  |  | 365,11 | 365,11 | 365,11 | 365,11 | 365,11 | 365,11 | 365,11 | 365,11 | 365,11 |
| 13 | Замена и установка водоразборных колонок: д.Чернейка, Ляхово | 15шт | 92,12 |  |  |  |  | 92,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт водоразборных колонок: Ул.Ленинградская, Энгельса, Заборовского, 8 Марта | 7 шт | 24,09 |  |  |  |  |  | 24,09 |  |  |  |  |  |  |

| 15 | Ремонт водоразборных колонок: Ул.Кирова Свердлова, кузнецова, Горохова, Володарского | 7шт | 25,97 |  |  |  |  |  |  | 25,97 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ремонт водоразборных колонок: Ул.С.Лосевой Витебская Р.Люксембург | 6шт | 22,63 |  |  |  |  | 22,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство сетей водоснабжения правобережной стороны г.Велижа | 4,5км | 3100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 1200,0 | 1100,0 |  |
| 18 | Техническое перевооружение оборудования водопровдных сооружений, расположенных на улицах Куриленко Кирова Советская д.Ляхово д.Чернейка | 5шт | 2900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 1600,0 | 800,0 |
| 19 | Установка приборов учета расхода воды | 200шт | 530,0 |  |  |  | 100,0 | 150,0 | 220,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Приобретение ассенизационной а/м | 1шт | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 21 | Установка новых водоразборных колонок на улицах города: Ленина Ленинградская Мира Первомайская Кирова Заборовского 8 Марта Свердлова Заборовского Рабочая С.Лосевой Витебская Советская Менжинского Детская Пионерская Восточная Бембеля Энгельса Комсомольская Советская Парковая Новицкого и др. | 330шт | 502,40 |  |  |  | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 1102,4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по водопроводу |  | 14873,84 | * | * | * | 2697,55 | 1312,95 | 1068,01 | 927,93 | 673,11 | 1520,2 | 2443,78 | 3065,11 | 1165,11 |

| Сводная объема капитальных вложений на развитие (новое строительство) систем водоснабжения Велижское городское поселение на период до 2020 года |
| --- |
| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИ- ЧЕСТ-ВО (объем, протя-жен-ность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬ-НЫХ ВЛОЖЕ-НИЙ, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена металлических ограждений с заменой сетки сгонов прожилин на центральной водонасосной | 90м2 | 273,54 |
| 2 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д.Чернейка | 360м2 | 154,45 |
| 3 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д.Ляхово | 360м2 | 154,45 |
| 4 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ул. Куриленко | 360м2 | 154,45 |
| 5 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине пер. Горохова | 360м2 | 154,45 |
| 6 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ПМК-2 ул.Ивановская | 360м2 | 154,45 |
| 7 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине ЛПХ (леспромхоз) | 360м2 | 154,45 |
| 8 | Устройство забора из металлической сетки с резкой установкой ж/б столбов, копкой ям и окраской на скважине д.Арютенки | 360м2 | 154,45 |
| 9 | Замена участка водопроводной сети Ул.Горохова от скважины до ул.Володарского (2я ветка) | 1100 п/м | 728,64 |
| 10 | Замена водопроводной сети по ул.Володарского | 1,1км | 728,64 |
| 11 | Прокладка водопровода в д.Чернейка | 621 п/м | 378,67 |
| 12 | Промывка с дезинфекцией центрального водопровода | 24,6км | 3285,99 |
| 13 | Замена и установка водоразборных колонок: д.Чернейка, Ляхово | 15шт | 92,12 |
| 14 | Ремонт водоразборных колонок: Ул.Ленинградская, Энгельса, Заборовского, 8 Марта | 7 шт | 24,09 |
| 15 | Ремонт водоразборных колонок: Ул.Кирова Свердлова, кузнецова, Горохова, Володарского | 7шт | 25,97 |

| 16 | Ремонт водоразборных колонок: Ул.С.Лосевой Витебская Р.Люксембург | 6шт | 22,63 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Строительство сетей водоснабжения правобережной стороны г.Велижа | 4,5км | 3100,0 |
| 18 | Техническое перевооружение оборудования водопровдных сооружений, расположенных на улицах Куриленко Кирова Советская д.Ляхово д.Чернейка | 5шт | 2900,0 |
| 19 | Установка приборов учета расхода воды | 200шт | 530,0 |
| 20 | Приобретение ассенизационной а/м | 1шт | 1200,0 |
|  | Итого по водопроводу |  | 14873,84 |

Комплексное развитие системы водоотведения

## Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования

Водоотведение  МО Велижское городское поселение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на две составляющие:

- сбор  и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В муниципальном образовании Велижское городское существует полная раздельная система канализации.

Основные технологические показатели

- Протяженность канализационных сетей –  10,84 км, в т.ч.:

  - главные канализационные коллекторы – 1,6 км;

  - уличная канализационная сеть – 7,84 км;

  - внутриквартальная и внутридворовая сеть – 1,4 км.

- Канализационные насосные станции – 4 шт.

- Установленная проектная ∑ Q  КНС = 0,65 тыс. м3/сут.

- Очистные сооружения  Q = 95,6 тыс. м3/сут:

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- износ сетей составляет до 59%;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

- износ основных сооружений и оборудования;

- применение устаревших технологий и оборудования не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

### Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом отдельных участков до 100%;

- рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 7,3 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

- строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-перебои в водоотведении;

-частота отказов в услуге водоотведения;

-отсутствие протечек и запаха.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Основные показатели:

- соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС – 60%;

- доля стоков, подвергающихся очистке, – 100%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений и КНС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

## Программа развития водоотведения

### Основные направления модернизации системы водоотведения

Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа.  При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение городских очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

- Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.

- Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами .

- Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа с использованием современных бестраншейных технологий.

- Реконструкция  канализационных насосных станций.

- Реконструкция и строительство канализационных коллекторов

### Основные показатели работы системы водоотведения .

Основными производственными показателями работы системы водоотведения  являются:

пропущено сточных вод

2020 г. – 120 тыс. м3/год;

объем реализации

2020 г. – 120 тыс. м3/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

- Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.

- Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, из-за увеличения объема стоков, собираемых в систему водоотведения в связи с подключением к централизованной системе водоотведения потребителей, особенно жилого фонда.

- Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

- Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

Инженерно-технический анализ

Система водоотведения (канализации).

Существующие локальные сети водоотведения выполнены по раздельной системе (в городе полностью отсутствует дождевая канализация) и строились совместно с объектами которые обслуживают (кроме системы центральных очистных).

На балансе МУП «Коммунресурс» в 2008 г. находилось пять очистных сооружений (в т.ч. не работающая ОС ПМК «Велижская») на каждое из которых завязаны свои локальные системы канализации хозяйственно-бытовых и/или производственных стоков. Все существующие ОС располагаются на левом берегу р. Западная Двина, правобережье фактически не имеет организованной канализации.

Суммарная производительность действующих очистных сооружений 560 м3/сут. Сброс всех очищенных стоков производится в черте города, прямо либо через притоки, в Западную Двину.

По данным МУП «Коммунресурс», системой городского водоотведения для хозяйственно-бытовых нужд пользуется  ~ 24% (1815 чел.) жителей Велижского городского поселения. Остальные жители города для бытовых нужд используют выгребные ямы и индивидуальные отстойники. Очистка выгребных ям и индивидуальных отстойников осуществляется спецавтомобилями (ГАЗ-5319 КО-503Б и ГАЗ-5319 КО-503В) УМП «Водоканал плюс» по заявкам.

Уровень обеспечения населения  – неудовлетворительный.

Для дальнейшего совершенствования системы канализации (водоотведе-ния) необходима разработка единой системы городской канализации. Проводимые работы по развитию локальных очистных сооружений призваны лишь частично решить вопрос загрязнения окружающей среды (земель города) хозяйственно-бытовыми стоками.

Городская ливневая канализация отсутствует. Дождевая вода отводится по дорожным лоткам, придорожным канавам и сбрасывается либо на рельеф, либо в реку (прямо и через притоки).

Проектом предлагается:

вариант 1 - на расчётный срок - перенос, ранее запроектированной в рамках проекта школьного комплекса по ул. Советской, КНС (V=700 м3/сут.) на место Центральной БОС (V=210 м3/сут.) и реконструкция существующих БОС по ул. Энгельса, либо строительство, в сроки 1-й очереди, новых очистных (производительностью до  1000 м3/сут.)  на свободной территории западнее д. Боровлёво;

вариант 2 – на расчётный срок – строительства новых локальных очистных сооружений восточнее ул. Восточной со сбросом очищенных стоков в р. Велижка;

- на перспективу – проектирование и строительство системы водоотведения правобережья и реконструкция канализационных сетей и сооружений левобережья с вводом новых очистных (производительностью 1-й и 2-й очередей ~ 1600 м3/сут.).

Проблема водоотведения для г. Велиж одна из самых серьёзных технических задач: слабохолмистый, практически равнинный рельеф местности, с ярко выраженными долинами ручьёв и рек, разделяющими территорию города на пять не равных частей. Перепад абсолютных отметок поверхности земли на вершине и на границах скатов ~ 3,2-3,8 м, высота стояния грунтовых вод, в среднем ~1,5 м от поверхности земли. В таких гидрогеологических условиях создание экологически безопасной самотечной канализации затруднено. Как вариант можно рассматривать создание нескольких локальных систем водоотведения (от пяти до восьми) с производительностью очистных сооружений 200-500 м3/сут.,  с высокой степенью очистки сточных вод, для каждой, и сбросом их в р. Западная Двина или её притоки. К недостаткам подобной системы городского водоотведения следует отнести необходимость выделения значительных территорий в зонах существующей застройки, большую вероятность возникновения экологически опасных ситуаций, связанных со сбросом неочищенных стоков непосредственно в реку.

Проектом предлагается создание общегородской канализации на основе четырёх локальных систем водоотведения с очистными сооружениями. Одна для правобережья и три для левого берега, в т.ч. новые очистные по ул. Ивановской (для обеспечения водоотведения прилегающего района).

На правом берегу планируется строительство очистных сооружений производительностью 700 м3/сут. в 400 м к западу от ул. Луговая и 4 канализационных насосных станций (КНС).

В левобережье предлагается сохранить новую (построена в 2007-2008 г.)

станцию биологической очистки стоков (БОС) по ул. Ивановской, реконструировать существующую БОС по ул. 8 Марта или спроектировать новую к северо-западу от д. Боровлёво и новую БОС к северо-востоку от ул. Восточная.

Кроме хозяйственно-бытовой, на расчётный срок предлагается  строительство нескольких участков ливневой канализации по улицам: Сакко и Ванцетти, Яна Томпа (северный, от моста, участок), Свердлова и Недоговорова. Основными задачами решаемыми устройством ливневого водоотведения определены: расширение эксплуатационной ширины улиц (ул. Недоговорова и Свердлова) и предотвращение размывания береговых откосов и, как элемент благоустройства набережных (ул. Яна Томпа и Сакко и Ванцетти). Сбор и механическую очистку поверхностного водостока предлагается осуществляется тонкослойными отстойниками торцевого типа. Сброс – незатопленным выпуском с быстротоками.

### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств окружного бюджета, местного бюджета, внебюджетных      источников   и составят за период реализации  Программы  в части водоотведения   9965,16 тыс. руб., в т.ч.:

- в 2012 г.  -  510,2 руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  водоотведения – 462,2тыс. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы  водоотведения – 48 тыс. руб.;

- в 2013г. -  3326,6 тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  водоотведения  - 918,16тыс. руб.;

- приобретение новой ассенизационной а/машины  - 2408,44 тыс.руб.

- в 2014-2020 гг. -  6128,36 тыс. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы  водоотведения  - 1803,36 тыс. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы  водоотведения  - 4325,0 тыс. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Расчет объема капитальных вложений на развитие систем водоотведения МО Велижское городское поселение на период до 2020 года

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1 | Капитальный ремон очистных сооружений, расположенных на пл.Судоверфи | 1объект | 918,44 |  |  |  |  | 408,44 | 510,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение вакуумной маши-ны марки КО-505А Камаз 53215, объемом 10м3, шт | 1 | 2000,00 |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт центральных очистных сооружений | 1объект | 813,98 |  |  |  |  | 300,0 | 513,98 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт емкостей центральных очистных сооружений | 2шт | 259,38 |  |  |  |  |  | 259,38 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт канализационных колодцев | 4,8м3 | 165,96 |  |  |  | 85,0 | 80,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт ливневых колодцев, ливневых канализационных стоков | 119м3 | 254,4 |  |  |  | 127,2 | 127,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство системы водоотведения правобережной стороны г.Велижа | 4,5км | 4325,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 | 1205,0 | 1380,0 | 840,0 |
|  | Капитальный ремонт КНС ул.Энгельса (СХТ) | 1 | 310,0 |  |  |  | 150,0 | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт полей фильтрации ул.Энгельса (ПМК-1313) | 1 | 870,0 |  |  |  | 100,0 | 250,0 | 320,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство сооружений биопрудов на полях фильтрации ул.Энгельса (ПМК-1313) | 1 | 48,0 |  |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  | 9965,16 | * | * | * | 510,2 | 3326,6 | 1602,36 | 200,0 | 0 | 900,0 | 1205,0 | 1380,0 | 840,0 |

Сводная объема капитальных вложений на развитие систем водоотведения МО Велижское городское поселение на период до 2020 года

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КОЛИЧЕСТВО (объем, протяженность и пр.) | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремон очистных сооружений, расположенных на пл.Судоверфи | 1объект | 918,44 |
| 2 | Приобретение вакуумной маши-ны марки КО-505А Камаз 53215, объемом 10м3, шт | 1 | 2000,00 |
| 3 | Капитальный ремонт центральных очистных сооружений | 1объект | 813,98 |
| 4 | Капитальный ремонт емкостей центральных очистных сооружений | 2шт | 259,38 |
| 5 | Капитальный ремонт канализационных колодцев | 4,8м3 | 165,96 |
| 6 | Капитальный ремонт ливневых колодцев, ливневых канализационных стоков | 119м3 | 254,4 |
| 7 | Строительство системы водоотведения правобережной стороны г.Велижа | 4,5км | 4325,0 |
|  | Капитальный ремонт КНС ул.Энгельса (СХТ) | 1 | 310,0 |
|  | Капитальный ремонт полей фильтрации ул.Энгельса (ПМК-1313) | 1 | 870,0 |
|  | Устройство сооружений биопрудов на полях фильтрации ул.Энгельса (ПМК-1313) | 1 | 48,0 |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  | 9965,16 |

### Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально– экономическим развитием муниципального образования Велижское городское поселение. При проведении мероприятий  реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей            в год

2010г. – 7,3единицы;

2015 г. – 6,1единицы;

2020 г. – 1,4 единицы.

Износ основных фондов

2010 г. –  54%;

2015 г. –  48%;

202 г. –  43%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2010 г. – 0%;

2015 г. –  30%;

2016-2020 г. –  70.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2010 г. – 0,73 кВт∙ч/м3;

2015 г. – 0,60 кВт∙ч/м3;

2020 г. – 0,45 кВт∙ч/м3.

Техническая документация  на системы  водоотведение МУП «Коммунресурс»

(технические характеристики)

1. БОС мебельной фабрики пл.Судоверфи расположены на левом берегу р.З.Двина.

Проектная мощность ОС – 200м2/сутки.

Состав ОС:

- приемный  колодец

- 2 аэротенки

- вторичный отстойник

- контактный колодец

- хлораторная, иловые  площадки.

Сброс сточных вод после очистки в период май-сентябрь осуществляется на иловые площадки, в период октябрь-апрель через береговой выпуск в р.З.Двина в черте города.

2. БОС – поля фильтрации расположены на левом берегу р.З.Двина по ул.Энгельса. Мощность ОС – 50м3/сутки входит антисептик из 8 последовательных колодцев и поля подземной фильтрации, состоящие из двухъярусной сети асбесто-цементных  труб и песчано-гравийного фильтра. Сброс  очищенных сточных вод производится  в черте города через береговой выпуск в р.Велижка в 1,5км от устья.

3. БОС – центральные расположены на левом берегу р.З.Двина по ул.Яна Томпа. Проектная мощность ОС 210м3/сутки.

Состав ОС:

- приемная камера

- установка  КУ-200

- хлораторная

- контактный резервуар.

Сброс сточных вод после очистки осуществляется в черте города в р.Велижка вблизи устья.

4. БОС РТП расположены на левом берегу р.З.Двина по ул.8 Марта. Проектная мощность ОС – 100м3/сутки.

Состав ОС:

- приемная камера

- установка  КУ-100

- хлораторная

- контактный резервуар

- иловые площадки.

Сточные воды после очистки сбрасываются через  систему последовательных отстойников в ручей без имени, впадающий в р.З.Двина в черте города.

5. БОС  территория ПМК «Велижская» расположены на левом берегу р.З.Двина на ул.Ивановская. Проектная мощность ОС 1003/сутки.

Состав ОС:

- приемная камера с решеткой

- песколовки

- колодец гаситель напора

- камеры биофлокуляции

- двухъярусные первичные отстойники.

Сооружения биологической очистки  1  ступени:

- аэротенки 1 ступени с нитрификацией и денитрификацией

- вторичные отстойники

Сооружения биологической очистки  П ступени:

- биореактор в режиме продленной аэрации

- третичные отстойники.

Сточные воды  после очистки сбрасываются через систему последовательных отстойников в р.З.Двина.

Режим работы очистных сооружений и КНС круглосуточный.

Протяженность  канализационных сетей с разбивкой по диаметру труб

| Протяженность канализационных сетей 8,5 (км) |
| --- |
| Ø 200 мм | 3.9 |
| Ø150 мм | 1,85 |
| Ø 100 мм | 2,75 |

Описание технологического цикла водоотведения

МУП «Коммунресурс»

Условия образования и отведения сточных вод на ОС

На балансе МУП «Коммунресурс» 5 очистных сооружений:

Мебельной фабрики, поля фильтрации, центральные БОС, БОС РТП, ОСП  ПМК «Велижская».

Биологические ОС мебельной фабрики (бывшие ведомственные) расположены на левом берегу р.Зап.Двина возле  Велижской мебельной фабрики. Проектная мощность ОС -200м.куб/сут. На очистку поступают стоки от ЦРБ, детского сада №2 и жилого фонда. Состав стоков  - хозяйственно-бытовые (для производственных сточных вод менее 1%)

БОС – поля фильтрации – расположены на левом берегу реки З.Двина, ул.Энгельса. Мощность ОС – 50м.куб./сут. На очистку поступают стоки ПУ №36 и жилого фонда. Состав  стоков - хозяйственно-бытовые .

Центральные  биологические ОС расположены на левом берегу З.Двина по ул.Яна Томпа. Проектная мощность очистных сооружений – 210 м.куб/сут. На очистку поступают  стоки от административных зданий центра городода, учреждений образования, культуры и жилого фонда. Состав  стоков - хозяйственно-бытовые .

Биологические ОС РТП (бывшие ведомственные) расположены на левом берегу р..З.Двина по ул.8 Марта.  Проектная мощность очистных сооружений – 100 м.куб/сут. На очистку поступают  стоки от детского сада №5 «Теремок», учреждения ЧП Бондарева и жилого фонда. Состав  стоков - хозяйственно-бытовые .

Очистные  сооружения ПМК «Велижская» (бывшие ведомственные) расположены по ул.Ивановская. На очистку поступают стоки хлебоком- бината Райпо,  центра социального обслуживания и жилого фонда. Состав  стоков - хозяйственно-производственные (для производственных сточных вод – 13%) .

Ливневые стоки с территории  предприятия общей площадью 1,0709 поступают на рельеф. Отведение неорганизованное.

Характеристика сети водоотведения муниципального образования

Велижское городское поселение

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 16 | 1,6 |
| 2 | в т.ч.нуждающихся в замене | км | 0,7 | 0,7 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 44 | 44 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 5,5 | 5,5 |
| 5 | в т.ч.нуждающейся в замене | км | 3,4 | 3,4 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 62 | 62 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 1,4 | 1,4 |
| 8 | в т.ч.нуждающейся в замене | км | 0,9 | 0,9 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | % | 64 | 64 |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км | 8,5 | 8,5 |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 5,0 | 5,0 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 59 | 59 |

В 2009-2010 гг. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила %.

Основные показатели системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м³ /год | 111,2 | 108,6 | 96,7 | 95,6 | 97,6 | 98,9 | 120 |
| 2 | Объем реализации | тыс. м³ /год | 111,2 | 108,6 | 96,7 | 95,6 | 97,6 | 98,9 | 120 |
| 2.1 | Население | тыс. м³ /год | 80,4 | 82,6 | 75,6 | 73,2 | 74,9 | 75,4 | 94,0 |
| 2.2 | Бюджетные организации | тыс. м³ /год | 27 | 21,8 | 16,2 | 14,4 | 14 | 13,7 | 12,0 |
| 23 | Прочие потребители | тыс. м³ /год | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 8 | 8,7 | 9,8 | 14 |

### Экономический анализ

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах        за 2010г.       МУП «Коммунресурс» сметы расходов на 2011г., а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2012 г.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков», утвержденных приказом Госстроя России   от 28.12.2000 г. № 302:

- Расходы на перекачку сточной жидкости:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

- Расходы по очистке сточной жидкости:

- материалы;

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы

- Расходы по транспортировке сточной жидкости:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

- Прочие прямые расходы

- Общеэксплуатационные расходы

- Прибыль

Теплоснабжение

## 3.1 Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

### 3.1.1 Инженерно-технический анализ

#### 3.1.1.1 Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

- Источники теплоснабжения –13котельных

- Установленная мощность –  28,48 Гкал/ч

- Присоединенная нагрузка – 4,04 Гкал/ч

- Оборудование – 36 котлов

- Основным видом топлива на котельных является уголь, дрова, опилки, эл.энернгия. Резервое топливо - дрова

- Схема теплоснабжения закрытая

- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 10,86 км.  Основные годы заложения сетей  1969-2008 гг.  Прокладка теплосетей – подземная бесканальная.

В настоящее время теплоснабжение жилого фонда, организаций города осуществляется в основном от котельных:

- Центральной;

- ЦРБ;

- РУС

- ПМК-1313

- Школа №2

- 8 Марта

- ПМК-2

- ДСПМК

- Судоверфи

- д/сад 35

- леспромхоз

-Энергетиков 3

- Энергетиков 13

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Котельная Центральная |
|  |  | КВ-Р-1-95 | 2003 | 3,44 | 1,1 |
|  |  | КВ-Р-1-95 | 2003 |  |  |
|  |  | КВ-Р-1-95 | 2003 |  |  |
|  | Котельная ЦРБ |
|  |  | КВТС-1 | 2005 | 3,44 | 0,93 |
|  |  | КВТС-1 | 2007 |  |  |
|  |  | КВТС-1 | 2007 |  |  |
|  |  | КВТС-1 | 2007 |  |  |
|  | Котельная ПМК-2 |
|  |  | КВМ(а)-0,82 | 2010 | 1,72 | 0,27 |
|  |  | КВМ(а)-0,82 | 2010 |  |  |
|  | Котельная Д/сад №5 |
|  |  | КВТС-1 | 2002 | 1,72 | 0,15 |
|  |  | КВТС-1 | 2007 |  |  |
|  | Котельная ПМК-1313 |
|  |  | КВТС-1 | 2005 | 2,58 | 0,45 |
|  |  | КВТС-1 | 2005 |  |  |
|  |  | КВТС-1 | 2006 |  |  |
|  | Котельная Судоверфи |
|  |  | КВМ(а)-0,82 | 2008 | 1,72 | 0,10 |
|  |  | КВМ(а)-0,82 | 2008 |  |  |
|  | Котельная РУС |
|  |  | КВТС-1 | 2005 | 2,58 | 0,44 |
|  |  | КВТС-1 | 2005 |  |  |
|  |  | КВТС-1 | 2006 |  |  |
|  | Котельная Школая №2 |
|  |  | КВТС-1 | 1999 | 1,72 | 0,20 |
|  |  | КВТС-1 | 2000 |  |  |
|  | Котельная 8 Марта |
|  |  | КВТС-1 | 2000 | 1,72 | 0,14 |
|  |  | КВТС-1 | 2006 |  |  |
|  | Котельная ЛПХ |
|  |  | КВТС-1 | 1992 | 3,44 | 0,28 |
|  |  | КВТС-1 | 1994 |  |  |
|  |  | КВТС-1 | 1996 |  |  |
|  |  | КВТС-1 | 1996 |  |  |
|  | Котельная ДСПМК |
|  |  | КВТС-1 | 2002 | 2,28 | 0,22 |
|  |  | КВТС-1 | 2003 |  |  |
|  |  | КВТС-1 | 2004 |  |  |
|  | Котельная ул.Энергетиков 3 |  |
|  |  | ЭПЗ-60 | 1975 | 0,05 | 0,01 |
|  | Котельная ул.Энергетиков 13 |
|  |  | ЭПЗ-60 | 1992 | 0,05 | 0,02 |

Перечень мероприятий Программы,

сроки и этапы их реализации

| Тепловая энергия | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения: |  |  |  |  |
| Котельных - всего | 12 | 12 | 13 | 13 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Работающих на твердом топливе | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Электрокотельные | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество котлов всего | 36 | 36 | 36 | 36 |
| В т.ч. мощностью Гигакалорий/час |  |  |  |  |
| До 3 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Оснащено котельных химводо- подготовкой | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Протяженность тепловых сетей |  |  |  |  |
| Всего – км | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| В т.ч. диам. мм: |  |  |  |  |
| До 200 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |
| Сети, нуждающиеся в замене км | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 5,8 |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |
| Всего тыс. Гигакалорий | 32,2 | 31,2 | 30,2 | 29,2 |
| В т.ч. котельными мощностью Гигакалорий/час |  |  |  |  |
| До 3 | 15,6 | 15,2 | 14,8 | 14,4 |
| От 3 до 20 | 16,6 | 16,0 | 15,4 | 14,8 |
| Отпущено тепловой энергии всего тыс. Гигакалорий | 17,8 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Потери тепловой энергии за год тыс. Гигакалорий | 14,4 | 14,0 | 13,0 | 12,0 |

| Расход топлива Тут: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По норме | 4144 | 4144 | 4144 | 4144 |
| Факт | 4500 | 4400 | 4320 | 4220 |
| Стоимость текущего и капитального ремонта котельных (сметы расходов прилагаются) тыс.руб. | 1920,0 | 1200,0 | 1320,0 | 1450,0 |
| Стоимость текущего и капитального ремонта тепловых сетей (сметы расходов прилагаются) тыс.руб. | 364,0 | 500,0 | 550,0 | 606,0 |
| Установка приборов учета расхода тепловой энергии при ее выработке и реализации потребителям шт. | - | 100 | 110 | 120 |
| Повышение уровня технической оснащенности котельных – приобретение новой техники, приборов и оборудования тыс.руб. | 300 | 800 | - | 500 |
| Установка на котельных оборудования химводоподготовки | - | 300 | 320 | 350 |
| Исследования и анализ фактических потерь тепловой энергии при ее передаче, разработка мероприятий по их сокращению, корректировка нормативов потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, проведение технического и технологического аудита работы котельных с разработкой предложений для формирования долгосрочной инвестиционной программы предприятия | - | - | 100 | - |

Оценка и технико-экономическое обоснование финансовых потребностей Программы

| Наименование показателей | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Утвержденный тариф | Руб/гкал | 1465,45 | 1562,60 | 1958,4 | 2113,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. для населения | * | 494,63 | 606,47 | 697,40 | 767,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для населения | Руб/м2 | 13,18 | 16,16 | 18,58 | 20,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии - всего | Тыс/гкал | 17,2 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. для населения | * | 9,4 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | * | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы - всего | Тыс.руб. | 22209,2 | 25562,4 | 28618,0 | 30430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. реагенты | * | 69,0 | 69,0 | 272,0 | 275,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | * | 274,8 | 255,1 | 280,0 | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода | * | 238,6 | 311,3 | 540,0 | 345,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо | * | 9728,0 | 10890,4 | 12190,0 | 13410,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | * | 4005,4 | 5520,7 | 5000,0 | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | * | 515,1 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аренда | * | - | 427,5 | 427,5 | 427,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств | * | 724,4 | 633,3 | 981,3 | 1078,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда | * | 3154,1 | 3463,6 | 3950,0 | 4310,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчисл на соц.нужды | * | 447,9 | 491,9 | 560,0 | 612,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие затраты | * | 2160,9 | 2722,0 | 3100,0 | 3450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Налоги и обяз.платежи, выплачиваемые из прибыли | * | 891,0 | 1048,8 | 1235,0 | 1460,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль | * | 3412,1 | 3600,0 | 3900,0 | 4200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции, осуществ. за счет прибыли | * | 2584,0 | 2900,0 | 2400,0 | 3026,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на соц.нужды,осущ. за счет прибыли | * | 347,4 | 1100,0 | 1100,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого финан.потребностисти всего | * | 25134,6 | 29562,4 | 32118,0 | 34656,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Протяженность тепловых сетей соствляет 10,86 км.

Основой теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение служат локальные сети централизованных котельных на твёрдом топливе и индивидуальные источники тепла (печи, котлы). Основные виды топлива: уголь, дрова, мазут, сжиженный газ.

В котельных МУП «Тепловые сети» в качестве топлива используются уголь и дрова:  каменный уголь марки ДПК с низшей теплотой сгорания - 5100 ккал/кг и дрова разных пород и разной влажности со средней теплотой сгорания – 1860 ккал/кг. В конце 2008 г. завершено строительство  новой котельной, использующей в качестве топлива отходы деревообрабатывающей промышленности (опилки), производительностью – 1,6 Гкал/час. В период расчётного срока планируется строительство ещё одной подобной котельной в районе ул. Ивановской.

Существующие теплопроводы выполнены канальным и безканальным способом, открытой прокладкой.

На середину 2008 г. действовало 12 котельных МУП «Тепловые сети» (см. табл. 1) на общую присоединённую мощность 3,641 Гкал/ч, почти 60% нагрузки даёт жилой фонд.

| № п/п | Наимено-вание | Адрес в г. Велиж | Котлы | Мощн. котель-ной с учет. КПД (%) | Мощность по присоединённой нагрузке. Гкал/ч | Из-нос (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во | тип |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | раб. | рез. |  |  |  | жил. фонд | проч. |  |
| 1 | Котельная ЦРБ |  | 3 | 1 | КВТС-1 | 1,6 (62,0) | 0,79 | 0,47 | 0,32 | 82,5 |
| 2 | Котельная ПМК-1313 |  | 2 | 1 | КВТС-1 | 1,09 (63,4) | 0,44 | 0,39 | 0,05 | 80,0 |
| 3 | Котельная | ул. Энергети-ков, 3 | 1 | 1 | ЭПЗ-60 | 0,05 (95,0) | 0,02 | 0,02 | - | 63,0 |
| 4 | Котельная | ул. Энергети-ков, 13 | 1 | 1 | ЭПЗ-60 | 0,05 (95,0) | 0,03 | 0,03 | - | 64,0 |
| 5 | Котельная ДСПМК |  | 3 | 1 | КВТС-1 | 1,6 (61,6) | 0,13 | 0,13 | - | 62,5 |
| 6 | Котельная | ул. 8 марта | 1 | 1 | КВТС-1 | 0,5 (57,0) | 0,13 | 0,13 | - | 60,0 |
| 7 | Котельная ПМК-2 |  | 2 | 1 | КВТС-1 | 1,0 (58,0) | 0,30 | 0,29 | 0,01 | 76,7 |
| 8 | Котельная РУС | ул. Советская | 3 | 1 | КВТС-1 | 1,6 (62,7) | 0,32 | 0,26 | 0,06 | 82,5 |
| 9 | Централь-ная котелн. |  | 3 | 1 | КВ-Р-1 | 2,0 | 1,07 | 0,19 | 0,88 | 7,90 |
| 10 | Котельная детсад №5 |  | 1 | 1 | КВТС-1 | 0,5 (57,0) | 0,15 | 0,15 | - | 57,5 |
| 11 | Котельная школа №2 |  | 1 | 1 | КВТС-1 | 0,5 (61,6) | 0,15 | 0,01 | 0,14 | 70,0 |
| 12 | Котельная ЛПХ |  | 3 | 1 | КВТС-1 | 1,5 (57,0) | 0,111 | 0,11 | 0,001 | 89,9 |
|  | Всего, мощность: |  |  |  |  | 11,99 | 3,641 | 2,18 | 1,461 | 69,9* |

* - средний износ котельных без учёта центральной  и котельной ЛПХ..

Средний износ котельных использующихся для коммунальных нужд вплотную приблизился к 70 %, т.е. фактически в ближайшие 3-5 лет необходима реконструкция, практически, всей сети котельных города.

Схема тепловых сетей в муниципальном образовании Велижское городское поселение двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей -   подземная бесканальная. Регулирование отпуска тепла – центральное .

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – мин.вата, рубероид. При капитальном ремонте применяются трубы в ППУ изоляции.

Горячее водоснабжение

Тепловые сети от котельных до потребителей работают по температурному графику 90 – 60 0С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 215 дней или 5160 часов.

Общая длина трубопроводов сети отопления муниципального образования Велижское городское поселение в двухтрубном исчислении равна 10,86 км, подземных – 10,86 км.

Система теплоснабжения города Велижа - закрытая.

Особенностью теплоснабжения Велижское городское поселение является , то что сети проложены в разное время, с разным диаметром труб, что приводит к частым порывам и потерям тепла. Отсутствие замен трубопроводов га отедельных участках  по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации приводит  к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 10% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 1 до 0,5 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее, чем на 3 - 5%, снизит риск остановок теплоснабжения в отопительный сезон из-за порывов.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Технические  характеристики  сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м | Год строительства | Подземная | Надземная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная,м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная ЦРБ |
| До 200 | 1900 | 1975 | 950 | 950 |  |  |
| ДСПМК |
| До 200 | 561 | 1982 | 280,5 | 280,5 |  |  |
| ПМК-2 |
| До 200 | 789 | 2010 | 394,5 | 394,5 |  |  |
| РУС |
| До 200 | 540 | 1975 | 270 | 270 |  |  |
| ПМК-1313 |
| До 200 | 1100 | 1975 | 550 | 550 |  |  |
| Центральная |
| До 200 | 2110 | 2003 | 1055 | 1055 |  |  |
| Д/сад №5 |
| До 200 | 60 | 1984 | 30 | 30 |  |  |
| Школа №2 |
| До 200 | 150 | 1975 | 75 | 75 |  |  |
| 8 Марта |
| До 200 | 150 | 1974 | 75 | 75 |  |  |
| Леспромхоз |
| До 200 | 1090 | 1972 | 545 | 545 |  |  |
| Судоверфи |
| До 200 | 400 | 2008 | 200 | 200 |  |  |
| Энергетиков 3 |
| До 200 |  | 1975 |  |  |  |  |
| Энергетиков 13 |
| До 200 |  | 1992 |  |  |  |  |

Процент износа сетей теплоснабжения составляет:

- сети отопления  - ??????????%;

Проблемы:

- расход электроэнергии на производство и транспортировку тепловой энергии значительно превышает рациональные нормы (2007 г. – 40,5кВт/Гкал при рациональном уровне – до 25 кВт∙ч/Гкал);

- за последние три года повреждаемость на тепловых сетях составляет                  0,6 – 0,7 аварий на километр сети. Это  выше допустимых  нормативов. Повышенная аварийность связана с высокой (????????%) степенью износа сетей и недостаточными объемами их замены.

Требуемые мероприятия:

- Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа, с использованием современных технологий.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение на период до 2020 г.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение 2010 г. | Значение целевого показателя на 2015 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2020 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов. |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения |  |  |  |  | На 2007 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 14,6%. В ходе реализации Программы в 2016 г. –12 %, а к 2025 г. – 10%. |
| 1.1.2 Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 55 | 55 | 70 | 70 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.1.3 Ресурсная эффективность теплоснабжения |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал Удельный расход топлива (газ), м3/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных |  |  |  |  | Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |

| 1.2 Финансово-экономические показатели |
| --- |
| 1.2.1 Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  |  | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |  |  |  |  | Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощностями, доли покупной тепловой энергии. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия |  |  |  |  | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности системы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2 Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |

| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |
| --- |
| 2.1 Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 8,4 7,3 | 7,9 6,1 | 2,43 21,4 | 0,1-0,3 0,1-0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 85 54 | 73 48 | 64 43 | До 35 До 35 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 30,9 5,5 | 27 1,65 | 23,6 3,85 | 0 0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 2,4 0 | 3,9 30 | 13,2 70 | 4-5 4-5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 21 | 37 | 38 | 12-15 | На 2020 г. уровень потерь воды составляет 21%. В ходе реализации Программы в 2015 г. – 37%, а к 2020 г. – 38% |
| 2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения |
| Уровень использования производственных мощностей: | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 74 | 70 | 80 | До 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Наличие дефицита мощности Уровень очистки воды: железо (мг/куб.домм.) марганец (мг/куб.домм.) Уровень очистки стоков,% | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 70 | 80 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 38 38 | 60 80 | 100 100 | 100 100 | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3 Ресурсная эффективность |
| Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 1,96 0,73 | 1,6 0,60 | 1,2 0,40 | 1-1,2 0,45 | Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2 Финансово-экономические показатели |

| 2.2.1 Ресурсная эффективность |
| --- |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 6,4 7,5 | 6 7 | 5 6,5 | 6-7 6-7 | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте городской застройки |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5-4 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 2.2.2 Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 55 42 | 60 45 | 63 48 | 80 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 3 Электроснабжение |
| 3.1 Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. На 2007 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,12%. В ходе реализации Программы в 2016 г. – 0,06%, а к 2025 г. – 0,05% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | На 2007 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения муниципального образования города Муравленко составляет 9,9%, до 2025 года изменения не предусмотрены |
| 3.1.2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Значение определяется от общей численности населения города |
| 3.1.3 Ресурсная эффективность электроснабжения |
| Удельные нормативы потребления, кВт*ч/мес | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  | 70 (при отсутствии приборов учета) | Определяется по установленным нормативам |
| 3.2 Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1 Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  |  | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня выполняемых работ |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс .руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |  |  |  |  | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| 3.2.2 Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4.1 Технические (надежностные) показатели |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ,% | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |

| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным Администрации города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения)ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 5 Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг концессионных соглашений и контракта на управление, % | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг |  | 100 100 | 100 100 | 100 100 | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание |

## 9.3  Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования Велижское городское поселение, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования Велижское городское поселение.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Велижское городское поселение. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального образования Велижское городское поселение в рамках своих полномочий.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Администрации и Совет депутатов муниципального образования Велижское городское поселение.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного Главой Администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются представительным органом МО  с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Велижское городское поселение. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

# Text boxes

ПрограммА комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

на 2010-2020 гг.