Утверждено

Решением Совета депутатов

Селезневского сельского поселения

От  26.12.2012     № 39

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основание для разработки схемы теплоснабжения Селезневского сельского поселения Велижского района Смоленской области является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селезневского сельского поселения;

Генеральный план поселения.

Раздел 1. Общее положение

  - Назначение схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

  - Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязательной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

Повышение надежности работы систем теплоснабжения а соответствии с нормативными требованиями;

Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

Обеспечение жителей Селезневского сельского поселения тепловой энергией;

Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

  - Характиристики Селезневского сельского поселения

Селезневское СП  входит в состав Велижского муниципального района (далее – Велижский МР) и является одним из 7 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения – 13400 га.

Селезневское СП расположено в северо-восточной части Велижского района Смоленской области. В состав Селезневского СП входят 14 населенных пунктов: д.Апонасково, д.Балбаи, д.Бахтеи, д.Белоусово, д.Горяне, д.Загоскино, д.Ильеминка, д.Подпояски, д.Поймище, д.Рудня, д.Рудомые, д.Сертея, д.Наумовка, д.Селезни.

Численность населения Селезневского СП на 01.01.2012 – 882 человек.

В орографическом отношении территория Селезневского СП приурочено к Прибалтийской низменности. Основные черты рельефа сформировались в течение континентального развития территории доледникового периода. В современном рельефе отражена деятельность трех ледников, которая сыграла основную рельефообразующую роль.

В геоморфологическом отношении территория поселения расположена на различных типах рельефа: от холмисто-грядовых и пологоволнистых моренных равнин до плоских озеро-ледниковых равнин и долинных комплексов рек. Абсолютные отметки поверхности варьируются от 160,0м до 220,0м.

Климат Селезневского СП умеренно континентальный, который характеризуется относительно влажным и теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

По средним многолетним данным самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха до –8,3ºС, абсолютный зафиксированный температурный минимум - 45º. Оттепели наблюдаются практически ежегодно. Среднее число дней с оттепелью в период с ноября по март составляет 64.

Зима длится 4-5 месяцев. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 30.11. – 2.12. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом по области составляет в среднем многолетнем 125-135 дней

Рисунок 1 Ситуационный план Велижского муниципального района.

Территория Селезневского сельского поселение

Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Селезневского сельского поселения

2.1 Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Селезневского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Централизованное теплоснабжение в Селезневском сельском поселении осуществляется в одном населенном пункте – д.Селезни. Здания МБОУ Селезневской СОШ, МБДОУ Селезневский детский сад, ЦКС ССДК, Административного здания СПК «Селезневский» и магазинов подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Жилые дома в д.Селезни и иных населенных пунктах оборудованы печами на твердом топливе. В части жилой застройки имеется горячее водоснабжение осуществляемое электрическими водонагревателями.

Единственным поставщиком тепловой энергии в поселении является Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник». Предприятие эксплуатирует 1 котельную (мощностью 1,8 Гкал/час) и 930 метров тепловых сетей (в двухтрубном измерении).

2.2 Краткая характеристика котельной, расположенной на территории Селезневского сельского поселения

Котельная осуществляет теплоснабжение в д.Селезни, работает на твердом топлива (дрова). Общая установленная мощность 1,8 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная смешанного типа прокладки ( воздушная, подземная). Здание котельной 1967 года постройки, одноэтажное, кирпичное, размерами 15,0 м * 5,5м., высотой 3,60м.;  объем здания 297м³ , фундамент здания – бетонный ленточный; кровля – шифер.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селезневское поселение | котельная д. Селезни | 1,8 | 0,93 | дрова |

| № п/п | Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла | Год установки | Теплопроизво-дительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВТС-1 | 46,5 | 2012 | 1,0 | 1 |
| 2 | КВр-0,8 | 64,8 | 2012 | 0,8 | 1 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы ЦО |
| Марка насоса, производительность, м3/ час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин. | Количество насосов |
| КМ 80-65-160; Q=50м³/ч; Н=32м | N=7,5кВт; n=3000 об/мин | 2 |

Размещение котельной и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

2.3. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Селезневского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2016г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2027г.)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилой застройки (жилой фонд) из него: | тыс. м² общ.площ. | 25,7 | 25,7 | 32,0 |
|  | Объем нового строительства |  | 0,17 | - | 6,3 |
| 2 | Зоны инфраструктуры | тыс. м² | 3,72 | - | - |

2.4 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности).

| ЦО | Параметры |
| --- | --- |
|  | м³ | ͭ внутри (отопл.) | Расчетная тепловая нагрузка отопления |
| Здание школы | 10019 | 18 | 0,066136 |
| Здание детского сада | 1374 | 22 | 0,012667 |
| Административное здание СПК |  | 18 | 0,004649 |
| Здание дома Культуры | 4517 | 18 | 0,033430 |
| Помещение библиотеки | 192 | 18 | 0,001422 |
| Помещение почты | 290 | 20 | 0,002760 |
| Здание магазина | 521 | 18 | 0,003750 |
| Здание магазина | 216 | 18 | 0,001554 |
|  | 0,126368 |

Учитывая, что в Генеральном плане Селезневского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществлять от автономных источников.

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

3.1. Модернизация системы теплоснабжения Селезневского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществлять от автономных источников.

Для жилых домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

При перекладке сетей предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

3.2. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная, д.Селезни Велижского района | 1,8 |

Крупные общественные здания, ряд магазинов и Административное здание конторы СПК подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Селезневского сельского поселения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник».

3.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Селезневского сельского поселения индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное печное отопление, работающее на твердом топливе (дрова и уголь), небольшая часть индивидуального жилого фонда имеет электрическое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Источник тепла:                                                               Стоимость 1 МДж тепла:

Магистральный газ                                                          11 коп.

Сжиженный газ                                                                50 коп.

Электричество                                                                 70 коп.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько стоит топлива в регионе и посчитать цену 1 кВт тепла.

Данные для расчета:

Дрова сухие – 3,900 кВт/кг

Дрова влажные – 3,060 кВт/кг

Природный газ – 10,000 кВт/м³

Сжиженный газ – 20,800 кВт/м³

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

Главной тенденцией теплоснабжения населения, производства тепла централизованной системой теплоснабжения и индивидуальными теплогенераторами является газификация поселения, предусмотренная  Генеральным планом муниципального образования Селезневское сельское поселение ( прокладка межпоселкового газопровода с сооружением Р≤0,6 МПа с размещением ГРП – 1 очередь; прокладка газопровода высокого давления – в течение перспективного периода в зависимости от потребности).

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Селезневского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Селезневского сельского поселения.

3.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная, д.Селезни Велижского района | 1,8 |

3.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | Перспективные |
| Котельная д.Селезни | 1,8 | 0,3 | 0,3 |

3.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника Гкал/час | Резерв мощности Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная д.Селезни | 1,8 | 1,5 |

Раздел 4. Перспективные балансы теплоносителя.

4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей.

Котельная д.Селезни не осуществляет ГВС. Генеральным планом Селезневского сельского поселение не предусмотрено предоставление ГВС.

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом Селезневского сельского поселения предусматривается модернизация существующей котельной с переводом ее на природный газ (1 очередь (до 2016года)).

Так же Генеральным планом поселения предлагается строительство ряда объектов социальной сферы и промышленности, теплоснабжения которых будет осуществляться от автономных источников.

5.2 Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Селезневского сельского поселения меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической энергии не предусмотрены.

5.3.  Решения о нагрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Селезневского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д.Селезни | 1,8 | 0,3 |

5.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом  аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д.Селезни | 1,8 | 1,8 |

Раздел 6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом Селезневского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Селезневского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Селезневского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложение по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селезневского сельского поселения на 2011- 2016гг.)

| № п/п | Адрес объекта/мероприятия, планируемые работы | Ед.изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой оборудования выработавшего ресурс. | М | Обеспечение установленной мощности, а также увеличение мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижением удельных норм расхода топлива. |
| 2 | Модернизация котельной с переводом на природный газ. | М |  |

Раздел 7. Перспективные топливные балансы.

7.1.Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (дрова) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход тыс.м³ | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции тыс.м³ |  |  |
| Котельная д.\селезни | 1,29 | 1,29 | Дрова | Дрова |

Раздел 8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

8.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируется на период, до 2016 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селезневского сельского поселения на 2011-2016гг..) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе коммунальной инженерной инфраструктуры Селезневского сельского поселения.

Раздел 9. Теплоснабжающая организация.

Централизованное отопление в Селезневском сельском поселении осуществляется в одном населенном пункте – д.Селезни. К централизованной системе отопления подключены общественные здания, система состоит из котельной и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка отапливается автономными источниками теплоснабжения (печь на твердом топливе). Для горячего водоснабжения используются индивидуальные  электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник».

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Источник тепловой энергии в поселении единственный:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д.Селезни | 1,8 | 0,3 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно.

Раздел 11. Перечень бесхозяйственных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Селезневского сельского поселения бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.