АДМИНИСТРАЦИИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2022 №564

г. Велиж

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить «Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Крутовское сельское поселение на 2022-2045 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» http://velizh.admin-smolensk.ru в сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                 Г.А.Валикова

«Велижский район»

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 12 декабря 2022 №564

«Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Крутовское сельское поселение на 2022-2045 годы»

Велиж

2022

Содержание

Паспорт	4

1.      Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	7

1.1.   Электроснабжение	7

1.2.   Теплоснабжение	7

1.2.2  Функциональная структура системы теплоснабжения	7

1.2.3  Технологическая зона централизованного теплоснабжения д. Крутое	7

1.2.4  Описание существующих технических и технологических проблем	8

1.3.    Водоснабжение	8

1.3.1. Технологическая зона централизованного водоснабжения д. Крутое	9

1.3.2. Технологическая зона локального водоснабжения д. Цыганы	9

1.3.3. Технологическая зона локального водоснабжения д.Будница	………………….................9

1.3.4. Технологическая зона локального водоснабжения д. Беляево……………………………….9

1.3.5. Описание существующих технических и технологических проблем в технологических зонах централизованного водоснабжения Крутовского сельского поселения	10

1.4.    Водоотведение	11

1.4.1. Описание существующих проблем системы водоотведения	11

1.5.    Газоснабжение	11

1.6.    Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	11

1.6.1. Описание системы сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Крутовского сельского поселения 	11

1.6.2.  Описание системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов Крутовского сельского поселения	12

2.        План развития, прогноз застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Крутовского сельского поселения на период действия генерального плана	12

2.1.     Прогноз застройки	12

2.2.     Прогнозируемый спрос на электрическую энергию	15

2.3.     Прогнозируемый спрос на тепловую энергию	15

2.4.     Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения	15

2.5.     Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения	16

2.6.     Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения	16

2.7.     Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов	17

3.        Перечень мероприятий и целевых показателей программы	17

3.1.     Электроснабжение	17

3.2.     Теплоснабжение	17

3.3.     Водоснабжение	18

3.4.     Водоотведение	18

3.5.     Газоснабжение	18

3.6.     Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	18

4.        Расходы на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования	19

4.1.     Электроснабжение	19

4.2.     Теплоснабжение	19

4.3.     Водоснабжение	19

4.4.     Водоотведение	20

4.5.     Газоснабжение	20

4.6.     Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	20

Паспорт

| Ответственный исполнитель программы | Крутовское сельское поселение Велижского района Смоленской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Крутовского сельского поселения на период до 2045 года. Обеспечение жителей и предприятий поселения надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания захоронения твердых бытовых отходов. Улучшение экологической обстановки на территории Крутовского сельского поселения. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Задачи программы | Обеспечение условий для снижения нерациональных затрат и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Внедрение новейших технологий и повышение эффективности в управлении процессами производства и оказания услуг в коммунальном комплексе. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса. Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. Оказание государственной и муниципальной поддержки в модернизации коммунального комплекса. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели | Протяженность сетей водоснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода): 2022 год –2045 год –2,071 км. Газоснабжение- перевод котельной в д.Крутое на газовое топливо Приобретение контейнеров для раздельного сбора ТБО -150 шт |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2022-2045 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2022-2045 годах, составляют 28746,35 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 7300,0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 15246,35 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов» (далее – «ТБО») - 6200 тыс. рублей; из них: 2022 год – 0 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2024 год – 2300 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 2300 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2025 год – 5000 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 5000 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2026 год – 15246,35 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 15246,35 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2027-2045 годы – 6200 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 6200 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Протяженность сетей водоснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение: 2022 год – 0 км; 2023 год – 0 км; 2024 год – 0 км; 2025 год – 0 км; 2026 год – 2,071км; 2027-2045 год –0 км; Уровень газификации индивидуальных жилых домов на территории Крутовского сельского поселения: 2022 год –0 %; 2023 год – 0 %; 2024 год – 0 %; 2025 год – 5 %; 2026 год – 25 %; 2027-2045 год –100 %; |

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Электроснабжение

Потребители обеспечиваются электроэнергией от существующей энергосистемы Велижского района. По территории СП проходят: линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и ниже.

Уличное освещение представлено электрооборудованием, установленным на опорах находящихся на балансе филиала ПАО «МРСК «Центра».

1.2.  Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение Крутовского сельского поселения осуществляется от котельной д.Крутое, по адресу: д.Крутое ул. Центральная д. 23 а. Основным видом используемого топлива на котельных являются дрова. Услуги в сфере передачи тепловой энергии осуществляет МУП «Коммунальник». График работы котельных - 95/70 0С.

1.2.2.	Функциональная структура системы теплоснабжения

Таблица 1. Котельные Крутовского сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Нас.пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная | д. Крутое | 1 | 1 |
|  | Итого |  |  |  |

Таблица 2. Тепловые сети Крутовского сельского поселения

| УУчасток | нас | Диаметр условный, мм | Диаметр наружный, мм | Диаметр внутренний, мм | Протяженность, м | Сспособ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Тип изоляции | Количество трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | под-ий | обр-ый | под-ий | обр-ый | под-ий | обр-ый | под-ий | обр-ый | сумма |  |  |  | под-ий | обр-ый |
| 1 | Крутое | 80 | 80 | 76 | 76 | 69 | 69 | 146. | 146. | 292. | надземная | с 1985 г. по 1986 г. | прочее | 1 | 1 |

Зона теплоснабжения находится в д.Крутое, ограничена жилой и общественной застройкой.

### 1.2.3. Технологическая зона централизованного теплоснабжения д.Крутое

Котельная д.Крутое

Таблица 3.Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Режим работы | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Вид топлива | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д.Крутое | КВТС-1 | Водогрейный | 2017 | дрова | 5000 часов | 4160 часов |

1.2.4 Описание существующих технических и технологических проблем

Система теплоснабжения Крутовского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии и готова к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного периода 2022/2023 года. Однако при проведении анализа существующего положения систем теплоснабжения был выявлен ряд факторов, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения:

•наличие в тепловых сетях источников теплоснабжения зауженных участков тепловых сетей с малой пропускной способностью, нарушающих гидравлические режимы работы систем теплоснабжения;

•моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии;

Все вышеперечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.

1.3. Водоснабжение

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Крутовского сельского поселения являются подземные воды нижнетриасового водоносного комплекса. Качество воды этого комплекса в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют только в д. Крутое, д. Будница, д. Беляево, д. Цыганы.

Водоснабжение д. Крутое осуществляется от артезианских скважин с дебитом 30 м3/сут. Артскважины введены в 1985 годах, расположены вне жилой застройки. Их зоны санитарной охраны оборудованы не полностью. Имеется водонапорная башня ёмкостью 25 м3, высотой 18 м. Система водопровода хозяйственно-питьевая, качество воды удовлетворительное.  Водоснабжение и водоотведение населённого пункта предусмотрено раздельно от производственной территории (СПК Крутое). В частном секторе водоснабжение осуществляется от колодцев (общих и индивидуальных). Противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов.

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Станции водоподготовки (обезжелезивания) на территории д. Крутое отсутствуют.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

На ВЗУ станций водоподготовки нет (не фильтруется). Качество воды не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (1 раз в год делается полный химанализ воды, ежеквартально баканализ воды, ежеквартально краткий химанализ воды).

Система водоснабжения сельского поселения в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита. Мощность водозаборных узлов используется на 40% от проектных возможностей.

Водопроводные сети проложены из пластиковых труб диаметром от 35 до 100 мм общей протяженностью более 4,2 км. Износ существующих водопроводных сетей по Крутовскому сельскому поселению составляет более 70%.

1.3.1. Технологическая зона централизованного водоснабжения д.Крутое

Водозабор д.Крутое представляет собой группу артезианских скважин, расположенных на южной окраине д.Крутое. В эксплуатации находится четыре скважины.

Все скважины оборудованы на нижнетриасовый водоносный комплекс (Т1).

В д. Крутое источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом ЭЦВ 6-6,5-125 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 25 куб. м. Насосная станция в д. Крутое находится в шахтном колодце, устье скважины забетонировано. Из водонапорной башни вода самотёком подаётся магистральный водопровод и водоразборные колонки. Магистральный водопровод состоит из пластиковых труб диаметром 100 мм, протяженность составляет 3,6 км. На водопроводных сетях расположено 15 водозаборных колонок,5 пожарных гидрантов.

Территория сооружений относится к 1 поясу санитарной охранной зоны и по проекту благоустроена и ограждена. Подготовки воды не производится, так как подземные воды отличаются высокой санитарной чистотой. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  120 чел.

Застройка поселения в основном одноэтажные деревянные частные дома. Централизованным водоснабжением охвачено около 10% населения, остальное население пользуется питьевой водой из водоразборных колонок и колодцев. Кроме населения д. Крутое обеспечивается подпитка котельной д. Крутое.

Качество подаваемой в деревню питьевой воды соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» г. Рудня.

1.3.2. Технологическая зона локального водоснабжения д.Цыганы

В д. Цыганы   источником водоснабжения является   артезианская скважина, расположенная в д. Цыганы.

Паспорта на артезианскую скважину - нет.

Вода погружным насосом ЭЦВ 5-6,5-80 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 12 куб. м. Из водонапорной башни вода самотёком подаётся в магистральный водопровод и водоразборные колонки. Площадка насосной станции в д. Цыганы находится в помещении. Устье скважины забетонировано.  Магистральный водопровод из пластиковых труб диаметр 100 мм, протяженность составляет 1,0 км. На водопроводных сетях расположено 3 водозаборные колонки,1 пожарный гидрант.  Численность населения – 9 чел.

Качество подаваемой в село питьевой воды соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

1.3.3. Технологическая зона локального водоснабжения д. Будница

В д. Будница источником водоснабжения является артезианская скважина, расположенная в д. Будница

Паспорта на артезианскую скважину -  нет.

Вода погружным насосом ЭЦВ 5-6,5-80 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 12 куб. м. Из водонапорной башни вода самотёком подаётся в магистральный водопровод и водоразборные колонки. Площадка насосной станции в д. Будница находится в помещении. Устье скважины забетонировано.  Магистральный водопровод из пластиковых труб диаметр 100 мм, протяженность составляет 2,7 км. На водопроводных сетях расположено 4 водозаборные колонки,2 пожарный гидрант.  Численность населения – 82 чел.

Качество подаваемой в село питьевой воды соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

1.3.4. Технологическая зона локального водоснабжения д. Беляево

В д. Беляво источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом ЭЦВ 6-6,5-125 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 25 куб. м. Насосная станция в д. Беляево находится в шахтном колодце, устье скважины забетонировано. Из водонапорной башни вода самотёком подаётся магистральный водопровод и водоразборные колонки. Магистральный водопровод состоит из пластиковых труб диаметром 100 мм, протяженность составляет 3,0 км. На водопроводных сетях расположено 2 водозаборных колонок,1 пожарный гидрант.

Территория сооружений относится к 1 поясу санитарной охранной зоны и по проекту благоустроена и ограждена. Подготовки воды не производится, так как подземные воды отличаются высокой санитарной чистотой. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения - 39 чел.

Застройка поселения в основном одноэтажные деревянные частные дома. Централизованным водоснабжением охвачено около 30% населения, остальное население пользуется питьевой водой из водоразборных колонок и колодцев. Качество подаваемой в деревню питьевой воды соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» г. Рудня.

Характеристика водозаборных узлов в Крутовском сельском поселении приведены в таблице 4 ниже:

| №п/п | Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Производительность мз/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | А/скважина №3382 | Д.Крутое | 1985 | 81 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 4,8 |
| 2 | А/скважина № | д.Беляево | 2006 | 120 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 6 |
| 3 | А/скважина № | д.Будница | 1976 | 156 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 5 |
| 4 | А/скважина № | д.Цыганы | 1965 | 81 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 5 |

Характеристика оборудования водозаборных узлов д.Крутое приведена в таблице 5 ниже:

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Местоположение | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | А/скважина №3382 | Д.Крутое | Центробежн. насос ЭЦВ 6,5 | 6,5 | 140 | 6,5 |
| 2 | А/скважина № | д.Беляево | Погружной насос ЭЦВ 6-6,5-125 | 6 | 120 | 6 |
| 3 | А/скважина № | д.Будница | Погружной насос ЭЦВ 5-6,5-80 | 5 | 90 | 5 |
| 4 | А/скважина № | д.Цыганы | Погружной насос ЭЦВ 5-6,5-80 | 5 | 90 | 5 |

1.3.5. Описание существующих технических и технологических проблем в технологических зонах централизованного водоснабжения Крутовского сельского поселения

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

- Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

1.4. Водоотведение

Источниками образования сточных вод в Крутовском сельском поселении являются:

-сточные воды, поступающие от коммунально-бытовых нужд потребителей объектов жилой застройки;

-сточные воды, поступающие от коммунально-бытовых нужд муниципальных потребителей социальной сферы;

-сточные воды от прочих потребителей, в том числе от предприятий промышленности и теплоснабжающей организации.

Основными источниками образования сточных вод являются объекты жилой застройки Крутовского сельского поселения.

Источниками образования сточных вод поступающих от коммунально-бытовых нужд потребителей объектов жилой застройки являются благоустроенные объекты жилой застройки.

Неблагоустроенные и не полностью благоустроенные объекты жилой застройки являются источниками образования фекальных отходов нецентрализованной канализации.

В Крутовском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

1.4.1. Описание существующих проблем системы водоотведения

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. В перспективе требуется строительство водоотведения в Крутовском сельском поселении.

1.5. Газоснабжение

Газоснабжение Крутовского сельского поселения отсутствует.

Проблемы газификации Крутовского сельского поселения связаны с отсутствием точки подключения газопровода высокого давления на ГРС д.Никитино Демидовского района.

## 1.6. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

### 1.6.1. Описание системы сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Крутовского сельского поселения

Жилищный фонд поселения более чем на 80% представлен индивидуальными жилыми домами.

Основными источниками образования твердых бытовых отходов непосредственно на территории поселения являются:

-постоянно проживающее население;

-сезонное население, отдыхающие в садоводческих и дачных объединениях;

-учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли.

К образующимся твердым бытовым отходам относятся:

-отходы жизнедеятельности людей;

-отходы текущего ремонта квартир;

-смет с дворовых территорий;

-крупногабаритные отходы;

-отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий и других предприятий общественного назначения.

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий Крутовского сельского поселения осуществляется на основе Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Учет и контроль за движением отходов потребления ведется в: д.Крутое, д. Старое Село, д. Беляево, д.Верхние Секачи, д. Нивы, д. Верховье, д. Гредяки, д. Будница, д. Верхнее Ольгово, д. Верхнее Красное, д. Болошки, д. Нижнее Красное.

В остальных населенных пунктах учет не ведется. Часть отходов, образующихся жилым фондом, не вывозится, сжигается на месте, часть закапывается на приусадебных участках, и в ряде случаев попадает на соседние территории и способствует образованию несанкционированных свалок.

Сбор и накопление отходов на территории Крутовского сельского поселения производится:

-в контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках;

-в специально оборудованный транспорт в соответствии с заключенным договором;

-в урны.

Сроки хранения накопленных в контейнерах ТБО устанавливаются в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Вывоз и доставку отходов на полигон ТБО осуществляется рядом организаций по договорам.

### 1.6.2. Описание системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов Крутовского сельского поселения

На территории поселения нет пункта временного складирования твердых бытовых отходов (ТБО), в наличии оборудованные площадки для сбора ТКО.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Смоленской области, утвержденной приказом начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 22.04.2020 года № 0135/0103 и размещенной на официальном сайте Департамента (https://prirod.admin-smolensk.ru/deyatelnost/obraschenie-s-othodami-proizvodstva-i-potrebleniya/shema/), отходы с территории Крутовского сельского поселения Велижского района Смоленской области вывозятся на полигон ТКО, эксплуатируемый ОГУП «Экология» и расположенный по адресу: Смоленская область, Руднянский район, восточнее д. Красный двор. Вывоз на объекты захоронения отходов осуществляется специализированной организацией АО «Спецавтохозяйство» (г.Смоленск), являющейся региональным оператором и осуществляющим деятельность на основании лицензии.

Выводы:

- Организованные места сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов на некоторых территориях населенных пунктов отсутствуют.

- Отсутствует единая система учета и контроля за движением отходов потребления на территории некоторых населенных пунктов.

- Отсутствует планово-регулярная система вывоза ТБО на некоторых территориях индивидуальной жилой застройки.

- На территориях поселения образуются несанкционированные свалки.

- Не осуществляется раздельный сбор и сортировка ТБО.

2. План развития, прогноз застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Крутовского сельского поселения на период действия генерального плана

## 2.1. Прогноз застройки

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и промышленной застройки на период 2022-2045 гг. Крутовского сельского поселения выполняется в целях определения потребности в обеспечении вводимых строительных мощностей энергоресурсами на указанную перспективу. Необходимое развитие систем коммунальной инфраструктуры должно осуществляться несколько опережающими темпами по сравнению со строительством жилых и общественно-деловых зданий и промышленных объектов.

В качестве исходных данных для разработки прогноза развития застройки муниципального образования используются следующие источники информации:

1. Генеральный план Крутовского сельского поселения Велижского района Смоленской области, разработанный ООО «ОСА» 2022 г.;

2. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Крутовского сельского поселения.

В Крутовском сельском поселении за последние 10 лет строились только индивидуальные жилые дома.

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки, а также территориями, предназначенными для размещения проектируемой усадебной застройки.

В жилой зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, гаражи индивидуальных машин, коммунально-бытовые объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность, которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда.

Динамика жилищного фонда                  Таблица 6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 45,5 |
| 2 | Население | чел. | 1300 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 39 |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | 1,5 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 45,5 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 0,25 |

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда, соответствующего комфортным условиям проживания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия жилой среды.

1. Обеспечить объемы нового жилищного строительства за период расчетного срока в среднем на 1,0 кв.м общей площади на человека в год.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей сельского поселения с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок до 50 кв. м.

3. Обеспечить посемейное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5 и менее дополнительно одну комнату на семью.

4. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения.

Прогнозом развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2022-2045 гг. определено социального жилья на территории Крутовского сельского поселения.

Крутовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Велижского района Смоленской области России. Руководителем органа исполнительной власти является Глава муниципального образования.

Географическая общая площадь сельского поселения составляет 586,84 кв. км или 58684,11 га.

Территория Крутовского сельского поселения расположена в юго-западной части Велижского района Смоленской области.

Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в Крутовское сельское поселение были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Беляевского и Будницкого с административным центром - д. Крутое. Крупные реки: Западная Двина.

В состав Крутовского сельского поселения входит 55 населённых пунктов:
деревня Крутое, деревня Белогузово, деревня Беляево, деревня Бобуры,
деревня Болошки, деревня Будница, деревня Верхнее Красное, деревня Верхнее
Ольгово, деревня Верхнее Шерьково, деревня Верхние Секачи, деревня Верховское
Лесничество, деревня Верховье, деревня Верховье, деревня Вязьмены, деревня
Городец, деревня Гредяки, деревня Дрозды, деревня Дудино, деревня Дятлово, деревня Замошье, деревня Исаченки, деревня Кашено, деревня Козье, деревня Комиссарево, деревня Конец, деревня Краслевичи, деревня Лученки, деревня Мамуты, деревня Марейница, деревня Мартишки, деревня Матюхи, деревня Миловиды, деревня Михайленки, деревня Мокрая Нива, деревня Нивы, деревня Нижнее Красное, деревня Нижнее Ольгово, деревня Нижнее Шерьково, деревня Нижние Секачи, деревня Орляки, деревня Осиновица, деревня Панфилово, деревня Пустыньки, деревня Пушка, деревня Ратьковина, деревня Романы, деревня Сеньково, деревня Синяки, деревня Старое Село, деревня Сухие Ляды, деревня Тарасенки, деревня Тиванцы, деревня Холмы, деревня Цыганы, деревня Шумилово.

Общая численность населения — 1146 человек (объединенного поселения на 2020 г.)

Демографическая ситуация в последние годы характеризовалась естественной и механической убылью населения.

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории Крутовского

сельского поселения составляет 103,59 км, в том числе регионального

(межмуниципального) значения – 82,14 км.

По территории Крутовского сельского поселения проходят автодороги регионального (межмуниципального) значения:

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Протяженность | Идентификационный номер автомобильной дороги (в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 №16) | Учетный номер автомобильной дороги | Порядковый номер автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Автомобильные дороги общего пользования регионального (межмуниципального) значения: |
| 1а. | Велиж - Сеньково - граница Республики Беларусь | 23,0 | 66 ОП РЗ 66А-1 | 66А-1 | 1 |
| 1б. | Ольша - Велиж - Усвяты -Невель | 22,0 | 66 ОП РЗ 66К-11 | 66К-11 | 11 |
| 1в. | "Ольша - Велиж - Усвяты -Невель" - Старое село -Ратьковина | 10,7 | 66 ОП МЗ 66Н-0110 | 66Н-0110 | 0110 |
| 1г. | "Ольша - Велиж - Усвяты -Невель" - Будница - Шумилово - Кашино | 11,70 | 66 ОП МЗ 66Н-0111 | 66Н- 0111 | 0111 |
| 1д. | Кашино - Белогузово | 0,7 | 66 ОП МЗ 66Н-0112 | 66Н-0112 | 0112 |
| 1е. | Городец - Шерьково - Верховье | 0,7 | 66 ОП МЗ66Н-0113 | 66Н-0113 | 0113 |
| 1ж. | "Ольша - Велиж - Усвяты -Невель" - Крутое - Осиновица | 2,8 | 66 ОП МЗ66Н-0115 | 66Н-0115 | 0115 |
| 1з. | "Ольша - Велиж - Усвяты -Невель" - Конец | 0,7 | 66Н-0121 66 ОП МЗ | 66Н-0121 | 0121 |
| 1и. | "Ольша - Велиж - Усвяты -Невель" - Комиссарово | 0,9 | 66Н-0122 66 ОП МЗ | 66Н-0122 | 0122 |
| 1к. | "Ольша - Велиж - Усвяты -Невель" - Пушка | 2,7 | 66Н-0125 66 ОП МЗ | 66Н-0125 | 0125 |
| 1л. | "Ольша - Велиж - Усвяты -Невель" - Нижнее Ольгово | 2,3 | 66Н-0126 66 ОП МЗ | 66Н-0126 | 0126 |
| 1м. | Будница - Верхнее Ольгово | 1,1 | 66 ОП МЗ66Н-0127 | 66Н-0127 | 0127 |
| 1н. | "Велиж - Сеньково - граница Республики Беларусь" - Нивы | 1,6 | 66 ОП МЗ66Н-0130 | 66Н-0130 | 0130 |
| 1о. | Шумилово - Дрозды | 2,2 | 66 ОП МЗ66Н-0137 | 66Н-0137 | 0137 |
| 1п. | Верхнее Красное – Нижнее Красное | 0,3 | 66Н-0138 66 ОП МЗ | 66Н-0138 | 0138 |
| Всего по этой категории: 82,14 км |
| Всего | 82,14 |  |  |  |  |

Основным видом транспорта, обслуживающим сельское поселение, является автомобильный

Территория поселения в основном занята крупными лесными массивами, леса прорезаны линиями инженерно-транспортных коммуникаций и разделены крупными полянами, образованными землями сельскохозяйственного назначения и территориями населенных пунктов. Для поселения характерна концентрация населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения вокруг д.Крутое, д.Будница и д.Беляево.

## 2.2. Прогнозируемый спрос на электрическую энергию

Перспективные электрические нагрузки Крутовского сельского поселения на рассматриваемую перспективу определяются на основе данных:

1. Генерального плана Крутовского сельского поселения Велижского района Смоленской области, разработанного ООО «ОСА» 2022 г.;

2.Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Крутовского сельского поселения.

Предполагается сохранение существующих параметров электрических нагрузок Крутовского сельского поселения на весь период реализации Программы.

В соответствие с Генеральным планом на территории Крутовского сельского поселения планируется развитие селитебных зон и зон промышленной застройки. Существующие и вновь создаваемые селитебные зоны будут застраиваться преимущественно малоэтажными жилыми домами и объектами социально-бытового назначения. Преимущественно, в рассматриваемый период (до 2045 года) на территории Крутовского сельского поселения планируется развивать малоэтажную жилую застройку. С развитием жилой застройки потребуется увеличение количества приборов уличного освещения.

## 2.3. Прогнозируемый спрос на тепловую энергию

Перспективные спрос на тепловую энергию Крутовского сельского поселения на рассматриваемую перспективу определяются на основе данных:

1. Генерального плана Крутовского сельского поселения Велижского района Смоленской области, разработанного ООО «ОСА» 2022 г.;

2.Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Крутовского сельского поселения.

Предполагается сохранение существующих параметров тепловых нагрузок Крутовского сельского поселения на весь период реализации Программы.

# Таблица 8. Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованного теплоснабжения Крутовского с.п. на 2021-2045 года

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | 2021 (базовый год) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2045 |
| Котельная д.Крутое | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 1820 |

## 2.4.Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории Крутовского сельского поселения определяется характером потребления услуг водоснабжения. Основными потребителями являются:

-потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;

-теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.

Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения являются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах Крутовского сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной структуры, в том числе:

I-из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.

II-с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.

III-из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности Крутовского сельского поселения.

IV-из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности Крутовского сельского поселения.

V- централизованная система водоснабжения	.

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2022-2045 гг. в указанных документах не определен. Предполагается сохранение существующих параметров водопотребления Крутовского сельского поселения на весь период реализации Программы.

## 2.5. Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения

Прогнозные балансы водоотведения питьевой и технической воды на срок не менее 10 лет определены на основании требований ст.8 ж Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема потребления воды.

При обосновании прогнозного потребления воды были учтены требования нормативных правовых документов, в том числе:

-СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

-СП 32.13330.2012 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. Утвержден и введен в действие Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 № 635/11.

-Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.1997 № 1303, от 15.09.2000 № 694, от 01.02.2005 № 49.

-СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; утвержденный приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.

-Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2022-2045 гг. в указанных документах не определен. Суммарное образование сточных вод на территории Крутовского сельского поселения на горизонте планирования в период до 2023 года останется прежним.

Однако, увеличение объемов водоотведения от коммунально-бытовых нужд населения возможно вследствие ряда факторов, в том числе:

-перспективного строительства объектов жилой застройки повышенной комфортности;

-увеличения потребления нужд водоснабжения в связи с предлагаемыми мероприятиями по улучшению качества водоснабжения;

-присоединения части потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, к централизованных сетям водоотведения;

-увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных систем водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.

Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хозяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий.

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся от суммарного образования сточных вод на территории Крутовского сельского поселения. Основным источником образования неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строительства, находящиеся в собственности граждан.

2.6. Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения

Перспективное потребление газа на территории Крутовского сельского поселения будет определятся характером потребления услуг газоснабжения.

Основными потребителями при газификации поселения будут:

-потребители услуг объектов жилой застройки;

-теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги теплоснабжения

-предприятия.

В результате реализации Программы газификации населенный пункт д.Крутое будет газифицирован не ранее 2025 г.

Уровень газификации индивидуальных жилых домов на территории Крутовского сельского поселения ожидается:

2022 год –0 %;

2023 год – 0 %;

2024 год – 0 %;

2025 год – 5 %;

2026 год – 25 %;

2027-2045 год –100 %.

Предполагается рост количества предприятий в связи с газификацией поселения в связи с удешевлением стоимость энергоресурсов.

2.7. Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Крутовского сельского поселения являются:

- постоянное население  – до 80% от общего числа потребителей услуг;

- сезонное население – до  20% от общего числа потребителей услуг.

Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги санитарной очистки территорий Крутовского сельского поселения.

Численность постоянного населения Крутовского сельского поселения на горизонте планирования останется прежней.

Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на горизонте планирования так же сохранятся в прежних объемах.

Сбор ТБО в Крутовском сельском поселении осуществляется в основном в населенных пунктах с численностью более 50 человек. Вне системы сбора остаются малочисленные, удаленные населенные пункты.

В период с 2022 по 2045 годы численность в населенных пунктах, в которых отсутствует единая система учета и контроля за движением отходов потребления сократится

3. Перечень мероприятий и целевых показателей программы

3.1. Электроснабжение

Планируемые мероприятия в сфере электроснабжения: установка приборов уличного освещения

3.2. Теплоснабжение

Таблица 9. Перечень мероприятий по разделу «Теплоснабжение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок про-ведения | Тех-нические харак-теристики | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевод котельной д.Крутое на газовое топливо и автоматический режим | 2025 | - | В целях повышения надежности системы теплоснабжения и сокращения издержек |

Таблица 10. Целевые показатели Программы по разделу «Теплоснабжение».

| Наименование источника теплоснабжения | Ед. изм. | Потребление топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2045 |
| Котельная д.Крутое | т.н.м3 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 2870 |

3.3. Водоснабжение

Таблица 11. Перечень мероприятий по разделу «Водоснабжение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок про-ведения | Тех-нические харак-теристики | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопровода в д.Будница | 2026 | L~2,071 км | В целях повышения надежности подачи воды от источника водоснабжения |

Перечни целевых индикаторов и ожидаемых результатов представлены в таблице 12.

Таблица 12. Целевые показатели Программы по разделу «Водоснабжение»

| Наименование показателя | Ед. изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность реконструированных трубопроводов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,071 | 0 |
| Новое строительство | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная протяженность сетей водоснабжения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение в текущем году | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,071 | 0 |

## 3.4. Водоотведение

Для улучшения жизни населения и улучшения экологической обстановки на территории Крутовского сельского поселения в перспективе необходимо строительство сетей водоотведения и очистных сооружений в населенных пунктах свыше 100 человек д.Будница и д.Крутое.

3.5.Газоснабжение

В рамках реализации программы комплексного развития до 2045 года планируется провести полную газификацию населенных пунктов Крутовского сельского поселения.

Перечни целевых показателей и ожидаемых результатов Программы по разделу «Газоснабжение» представлены в таблице 13.

Таблица 13. Уровень газификации индивидуальных жилых домов на территории Крутовского сельского поселения

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля жилищного фонда, получившего техническую возможность подключения к системе газоснабжения, от общего количества | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 100% |

## 3.6. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Для создания правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления предлагаются мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы Крутовского сельского поселения, а именно:

в период до 2025 года

-организовать на территории Крутовского сельского поселения контейнерные площадки во всех населенных пунктах;

в период до 2045 года: в целях снижения количества твердых бытовых отходов Крутовского сельского поселения, подлежащих захоронению на полигоне, предлагается разработать систему селективного сбора отходов с дальнейшей их переработкой в востребованные вторичные материальные ресурсы.

Для успешной реализации системы селективного сбора отходов потребления необходима организация раздельного сбора ТБО непосредственно в местах их образования, с помощью:

-подготовки контейнерных площадок;

-установки на контейнерных площадках специальных контейнеров для раздельного сбора ТБО;

-вовлечение и участие населения.

На первом этапе раздельного сбора ТБО предлагается организация дуального сбора двух потоков:

-«сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металл, макулатура);

-«прочие или влажные» отходы – неперерабатываемые отходы, включая пищевые отходы.

Для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а так же для очистки от остаточных неперерабатываемых отходов, первый поток предлагается направлять на мусоросортировочные комплексы (МСК) с прессами для пакетирования.

# 4. Расходы на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования

## 4.1. Электроснабжение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере электроснабжения отсутствует, либо не предоставлена.

## 4.2. Теплоснабжение

Общая стоимость мероприятий по разделу «Теплоснабжение» на период с 2022 по 2045 годы в прогнозных ценах и с учетом НДС составит 7300,00 тыс. руб. :

- 7300,000 тыс.руб. – перевод котельной д.Крутое на газовое топливо и в автоматический режим;

Программа мероприятий по разделу «Теплоснабжение» на период с 2022 по 2045 годы состоит из одного инвестиционного проекта:

-    перевод котельной д.Крутое на газовое топливо и в автоматический режим.

Финансирование мероприятий по разделу «Теплоснабжение» на период с 2022 по 2045 годы в первую очередь будет происходить (таблица 20)

- за счет бюджета разных уровней

- за счет частных инвестиций;

- за счет тарифа на услуги Теплоснабжения;.

Кроме платы за подключение и тарифа на услуги теплоснабжения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Таблица 14. Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов по разделу «Теплоснабжение» на период до 2045 года

| № п/п | Адресный перечень выполнения мероприятий | Физические показатели объекта | Ед. изм. | Стоимость строительства в базовых ценах, млн. руб. | Период реализации, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диа-метр Ду мм/ Комп-лект-ность | Протяженность/ Мощность/ Произво-дительность |  |  | Начало | Окончание | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2045 |
| 1 | Перевод котельной д.Крутое на газовое топливо и автоматический режим |  |  |  | 7,3 | 2024 | 2025 | - | - | 2,3 | 5,0 | - | - |
|  | Итого |  |  |  | 7,3 | 2024 | 2025 | - | - | 2,3 | 5,0 | - | - |

Таблица 15. Источники финансирования инвестиционных проектов по разделу «Теплоснабжение» на период до 2023 года

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник инвестиций | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2045 | Всего |
| 1 | Перевод котельной д.Крутое на газовое топливо и автоматический режим | Средства местного, областного и федерального бюджетов | - | - | 2,3 | 5,0 | - | - | 7,3 |

## 4.3. Водоснабжение

Общая стоимость мероприятий по разделу «Водоснабжение» на период с 2023 по 2045 годы в прогнозных ценах и с учетом НДС составит 15246,35 тыс. руб. (таблица 22).

Программа мероприятий по разделу «Водоснабжение» на период с 2023 по 2045 годы состоит из одного инвестиционного проекта:

- Строительство водопровода в д.Будница водоводов.

Финансирование мероприятий по разделу «Водоснабжение» на период с 2024 по 2045 годы в первую очередь будет происходить (таблица 22)

-      за счет средств бюджетов разных уровней;

- за счет платы за подключение;

- за счет тарифа на услуги водоснабжения;

Кроме платы за подключение и тарифа на услуги водоснабжения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги водоснабжения.

Таблица 16. Необходимые объемы финансирования инвестиционных проектов и содержащихся в них мероприятий по разделу «Водоснабжение» на период до 2045 года

| № п/п | Адресный перечень выполнения мероприятий | Физические показатели объекта | Ед. изм. | Стоимость строитель-ства в базовых ценах, тыс. руб. | Период реализации | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диа-метр Ду/ Комп-лект-ность | Протяжен-ность/ Мощность/ Произво-дительность |  |  | Начало | Окон чание | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2045 |
| 1 | Строительство водопроводов д.Будница | н/д | 2,071 | км. | 15246,35 | 2026 | 2026 | - | - | 15246,35 | - | - | 15246,35 |
|  | Итого |  |  |  | 15246,35 | 2024 | 2025 | - | - | 15246,35 | - | - | 15246,35 |

Таблица 17. Источники финансирования инвестиционных проектов по разделу «Водоснабжение» на период до 2045 года

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник инвестиций | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2045 |
| 1 | Реконструкция и строительство водопроводов д.Будница | Средства местного, областного и федерального бюджетов | - | - | - | - | 15246,35 | - |

## 4.4. Водоотведение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере водоотведения отсутствует, либо не предоставлена.

## 4.5. Газоснабжение

Газоснабжение Крутовского сельского поселения будет выполнятся за счет внебюджетных источников денежных средств, в основном это средства инвестора ПАО «Газпром».

## 4.6. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

Таблица 18. Необходимые объемы финансирования инвестиционных проектов и содержащихся в них мероприятий по разделу «Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов» на период до 2045 года

| № п/п | Адресный перечень выполнения мероприятий | Физические показатели объекта | Ед. изм. | Стоимость строитель-ства в базовых ценах, млн. руб. | Период реализации, стоимость млн.руб | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем контейнера | Количество |  |  | Начало | Окон чание | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 20272045 |  |
| 1 | Переоборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора | 1м3 | 150 | шт. | 6,2 | 2028 | 2032 | - | - | - | - | - | 6,2 | 6,2 |

# Text boxes

Об утверждении «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Крутовское сельское поселение на 2022-2045 годы»