АДМИНИСТРАЦИЯ СИТЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от       11.12.2013           № 49

Об утверждении схемы                                                                                           водоснабжения и водоотведения                                                                             Ситьковского сельского поселения                                                                                      на 2014-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Ситьковское сельское поселение, утвержденным решением Совета депутатов Ситьковского сельского поселения от  15.11.2005 № 7,  Администрация Ситьковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  схему водоснабжения и водоотведения   Ситьковского сельского поселения на 2014-2024 годы.

(Схема прилагается)

2. Разместить схему водоснабжения и водоотведения  Ситьковского сельского поселения на 2014-2024 годы на  странице муниципального образования Ситьковское сельское поселение  на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания    Главой муниципального образования Ситьковское сельское поселение и  подлежит официальному опубликованию в газете «Велижская новь».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Ситьковское  сельское поселение                                                               А.В. Шелаева

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения Ситьковского сельского поселения

на 2014-2024г.г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1.  Схема  водоснабжения

Часть 1. Существующее положение в сфере водоснабжения

# Часть 2.  Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

# Часть 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

# Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

# Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

# Часть 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Часть 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Приложение 1. Схема водоснабжения д. Ситьково; схема водоснабжения д.Узвоз; схема водоснабжения д. Логово; схема водоснабжения д. Бабка; схема водоснабжения д. Ехны; схема водоснабжения д. Корени; схема водоснабжения       д. Кожеки;  схема водоснабжения д. Проявино.

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Ситьковского сельского поселения  являются Федеральный законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О  водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания, с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075;2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положений "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*"(утв. Приказом Мин региона России от 29.12.2011 N 635/14),  	Схема водоснабжения Ситьковского сельского поселения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет. Ситьковское сельское поселение входит в состав Велижского района Смоленской области.  Административным центром Ситьковского сельского поселения является д. Ситьково. Центр поселения удалён от областного центра на 140 км, от районного центра     15 км.

В настоящее время в Ситьковском сельском поселении имеется централизованное и индивидуальное водоснабжение из подземных скважин или шахтных колодцев,

Глава I

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечение потребителей Ситьковского сельского поселения услугами водоснабжения осуществляет  муниципальное унитарное предприятие «Шанс» (МУП «Шанс»).

Используются 22.5 км сетей водоснабжения. На территории сельского поселения находятся 8 водонапорных башен. Потребление воды всеми потребителями составляет 38,07тыс. куб. м в год.

Жизненно важным для населённых пунктов сельского поселения  остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей  составляет  до 100%, большинство скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета, прочистка).

Информация по водонапорным башням, расположенным на территории Ситьковского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Техническое состояние | Место расположения | Численность населения пользующегося водой из данного водопровода | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8 м | д. Ситьково | 205 | 1979 | МУП «Шанс» |
| 2 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8 | д. Ехны | 95 | 1976 | МУП «Шанс» |
| 3 | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8 м, | д. Корени | 18 | 1976 | МУП «Шанс» |
| 4. | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8 м, | д. Узвоз | 77 | 1967 | МУП «Шанс» |
| 5. | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8 м, | д Кожеки | 80 | 1976 | МУП «Шанс» |
| 6. | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8 м, | д. Проявино | 14 | 1968 | МУП «Шанс |
| 7. | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 15м, | д. Логово | 100 | 2007 | МУП «Шанс |
| 8. | Водонапорная башня | Нежилое помещение, высота 8 м, | д. Логово | 133 | 1968 | МУП «Шанс |

Существующий водопровод Ситьковского сельского поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Износ   сетей  водопровода  составляет около 100%. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды,  необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену.

- Потребление воды в 2012 году составило:

- годовое потребление воды 			-  38070.куб.м;

- среднесуточное потребление воды			- 104,3.куб.м;

- максимальное суточное потребление воды 		- 105,0.куб.м

2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий 				16,02 тыс. куб.м;

- водоснабжение объектов общественного-

делового назначения    					- 22,05 тыс. куб.м

3) Сведения о фактических и планируемых   неучтенных  расходах и потерях воды:

- планируемый  неучтенный расход и потеря воды за 2012год - 0,0тыс.куб.м;

Состояние водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год | Протяженность,м | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Задви жка, шт. | Вен тель, шт. | Пож гидрант | Фактический % износа | Техни ческое состоя ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | д .Ситьково | 1987 | 4 | 100 | Полиэтилен, а/ц,, чугун | 13 | 2 |  | 3 | 100 |  |
| 2 | Водопроводная сеть | д. Ехны | 1976 | 3 | 100 | полиэтилен | 9 |  |  | 1 | 100 |  |
| 3 | Водопровод ная сеть | д.Узвоз | 1992 | 4 | 75 | полиэтилен | 10 |  |  | 2 | 92 |  |
| 4. | Водопровод ная сеть | д. Корени | 1976 | 2 | 100 | а/ц | 3 |  |  |  | 100 |  |
| 5. | Водопровод ная сеть | д. Кожеки | 1975 | 1,2 | 75 | полиэтилен | 5 |  |  |  | 100 |  |
| 6. | Водопровод ная сеть | д. Бабка | 1975 | 1,3 | 75 | полиэтилен | 5 |  |  |  | 100 |  |
| 7. | Водопровод ная сеть | д. Логово | 1968 | 6 | 75 | полиэтилен | 19 |  |  | 1 | 100 |  |
| 8. | Водопровод ная сеть | д.Проявино | 1968 | 1 | 100 | Полиэтилен, чугун | 5 |  |  |  | 100 |  |

# ЧАСТЬ 2.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| Д. Ситьково | 100 | 70 | 100 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| Д. Ехны | 100 | 70 | 100 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| Д. Узвоз | 92 | 70 | 92 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| Д. Корени | 100 | 70 | 100 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| Д. Кожеки | 100 | 70 | 100 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| Д. Проявино | 100 | 70 | 100 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |
| Д. Логово | 25 | 50 | 100 | Санитарной охранной зоны нет | 0 |  |

# ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения по перспективному водопотреблению абонентов Ситьковского сельского поселения

| Водопотребление по населённым пунктам Ситьковского сельского поселения до реконструкции сетей водоснабжения. |
| --- |
| Наименование поселения | Единица измерения | I этап (2017г) | Расчётный срок (2022г) |
| д.Ситьково | м3/сут. | - | - |
| д. Ехны | м3/сут. | - | - |
| д. Узвоз | м3/сут | - | - |
| д.Корени | м3/сут | - | - |
| д. Кожеки | м3/сут | - | - |
| д. Бабка | м3/сут | - | - |
| д. Проявино | м3/сут | - | - |
| д. Логово | м3/сут | -- | - |
| Водопотребление по населённым пунктам Ситьковского сельского поселения после реконструкции сетей водоснабжении. |
| д.Ситьково | м3/сут. | - | - |
| д. Ехны | м3/сут. | - | - |
| Д.Узвоз | м3/сут | - | - |
| Д. Корени | м3/сут | - | - |
| Д. Кожеки | м3/сут | - | - |
| Д. Бабка | м3/сут | - | - |
| Д. Проявино | м3/сут | - | - |
| Д. Логово | м3/сут | - | - |

В план мероприятий на 2013 год  включены мероприятия,  направленные  на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью  улучшения  условий водоснабжения  населения за счет обеспечения более высокой  пропускной способности водопроводных  сетей и выравнивания давления в ветвях  сети, а также с целью сокращения  объемов потерь воды (потери воды при авариях  и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).

# ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И  МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Мероприятия по строительству, реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения Ситьковского сельского поселения не предусматривается долгосрочной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ситьковское сельское поселение на 2013-2017 гг.». Предложения по строительству и реконструкции  возможно будут решены в сл. пятилетке.

# ЧАСТЬ 5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Мероприятия по строительству, реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения Ситьковского сельского поселения не предусматривается  долгосрочной целевой  программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ситьковское сельское поселение  на 2013-2017 гг.». Предложения по строительству и реконструкции  возможно будут решены в сл. пятилетке.

# ЧАСТЬ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ситьковское сельское поселение на 2013-2017 гг.» не предусматривается новое строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения. Поэтому оценить капитальные вложения не предоставляется возможным. Оценка капитальных вложений по новому строительству, реконструкции  и модернизации возможно будут решены в сл. пятилетке.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

# ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В населенных пунктах Ситьковского сельского поселения  централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения (БОС). Это позволит сократить количество неочищенных выпусков в водоемы района и на рельеф.

Канализование малых населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности производить систему централизованной канализации нецелесообразно. Канализование может быть осуществлено в выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на очистные сооружения.

Ориентировочный размер СЗЗ  у септика – 8 м в соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и"СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"п.1.10, табл.1, прим.6.