# Открытое акционерное общество

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке

генеральных планов и проектов застройки городов»

ОАО «НИИПГрадостроительства»

| Инв. №25821/1 | Муниципальный контракт |
| --- | --- |
|  | №1от 31.03.2008г. |

«Схема территориального планирования муниципального образования «Велижский район»

# Смоленской области»

# ТОМ 1

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

| Генеральный директор | _________________ | А. Д. Лаппо |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству | _________________ | Н. М. Сидоренко |
| Начальник АПМ-2 | _________________ | В. В. Прокопьева |
| Главный архитектор проекта | _________________ | Л. П. Колосова |

# Санкт-Петербург

2009 г.

Состав проекта

Схемы территориального планирования

мо ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I	Материалы по обоснованию проекта.

Пояснительная записка

ТОМ II	Положения о территориальном планировании.

Графические материалы к тому II:

| № | Название схемы | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема |  | 25821/3 |
| 2 | Схема административно-территориального деления |  | 25821/4 |
| 3 | Схема расположения земельных участков, находящихся в федеральной собственности на территории г. Велиж |  | 25821/5 |
| 4 | Схема расположения земельных участков, находящихся в федеральной собственности на территории МО Велижский район |  | 25821/6 |
| 5 | Современное использование территории | 1:50000 | 25821/7 |
| 6 | Природно-ресурсный потенциал | 1:100000 | 25821/8 |
| 7 | Функциональное зонирование территории | 1:100000 | 25821/9 |
| 8 | Система расселения и социальная инфраструктура | 1:100000 | 25821/10 |
| 9 | Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 1:50000 | 25821/11 |
| 10 | Комплексная оценка территории. Границы зон с особыми условиями использования территории | 1:50000 | 25821/12 |
| 11 | Основной чертеж. Планируемые объекты капитального строительства. | 1:50000 | 25821/13 |

ТОМ III	Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы к тому III.

| № | Название схемы | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-7 | Графические материалы СТП |  | Открытые |
| 8 | Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:50000 | 16279/2 ДСП |
| 9 | Ситуационная схема ИТМГОЧС | 1:50000 | 16279/3 ДСП |

Приложения:

Исходные материалы для проектирования на электронном носителе

Авторский коллектив:

| НачальникАПМ №2 | В. В. Прокопьева |
| --- | --- |
| Зам. начальника АПМ №2 | С.С. Фролов |
| Главный архитектор проекта | Л. П. Колосова |
| Инженер- экономист проекта | Е. Г. Березина |
| Инженер 3кат. | Л. В. Елисеев |
| Нач. инж-экологического отдела | В. П. Саранцева |
| Инженер-эколог | А. П. Стемпковская |
| Инженер-геоэколог | А.Ю. Платонова |
| При участии: |  |
| Ведущий архитектор | И. О. Тихонова |
| Техник-архитектор | П. К. Симонов |

Консультаты проекта:

Заместитель директора национального парка

"Смоленское Поозерье"                                                       Г.Л. Косенков

Зав кафедрой физической географии

и природопользования СГУ, д.г.н., проф.                         В.А. Шкаликов

Директор МУК «Велижский районный

историко-краеведческий музей»                                      Л.А. Качулина

Оглавление

Введение	2

1.	Цели и задачи территориального планирования Велижского района	2

2.	Современное состояние	2

2.1	Географическое положение и административный состав, место района в Смоленской области	2

2.2	Современное использование территории и земельные ресурсы	2

2.3	Анализ реализация проекта районной планировки муниципального образования «Велижский район».	2

3.	Комплексный анализ природно-ресурсного потенциала, экологическая обстановка и функционально-планировочная организация территории	2

3.1	Природные условия и ресурсы	2

3.1.1	Рельеф	2

3.1.2	Климат	2

3.1.3	Гидрология и водные ресурсы.	2

3.1.4	Почвы	2

3.1.5	Агрохимическая характеристика почв	2

3.1.6	Растительность.	2

3.1.7	Полезные ископаемые.	2

3.1.8	Лесные ресурсы.	2

3.1.9	Биоресурсы района.	2

3.1.10	Особо охраняемые природные территории и объекты.	2

3.1.11	Историко-культурный и рекреационный потенциал	2

4.	Экологическая обстановка, проблемные ситуации.	2

4.1	Оценка состояния атмосферного воздуха.	2

4.2	Оценка состояния водных объектов.	2

4.3	Отходы производства и потребления.	2

4.4	Химическое загрязнение почв	2

4.5	Радиационная обстановка, электромагнитные излучения, шумовое загрязнение.			2

4.6	Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции. Сибирская язва.	2

5.	Функционально-планировочная организация территории	2

5.1	Оценка территории по планировочным условиям.	2

5.2	Зоны с особыми условиями  использования территории.	2

5.2.1	Зоны охраны объектов культурного наследия и особоохраняемых природных территорий.	2

5.2.2	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	2

5.2.3	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	2

5.2.4	Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	2

5.2.5	Санитарно - защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.	2

5.2.6	Охранные зоны гидрометеорологических станций.	2

6.	Демографический прогноз и комплексная социально-экономическая оценка	2

6.1	Население и трудовые ресурсы	2

6.1.1	Занятость населения	2

6.2	Перспективная численность населения	2

6.2.1	Прогнозируемая занятость населения к 2027 году	2

6.3	Отраслевая специализация.	2

6.3.1	Сельское хозяйство	2

6.3.2	Промышленность	2

6.3.3	Производство пищевых продуктов.	2

6.3.4	Текстильное и швейное производство.	2

6.3.5	Обработка древесины и производство изделий из дерева.	2

6.3.6	Строительство.	2

6.3.7	Издательская и полиграфическая деятельность.	2

6.3.8	Прочие производства	2

6.3.9	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	2

6.3.10	Малый бизнес	2

6.3.11	Торговля, общественное питание и оказание услуг	2

6.4	Жилой фонд.	2

6.5	Культурно-бытовое обслуживание.	2

6.5.1	Учреждения образования.	2

6.5.2	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	2

6.5.3	Объекты культурно-досугового назначения	2

6.5.4	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты.	2

6.5.5	Объекты бытового обслуживания.	2

6.5.6	Объекты торгового назначения и общественного питания.	2

6.5.7	Объекты кредитно-финансового назначения.	2

6.5.8	Объекты связи.	2

6.5.9	Учреждения управления и жилищно-коммунального назначения.	2

6.5.10	Объекты религиозного назначения.	2

7.	Транспортная инфраструктура и коммунальное обслуживание	2

7.1	Транспортная инфраструктура	2

7.2	Инженерная инфраструктура	2

7.2.1	Водоснабжение	2

7.2.2	Водоотведение	2

7.2.3	Электроснабжение	2

7.2.4	Газоснабжение	2

7.2.5	Сети связи	2

7.2.6	Теплоснабжение	2

8.	Обоснование мероприятий территориального планирования	2

8.1	Обоснование возможного изменения границ муниципальных образований	2

8.2	Общие подходы к обоснованию границ зон планируемых объектов капитального строительства районного значения	2

8.3	Обоснование развития объектов капитального строительства в области социальной инфраструктуры	2

8.3.1	Обоснование развития жилого фонда	2

8.3.2	Обоснование развития объектов капитального строительства в области культурно-бытового обслуживания	2

8.4	Обоснование развития объектов капитального строительства  - автомобильных дорог между населёнными пунктами, мостов и других объектов транспортной инфраструктуры	2

8.5	Обоснование выделения комплексного (природно-историко-археологического) заказника в восточной части Велижского района (в бассейне р. Сертейки)	2

Введение

Схема территориального планирования муниципального образования «Велижский район» разрабатывается ОАО «НИИПГрадостроительства», Санкт-Петербург, по распоряжению Главы муниципального образования № 36 от 06.02.08 г. «О размещении муниципального заказа по выбору исполнителя на выполнение научно-исследовательской работы «Схема территориального планирования муниципального образования «Велижский район». Протокол конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по выбору исполнителя (протокол рассмотрения и оценки заявок) № 2 от 18 марта 2008 г. Муниципальный контракт№1 от 31.03.2008 г

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, глава 3,статья 9 «…территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» .

При принятии проектных решений анализируется геополитическое положение района, состояние ее экономики и социальной сферы, природно-ресурсный, инфраструктурный и территориальный потенциалы.

Схема территориального планирования Велижского района выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

При разработке Схемы используются следующие стратегические программно-целевые документы федерального уровня:

- основные направления социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу (Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, 2000 год.);

- «Стратегия социально-экономического развития Смоленской области»: СПб, 2007;

  - Основные задачи проекта:

- выявление проблем градостроительного развития территории Велижского района, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующего природно- ресурсного потенциала, экологической обстановки , а также социально-экономических и территориально-инфраструктурных возможностей территории;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития Велижского района;

- создание электронной схемы территориального планирования на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

В работе были использованы и учтены материалы Схемы территориального планирования  Смоленской области, разработанной институтом ЦНИИП Градостроительства в 2007 году, материалы Департамента по природным ресурсам Смоленской области, Доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Лесохозяйственный регламент Велижского лесничества на 2009-2018 гг. и другие исходные данные.

Информационной базой разработки Схемы территориального планирования являются:

- законодательные акты и нормативные документы Велижского района и Смоленской области;

- информация департаментов и отделов Администрации  Велижского района и Смоленской области о состоянии и основных тенденциях социально-экономического развития области и района;

- информация подразделений федеральных министерств, комитетов и служб, действующих на территории Смоленской области;

- информация официального интернет-сайта администрации Велижской области;

- официальные справочники о социально-экономическом положении и тенденциях развития Смоленской области и Велижского района;

- материалы исследований различных аспектов экономического и социального развития Смоленской области и Велижского района, проведенных ранее как в рамках администрации области, так и выполненных сторонними организациями;

- программные документы Велижкого района и Смоленской области;

- опубликованные и находящиеся в открытом доступе на интернет-сайтах информационные материалы (сборники, справочники и т.п.) федеральных министерств, комитетов и служб;

- материалы информационных систем: «КонсультантПлюс Регион», БД UniFile и др.

Для разработки проекта использовались отдельные слои картографической основы масштаба 1:100 000 (векторные) на территорию Велижского района в программе  MapJnfo, также материалы подразделений администрации,в том числе материалы землеустройства населенных пунктов сельской администрации Велижского района 1994 г. и материалы лесоустройства 1996 г. . Схема территориального планированияской области разработана на следующие проектные периоды: исходный год – 2008г. , I этап (первая очередь) – 2016 г. , II этап (расчетный срок) – 2027 г.

В работе приведен перечень объектов недвижимости федеральной собственности (с их площадью, назначением, значением) и картографической (адресной – по поселениям) привязкой объектов.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга области, а также практической работы подразделений администрации.

Авторский коллектив выражает благодарность администрации МО «Велижский район», главе администрации муниципального образования, специалистам отдела по строительству, архитектуре, ЖКХ и дорог и другим отделам и специалистам администрации, а также всем организациям и ведомствам, способствующим выполнению работы и предоставившим для этого свои материалы.

# Цели и задачи территориального планирования Велижского района

Главная цель территориального планирования района, как вида градостроительной деятельности - определение назначения территории исходя их комплекса природных, социальных, экономических, экологических и других факторов в целях её устойчивого развития, формирования транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, увязки интересов по использованию территории: граждан, муниципальных образований, субъектов РФ, Российской Федерации.

Схема территориального планирования Велижского муниципального района - важная часть стратегического управления развитием.

При выполнении проекта ведется разработка научно обоснованных предложений по планировочной организации территории, развитию системы расселения, развитию социально-экономической сферы, транспортной и инженерной инфраструктур, рациональному использованию природно-ресурсного потенциала, сохранению культурного наследия,   обеспечению экологического благополучия Велижского муниципального района.

Градостроительный кодекс Российской Федерации предусматривает единый алгоритм решения задач территориального планирования на разных территориальных уровнях (муниципальный район, субъект Российской Федерации, городской округ, городское или сельское поселение).

В отличие от разрабатываемых ранее проектов районной планировки документы территориального планирования муниципального района не являются комплексными, так как направлены, прежде всего, на реализацию законодательно определённых полномочий муниципальной власти района.

Территориальное планирование – планирование развития территории района, определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства для муниципальных (районных) нужд Велижского муниципального района, выявление: ограничений развития территории района и размещения объектов капитального строительства на основе природно-ресурсного и социально-экономического потенциала. В свою очередь ограничения комплексного развития территории района включают: зоны с особыми условиями использования территорий, территории возможного воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также факторы возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ограничениями размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения являются: особо охраняемые природные территории, территории памятников культурного наследия, территории месторождений полезных ископаемых, инженерно-геологические ограничения, земельные участки, находящиеся в собственности, либо на которых находятся объекты капитального строительства федерального, регионального, местного (поселенческого) значения, а также зарезервированные земельные участки для размещения этих объектов.

Задачами территориального планирования Велижского муниципального района являются:

- учёт и увязка разных интересов по использованию территории района: местных (районных), местных (поселенческих), государственных (областных и федеральных), частных (населения, бизнеса, включая субъектов малого предпринимательства);

- проведение комплексного анализа территории с целью выявления природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявление проблемных ситуаций и ареалов, а также зон с особыми условиями использования территории.

- прогнозирование развития функционально-планировочной структуры территории;

- разработка предложений по совершенствованию пространственной организации территории:  развитие опорного пространственного каркаса, планировочное районирование территории;

-     функциональное зонирование территории;

- мероприятия по развитию г.Велижа и сельских поселений района.

- формирование предложений по восстановлению, сохранению и использованию природного и историко-культурного наследия.

-    предложения по развитию транспортной и инженерных инфраструктур района.

направления развития рекреационно-туристической инфраструктуры района

-   формирование предложений по восстановлению, сохранению и использованию     природного и историко-культурного наследия.

-   формирование предложений по улучшению экологической ситуации, охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов.

- определение границ зон размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения в области: развития социальной инфраструктуры районного значения, автомобильных дорог между населёнными пунктами и объектов транспортной инфрастуктуры вне населённых пунктов, линий и объектов электро и газоснабжения в границах района, иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района;

- учёт предложений по размещению объектов капитального строительства федерального и регионального значения, обоснованных в работах других уровней территориального планирования;

- предложения по перечню мероприятий в области санитарной очистки территории района.

При принятии проектных решений анализируется геополитическое положение района, состояние ее экономики и социальной сферы, природно-ресурсный, инфраструктурный и территориальный потенциалы.

Схема территориального планирования Велижского района выполнена в соответствии с законодательными и нормативными документами РФ, а также стратегическими  программно-целевыми документами  федерального уровня.

Целью территориального планирования Велижского района является создание такой пространственной структуры территории Велижского района, которая учитывая природные, демографические, экономические, социальные, экологические и другие условия развития территории муниципального образования, будет способствовать устойчивому развитию всех отраслей экономики Велижского района и наилучшим образом обеспечит благоприятные и безопасные условия проживания населения, охрану и рациональное использование природных ресурсов, сохранение объектов культурного наследия, а также ограничит негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду интересах настоящего и будущего поколений.

Документ территориального планирования территории обеспечивает развитие территории на период первой очереди до 2016 г; расчетный срок до 2027 г. и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления Велижского района.

# Современное состояние

## Географическое положение и административный состав, место района в Смоленской области

Велижский муниципальный район в административных границах занимает  147319 га в Смоленской области. Население района по данным переписи 2008 г. насчитывает - 12,6 тыс.чел., в т.ч. г. Велиж 7,6 тыс. чел. и сельское население 5,0 тыс.чел.

На территории района располагается один городской населённый пункт – г. Велиж и 158 сельских населённых пунктов. Муниципальное образование Велижский муниципальный район Смоленской области включает в себя территорию Велижского городского поселения и территории 8 сельских поселений.

Город Велиж является административным центром муниципального района и одновременно центром городского поселения, в административно-территориальном делении Смоленской области - это город областного подчинения.

Географические особенности определяют положение Велижского района в регионе. Район расположен в северо-западной части Смоленской области. Велижский район граничит с двумя административными районами области, а именно:

- с юга – Руднянским районом.

- с востока – Демидовским районом.

С другими областями:

- с северо-востока – Тверской областью.

- с севера и северо-запада – Псковской областью.

С соседним государством:

- с запада – республикой Беларусь

Территория района вытянута с юго-запада на северо-восток примерно на 62 км. Западная половина района простирается с юга на север примерно на 42 км. Общая протяжённость границ Велижского района около 265 км.

Административный центр района г. Велиж имеет удобное транспортное расположение. Через него проходит автомобильный путь, связывающий Смоленск с Санкт-Петербургом.

Расстояние от Велижа до Санкт-Петербурга по автотрассе - 925 км. От Велижа до Смоленска – 132 км.

Плотность населения составляет 8,56 чел/кв. км.

В таблице Таблица 2.1-1 приведены некоторые показатели, характеризующие положение Велижского района в Смоленской области.

# Таблица 2.1-1 Положение Велижского района в Смоленской области

| № | Показатели | Единица измерения | Велижский р-н |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория в том числе: | тыс.кв.км | 1,43 |
| 2 | Население, всего: | тыс.чел. | 12,6 |
|  | в т.ч. городское | -″- | 7,6 |
|  | сельское | -″- | 5 |
| 3 | Количество городских населённых пунктов | ед. | 1 |
| 4 | Количество сельских населённых пунктов | -″- | 158 |

Таблица 2.1-2 Численность населения муниципальных образований Велижского района

| Название поселения | Административный центр | Количество населенных пунктов, входящих в поселение | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2002 г. | 2007 г. |
| Велижское городское поселение | г. Велиж | 18 | 8,6 | 8,1 |
| Беляевское сельское поселение | д. Беляево | 15 | 0,35 | 0,3 |
| Будницкое сельское поселение | д. Будница | 30 | 0,7 | 0,5 |
| Заозерское сельское поселение | д. Заозерье | 19 | 0,6 | 0,5 |
| Крутовское сельское поселение | д. Крутое | 10 | 0,8 | 0,6 |
| Печенковское сельское поселение | д. Печенки | 11 | 0,6 | 0,4 |
| Погорельское сельское поселение | д. Погорелье | 16 | 0,7 | 0,6 |
| Селезневское сельское поселение | д. Селезни | 19 | 1,3 | 0,9 |
| Ситьковское сельское поселение | д. Ситьково | 20 | 0,85 | 0,7 |
| Итого: | 158 | 14,5 | 12,6 |

## Современное использование территории и земельные ресурсы

При анализе землепользования муниципального образования «Велижский район» использована форма 22-2, а также данные паспорта муниципального образования.

Общая площадь района составляет 147319 га.

Площадь федеральных земель составляет 19 га или 0,013% общей площади района.

К областной собственности отнесено 5 га или 0,003% общей площади района.

В собственности юридических лиц находится 469 га (0,32%), в собственности физических лиц – 27224 га (18,47%).

Распределение земель по категориям  представлено в таблице 1 и характеризуется следующими показателями:

большая часть земель района  - земли сельскохозяйственного назначения (54,1%), а также земли лесного фонда – 53,8% от общей площади земель в административных границах;

земли населенных пунктов составляют 5,33%  от общей площади земель в административных границах;

земли транспорта, энергетики, промышленности и связи, радиовещания и телевидения в балансе земель составляют в общей сложности около 0,4%;

земли лесного фонда – 32,6% от общей площади земель в административных границах;

земли водного фонда – 0,77 % от общей площади земель в административных границах;

земли запаса – 6,83% от общей площади земель в административных границах.

Баланс земель муниципального образования «Велижский район» по категориям представлен на рисунке Рисунок 2.2-1.

Рисунок 2.2-1 Баланс земель Велижского района по категориям на 01.01.2008 г.

## Анализ реализация проекта районной планировки муниципального образования «Велижский район».

Проект районной планировки муниципального образования «Велижский район» был разработан в 1983 году «БелНИИПГрадостроительства» в соответствии с заданием отдела по делам строительства и архитектуры Смоленского облисполкома.

Проект разработан на два проектных этапа:

1 очередь – 1990 год;

Расчетный срок – 2000 год.

Экономическая база.

Заложенная, в проекте районной планировки 1983 года, база развития района – промышленность, транспорт, сельское хозяйство сохранилась до настоящего времени.

Население.

В исходном 1981 году в состав района входил 1 город и 172 сельских населенных пункта, объединенных в 10 сельских советов. В настоящее время в Велижском районе существует 1 город и 157 сельских населенных пунктов.

Таким образом, количество yeнаселенных пунктов сократилось на 14 единиц.

По проекту 1983 года численность населения к 2000 году должна была составить 25,0 тыс. чел. Неблагоприятная экономическая ситуация в стране вовлекла за собой ухудшение демографической ситуации. Миграционный отток градообразующих кадров, снижение рождаемости и увеличение смертности повлекло снижение численности населения района до 12,6 тыс. чел. Количество сельских населенных пунктов с численностью населения менее 50 чел. увеличилось с 117 до 134.  Но в то же время численность населения крупных населенных пунктов также сократилось.

Жилой фонд.

Согласно проекту районной планировки  к 2000 году предполагалось довести наличие жилого фонда в районе до 479,6 тыс. м2 или 19,2м2 на жителя. Ввод нового жилищного строительства  к расчетному сроку предполагался в объеме 540,4 тыс.м2.

К 2008 году жилой фонд района составляет 337,5 тыс.м2 или 26,8 м2 на 1 жителя.

Таким образом, по сравнению с расчетными показателями схемы районной планировки обеспеченность населения жилым фондом повысилась на 40%, но это объясняется падением по сравнению с предложениями схемы районной планировки цифры численности населения с 25 до 12,6 тыс. человек и тем обстоятельством, что расчетный срок схемы районной планировки 1982г. – 2000г., а исходный год разрабатываемой схемы территориального планирования – 2007 г.

Культурно-бытовое обслуживание.

Показатели схема районной планировки 1983 года предлагали нормативное обеспечение учреждениями обслуживания населения района (25тыс. чел.).

Схемой районной планировки 1983 г. в сфере культурно-бытового обслуживания предполагалось организация четырехступенчатого обслуживания населения. Полный комплекс услуг предполагалось располагать не в каждом населенном пункте, а в группе взаимосвязанных населенных пунктов в соответствии с принятой проектом перспективной системой расселения.

Проектом районной планировки в сфере культурно-бытового обслуживания предполагалось следующее:

Строительство детских садов с общим количеством мест по проекту 835 в г. Велиж и 326 – в сельской местности, в первую очередь в тех населенных пунктах, где данный вид учреждений образования отсутствовал.

По данным Администрации Велижского района о наличии образовательных учреждений ни одного детского сада не было построено в период реализации Схемы районной планировки. В 1983 и 1985 гг. построено два детских сада в г. Велиж на 245 мест.

Школьная система на момент разработки Схемы районной планировки была представлена 13 общеобразовательными школами на 2920 мест. Проектом предполагалось перестройка и реконструкция сети школ. На данный момент в районе функционирует 15 школьных учреждений на 3303 места, все они также требуют перестройки и капитального ремонта в связи с высоким износом зданий общеобразовательной сети.

К 2000 году проектом Схемы районной планировки в сфере здравоохранения предполагалось строительство больницы, поликлиники в г. Велиж и в д. Селезни, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, аптек и т.д.   Состояние и наличие объектов здравоохранения изменилось в худшую сторону на 01.01.2008 г., новое строительство в соответствии с проектом отсутствовало.

Также не было осуществлено строительство объектов культуры и искусства, торгового назначения, бытового обслуживания населения.

Из учреждений коммунального строительства проектом предполагался ввод двух гостиниц в г. Велиж и гостиниц в каждой центральной усадьбе района. В настоящее время указанные объекты отсутствуют.

# Комплексный анализ природно-ресурсного потенциала, экологическая обстановка и функционально-планировочная организация территории

## Природные условия и ресурсы

### Рельеф

Территория района расположена на Велижско-Демидовской низменности. Рельеф местности всхолмленно-волнистый, повышающийся с запада на восток, сохраняет в своем облике следы последнего оледенения. Поверхность представляет собой слабоволнистую зандровую и озерно-ледниковую равнину с участками пологих моренных всхолмлений, прорезаемую реками бассейна Западной Двины.

Долины мелких рек низкие, поймы заболоченные. Выделяется в рельефе долина реки Западной Двины, которая пролегает с севера на юго-запад по центральной части территории. Пойменные берега умеренно крутые и возвышаются над урезом воды на 15-20 м. Пойма узкая, сухая. Средние абсолютные высоты – 140-160 м над уровнем моря – достигают максимума (247 м) в восточной части района, где преобладают озово-камовые формы рельефа. В пределах Велижского района находится участок с наименьшей отметкой абсолютной высоты в Смоленской области – 140 м над уровнем моря (пересечение руслом Западной Двины границы Смоленской области). Четвертичные отложения имеют мощность 60-80 м и представлены песками, древнеаллювиальными и озерно-ледниковыми глинами, а также мореной. Ниже залегают девонские известняки, глины, мергели. Долины рек (Зап. Двины, Межи и др.) слабо изрезаны, русла изобилуют валунами. . Особенно обширные заболоченные массивы встречаются в западной и юго-западной частях района. В понижениях крупные верховые торфяники: Дроздовский Мох, Логунский Мох, Матюшинский Мох. Обширные заболоченные массивы встречаются в западной и юго-западной частях района

### Климат

Климат Велижского района - умеренно континентальный, который характеризуется относительно влажным и теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и – с хорошо выраженными устойчивыми сезонами.

Годовой приход суммарной солнечной радиации составляет 82,9 ккал/см2. Число дней без солнца в среднем составляет 113 дней в году.

По средним многолетним данным самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха до  – 8,3° C абсолютный зафиксированный температурный минимум – 45° Оттепели наблюдаются практически ежегодно. Среднее число дней с оттепелью в период с ноября по март составляет 64. Средняя месячная и годовая температура воздуха представлена в таблице Таблица 3.1-1.

Таблица 3.1-1Средняя месячная и годовая температура воздуха, по метеостанции в г. Велиж, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8,3 | - 8,0 | - 3,7 | 4,0 | 11,6 | 15,1 | 17,0 | 15,6 | 10,6 | 4,8 | - 0,7 | -5,8 | 4,3 |

Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой воздуха от +17,0°. В наиболее теплые годы температура воздуха поднимается до +35 ° C.  За последние 50 лет среднегодовая температура по данным средних многолетних исследований выросла с 4,3 до 4,5 ° C. 2006 и 2007 годы были аномально теплыми со среднегодовыми температурами + 5,2 и +6,3 ° C.

Теплый период, т.е. период с положительными среднесуточными температурами воздуха, длится 213-224 дня. Переход среднесуточной температуры через 0° к положительным значениям происходит в первую декаду апреля, осенью к отрицательным значениям первую декаду ноября. Средняя многолетняя продолжительность безморозного периода 125-148 дней.

Основным фактором, определяющим режим ветра в холодный период года, является западно-восточный перенос, обусловленный общей циркуляцией атмосферы. Зимой направление ветра определяется юго-западной периферией сибирского антициклона, т.е. преобладанием юго-западных и южных ветров. Повторяемость направлений ветра и штилей за год представлена в таблице Таблица 3.1-2.

Таблица 3.1-2 Повторяемость направлений ветра и штилей за год, по метеостанции в г. Велиж, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 13 | 13 | 8 |

Средняя скорость ветра зимой 4 - 5 м/сек, чем летом 3 – 4 м/сек.

Кроме средних скоростей ветра, дополнительной характеристикой являются повторяемости скоростей различных величин. Наибольшую повторяемость в среднем за год имеют скорости от 2 до 5 м/с. Значительна повторяемость слабых ветров, скоростью 0-1 м/с, и ветров умеренных, 6-9 м/с. Повторяемость скоростей более 12 м/с невелика (2-5%). Вероятность сильных ветров (>15 м/с) невелика. В среднем за год наблюдается 6-9 дней, а с ветром (> 20 м/с) наблюдается 0.4-0.6 дней. Наибольшие скорости ветра 27-30 м/с, вероятны 1 раз в 20 лет. В 2006 году были зафиксированы порывы ветра юго-западного направления до 30 м/с.

Среднее многолетнее количество осадков на территории Велижского района составляет 722 мм.

Число дней с атмосферными явлениями (туманы, метели, грозы) меняется из года в год. Наибольшее и наименьшее число дней атмосферными явлениями в разные годы за период многолетних наблюдений дает представление о пределах колебаний числа дней с неблагоприятными погодными явлениями. Средние и максимальное количество дней за многолетний период наблюдений за атмосферными явлениями представлены в таблице Таблица 3.1-3.

Таблица 3.1-3 Неблагоприятные атмосферные явления

| Атмосферное явление | Среднее число дней | Максимальное число дней |
| --- | --- | --- |
| туманы | 53 | 58 |
| метели | 35 | 74 |
| грозы | 27 | 43 |

Максимум туманов наблюдается в холодный период с октября по май, меньше всего туманов с апреля по август. Наиболее продолжительные  и интенсивные метели встречаются на возвышенных и открытых местах. Наибольшее число дней с метелью в среднем наблюдается в январе и феврале, несколько меньше в декабре и марте. В октябре и апреле метели бывают не ежегодно.

Основная характеристика пространственного и временного распространения гроз мало меняется на рассматриваемой территории. Грозы преимущественно наблюдаются с апреля по октябрь. Иногда грозы отмечаются в зимние месяцы. Максимум гроз отмечается преимущественно в июле. Большинство гроз связаны с атмосферными фронтами. Внутримассовые грозы связаны в основном с областями низкого давления.

Территория Велижского района по агроклиматическим условиям относится к первому агроклиматическому району (Схема территориального планирования Смоленской области (ЦНИИП ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РААСН), М. 2007 г.). Сумма средних суточных температур в этом районе составляет 1900-2000°.

По средним многолетним данным, заморозки кончаются в I агроклиматическом районе 14-17 мая, в пониженной части рельефа и заболоченных местах - 20 мая, В отдельные годы даты окончания заморозков значительно отклоняются от средней многолетней даты. В 10% лет заморозки могут наблюдаться в начале июня.

Первые заморозки осенью в воздухе наблюдаются в среднем с третьей декады сентября, когда активная вегетация большинства сельскохозяйственных культур уже закончена. В годы с холодной ранней осенью первые заморозки появляются в начале сентября, иногда даже в конце августа. А в годы с теплой осенью - во второй и даже третьей декаде октября. В большинстве же лет первые ночные заморозки в воздухе бывают в конце сентября - начале октябре.

По средним многолетним данным, к концу первой декады декабря вся территория области бывает покрыта прочным снежным покровом высотой 6-9 см. К концу января снежный покров почти повсеместно бывает более 20 см и надежно предохраняет озимые культуры от вымерзания.

Зима длится 4-5 месяцев. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 30.11-2.12. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом по области составляет в среднем многолетнем 125-135 дней. Запас воды в снеге в конце зимы составляет в среднем 60-90 мм.

Сход устойчивого снежного покрова, по средним многолетним данным, происходит в первой декаде апреля. В исключительно ранние теплые и поздние холодные весны разрушение и сход снежного покрова происходит значительно раньше или позже средних сроков. Наибольшая глубина промерзания почвы составляет 84-129 см. В 2006 и 2007 годах слой промерзания почвы составил соответственно 20 и 22 см.

### Гидрология и водные ресурсы.

Территория Велижского муниципального района относится к бассейну реки Западная Двина. Рассматриваемая территория обеспечена ресурсами поверхностных вод, однако распределение ресурсов на территории района неравномерно.

На территории рассматриваемого района протекают 11 рек длиной от 10 км и более. Общая длина – 317 км. Густота речной сети 215 м на 1кв. км. Наиболее крупные реки Западная Двина и Межа. Длина реки Западная Двина составляет 1020 км (в пределах района 60 км), ширина 60-130 м, глубина 2,2-3,5 м. Берега обрывистые, высотой 2,5-6,5 м. Пойма реки двусторонняя, шириной 0,5-2 км, большей частью луговая. Дно реки у правого берега каменистое, у левого песчаное. Под влияние размыва и отложения наносов дно реки изменятся. У правого берега реки водоросли занимают небольшие пространства. Остальные реки относятся к типу равнинных и мелководных, имеющих глубину в меженный период порядка 0,5-2,0 м.

Источником питания рек района являются дождевые, талые, снеговые и грунтовые воды. В осенний период обычно повышена водность за счет уменьшения испарения и увеличения осадков. На долю весеннего стока (апрель-май) приходится 50 – 70%, летнего (июнь-август) – 18 – 20%, осеннего (октябрь-ноябрь) и зимнего (декабрь-март) – 20 – 30%. Средние сроки половодья приходятся на конец марта – начало апреля с резким подъемом до пика и относительно медленным спадом. Подъем уровня на малых реках 6 -10 дней, на основных 14 - 20 дней. Средняя интенсивность подъема 10 – 60 см/сут. Максимальная высота уровня воды весной по сравнению с наиболее низким меженным уровнем на реке Западная Двина достигает 8м, на остальных реках в пределах 3 – 6м. Общая продолжительность половодья на малых и средних реках составляет 30 - 50 дней.

Гидрологическая характеристика основных рек района представлена в таблице Таблица 3.1-4.

Таблица 3.1-4 Характеристика основных рек Велижского района

| Название реки | Куда впадает река | Протяженность, км общая по району | Ширина, м | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Западная Двина | Балтийское море (Рижский залив) | 1020/60 | 130 | 2,5 |
| р. Межа | р. Западная Двина | 239/13 | 50 | 1,5 |
| р. Чернейка | р. Холуйца | 18 | 4-7 | 0,5-1 |
| р. Велижка | р. Западная Двина | 15 | 3 | 0,5 |
| р. Холуйца | р. Усвяча | 45/11 | 10 | 1 |
| р. Чернавка | р. Западная Двина | 23 | 4-7 | 0,5-1 |
| р. Вязьмена | р. Елеменка | 12 | 4-7 | 0,5-1 |
| р. Сертейка | р. Западная Двина | 28 | 3-6 | 0,4-0,8 |
| р. Успол | р. Усвяча | 16 |  |  |
| р. Хрипинка | р. Межа | 10 | 1-3 | 0,4-0,8 |
| р. Борожанка | р. Каспля | 30 | 1-3 | 0,4-0,8 |
| р. Шахинка | р. Чернавка | 14 | 1-3 | 0,4-0,8 |
| р. Елеменка | р. Зуевка | 16 | 1-3 | 0,4-0,8 |
| р. Тростянка | р. Зуевка | 12 | 1-3 | 0,4-0,8 |
| р. Сычевка | р. Межа | 16 | 1-3 | 0,4-0,8 |
| р. Должанка | р. Сычевка | 8 | 1-3 | 0,4-0,8 |
| р. Задний | р. Хрипинка | 10 | 1-3 | 0,4-0,8 |

Озера

На территории Велижского района Смоленской области расположены 10 озер с общей площадью 327,4 га. Самое большое озеро Чепли, его площадь составляет 132 га, наибольшая глубина – 11 м, длина около 4 км, ширина – 0,7 км. Самым глубоким озером на территории Велижского района является озеро Хаменское, максимальная глубина которого составляет 22 м.

Озера Чепли, Рябиковское и Гатчинское являются особо охраняемыми природными территориями регионального значения и относятся к категории памятники природы гидрологического профиля. Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Гидрографическая характеристика крупных озер Велижского района представлена в таблице Таблица 3.1-5.

Таблица 3.1-5 Характеристика крупных озер Велижского района

| Озеро | Площадь зеркала, км2 | Площадь водосбора, км2 | Объем озера, млн м3 | Глубина макс., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чепли | 1,32 | 54 | 5,270 | 11,0 |
| Рябиковское | 0,57 | 72 | 3,950 | 14,0 |
| Залюбище | 0,52 | 18 | 1,600 | 6,0 |

Многолетние данные социально-гигиенического мониторинга по состоянию водных объектов свидетельствуют о том, что практически все водоисточники как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропотехногенному воздействию с различной степенью интенсивности.

Качественный состав водных объектов в бассейне реки Западная Двина зависит от влияния хозяйственной деятельности и, прежде всего, сбросов сточных вод предприятиями промышленности и хозяйственного бытового водоснабжения. Кроме того, на качество воды оказывает влияние неорганизованное поступление загрязняющих веществ с территорий городов и населенных пунктов.

По данным Территориального управления Роспотребнадзора по Смоленской области на территории Велижского района ежегодно проводятся исследования качества воды поверхностных водоемов (Статистический бюллетень №209 «Охрана окружающей среды Смоленской области в 2007 году». Смоленск, 2008). Результаты санитарного надзора за поверхностными водоемами в 2007 году представлены в таблице Таблица 3.1-6.

Таблица 3.1-6 Санитарный надзор за поверхностными водоемами в 2007 году

|  | Санитарно-химические показатели | Микробиологические показатели | Содержание гельминтов | Радиоактивные вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего иссле-довано проб | не соответствует санитарным нормам | всего иссле-довано проб | не соответствует санитарным нормам | всего иссле-довано проб | не соот-ветствует санитар-ным нормам | всего иссле-довано проб | не соот-ветствует санитар-ным нормам |
|  |  | кол-во, ед. | % |  | кол-во, ед. | % |  |  |  |  |
| Всего по области | 299 | 52 | 17 | 796 | 111 | 14 | 29 |  | 68 |  |
| Велижский район | 6 | - | - | 28 | - | - | 2 |  | 2 |  |

Результаты санитарного надзора за поверхностными водоемами в 2007 году свидетельствуют о том, что качество воды поверхностных водоемов Велижского района соответствует нормативным требованиям по всем выполненным показателям.

Основным водопользователем на территории Велижского района Смоленской области является коммунальное хозяйство. По данным Отдела водных ресурсов Московско-Окского бассейнового управления по Смоленской области объемы забранной и использованной воды в Велижском районе в 2007 году представлены в таблице Таблица 3.1-7

Таблица 3.1-7 Забор и использование воды в 2007 году

|  | Забрано или получено воды всего, млн м3 | 2007 в % к 2006 | Использование свежей воды | Потери воды | Расходы воды в системе оборотного и повторно-последовательного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, млн м3 | В том числе на нужды |  | Всего, млн м3 | 2007 в % к 2006 |
|  |  |  |  | Хозяйст-венно-бытовые млн м3 | Произ-водствен- ные млн м3 | Орошение и с/х водоснаб-жение, млн м3 |  |  |  |
| Всего по области | 270,43 | 102 | 184,75 | 73,34 | 100,33 | 11,09 | 14,84 | 4720,94 | 99 |
| Велижский район | 0,52 | 91 | 0,52 | 0,32 | - | 0,20 | - | - | - |

Таким образом, в 2007 году объем забранной воды в Велижском районе составил 0,20% от общего объема забранной воды по Смоленской области (Статистический бюллетень №209 «Охрана окружающей среды Смоленской области в 2007 году». Смоленск, 2008).

Одним из важных факторов охраны здоровья населения является доброкачественная питьевая вода. Качество воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

По данным Территориального управления Роспотребнадзора по Смоленской области на территории Велижского района ежегодно проводятся исследования качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям. Результаты санитарно-гигиенических и микробиологических исследований качества воды в 2007 году представлены в таблице Таблица 3.1-8 и таблице Таблица 3.1-9 соответственно.

Таблица 3.1-8 Исследования качества воды в 2007 году по санитарно-химическим показателям

|  | Источники централизованного водоснабжения | Водопроводы | Водопроводная сеть | Нецентрализованное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам |
|  |  | Коли-чество, ед. | % |  | Коли-чество, ед. | % |  | Коли-чество, ед. | % |  | Коли-чество, ед. | % |
| Всего по области | 434 | 227 | 52 | 79 | 32 | 41 | 1492 | 666 | 45 | 308 | 87 | 28 |
| Велижский район | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |

Результаты исследования качества воды на территории Велижского района по санитарно-химическим показателям свидетельствуют о том, что качество воды источников централизованного водоснабжения и водопроводов не соответствует нормативным требованиям.

Таблица 3.1-9 Исследования качества воды в 2007 году по микробиологическим показателям

|  | Источники централизованного водоснабжения | Водопроводы | Водопроводная сеть | Нецентрализованное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам |
|  |  | Коли-чество, ед. | % |  | Коли-чество, ед. | % |  | Коли-чество, ед. | % |  | Коли-чество, ед. | % |
| Всего по области | 693 | 27 | 4 | 296 | 7 | 2 | 5688 | 599 | 11 | 602 | 231 | 38 |
| Велижский район | 29 | 1 | 3 | 6 | 1 | 17 | 355 | 32 | 9 | 50 | 8 | 16 |

Микробное загрязнение питьевой воды в первую очередь связано с высокой степенью изношенности сетей, низкой их санитарной надежности, несвоевременным устранением аварий на водопроводных и канализационных сетях и др.

Население сельских поселений района для хозяйственно-питьевых и бытовых нужд использует воду индивидуальных колодцев. Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды. Чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится за счет средств органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных пользователей.

По данным Отдела водных ресурсов Московско-Окского бассейнового управления по Смоленской области сброс сточных вод в поверхностные водные объекты Велижского района в 2007 году составил 0,13 млн. м3. Вследствие неудовлетворительной работы очистных сооружений района весь объем сброшенных сточных вод характеризуется недостаточной степенью очистки (Статистический бюллетень №209 «Охрана окружающей среды Смоленской области в 2007 году». Смоленск, 2008).

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в октябре 2006 года проводились исследования качества воды скважины ОАО «Велижлен» (протокол лабораторных испытаний № 890 от 12 октября 2006 г.). Результаты лабораторных испытаний свидетельствуют о том, что проба воды по показателям мутности, общей жесткости, сухому остатку, наличию осадка и содержанию железа не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

### Почвы

На территории Велижского района наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, приуроченные к положительным формам рельефа характерные для южнотаежной лесной зоны. Среди дерново-подзолистых почв преобладают легкосуглинистые почвы, встречаются также супесчаные почвы. Песчаные почвы распространены в южной и центральной частях района. По степени выраженности оподзоленности и соотношения мощности горизонтов почвы делятся на дерново-слабо-, средне- и сильноподзолистые.

Различные формы мезо- и микрорельефа (гряды, небольшие холмы, впадины) обуславливают различную степень увлажнения почв. В почвах протекают процессы оглеения разной степени интенсивности, связанное с переувлажнением почв. В связи с чем, на рассматриваемой территории можно выделить - дерново-подзолистые глееватые, дерново-подзолистые слабоглееватые. Наличие процессов оглеения почв ухудшает их плодородие.

В долинах рек Западная Двина, Межа, Чернавка, Велижка, Сертейка и других развиты аллювиальные луговые почвы.

На севере и юго-западе района распространены болотные торфяные почвы на мелких и средних торфах.

### Агрохимическая характеристика почв

Содержание гумуса во всех разновидностях дерново-подзолистых почв обычно низкое (редко более 2,5%), что определяет бедность их питательными веществами, низкую емкость обмена, слабую буферность. Для этих почв характерна значительная кислотность.

Величина имеет большое значение для биохимических процессов, происходящих в почве, населяющих ее живых организмах. Кислотность почвы или величина концентрации ионов водорода (рН) влияет на подвижность питательных и токсичных элементов в почвенных горизонтах, определяя их доступность для растений.

По результатам агрохимического обследования проведенного в 1999 г. в Вележском районе государственной станцией агрохимической службы «Смоленская» 7874 га (46,9%) составляют почвы, имеющие кислую реакцию почвенной среды (pH до 5,5). Из них сильно и среднекислые почвы (pH до 5,0) – 3072 (18,13%). Средневзвешенный показатель кислотности pH 5,53.

С внесением извести в почву происходит нейтрализация степени кислотности, уменьшается поглощаемость растениями тяжелых металлов, повышается коэффициент использования удобрений.

Плодородие почв определяется так же содержанием элементов питания (Са, Mg, К, Р, Fe, микроэлементов) растений.

Кальций обменный обеспечивает сохранение плодородия почвы: он регулирует щелочно-кислотное равновесие в почвенном створе, закрепление гумуса и создании водопрочной почвенной структуры. По данным лиземетрических опытов ежегодно вымывается СаО с 1 га 200-500 кг. Вынос кальция из почвы происходит за счет вымывания его из корнеобитаемого слоя, а так же с урожаем. Среднее содержание обменного кальция 5,70 мг-экв/100 г почвы.

Недостаток магния обменного проявляется прежде всего на кислых почвах, легкого механического состава. При недостатке магния содержание хлорофилла в зеленых частях растений уменьшается, листья становятся пятнистыми и преждевременно опадают. Много магния из почвы выносит свекла, картофель (40-70 кг/га), мало – зерновые и злаковые (10-14 кг/га). Промежуточное место занимает люпин и бобовые травы. Потери магния в результате вымывания составляют 10-20 кг/га. Средневзвешенное содержание обменного магния в целом по району 1,37 мг-экв/100 г почвы.

Известкование способствует лучшему обеспечению растений кальцием и магнием, что позволяет предотвратить вымывание кальция и магния из почвы, улучшить свойства почвы и повысить ее плодородие.

Агрохимическая характеристика почв сенокосов и пастбищ

В целом по району было обследовано (агрохимического обследование 1999 г.) 8848 га сенокосов, в т. ч. 2933 га улучшенных и 18075 га пастбищ, в т.ч. 7110 га культурных. Повышенную кислотность (pH до 5,5) имеют 51,1% сенокосов и 48,5% пастбищ.

Низкое и среднее содержание подвижных форм фосфора (P2O5 до 10 мг) имеют 17,8% сенокосов и 10,6% пастбищ.

С низким содержанием обменного калия (KO до 8,0 мг) – 37,4 и 48,% пастбищ.

### Растительность.

Велижский район располагается в пределах южной полосы зоны хвойно-широколиственных лесов (подзоны смешанных лесов). Леса района отличаются разнообразием, здесь представлены разновозрастные еловые, широколиственно-еловые, сосновые, широколиственно-сосновые и вторичные - березовые и осиновые леса на месте хвойно-широколиственных лесов.

Наибольшее распространение на территории района имеют вторичные мелколиственные леса (береза, осина, ольха) на месте сосново-широколиственных и елово-широколиственных лесов.

Сосново-широколиственные леса ранее занимали значительные площади на проектируемой территории. В следствии ведения хозяйственной деятельности и лесных пожаров произошло значительное сокращение сосново-широколиственных лесов. Сосновые леса произрастают на бедных питательными элементами песчаных и заболоченных почвах, так как сосна менее требовательная порода, чем ель. Сосновые леса встречаются на юго-западе Велижского района и представлены борами разнотравными, черничными, брусничными, а так же долгомошниками, сфагновыми, болотнотравными, багульниково-сфанговыми.

Распространение еловых, широколиственно-еловых лесов приурочено к более плодородным суглинистым и аллювиальным почвам. Из основных типов еловых лесов наиболее распространены ельники разнотравные и ельники-кисличники, ельники-черничники, ельники долгомошники и ельники приручейные. Еловые леса сохранились главным образом на севере района.

На месте сведенных лесов формируются материковые луга. Материковые луга различают суходольные и низинные, в зависимости от характера и степени увлажнения, а также от типа почв. Суходольные луга приурочены к возвышенным частям рельефа – холмы, верхние части склонов балок и оврагов.

Низинные луга приурочены к низинам и котловинам с проточным или грунтовым увлажнением. Пойменные или заливные луга формируются в долинах рек в условиях периодического затопления и отложения аллювия. В них может в среднем насчитываться  до 60 видов растений.

Среди луговых растений есть лекарственные (буквица лекарственная, валерьяна, спаржа, вероника, одуванчик, донник, калган, горицвет, зверобой, душица обыкновенная, первоцвет весенний и многие другие) и пищевые (щавель кислый, тмин обыкновенный и др.), а также ядовитые и технические, содержащие дубильные вещества или красители (горец змеиный, щавель конский таволга вязолистная, хвощ полевой). Неоценима роль медоносных луговых растений (бобовых, мяты луговой, подмаренника настоящего и др.).

### Полезные ископаемые.

Минерально-сырьевые ресурсы Велижского района представлены месторождениями строительных материалов: строительными песками и значительными  по запасам  месторождениями торфа. В районе разведано 7 торфяных месторождения: Биказы, Дроздовский Мох, Погорельский Мох, Пригородное, Пустыньки, Чистик. Выявленный и учтенный балансом запасов торфяной фонд  района составляет 15707 тыс. тонн. Степень изученности запасов торфа достаточно высока. Качественные показатели торфа позволяют использовать его в качестве сырья, из которого возможно получение разнообразных видов продукции: удобрения, торфяная подстилка, торфорассадочные горшочки, питательные брикеты, обезвоженный торф, этиловый спирт и многое другое.

Месторождения песка, разведанных на территории района два – Ястреб с запасами сырья на 01.01.2008 г  76 тыс. м 3 и Городец с запасами сырья на 01.01.2008 г  - 43,29 тыс. м 3. В настоящее время разрабатывается карьер «Ястреб». В перспективе на территории бывшего карьера планируется организация рыбоводческого хозяйства.

Таблица 3.1-10 Минерально-сырьевая база Муниципального образования Велижский район (общераспространенные полезные ископаемые)*

| Виды минерального сырья | Ед.изм. | Разведанные месторождения | Из них, разрабатываемые в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Запасы сырья (на 01.01.2008 г.) | Наимено-вание | Годовая добыча (согласованная с администрацией МО) |
| Пески | тыс.м3 | Ястреб | 76 | Ястреб | 8 |
|  |  | Городец | 43,29 | - | - |
| Торф | тыс.тонн | Биказы | 591 | - |  |
|  |  | Дроздовский Мох | 5130 | - |  |
|  |  | Погорельский Мох | 972 | - |  |
|  |  | Пойма р.Сертейка | 545 | - |  |
|  |  | Пригородное | 3287 | - |  |
|  |  | Пустыньки | 3192 | - |  |
|  |  | Чистик | 1990 | - |  |

*Данные о минерально-сырьевой базе МО «Велижский район» предоставлены Департаментом природных ресурсов Смоленской области (письмо от Администрации МО «Велижский район» 01.04.09. №283)

Таблица 3.1-11 Минерально-сырьевая база муниципального образования

| Виды минерального сырья | Ед. изм. | Разведанные месторождения | Из них, разрабатываемые в 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Огнеупорные глины | тыс.м3 | Месторождение «Велижское» | 1320 | 0 | 0 |
| Торф | тыс.тн. | Логуновский Мох | 7010 | 0 | 0 |
|  |  | Городецкий мох | 19842 | 0 | 0 |
|  |  | Цыгановский мох | 26464 | 0 | 0 |
|  |  | Дроздовский мох | 26040 | 0 | 0 |
|  |  | Пригородное | 28263 | 0 | 0 |
| Песчано-гравийный материал | тыс.м3 | Разведано 7 месторождений | Запасы не подсчитывались | 0 | 0 |
| Песок строительный | тыс.м3 | г.Велиж, район бывшей д.Ястреб | Запасы не подсчитывались |  | 7 |
| Известковый туф | тыс.м3 | Пойма реки Сертейка | 1800 | 0 | 0 |
| Сапропель | тыс.тн. | Массив «Логуновский», Петровский мох» | 109-370 га | 0 | 0 |
| Минеральные воды | м3/сутки | Вскрыты в г.Велиже | Запасы не подсчитаны | 0 | 0 |

На территории муниципального образования «Велижский район» широко распространены месторождения торфа. Данные по запасам торфа приведены в таблице. Особенно крупные запасы торфа залегают в западной части района. Такие массивы как Логуновский, Петровский, Погорельский и Дроздовский Мох имеют площади более   1,5 тыс.га. Тип торфяников низинный и верховой.

В настоящее время торфяники не используются. Актуален вопрос создания минизавода по производству торфобрикетов.

Торфяники могут использоваться для добычи сапропелей. Всего по району насчитывается 30 месторождений, площадь промышленной залежи составляет 18802 га, запасы торфа сырца 351254 тыс.куб.м.

Запасы глины расположены вблизи г.Велижа на левом берегу реки Западная Двина. На 3-х месторождениях легкоплавких глин насчитывается 1,7 млн.м3. Сырье пригодно для обыкновенного кирпича марки 200.

Также в районе  выявлены месторождения известкового туфа. Общее количество запасов составляет 5,87 млн.м3.

Известно 6 месторождений сапропелей, сырье можно использовать как лечебные грязи. Минеральные воды вскрыты в г.Велиже в верхнедевонских доломитах с прослоями гипсов с глубины 130-250 м. Воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые с минерализацией 1,8-2,5 г/л. Могут использоваться для лечения органов пищеварения и обмена веществ.

Все месторождения минерального сырья, разведанные в районе:

торф, вивианиты, известковые туфы, ленточные глины, песчано-гравийные материалы, выявлены в верхней толще четвертичных отложений. Насчитывается 7 месторождений песчано-гравийной смеси. Запасы на них не подсчитывались. Эксплуатируется для местных нужд месторождением Взвоз вблизи г.Велижа на левом берегу Зап.Двины. На 3-х месторождениях легкоплавких глин насчитывается 1,7 млн.мЗ.

На балансе в области числиться месторождение глин Велижское, расположенное на южной окраине г.Велижа. С 1977 г. эксплуатируется кирпичным заводом Велижского РПК. Сырье пригодно для обыкновенного кирпича марки - 200. Запасы по категориям А, В, С - 1320 тыс.мЗ. Месторождения известкового туфа выявлены по заболоченным котловинам. Наибольшее их количество отмечено в пойме р.Сертейка. Всего их насчитывается 8. Запасы от 0,5 до 1,8 млн.мЗ, а общие - 5,87 млн.мЗ. Применяется для известкования кислых почв благодаря высокому содержанию СаСO3. Его можно вносить в почву без предварительного размола. На территории района известно 6 месторождений  сапропелей. Все они приурочены к болотным массивам. Наиболее крупные площади ископаемого отличаются на массивах "Логуновский" и "Петровский Мох", а также "Пригородное" 109-370 га при мощности сдоя до 2,5 м. Сырье можно использовать как лечебные грязи.

Месторождения торфа широко распространены по территории района и особенно крупные встречаются в западной части. Такие массивы как Логуновский, Петровский, Погорельский и Дроздовский Мох имеют площади более 1,5 тыс.га. Всего по району насчитывается 30 месторождений, площадь промышленной залежи составляет 18802 га, запасы торфа сырца - 351254 тыс.м3. Тип торфянников низинный и верховой. В настоящее время проектируется добыча торфа для удобрения на т/п "Велижское" из массивов Цыгановский и Погорельский Мох, и Пригородное, с добычей в год 160 тыс.т. В таблице Таблица 3.1-11(см.приложение) приводится характеристика наиболее крупных торфяников, площадь которых превышает 100 га.

Местоположение всех месторождений полезных ископаемых по видам сырья показано на схеме "Комплексная оценка территории" и "Современное использование территории".

Полезные ископаемые района : торф, вивианиты, известковые туфы, ленточные глины, песчано-гравийные материалы.

Минеральные воды вскрыты в г.Велиже в верхнедевонских доломитах с прослоями гипсов (ливенско-евланский водоносный горизонт) с глубины 130-250 м. Воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые с минерализацией 1,8-2,5 г/л. Используются для лечения органов пищеварения и обмена веществ.

### Лесные ресурсы.

В Смоленской области разработан Лесной план и утвержден Указом Губернатора (№30 от 30.12.2008г.). Лесохозяйственный регламент Велижского лесничества на 2009-2018 годы утвержден Приказом департамента Смоленской области по лесному хозяйству № 366 от 25.11.2008г.

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Смоленской области (2004 г.), организация использования лесов предусматривает:

устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала;

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов;

использование лесов с учетом их глобального экологического значения;

обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, не истощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;

организацию охраны и защиты лесов;

обеспечение выполнения мероприятий по воспроизводству лесов, улучшению их породного состава и повышению продуктивности;

платность использования лесов.

В соответствии с Лесным кодексом РФ разработан «Лесохозяйственный регламент Велижского лесничества» («Гомельлеспроект»,2008 г.). Ранее разработаны документы «Проект ведения лесного хозяйства «Велижского лесхоза» (1996-1997 гг.) Смоленского управления лесами и «Проект организации и развития лесного хозяйства межхозяйственного лесхоза «Велижский» производственного объединения «Смоленскмежхозлес» на 1991-2000 гг. (Белорусское лесоустроительное предприятие, г. Витебск, 1991 г.). Использованы  актуальные сведения  по лесным территориям района.

Основными направлениями  лесохозяйственного регламента являются:

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лес

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда

Функциональное рекреационное зонирование

Определение расчетной лесосеки при всех видах рубок (ежегодный допустимый объем изъятия древесины )

Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий (ООПТ) (в разделе «Особо охраняемые природные территории») и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия.

Лесные земли принадлежат «Велижскому лесничеству» - филиалу ОГУ «Смолупрлес».

В рекреационных целях может использоваться весь лесной фонд лесничества. В соответствии с существующим и природоохранными нормативами и требованиями действующего Лесного кодекса для рекреационной деятельности могут предоставляться все участки лесничества с особыми условиями ведения хозяйства. Ограничениями по использованию являются такие категории площадей, как болота и гари. Регламентом устанавливается функциональное зонирование рекреационной деятельности: активного отдыха, прогулочная (все леса Велижского лесничества при условии организованного посещения), зона эпизодического отдыха.

С учетом сложившейся инфраструктуры пользование лесным фондом к рекреационной зоне активного отдыха отнесены кварталы:

1-3 Вяземского участкового лесничества;

1-9 Городского сельского  лесничества.

Основными формами рекреации в лесничестве являются кемпинговая, дорожная, бездорожная, добывательская, бивачная, и пикниковый отдых, спортивная охота и рыболовство.

Леса для осуществления рекреационной деятельности должны использоваться способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. Разработка нормативов «Лесохозяйственный регламент Велижского лесничества» («Гомельлеспроект»,2008 г.) проводилась с учетом «Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» утвержденной Приказом МПР России от 24.04.2007 №108.

В соответствии с лесорастительным районированием Российской Федерации  (приказ МПР № 68 от 28.03.2007 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации») леса лесничества расположены в зоне хвойно-широколиственных лесов.

Распределение лесов лесничества и участковых лесничеств по лесорастительным зонам и лесным районам приводится в таблице Таблица 3.1-12.

Таблица 3.1-12 Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

| Наименование участковых лесничеств | Лесорастительная зона | Лесной район | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верховское |  |  | 1-108 | 12260 |
| Вязьменское | зона хвойно- широколиственных лесов | район хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации | 1-87 | 10182 |
| Велижское |  |  | 1-97 | 13843 |
| Селезневское |  |  | 1-109 | 11801 |
| Беляевское-сельское в. т.ч: |  |  |  | 10666 |
| Совхоз "Будницкий" |  |  | 1-27 | 7014 |
| Совхоз Беляевский |  |  | 1-27 | 3652 |
| Селезневское-сельское в т.ч. |  |  |  | 12506 |
| Совхоз "Городищенский" |  |  | 1-29 | 6422 |
| Совхоз "Селезневский" |  |  | 1-8 | 2713 |
| Колхоз "25 Октября" |  |  | 1-8 | 3371 |
| Городское-сельское в т.ч. |  |  |  | 12524 |
| Колхоз им. Куйбышева |  |  | 1-10 | 2021 |
| Совхоз "Суворовский" |  |  | 1-12 | 1950 |
| Колхоз "Дружба" |  |  | 1-9 | 1806 |
| Колхоз "Вперед к коммунизму" |  |  | 1-9 | 2204 |
| Колхоз "1 Мая" |  |  | 1-3 | 1157 |
| Колхоз "Правда" |  |  | 1-5 | 770 |
| Колхоз им. Пушкина |  |  | 1-3 | 244 |
| Колхоз "Родина" |  |  | 1-5 | 1001 |
| Колхоз "Путь к коммунизму" |  |  | 1-3 | 1371 |
| Всего по лесничеству |  | 83782 |

Распределение площади лесничества по основным категориям земель приводится в табл. Таблица 3.1-13. Большая часть земель (85,2 %) относится к лесным, на нелесные земли приходиться 7,3 %, они в основном представлены болотами. Нелесоустроенные земли составляют 7,5 % земель лесничества.

Таблица 3.1-13 Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории лесничества

| Показатели характеристики земель | Всего по лесничеству |
| --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 83782 | 100 |
| Лесные земли - всего | 71355 | 85 |
| Земли, покрытые лесной растительностью, - всего | 69822 | 83 |
| Земли, не покрытые лесной растительностью , - всего | 1532 | 1,8 |
| в том числе: редины |  |  |

| гари | 25 | - |
| --- | --- | --- |
| вырубки | 241 | 0,3 |
| прогалины | 23 |  |
| другие | 1244 | 1,5 |
| Нелесные земли - всего | 6153 | 7,3 |
| в том числе: дороги | 93 |  |
| просеки | 218 | 0.6 |
| болота | 5221 | 5,7 |
| другие | 621 | 1,0 |
| Не лесоустроенные земли | 6274 | 7,5 |

Лесной участок для научно-исследовательской и образовательной деятельности может предоставляться на всей территории лесничества. Срок использования лесного участка устанавливается до 49 лет.

Использование лесного участка осуществляется в соответствии с «Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности», устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти утвержденные Приказом МПР России № 137 от 28 мая 2007 года и с учетом ограничений предусмотренных особенностями использования охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, расположенных на особо защитных участках лесов согласно приказу МПР РФ от22.01.2008 г. № 13. Правилами пожарной и санитарной безопасности в лесах. Перечень кварталов Велижского лесничества, разрешенных для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности приведен в таблице Таблица 3.1-14.

Таблица 3.1-14 Перечень кварталов лесничества, разрешенных для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности

| Лесничество | Участковое лесничество | Кварталы | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Велижское | Верховское | Территория всего лесничества | 12260 |
|  | Вязьменское |  | 10182 |
|  | Велижское |  | 13843 |
|  | Селезневское |  | 11801 |
|  | Беляевское сельское |  | 10666 |
|  | Селезневское сельское |  | 12506 |
|  | Городское сельское |  | 12524 |
| Итого |  |  | 83782 |

Согласно требованиям Лесного кодекса лесной участок леса может даваться в бессрочное и безвозмездное пользование для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, организациям в соответствии с действующим законодательством.

Леса могут использоваться для осуществления сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности,  которая осуществляется с учетом ограничений предусмотренных особенностями использования, охраны, защиты воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов согласно приказу МПР РФ от 22.01.2008 г.  № 13,  Правилами пожарной и санитарной безопасности в лесах.

На территории лесничества определены виды с/х использования и площади сельскохозяйственных угодий и земель, пригодных для ведения сельского хозяйства (таблица Таблица 3.1-15)

Таблица 3.1-15 Сведения о площадях сельскохозяйственных угодий и земель, пригодных для ведения сельского хозяйства

| Категория земель | Вид с/х использования | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Пчеловодство: | Пчеловодство |  |
| Луга разнотравные | Пчеловодство | 23298,4 |
| Липа | Пчеловодство | 3,3 |
| Ивы древовидные | Пчеловодство | 805,3 |
| Итого по пчеловодству |  | 24107 |
| Другие виды ведения сельского хозяйства |  |  |
| Сенокосы | Сенокошение | 159,8 |
| Земли пригодные для выпаса (пустыри, прогалины, выгоны) | Выпас КРС | 81,8 |
| Пашня | Выращивание продукции растениеводства | 24,9 |
| Озера, пруды | Рыбоводство | 25,8 |
| Итого по другим видам |  | 292,3 |

Питомники лесничества имеют площадь 6 га. Расположены в Селезневском (кв.33), Верховском (кв. 26) и Вяземском (кв.31 ) участковых лесничествах. Ежегодный объем посадки леса по лесничеству составит около 250 га при полном освоении расчетной лесосеки.

Регламентом установлен ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях при уходе за лесами по хозяйствам (хвойному, мягколиственному) и преобладающим породам.

Основанием для проектирования ухода за лесами в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях является:

Лесной кодекс Российской Федерации, № 200-ФЗ;

Приказ МПР «Об утверждении правил ухода за лесами» от 16 июля 2007 года № 185;

Постановление Правительства РФ от 15 марта 2007 г. № 162.

Из расчетной  лесосеки исключены:

насаждения древесных пород, которые включены в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается (Постановление Правительства РФ от 15 марта 2007 года № 162);

лесосеменные плантации;

постоянные лесосеменные участки;

насаждения-эталоны;

противопожарные барьеры;

противопожарные барьеры;

1 – км зоны вокруг домов отдыха, санаториев и т.п.;

липовые насаждения-медносы;

насаждения-эталоны;

плюсовые насаждения;

ПЛСУ;

семенные заказники;

генетические резерваты;

географические лесные культуры;

лесоплодовые насаждения;

100 метровые полосы леса вдоль железных и автомобильных дорог федерального и областного значения;

зеленые зоны.

Из расчета прореживаний и проходных рубок исключены:

зеленые зоны (на основании правового режима, установленного Лесным кодексом) (1);

леса, имеющие научное или историческое значение (на основании правового режима памятников природы регионального значения, установленного паспортами памятников природы);

насаждения-эталоны, плюсовые насаждения ПЛСУ, семенные заказники, генетические резерваты, географические лесные культуры, лесоплодовые насаждения, 100 метровые опушки леса вдоль железных и автомобильных дорог федерального, областного значения;

насаждения, исключенные в соотвествии с пунктом 2 статья 105 Лесного кодекса.

Данные по перспективной расчетной лесосеки по Велижскому лесничеству представлены в таблице Таблица 3.1-16.

Таблица 3.1-16 Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

| Хозяйства | Ежегодный допустимый объем изъятия древесины* (Древесинынь |
| --- | --- |
|  | при рубке спелых и перестойных лесных насаждений | при рубке лесных насаждений при уходе за лесами | при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений | При рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | всего |
|  | Площадь | Запас | Площадь | Запас | Площадь | Запас | Площадь | Запас | Площадь | Запас |
|  |  | Ликвидный | Деловой |  | Ликвидный | Деловой |  | Ликвидный | Деловой |  | Ликвидный | Деловой |  | Ликвидный | Деловой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ¦7_ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Хвойные | 197 | 25,1 | 21,5 | 182 | 7,7 | 6,6 | 196 | 11,2 | 5,3 | 133 | 5 2 | 3,6 | 708 | 49,2 | 37,0 |
| Мягколиственные | 704 | 100,2 | 47,0 | 461 | 20,5 | 8,0 | 162 | 9,4 | 2,4 | 380 | 15,3 | 6,4 | 1707 | 145.4 | 63,9 |
| Итого | 901 | 125,3 | 68,5 | 643 | 28.2 | 14,6 | 358 | 20,6 | 7,7 | 513 | 20,5 | 10,0 | 2415 | 194.7 | 100,9 |

*- в т.ч. при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация

Основные лесохозяйственные показатели по состоянию на 01.01.2009г. приведены по данным, предоставленным «Велижское лесничество» (таблица Таблица 3.1-17)

Таблица 3.1-17 Основные лесохозяйственные показатели (по состоянию на 01.01.2009 г.)

| №№ пп | Показатели | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель лесного фонда | тыс.га | 83,8 |
| 2 | Площадь земель, покрытых лесной растительностью | тыс.га | 76,4 |
| 3 | Лесистость лесных земель | % | 51,9 |
| 4 | Лесистость всей территории субъекта | % |  |
| 5 | Площадь лесных земель с преобладанием |  |  |
| 5.1. | - хвойных пород | тыс.га | 24,3 |
| 5.2. | - твердолиственных пород | тыс.га |  |
| 5.3. | - мягколиственных пород | тыс.га | 52,1 |
| 6 | Общий запас древесины | млн.м3 | 9,7 (9712 т.м3) |
|  | в том числе из общего запаса древесины |  |  |
| 6.1.1. | Спелых и перестойных лесов | млн.м3 | 1,3 (1276,2 т.м3) |
|  | в том числе из общего запаса древесины |  |  |
| 6.2.1. | Хвойные древостои | млн.м3 | 247,5 тыс.м3 |
| 6.2.2. | Твердолиственных пород | млн.м3 |  |
| 6.2.3. | Мягколиственных пород | млн.м3 | 1028,7 тыс.м3 |
| 7 | Средний запас древесины | м3/га | 127 |
| 8 | Общий средний прирост | млн.м3 | 233,3 т.м3 |
| 9 | Фонд лесовосстановления | тыс. га | 0,7 (744 тыс.га) |

Основными направлениями работы предприятий лесного хозяйства являются лесовосстановление, защита лесов от пожаров, болезней и вредителей, а также осуществление контроля за деятельностью арендаторов (лесопользователей).

Основными наиболее заметными арендаторами (лесопользователями) в районе является ООО «Промлес», ООО «Циклон», занимающиеся лесопереработкой (оконные рамы, двери, доски),  ООО «Смоленское ЛХПУ» ориентирующееся на изготовление бань. Развито индивидуальное предпринимательство, занимающее лесозаготовкой. В основном лесные отрасли ориентированы на местный рынок Велижского района и прилегающие районы области. Производство бань пользуется спросом и в других регионах России, ввиду уникальности  технологии и качества их изготовления.

Лесные ресурсы в настоящее время должны рассматриваться не только как источник древесного сырья, но как важнейший экологический фактор, обеспечивающий устойчивое развитие района, всей области в целом и   сопряженных с ней регионов. Посадка и посев леса являются наиболее эффективным методом восстановления вырубленных и погибших лесов. Однако в последнее десятилетие лесовосстановительные работы проводились в недостаточном объеме.

Лесные ресурсы рассматриваются и как условие развития культурного лесного и охотничьего хозяйства со значительным количеством побочных пользований и многоотраслевой рекреации.

Освоению лесных ресурсов препятствует недостаточная развитость дорожной сети, отсутствие специальных лесовозных дорог, а также отсутствие необходимых инвестиций. Отсутствие дорог влияет на вырубку перестойного леса, что негативно отражается на общей экологической ситуации в лесном фонде района.

Отрицательным фактором является вырубка лесов вблизи существующих магистралей в т.ч. распространены незаконные рубки, имеются проблемы лесовосстановления.

### Биоресурсы района.

Фауна и орнитофауна.

Фауна на территории Велижского района представлена дикими копытными животными (лось, кабан, косуля), из хищников встречается медведь, волк, енотовидная собака. Орнитофауна представлена глухарями и тетеревами.

На территории района лось обитает повсеместно со значительной  плотностью около 2, 5 особей на 1000 га  территории обитания. Основные  места распространения заказник и  охотоугодья ООО «Медвежий угол». По данным учёта(2008 г.) на территории Велижского района обитает 140 особей лося. Предполагается, что в следующие 10-12 лет численность лося сохранится как стабильная. Этому способствует хорошая кормовая база. Незначительное негативное  влияние на численность лося оказывает волк, особенно на молодых особей.

Согласно учетным данных в районе обитает 70 особей кабана. Численность этого вида подвержена периодическим колебаниям. Это в первую очередь снижение посевных площадей с/х предприятиями, т.к питание кабана напрямую связана с с/х культурами. Другая причина – волк, численность которого в предыдущие 2-3 года превышает оптимальную. Для поднятия численности кабана охотопользователи начали увеличивать посевные площади с/х культур. Так, в 2008 г. было посеяно 78 га овса и овсяной смеси. В зимний период ведётся подкормка кабана на стационарных площадках Для достижения оптимальной численности необходимо увеличивать посевные площади и строго регулировать численность волка.

За последние 10-15 лет численность косули в районе увеличивается. Обитает на открытых местах (луга, поля, поросшие кустарником и лиственными деревьями) прекрасно адаптировались они в вырубленных участках леса(1-3 года после рубки), где имеется хорошая кормовая база и защитные условия. По учетным данным насчитывается 65 особей. Основным врагом косули является волк и бродячие собаки.

Медведь: Данный вид имеет тенденцию роста. Хотя бурый медведь является хищником, питание составляет более 70 видов растительности. Численность более 20 особей.

Волк: Обитает повсеместно, учетная численность составляет 15 особей. Регулировать численность этого хищника удаётся с большим трудом. Борьба с волком затруднена из-за большой лесистости и не имения дорожной сети. В особенности в охотоугодьях «Велиж-мебель» и заказнике.

Глухарь: Зарегистрировано более 20 глухариных токов. Средняя численность поющих петухов 4-5. По данным учёта в районе насчитывается более 200 птиц (таблица). Кормовая база для данного вида благоприятная. Невысокая плотность кабана и енотовидной собаки так же положительно сказывается и во время гнездового периода.

Данные весеннего учета тетерева  приведены в таблице Таблица 3.1-21.

В таблицах  приводятся данные предоставленные департаментом Смоленской области по природным ресурсам о пролете гусей и уток с характеристикой пролета.

Таблица 3.1-18 Данные о весеннем пролете гусей в Смоленской области в 2008 году

| Административный район | Характеристика пролета | Сроки охоты Сроки охоты |
| --- | --- | --- |
|  | Даты | Направление пролета | Размеры отмеченных в районе стай |  |
|  | Начало пролета | Массовый пролет | Окончание пролета |  | пролетающих «транзитом» | останавл. па «присадках» |  |
| Велижский | конец марта | начало апреля | конец апреля | север | 30-50 | до 25 | 4-20.04 |

Таблица 3.1-19 Данные о весеннем пролете уток в Смоленской области в 2008 году

| Административный район | Характеристика пролета | Сроки охоты Сроки охоты |
| --- | --- | --- |
|  | Даты | Направление пролета | Размеры отмеченных в районе стай |  |
|  | Начало пролета | Массовый пролет «северной утки» | Начало массового гнездования «местных усток» |  | пролетные стаи | скопления |  |
| Велижский | конец марта | середина апреля | середина апреля | север - восток | 10-20 | - | 4-20.04 |

Таблица 3.1-20 Данные весеннего учета глухаря по Смоленской области за 2008 году ФОУ-4

| №№ пп | Административный район | Число токов, шт. | Самец, гол. | Самка, гол. | Всего по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велижский | 17 | 94 | 108 | 202 |

Таблица 3.1-21 Данные весеннего учета тетерева  по Смоленской области за 2008 году ФОУ-4

| №№ пп | Административный район | Число токов, шт. | Самец, гол. | Самка, гол. | Всего по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велижский | 17 | 122 | 86 | 208 |

# Рыбные ресурсы. Ихтиофауна

Крупной водной артерией является р. Западная Двина, которая протекает по территории района на протяжении 61 км. В Западную Двину впадает 11 рек, общая протяжённость которых составляет 194 км. Кроме этого на территории района находятся 10 озер с общей площадью 327,4 га. Самое большое Чепельское, площадь акватории которого составляет 1250000 м2. Наибольшая глубина озера 14 м, длина около 4 км, ширина 0,7 км. Озеро является самым глубоким до 22 м.Почти все озера ледникового происхождения.

Основными видами ихтиофауны озер являются: щука, лещ, окунь, линь, плотва, густера, красноперка. В реке Западная Двина и впадающих в неё реках помимо перечисленных обитает сом, жерех, судак, голавль, язь. Условия обитания ихтиофауны в последние десятилетия в целом заметно улучшились. Но это не привело к увеличению количества рыбы в водоемах области. Причина-рост браконьерства с широким использованием  губительных средств браконьерского лова.

Ресурсы охотничье  промысловых животных.

В районе достаточно развито и успешно развивается охотничье хозяйство, имеющее реальные предпосылки для  перспективы развития данной отрасли.

Перечислены организации, которым предоставлены территории и акватории для ведения охотничьего хозяйства в районе:

ООО «Медвежий угол» (лицензия до 2026 г.)

ООО«Велиж-мебель»  (лицензия до 2026 г.)

ООО «Компания Сапфир» (лицензия до 2016 г.)

«СООО иР» (лицензия до 2021 г.)

Заказник «Велижский»

Виды и сроки охоты  приведены в таблице Таблица 3.1-22.

Таблица 3.1-22 Сроки охоты в лесном фонде лесничества

| №№ пп | Вид охот фауны | Сроки охоты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лось | С 1 октября по 15 января | Перечень видов копытных зверей разрешенных к добыче в конкретные сроки устанавливается перед каждым сезоном охоты приказами начальником Госохотинспекций или других уполномоченных органов |
| 2 | Благородный олень | С 1 октября по 15 января |  |
| 3 | Пятнистый олень | С 1 октября по 15 января |  |
| 4 | Косуля европейская | С 10 октября по 15 января |  |
| 5 | Кабан | С 1 июля по 15 января Самки – с 1 октября по 15 января |  |
| 6 | Лисица | С 15 сентября по 28 (29) февраля | Перечень видов пушных зверей. Разрешенных к добыче в конкретные сроки устанавливается перед каждым сезоном охоты приказами начальников Госохотинспекций или других уполномоченных органов |
| 7 | Водяная крыса | Без ограничения |  |
| 8 | Ондатра | С 15 сентября по 15 марта |  |
| 9 | Енотовидная собака | С 1 октября по 28 (29) февраля |  |
| 10 | Вальдшнеп на вечерней (утренней тяге) | Весной 10 дней. Осенью с утренней зари третьей субботы августа по 30ноября | Перечень видов охот и конкретные сроки устанавливаются перед каждым сезоном приказами начальников Госохотинспекций или других уполномоченных органов |
| 11 | Селезни и утки (из укрытия) |  |  |
| 12 | Гуси (из укрытия) |  |  |
| 14 | Медведь | С 1 августа по 28 (29) февраля | Конкретные сроки устанавливаются перед каждым сезоном приказом начальника охотуправления |
| 14 | Барсук | С 15 августа по 31 октября | Конкретные сроки устанавливаются перед каждым сезоном приказом начальника охотуправления |

Управление деятельностью охотничьих хозяйств осуществляет ОГУ «Смолоблохотоуправление» и его территориальные отделы.

### Особо охраняемые природные территории и объекты.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния (ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных территориях»)

Состояние ООПТ в целом удовлетворительное, хотя необходимого режима охраны их нет. Основной урон озерам наносят браконьеры, в связи, с чем количество рыбы в них, при улучшении качества воды в последнее десятилетие, не увеличивается. Торфяники испытывают повышенную антропогенную нагрузку в период сбора ягод и особенно клюквы. По этой причине продуктивность клюквы и других ягод невысока

На территории Велижского района на основании ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории представлены государственным Биологическим (зоологическим) заказником регионального назначения «Велижский», и памятниками природы регионального значения - озерами Чеплинское. Рябиковское и Гатчинское, гидрологическими резерватами «Дроздовский мох», «Матюшинский мох» и«Логунский мох», а так же Борковским комплексным резерватом.

Общая площадь ООПТ - 31236,7 га (таблица Таблица 3.1-23). Все ООПТ регионального значения. Наибольшую площадь среди них занимает заказник «Велижский», расположенный в юго-западной части района. Болота относительно хорошо сохранились и выполняют ряд важных природоохранных функций (являются истоками ручьев и рек, местами остановок перелётных птиц, произрастания ценных ягод, редких, лекарственных растений и др.) (Особо охраняемые природные территории Смоленской области, Шкаликов В.А., Ершов М.А. Борисовская И.А., Смоленский Гуманитарный университет, г. Смоленск, 2005 г.).

Государственный биологический (зоологический) заказник регионального значения «Велижский» образован в целях сохранения, охраны, воспроизводства и восстановления ценного вида охотничьего животного - косули, а также сохранения среды обитания и поддержания целостности естественных сообществ в заказнике «Велижский». Заказник «Велижский» является видовым, территория которого является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Заказник «Велижский» образован на основании постановления Главы администрации Смоленской области от 21.08.2001 № 540 «О государственных зоологических заказниках Смоленской области» (в редакции постановления Главы администрации Смоленской области от 01.10.2001 № 639,  постановлений Администрации Смоленской области от 05.08.2005 № 237, от 19.08.2005 № 248, от 23.03.2006 № 83).

Общая площадь заказника «Велижский» составляет 25,745 тыс. гектаров в границах определенных Положением. На землях лесного фонда площадь заказника составляет 7490 га

В целях охраны на территории заказника «Велижский» запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в соответствии со ст. 81 и 103 Лесного кодекс;) РФ, Федеральным законом от14.03.1995 «Об особо охраняемых природных территориях» №33-Ф3, приказом МПР от 16.07.2007 №181 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях» и Положением о заказнике «Велижский», приведенным в соответствие с действующим законодательством.

Границы заказника:

Северная: от места пересечения государственной границы Республики Белоруссия с р. Западная Двина вверх по течению реки до г. Велижа, далее по окружной дороге до дер. Боровлево;

Восточная: от дер. Боровлево на юг по проселочной дороге через дер. Рябинка, Проявино, Тиванцы, Мокрая Нива, Старое Село, Ратьковина до места ее пересечения с административной границей Руднянского района;

Южная: от выше указанного места на запад по административной границе Руднянского района до южной границы 85 квартала Велижского лесничества, далее на юго - запад по территории Руднянского района через дер. Альсы до восточной границы просеки, находящейся между 106 и 99 кварталами Вязьменского лесничества, затем на запад по административной границе Руднянского района до места ее пересечения с государственной границей Республики Белоруссия;

Западная: от указанного места на север по государственной границе Республики Белоруссия до места ее пересечения с р. Западная Двина.

На основании Постановления Администрации Смоленской области № 177 от 16.05.2006 года расширена площадь заказника «Велижский» за счет прилегающей территории  на 14, 745 га. Статус заказника – действующий, срок действия - 25 лет с момента основания (2001 г.)

Регулирование численности животных, обитающих на территории заказника «Велижский», проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Видовая специализация - косуля.

Заказник «Велижский» в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и схем территориального планирования, а также лесоустроительной документации.

Заказник «Велижский» обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по периметру его территории.

Промышленных предприятий на территории заказника и на сопредельных с ним территориях нет. Животноводческие фермы с небольшим количеством голов скота сохранились лишь в нескольких населённых пунктах.

Сельскохозяйственные угодья занимают незначительные площади по периферии заказника и представлены почти исключительно сенокосами и пастбищами. Большая часть земель, используемых в прошлом в сельскохозяйственном производстве, в настоящее время заросла лесом и кустарником.

Дорожная сеть в заказнике слабо развита. Хороших проезжих дорог нет. Дорога с твёрдым покрытием имеется лишь на севере, вдоль его границы. Небольшие участки дорог, находящиеся в относительно хорошем состоянии, имеются вдоль восточной границы заказника.

Заказник расположен в пределах Западно-Двинской низменности. Абсолютные отметки поверхности изменяются здесь в небольших пределах — в основном от 163 до 170 м. На большей части поверхность ровная и слабоволнистая, недостаточно дренированная. В связи с этим здесь нередки болота, в том числе и относительно крупные торфяники. Наиболее распространены болота в центре и юге заказника. Преобладающие почвообразующие породы: аллювиально-зандровые пески, супеси.

Слабая дренированность территории заказника обусловлена в основном водораздельным положением значительной его части. Сильно заболоченная центральная часть заказника представляет собой водораздел небольших рек — притоков Зап. Двины и Каспли. Долины рек неглубокие, берега их чаще заболочены.

Основной водоток заказника — р. Еленка, дренирующая его восточную часть. Южная часть его относится к водосбору небольшой реки Тростянки. На севере многочисленные притоки р. Зап. Двины имеют небольшую протяженность. В южной части заказника, в основном на водосборе р. Тростянки, на значительной площади проведено осушение земель. Водоёмов на территории заказника очень мало.

Фауна заказника типична для области. В нём обитают: лось, кабан, косуля, заяц-беляк, заяц-русак, белка, барсук, лисица, куница, волк, медведь, тетерев, рябчик, серая куропатка, утки, голуби и другие виды животных.

Перечень особо защитных участков (ОЗУ), выделенных лесоустройством на основании положений ст. 102 Лесного кодекса РФ и других действующих нормативных актов в пределах Велижского лесничества приводится в таблице Таблица 3.1-23

В лесах лесничества выделены следующие особо защитные участки лесов:

берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

состоянные лесосеменные участки;

другие особо защитные участки.

Перечень ООПТ, выделяемых на основании ФЗ Об особо охраняемых природных территориях»  на территории лесничества приводится в таблице Таблица 3.1-23

Таблица 3.1-23 Особо охраняемые природные территории (в том числе в пределах Велижского лесничества)

| НаименованиеООПТ | Профиль | Краткая характеристика | Площадь, га | Местонахождение | Основание для отнесения к ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Велижский заказник | Комплексный | Биологический (зоологический) заказник, регионального значения. Видовая специализация косуля, расположен на территории двух районов Велижского и Руднянского | 24945 га в т.ч. на землях лесного фонда 7490 га | 8, 9, 11, 14 – 108 ЛФВР; 10.13 -21,23. 25-27 БСБЛ | Постановление Главы Администрации Смоленской области № 540 от 21.08.2001 Постановления Администрации Смоленской области № 177 от 16.05.2006 года о расширении заказника |
| озеро Чеплинское | Гидрологический | Памятник природы регионального значения | 132 | 2, 5 СС 25 | Постановление Облисполкома Смоленской области № 274 от 12.12.1974 |
| озеро Рябиковское | Гидрологический | Памятник природы регионального значения | 63,5 | 1,3 СС 25 | Постановление Облисполкома |
|  |  |  |  |  | Смоленской области № 274 от 12.12.1974 |
| озеро Гатчинское | Гидрологический | Памятник природы регионального значения | 51,2 | 1,3 СС_25 | Постановление Облисполкома Смоленской области № 573 от 01.10.1981 |
| Торфяник «Логунский мох» | Ботанический | Памятник природы регионального значения | 1640 | Северо-восточнее с. Логунское | Постановление Облисполкома Смоленской области № 573 ot01.10.1981 |
| Борковский резерват | Комплексный | Памятник природы регионального значения | 3100 | Восточнее с. Борково | Постановление Облисполкома Смоленской области № 573 ot01.10.1981 |
| Резерват «Дроздовский мох» | Комплексный | Памятник природы регионального значения | 975 | Юго – восточнее д. Дроздово | Постановление Облисполкома Смоленской области № 573 ot01.10.1981 |
| Резерват «Матюшинский мох» | Комплексный | Памятник природы регионального значения | 330 | Западне д. Матюшино | Постановление Облисполкома Смоленской области № 573 отОГЮ.1981 |

На территории ООПТ в соответствии с природоохранным законодательством вводится особый режим охраны, запрещается любая деятельность, причиняющая прямой или косвенный ущерб природным комплексам.

Основными задачами заказника «Велижский» являются:

сохранение, восстановление, воспроизводство и регулирование ценного вида охотничьего животного - косули и других видов диких охотничьих животных и птиц, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких находящихся под угрозой исчезновения видов фауны и флоры, сохранение сред мест их обитания, поддержание общего биоразнообразия региона.

содействие в проведении научно - исследовательских работ нарушения установленного режима особой охраны территории заказника «Велижский»

пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.

увеличение численности диких охотничьих животных.

содействие развитию охотничьих хозяйств Смоленской области.

На территории заказника «Велижский» без согласования с органами исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим государственного управление в области охраны окружающей среды, экологической безопасности природопользования, запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника «Велижский» и причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:

распашка земель;

рубки главного пользования и другие виды рубок;

предоставление участков под застройку за пределами населенных пунктов;

движение механизированных технических средств вне дороги общего пользования, за исключением сельскохозяйственной техники и технических среде государственных органов управления лесным хозяйством для проведения плановых и разрешенных работ;

складирование ядохимикатов и минеральных удобрений;

засорение территории и нарушение ландшафта;

охота и рыболовство, отлов и живоотлов животных и птиц;

проведение изыскательных работ и разработка полезных ископаемых;

проведение мелиоративных работ, осушение болот;

осуществление иных видов хозяйственной деятельности, рекреационного другого природопользования, препятствующих сохранению, восстановлению воспроизводству объектов животного мира.

Регулирование численности животных, обитающих на территории заказника «Велижский», проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Чеплинская группа озер

Данная группа озёр находится на востоке-юго-востоке района, в западной части Слободской возвышенности, на её северном склоне.

Почти все озёра этой группы расположены в пределах узкой и относительно глубокой котловины, вытянутой с северо-запада на юг-юго-восток. Цепь озёр в котловине имеет длину более 12 км. В эту группу озёр входят: Гатчинское (Колотовское), Рябиковское, Чеплинское, Залюбищенское, Тинное, Хаменское и Глисное.

К памятникам природы регионального значения гидрологического профиля отнесены наиболее крупные озёра этой группы — Чеплинское, Рябиковское и Гатчинское. Озера имеют научное, эстетическое и рекреационное значение. На территории озер и их охранной зоны запрещается всякая хозяйственная  и иная деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности, загрязнение сточными водами, изменение естественного уровня водного горизонта и гидрологического режима, уничтожение береговой растительности и разрушение берегов, ловля рыбы запрещенными способами.

Допускается лишь их использование в научных эколого-просветительских, рекреационных и иных целях, если это не приводит к ухудшению их состояния.

# Озеро Чеплинское

Является самым крупным среди озёр этой группы. Находится примерно в 18 км на восток-юго-восток от районного центра, при д. Чепли, расположенной вдоль юго-восточного берега озера. Длина вытянутого в южном направлении озера около 4 км. Наибольшая ширина — около 0,7 км. Относится к проточным водоёмам. Небольшими протоками, пересыхающими обычно летом, озеро соединяется с озёрами Тинном на юге и Рябиковским на севере. Из северо-западной части озера вытекает ручей Берёзовка, впадающий в реку Чернавку, левый приток реки Зап. Двины.

Площадь озера — 125 га, объём воды — 4,1 м3, средняя глубина — 3,3 м, максимальная (в южной части у полуострова) — 14 м. По данным некоторых местных жителей максимальная глубина воды в озере достигает 18м. Приток воды в озеро составляет 13,6 млн. м3/год, отток — около 13,6 млн. м3/год. Пределы колебания уровня достигают в отдельные годы 1,5 м.

Рельеф прилегающей к озеру территории пологоволнистый, к востоку (за озером Залюбищенским) — холмистый. Почвообразующие породы — моренные суглинки, местами валунные. Берега озера пологие, на большей части заросшие древесно-кустарниковой растительностью. Дно неровное, песчаное, в отдельных местах покрытое мощным слоем ила. Водная растительность у берега представлена чаще тростником, камышом, на большей глубине — кубышкой. В некоторых местах много кувшинки белой, ряски. Хороших подходов к воде и удобных для купания мест немного.

Вода в озере чистая, но прозрачность её по сезонам заметно меняется. Летом, при развитии водорослей (улотрикса, хлореллы), прозрачность воды не превышает 1,0—1,5 м, осенью и зимой — увеличивается до 2,0 м.

Загрязнение озера с д. Чепли незначительное, несмотря на то, что постройки во многих местах находятся вблизи уреза воды. На водосборе озера обрабатываемых земель в настоящее время нет. Луга и пастбища занимают небольшую площадь. Но, несмотря на существенное улучшение экологического состояния водосбора озера, рыбы в нём немного. Связано это с резко усилившимся в последнее десятилетие браконьерством. В озере обитают плотва, окунь, щука, лещ, густера, карась, голавль, язь, численность которого была здесь весьма значительной, линь, ёрш, краснопёрка, уклея, налим, судак. Заметно увеличилось количество раков. На озере много уток, иногда можно встретить серую цаплю, выпь.

Озеро Рябиковское

Расположено к северу от Чеплинского в 17 км от районного центра на восток-юго-восток. Соединяется с Чеплинским озером небольшой протокой, обычно пересыхающей летом. Длина озера около 4 км, ширина изменяется от 100—150 м на севере до 250 м в южной части. Площадь озера 13,5 га, объём воды — 3,3 млн. м3. Средняя глубина — 5,5 м, максимальная — 16 м. Приток воды в озеро составляет 19,3 млн. м3/год, отток — 18,7 млн. м3/год. Годовое колебание уровня воды не превышает 1 м.

Берега озера умеренно крутые и пологие. Рельеф прилегающей к нему территории пологоволнистый. Преобладающие почвообразующие породы на водосборе — моренные суглинки, местами валунные.

Среди озёр Чеплинской группы это озеро Рябиковское имеет наиболее низкую температуру воды. Отдыхающих на озере в связи отсутствием удобных мест для купания, немного. Озеро более популярно озеро как объект любительского рыболовства. В нём обитают плотва, краснопёрка, лещь, голавль, окунь, щука, язь, ёрш, реже встречаются судак, линь, пескарь, налим. Много в озере раков. В последнее десятилетие количество рыбы в связи с браконьерством заметно сокращается. На озере часто можно встретить уток, обитают здесь серая цапля, выпь, вальдшнеп.

Берега озера почти сплошь заросли древесно-кустарниковой растительностью, представленной в основном ольхой, берёзой. Удобных подходов к воде очень мало. Прибрежная водная растительность представлена тростником, рогозом, кубышкой, реже встречается кувшинка белая.

Источников загрязнения воды озера нет. На его водосборе имеются лишь сенокосы и пастбища, занимающие в целом небольшую площадь.

Озеро Гатчинское

Занимает крайнее северное положение в Чеплинской группе озёр. Находится в 15 км к востоку от районного центра при д. Колотовщина и Гатчине, расположенных вдоль его западного берега. Озеро проточное, соединяется с озером Рябиковским небольшой протокой. Протока на выходе из озера Гатчинское забрана в трубу. Длина озера около 2,5 км, ширина около 100 м. Площадь водоёма — 31,2 га, объём воды — 1,85 млн. м3, средняя глубина — 5,9 м, максимальная — 19м. Приток воды в озеро равен 21,17 млн. м3/год, отток — 20,85 млн. м3/год. Пределы колебания уровня не превышают 1 м.

Озеро расположено в высоких берегах, что придаёт ему живописный вид. Наибольшую крутизну имеет западный берег. Рельеф прилегающей к озеру территории пологоволнистый, преобладающие на водосборе породы — моренные суглинки, местами валунные. Берега на большей части заросли древесно-кустарниковой растительностью, представленной в основном ольхой серой, берёзой, ивой.

Прибрежная водная растительность представлена в основном тростником, ширина полосы которого изменяется от 10 до 30 м. Встречаются кубышка желтая, кувшинка белая.

До недавнего времени озеро было богато рыбой. Количество рыбы заметно сокращается в связи с браконьерством. Видовое разнообразие рыб значительно. Наиболее часто встречаются плотва, окунь, щука, уклея, реже — лещ, судак, голавль, налим, линь. За последнее десятилетие увеличилось количество раков. Из водоплавающих птиц чаще встречаются утки. По берегам озера нередко можно встретить серую цаплю, выпь.

Источников загрязнения воды на водосборе озера нет. Распахивают лишь небольшие участки вблизи деревень. Большая часть водосбора находиться под лесом и кустарником. Открытые участки используют в основном под пастбища и сенокосы. Озеро имеет весьма высокий рекреационный потенциал, отличаясь привлекательностью, чистотой воды и хорошими условиями для организации различных видов отдыха.

Болото Логунский мох

Находится в 6,5 км на север от районного центра, в 2 км на юго-запад от д. Логово, в 0,3 км на восток от д. Логуны. Расположено на землях Велижского лесхоза, Велижского лесничества (кв. 86, 87). Площадь торфяника — 1684 га. Занимает он межморенную впадину на водоразделе рек Полонея и Чернейка. Окружающие болото суходолы относятся к волнистой моренной равнине, сложенной суглинками и супесями, местами валунными.

Форма болота близка к округлой, длина его — 6 км, ширина — 1,5—4,5 км. Котловина глубокая, термокарстового происхождения. Торфяник имеет выпуклую поверхность, середина его возвышается над окрайками на 4—6 м. Дно ровное, местами с небольшими западинами. Ложе котловины слагают супеси, местами — суглинки.

Площадь промышленной залежи — 1529 га, окраек — 146 га, внутренних суходолов — 9 га. Средняя глубина торфяной залежи — 5,28 м, максимальная — 8,8 м. Степень разложения торфа изменяется от 2 до 46% (средняя — 19%), зольность — от 0,3 до 7% (средняя 1,9%). Запас торфа на болоте — 7919 тыс. тонн, объём залежи — 80 731 тыс. м3. Почти повсеместно распространена залежь верхового типа. Заметно преобладают верховые виды топяного подтипа (77% от общего объёма). Из лесотопяного подтипа преобладает медиум-залежь (15%), смешанная топяная залежь составляет 8% от общего объёма торфяной залежи. В целом верховые виды торфа составляют 89,7%. На долю переходных торфов приходится 10,2% от общего объёма залежи. На двух участках общей площадью 370 га торф подстилается сапропелями. Мощность сапропеля изменяется от 0,2 до 2,5 м, средняя — 0,82 м.

Растительный покров характеризуется небогатым видовым составом. Преобладают низкобонитетные сосновые насаждения, высотой от 1,5 до 8,0 м, диаметром 5—9 см, полнотой 0,7—1,0. На большей части болота развит грядово-мочажинный комплекс. На грядах произрастают угнетённая сосна, вересковые кустарнички: багульник, клюква, подбел, голубика. В моховом покрове преобладает сфагнум-фускум. В мочажинах произрастают в основном сфагновые мхи.

Мезотрофная растительная группировка представлена двумя небольшими изолированными участками на южной и северо-западной окрайках болота. Древесный ярус представлен здесь сосной, берёзой, встречается ель. Кустарничковый ярус составляют брусника, черника, багульник. Травяной покров разрежен, представлен осокой, пушицей, сабельником, хвощом. Почти сплошь покрывают поверхность болота сфагновые мхи. Микрорельеф кочковатый: кочки моховые, высотой 20—30 см, диаметром 30—50 см.

На северо-востоке окрайка болота представлена низинным (эвтрофным) типом растительности. Древесный ярус хорошо развит из ольхи, сосны, берёзы, ели, подлесок — из ивы и крушины. Хорошо развитый травяной покров представлен в основном осоками, тростником, вахтой, хвощом, сабельником. Встречаются сфагновые и зелёные мхи.

Торфяник имеет водоохранное значение из его южной части вытекает р. Полонея, с северо-восточной — р. Чернейка. Известен как крупный ягодник, является местом произрастания редких видов растений.

Борковский резерват

Находится в 18 км на юго-запад от районного центра, в 4 км на север от д. Борки. Расположен на землях Велижского лесхоза, Верховского лесничества (кв. 77—81, 86—108). Площадь торфяника — 3100га.

Болото имеет неправильную форму с сильно изрезанной нулевой границей, наличием в северо-восточной и юго-восточной частях глубоко вдающихся в его пределы внешних суходолов. На торфянике имеется 6 покрытых смешанным лесом внутренних суходолов, общей площадью 192 га.

Болото слабо вытянуто с северо-запада на юго-восток примерно на 8 км. Расположено в пределах аллювиально-зандровой равнины и состоит из нескольких отдельных участков, относящихся в основном к торфяникам пологих склонов зандровых и аллювиально-зандровых равнин.

Рельеф поверхности болота ровный с общим уклоном на юго-запад. Северные окрайки его возвышаются над южными на 8 м. Дно торфяника ровное, местами с западинами, торф подстилается супесями, суглинками.

Средняя глубина торфяной залежи — 1,77 м, максимальная — 6,25 м. Средняя степень разложения торфа — 29% (изменяется от 2 до 55%), Запас торфа на болоте — 4863 тыс. тонн, объём торфяной залежи — 33 198 тыс. м3.

На болоте представлены залежи торфа трёх типов — верхового, переходного и низинного. Основную площадь занимают участки с верховой залежью. Небольшие участки с переходной и низинной залежами находятся в южной части болота. Участок низинного болота относится к пойменным торфяникам.

Торфяник облесён. Верховые растительные группировки (сосново-сфагновая и сосново-кустарничковая) занимают основную часть болота (примерно 75% его площади). Наибольшую площадь представляет сосново-сфагновая группировка. В верхнем ярусе здесь произрастает сосна, высота её составляет 6—8 м, реже 10 м; диаметр — 9—10 см, полнота насаждении — 0,1—0,2. Подрост из сосны редкий. Из кустарничков встречается багульник, голубика, клюква. В травянистом покрове преобладает пушица влагалищная, реже встречается осока топяная. Разнообразны сфагновые мхи. Микрорельеф болота волнистый, встречаются кочки высотой 20—30 см.

Сосново-кустарничковая группировка размещена с внешней стороны, окаймляя сосново-сфагновую. Преобладают здесь сосны с небольшой примесью берёзы. Высота сосны — 7—8 м, диаметр — 9—10 см, полнота насаждений — 0,6—0,7. Подрост сосны редкий. Хорошо выражен кустарничковый ярус, представленный болотным миртом, голубикой, багульником, клюквой. Травянистый ярус представлен пушицей влагалищной, морошкой. Моховой покров представлен различными видами сфагновых мхов.

Переходная древесно-осоковая группировка представлена в южной части болота, встречается и в других местах по его окрайке. Древесный ярус представлен сосной, берёзой пушистой с небольшой примесью ели. Высота деревьев — до 12 м, диаметр — 10—12 см, полнота — 0,7—0,8. Подрост составляют сосна, берёза средней густоты. В кустарничковом ярусе выделяются болотный мирт, клюква, черника, в травянистом — осоки, пушица влагалищная, вахта, сабельник, в моховом — сфагновые и гипновый мхи. Микрорельеф кочковатый; высота кочек до 30 см.

Низинная древесно-осоковая группировка представлена в юго-западной части болота. Древесный ярус хорошо развит и представлен берёзой, осиной с примесью сосны. Высота деревьев 6—8 м, диаметр — 9—12 см, полнота насаждений — 0,6—0,7. В подросте преобладают осина, ива, сосна. Травянистый покров разрежен и представлен в основном осоками. Мхи — гипновые и сфагновые. Осоковые кочки высотой 0,3—0,4 м встречаются редко.

Торфяник дренируют р. Тростянка, вытекающая из южной части болота и принимающая её воды р. Елеменка (правый приток р. Каспли), протекающая вблизи восточной его части. Из юго-восточной части болота вытекает ручей, впадающий в р. Тростянку. Торфяник — место обитания типичных растений болот. На болоте обитают глухарь, тетерев, рябчик.

Болото Дроздовский мох

Находится в 11 км к западу от районного центра, в 1,8 км на запад от д. Шумилове, в 1,1 км на северо-запад от д. Дрозды, в 2 км на юго-запад от д. Сухие Ляды. Расположено на землях Велижского лесхоза, одноимённого лесничества (кв. 73—75, 82). На западе граница торфяника проходит по границе с республикой Беларусь. С востока к торфянику примыкают земли ТОО «Будницкое». Относится к торфяникам подножий склонов зандровых и аллювиально-зандровых равнин.

Торфяник расположен в пределах моренно-зандровой равнины, представляющей собой слабоволнистую поверхность с песчаными и супесчаными, реже суглинистыми почвами. Форма болота близка к округлой с небольшими отрогами в сторону водоприемников. Наибольшая длина торфяника — 5,3 км. Рельеф поверхности болота относительно ровный с небольшими уклонами в сторону водоприёмников. Дно ровное с небольшими западинами. Грунты дна болота — песок и супесь.

Площадь болота — 1747 га, площадь промзалежи — 1283 га, окраек — 464 га. Сложено оно в основном верховым торфом. Средняя мощность торфа — 3,94 м, максимальная — 8,6 м. Запас торфа на болоте — 5551 тыс. тонн, объём торфяной залежи — 505 787 тыс. м3. Степень разложения торфа изменяется от 3 до 50% (средняя 23%), зольность — от 1 до 19% (средняя 2%). В центральной части на площади 192 га имеются донные отложения сапропеля, мощность которого изменяется от 0,5 до 2,2 м. Верховая залежь представлена в основном медиум торфом (54%) и комплексным торфом (46%). Переходные виды торфа представлены в основном по окрайкам. Низинные виды составляют менее 2% от общего объёма залежи и представлены примерно в равных количествах сфагновым, осоково-сфагновым, осоковым и древесным видами.

Вся площадь болота облесена. Преобладают низкобонитетные сосновые насаждения высотой 2—12 м, диаметром 4—12 см, полнотой 0,2—0,7. Подрост средней густоты. Кустарничковый ярус представлен подбелом, водяникой, клюквой. В травянистом ярусе редко встречается росянка. Мхи сфагновые.

Сосновые насаждения относятся к грядово-мочажинным, сосново-сфагновым, сосново-кустарничковым и переходным древесно-сфагновым группировкам растительности. Первые две занимают основную площадь болота. Грядово-мочажинный комплекс расположен в центральной части болота, сосново-сфагновый окаймляет его с внешней стороны.

В восточной части торфяника и у водоприёмников произрастают ель, берёза, сосна, ольха. Высота их достигает 18м, диаметр ствола — 16 см, полнота насаждений близка к 1. Подрост редкий.

Основным водоприемником болота является р. Успол. В этот водоток впадают, вытекая из болота, три ручья, два из которых не имеют названия, третий носит название Алешка.

Болото служит местом остановок перелётных птиц. Встречаются здесь дневные хищные виды птиц, глухарь, отмечается чёрный аист. Торфяник имеет водоохранное значение.

Болото Матюшинский мох

Находится в 15 км на юг от районного центра, в 1 км на юго-запад от д. Матюшино. Расположено на землях Велижского лесхоза Вязьменского лесничества (кв. 75—78) в пределах озёрно-ледниковой котловины на контакте её с моренной равниной. Торфяник вытянут с севера на юг, заметно расширяясь в этом направлении. Длина его — 3,2 км, ширина колеблется от 0,3 км на севере до 1,8 км на юге. Дно относительно ровное. Подстилают торф сапропели, мощность которых изменяется от 0,5 до 1,4 м. Сапропели залегают на супесях и суглинках.

Площадь болота — 330 га, промзалежи — 245 га. Средняя глубина торфа — 2,84 м, максимальная 5,1 м. Запас торфа на болоте — 960 тыс. тонн (6950 тыс. м3), степень разложения торфа изменяется от 2 до 58% (средняя — 21%), зольность — от 1 до 18% (средняя — 3%). Окружающие болото суходолы имеют незначительный к нему уклон, заняты они в основном кустарником и смешанным лесом.

Торф болота представлен тремя типами залежи: верховым, смешанным и переходным. Преобладает верховой тип, распространённый на площади 182,6 га. Смешанный тип распространён на площади 56,7 га, переходный занимает всего 5,7 га. Верховая залежь представлена в центральной и южной частях болота, смешанная и переходная — в северной части.

Поверхность торфяника ровная, микрорельеф волнистый, местами кочковатый. На значительной площади болота (207 га) произрастает сосна низкого бонитета, высотой 5—6 м, диаметром 9—10 см, полнота — 0,2. Подрост сосны средней густоты. В кустарничковом ярусе распространены подбел, клюква, в травянистом — пушица. Изредка встречается росянка. Моховой покров представлен различными видами сфагновых мхов.

В северной части болота на большей части произрастает сосна высотой до 11 м, в диаметре до 12—13 см, полнота насаждений — 0,7. Наряду с сосной встречается берёза. В кустарничковом ярусе распространены багульник, брусника, голубика, травяной покров — пушица, вахта, осока, мхи — сфагновые.

Узкой полосой по окрайкам болота произрастает берёза, с примесью ольхи. Высота деревьев — 5—6 м, диаметр — 7—9 см, полнота насаждений — 0,8. Хорошо выражен подлесок из ивы, в травяном покрове преобладают осоки и таволга.

Из торфяника вытекают два ручья, один из них — с западной части массива (впадает в р. Вязьмену), второй — с южной части (впадает в р. Бороду). В засушливые периоды ручьи пересыхают. Болото богато ягодами и особенно клюквой.

В «Схеме территориального планирования Смоленской области» предлагается включить в систему особо охраняемых природных территорий 16 торфяных болот, имеющих ценное рекреационное и водоохранное значение, расположенных на территории Велижского района (Таблица № 1.10-2).

### Историко-культурный и рекреационный потенциал

Историко-культурный потенциал

Велижский район образован 18 июля 1927 года. Административным центром района является г. Велиж, основанный в 1536 году. Находясь на перекрестке торговых дорог, Велиж много раз подвергался разорению, неоднократно переходил из рук в руки. Только в 1772 году, после раздела Польши, окончательно вошел в состав России, а с 27 сентября 1937 года - в состав Смоленской области.

Возникновение первых поселений относят к раннему железному веку. На территории города, на левом берегу Западной Двины, при впадении в неё ручья Коневец, расположено городище. Устроено оно на мысу, имеет треугольную форму, площадью 200х150 м. Западный и северо-восточный склоны городища обрывисты и спускаются соответственно к реке и ручью, здесь дополнительных земляных укреплений не прослеживается.

С юго-восточной стороны сохранился ров глубиною от 5 до 8 м, шириною более 15 м. Вал большей частью снивелирован и уцелел только небольшой его участок. Культурный слой имеет толщину около 1,5 м включает прослойки глины, в нём встречаются преимущественно фрагменты гончарных сосудов XIV – XVII вв., но есть керамика и более древняя, в том числе лепная от руки. На городище имеются современные постройки, а часть площади используется под огороды.

Данное место является местом древнего города Велижа, построенного в XVI веке. Так, в «Царственной книге» говорится: «В лето 7044 года

(1536 г.), в 19 д. князь великий Иван Васильевич и мати его вел. кн. Елена велели поставить город в Торопецком уезде на Велижском городище…». Но как укреплённыё пункт Велиж существовал и ранее, он упоминается в конце XIV в. в «Летописи Быховца», где сказано: «Пойде князь великий Витольт, собрався под городы Псковские:  Велиж, Красный город…». Эти сведения, как и находки керамики, говорят, что поселение на месте современного города Велижа существовало и ранее XVI века, что оно возникло, скорее всего, ещё в эпоху древнерусского государства.

До конца 18 века Велиж служил яблоком раздора между польско-литовским и русским государствами.

Не обошла стороной Велиж и Отечественная война 1812 года. С 18 июля по 29 октября длилась оккупация города. Накануне войны в Велиже насчитывалось около 700 домов и более 5тысяч жителей. После изгнания оккупантов в городе осталось 99 домов и 595 человек.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Велиж был разрушен до основания. Только 20 сентября 1943 года части 4 Ударной Армии освободили город. По неполным данным, ущерб, нанесенный народному хозяйству района, составил миллиард рублей. По данным чрезвычайной комиссии от 5 августа 1944 года, 19391 велижанин пропал без вести, были расстреляны, повешены, замучены, заживо сожжены и уморены голодом. 2059 человек были угнаны в рабство. За период с 1941 по 1945 год в армию боли призваны 15686 велижан, 11272 из них не вернулись с фронта. В конце января 1942 года немецко-фашистские захватчики зверски уничтожили велижское гетто, в котором заживо сгорели более 2 тысяч евреев.

На территории Велижского района более 70 братских могил и воинских захоронений, 37 памятных мест. Священное место в городе - мемориал “Лидова гора”. Здесь захоронено более 10тысяч солдат и офицеров Советской Армии, отдавших свои жизни за освобождение Велижа. За подвиги на фронтах во время Великой Отечественной войны 10 велижан удостоены звания Герой Советского Союза.

Во время окончательного присоединения Велижа к Российской империи (1772) в городе не было ни одного православного храма. Вместе с тем, регулярный план 1778 г. во многом определил развитие Велижа. В течение XIX в. он был в основном осуществлен. К концу XIX в. в городе насчитывалось 13 храмов и лишь один перешел из униатов в православие. Еще в начале XX в.  о польском прошлом Велижа напоминал костел Петра и Павла.

Большие пожары (в 1868 г. и в 1876 г.), большие разрушения в годы советской власти, тяжелый ущерб, нанесенный боевыми действиями в Великую Отечественную войну, сильно исказили облик Велижа и лишили его исторических высотных доминант.  Послевоенная застройка в центре города была одно- и двухэтажной и не выбивалась из прежней масштабности улиц.

Близость Прибалтики отражает технология кладки некоторых домов Велижа: округлые валуны соседствуют в одном и том же здании с лицевой и оштукатуренной кирпичной кладкой. В исторической части города довольно много зданий 2-й половины XIX и начала XXв.в.:  купеческие усадьбы, общественные здания и торговые сооружения. Площадь Дзержинского (бывшая Соборная, Духовская) в Велиже – единственный на сегодня сохранившийся на Смоленщине во многом традициями классицизма целостный комплекс общественных и жилых зданий середины XIX в.

Сложившаяся объемно-планировочная структура нашла отражение в новом генеральном плане Велижа, разработанном в 1983 г. в Смоленскгражданпроекте. В нем сохранена главная ось (Советская ул.), на которой сосредоточены учреждения культуры и торговли, сохраняется планировочный и высотный масштабы исторической левобережной части города. А глубокий ров древних крепостных укреплений остается в неприкосновенности. Водонапорная башня на месте Никольской церкви, единственная на момент разработки генерального плана вертикаль города, с возрождением с кон. 1980-х гг. православной церкви дополнена надстроенной в духе «русско-византийских» проектов К. Тона Воздвиженской церковью. Остальная застройка достаточно ровная, двухэтажная в центральной части и одноэтажная в прилегающих районах, образует спокойный силуэт. Живописность панораме придает рельеф местности.

Таблица 3.1-24 Археологические памятники Велижского района

| 1 | Городище | XIV- XVII в. | Лидова гора, левый берег реки Западная Двина |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Поселение | IV – III вв. | г. Велиж, у сплавного рейда |
| 3 | Курганы и могильник | IV – III вв. | д. Балбаи на территории дер. Сертея Селезнёвского МО |
| 4 | Стоянка |  | д. Рудня, 1,5 км д. Сертея Селезнёвского МО |
| 5 | Камнеобрабатывающая мастерская | IV – III вв. | близ д. Рудня Селезнёвского МО |
| 6 | Городище | IV – III вв. | д. Городец, Будницкого МО, у деревни |
| 7 | Поселение | IV – III вв. | д. Заболонье, 0,5 км ю-з от деревни, Заозерского МО |
| 8 | Курганный могильник-1 | IV – III вв | д. Зубки (к югу, у ручья) Заозерское МО |
| 9 | Курганный могильник-2 |  | д. Зубки, к с-з от деревни, Заозерское МО |
| 10 | Селище | 1 тыс. н. э. | близ д. Кисели, 0,6 км от деревни, Погорельское МО |
| 11 | Курган |  | близ д. Кисели, 0,6 км от деревни, Погорельское МО |
| 12 | Курганный могильник |  | д. Крутое, правый берег р. Борода, близ деревни, Крутовское МО |
| 13 | Городище-1 |  | д. Маклок (в деревне), Маклоковское МО |
| 14 | Городище-2 |  | д. Маклок (у дер.), Маклоковское МО |
| 15 | Городище |  | близ д. Михалевщина в урочище, Селезнёвское МО |
| 16 17 | Курганный могильник Стоянка | IV- III вв. | д. Корени (у дер.), Маклоковское МО д. Нивники, прав.бер. р. Сертея, на север от деревни, Селезнёвское МО |
| 18 | Курганный могильник |  | д. Новики, 0,5 км от деревни, Беляевское МО |
| 19 | Курганный могильник |  | д. Осиновицы, лев. берег реки Пенча, около деревни, Крутовское МО |
| 20 | Большой курган |  | б. д. Оступ, 1,5 км, прав. бер. р. Кропенка, Заозерское МО |
| 21 | Курганный могильник-II |  | д. Рудня, 5 км к северу от р. Сертея, Заозерское МО |
| 22 | Стоянка |  | д. Рудня-Сертейская, 0,2 км от деревни |
| 23 | Стоянка-1 |  | д. Сертея-1, по бер. р. Сертея, у западной окраины, Селезнёвское МО |
| 24 | Стоянка-2 | IV – III вв. | д. Рудня, лев. берег Сертеи, Городищенское МО |
| 25 | Стоянка-3 | IV – III вв. | Сертея, 1,2 км южнее от деревни |
| 26 | Стоянка-4 |  | Сертея, 3 км к югу от стоянки Сертея |
| 29 | Стоянка-5 |  | Сертея, 2 км ю-з |
| 30 | Стоянка-6 |  | Сертея, 1,3 км юго-зап. |
| 31 | Стоянка-7 |  | Сертея, 1,5 км юго-зап. |
| 32 | Стоянка-8 |  | Сертея, 1,7 км юго-зап. |
| 33 | Стоянка-9 | IV – III вв. | Сертея, 0,3 км сев.-зап., |
| 34 | Стоянка-10 | IV – III вв. | Сертея,0,6 км южнее |
| 35 | Стоянка-11 | IV – III вв. | Сертея, 1,5 км юго-восточнее |
| 36 | Курган-1 |  | Сертея, у перекрёстка |
| 37 | Курган-2 |  | Сертея, 0,4 км от кургана |
| 38 | Курган-3 |  | Сертея, на поле, 0,5 км ю-восточнее |
| 39 | Селище |  | Сертея, у окраины |
| 40 | Стоянка-1 |  | 2 км к югу |
| 41 | Стоянка |  | Сертея, лев. берег |
| 42 | Курганный могильник |  | бывшая д. Смоленский Брод, прав. бер. реки Зап. Двина, Маклоковское МО |
| 43 | Городище |  | д. Чепли, южнее озера, центр |
| 44 | Курган |  | д. Чепли, сев. окраина, центр |
| 45 | Курганный могильник |  | д. Чепли, у берега озера |
| 45 | Курганный могильник |  | д. Якушевщина, близ деревни, Погорельское МО |
| 46 | Стоянка | IV – III вв. | д. Ястреб, лев. берег Западной Двины |
| Древнерусские археологические памятники |
| 1 | Селище 1 тыс. н.э. и древнерусское селище и курганы |  | д. Балбаи |
| 2 | Одиночный курган | IX - X вв. | д. Болошки, Будницкое МО |
| 3 | Камень-следовик |  | д. Болошки |
| 4 | Городище | XIV – XVII вв. | г. Велиж |
| 5 | Курган |  | г. Велиж |
| 6 | Курганы |  | д. Зубки |
| 7 | Селище первой половины 1 т.н.э. и VIII – X вв. |  | д. Кисели |
| 8 | Курган второй половины 1 т.н.э. |  | д. Кисели |
| 9 | Курганная группа из 4-х курганов |  | д. Климово |
| 10 | Курганы |  | д. Маклок |

Таблица 3.1-25 Памятники воинской славы и обелиски, Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

| №№ пп | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятный знак «Катюша» (машина БМ-13) Установлен в 1989 году. | г. Велиж, у въезда в город |
| 2 | Памятный знак «Пушка» (76 мм орудие). Установлена в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.) Установлен в 1975 году, реконструирован в 1987 году. | г. Велиж, берег реки Западная Двина |
| 3 | Памятник жителям города Велижа, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлен в 1967 году. | г. Велиж, сквер в центре города |
| 4 | Памятный знак в честь освобождения г. Велижа и района от фашистских захватчиков доблестными советскими воинами 4-й Ударной Армии Калининского фронта. Установлен в 1975 году. | г. Велиж, восточная часть |
| 5 | Памятный знак в честь 35-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | г. Велиж, городской сквер |
| 6 | Памятник-мемориал «Штыки» в честь подвигов воинов 4-й Ударной Армии (автор В.Г. Шнурук). Установлен 9 мая 1978 года. | г. Велиж, восточная окраина |
| 7 | Аллея 10 Героев Советского Союза – велижан (автор Г. Ф. Цыганов). Бюсты Героев установлены 20 сентября 2003 года: Амосёнков А. М. Иванов П. И. Максимов Т. М. Никулин П. И. Новицкий Н. М. Селезнёв П. И. Скворцов К. Ф. Заборовский К. В. Коробешко М. А. Немчонок С. М. | г. Велиж, городской сквер |
| 8 | Памятный знак «Катюша» (машина БМ-13). Установлена в 1977 году в честь 17 гвардейского миномётного полка под командованием А. М. Макарова. | д. Кожеки, Логовское сельское поселение |
| 9 | Памятник ушедшим на фронт и погибшим работникам мебельной фабрики. | г. Велиж, берег реки у мебельной фабрики |
| 10 | Памятный знак ушедшим на фронт и погибшим односельчанам деревень Ястреб-1, Ястреб-2, Базна. Установлен в 1995 году. | Бывшая д. Базна бывшего Ястребского с/округа. |
| 11 | Памятник погибшим односельчанам | д. Будница, Будницкое с/поселение. |
| 12 | Памятник погибшим односельчанам | д. Верховье, Беляевское с/поселение |
| 13 | Памятник погибшим односельчанам | д. Заозерье, Заозерское с/поселение. |
| 14 | Памятник погибшим односельчанам | д. Крутое, Крутовское с/поселение) |
| 15 | Памятник погибшим односельчанам | д. Логово, Ситьковское с/поселение. |
| 16 | Памятник – скульптура солдата в честь погибших односельчан. | д. Патики, Печёнковское с/ поселение). |
| 17 | Памятник – скульптура солдата в честь погибших односельчан. | д. Погорелье, Погорельское с/поселение |
| 18 | Памятник погибшим односельчанам | д. Старое Село, Крутовское с/поселения |
| 19 | Памятник погибшим односельчанам | д. Белоусово, Селезнёвское с/поселение |
| 20 | Памятник погибшим односельчанам | д. Сертея, Селезнёвское с/поселение |
| 21 | Памятник погибшим односельчанам | бывшая д. Нивники (на поле) Селезнёвское с/поселение |
| 22 | Памятник погибшим односельчанам | д. Ситьково, Ситьковское с/поселение |
| 23 | Памятник погибшим односельчанам | д. Чернейка, городское поселение |
| 24 | Памятный знак на месте разгрома немецкого гарнизона партизанским отрядом особого назначения «Смерть фашизму» в 1941 году. Установлен в 1975 году. | д. Красный Луг, Заозерское с/поселение |

Таблица 3.1-26 Памятные места

| 1 | Родина Героя Советского союза Амосенкова А. М. Род. 1919 – 1994 г.г. | д. Крутое, Крутовское с/поселение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Родина Героя Советского союза Иванова П. П. Род.1921 – 1945 г.г. Проживал в период с 1921 по 1939 г.г. | д. Верхние Секачи, Беляевский с/поселение |
| 3 | Родина Героя Советского союза Максимова Т. М. Род. 1917-1973 г.г. | д. Зелёный Луг, Заозерское с/поселение |
| 4 | Родина Героя Советского союза Никулина П. И. Род. 1921 – 1975 г.г. | д. Мокрые Нивы Крутовское с/поселение |
| 5 | Родина Героя Советского союза Новицкого Н. М. Род. 1919 – 1942 г.г. | г. Велиж |
| 6 | Родина Героя Советского союза Скворцова К. Ф. Род. 1902 – 1945 г.г. | д. Кривка, Селезнёвское с/поселение |
| 7 | Родина Героя Советского союза Заборовского К. В. Род. 1919 – 1943 г.г. | г. Велиж |
| 8 | Родина Героя Советского союза Селезнёва П. И. Род. 1920 – 1985 г.г. | бывшая д. Мышково Заозерское с/поселение |
| 9 | Здание школы, где учился Герой Советского Союза Заборовский К.В. в период с 1928 по 1935 г.г. | г. Велиж ул. Советская 29 |
| 10 | Здание школы, где учился Герой Советского Союза Куриленко В. Т. в период с 1940 по 1941 г.г. | г. Велиж, ул. Недоговорова |

Таблица 3.1-27 Воинские захоронения погибших защитников  Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

| №№ пп | Наименование | Местонахождение | Наличие памятного знака |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Велиж |
| 1 | Братское воинское захоронение 13 воинов 65 отдельного сапёрного батальона. | г. Велиж, городской сквер | Памятник-скульптура солдата. Установлен в 1955 году. |
| 2 | Могила Героя Советского Союза Недоговорова В. Л. | г. Велиж, городской сквер | - // - // - |
| 3 4 | Братское захоронение 9306 воинов Братское воинское захоронение 269 останков воинов, найденных в ходе областной поисковой экспедиции «Вахта Памяти-91». Здесь же захоронены 73 останков воинов, найденных поисковым отрядом «Воин» школы № 1 г.Велижа 20.09.2004 | г. Велиж, Лидова гора г. Велиж, Лидова гора | В 1956 году установлен памятник – скульптура Памятного знака нет |
| 5 | Могила старшего политрука 1195 СП 360 СД Кощеева Ф.С. | г. Велиж, Михайловское гражданское кладбище | Установлен памятник |
| 6 | Братская могила 1200 воинов 249,332,334,358,360 СД 21 СБр и др. соединений 4-й Ударной Армии | г. Велиж, Покровское гражданское кладбище | В 1995 году Отделом культуры проведена реконструкция, установлена мемориальная мраморная плита. |
| 7 | Братская могила 300 воинов 360 СД | г. Велиж, Михайловское кладбище | В 1995 году Отделом культуры проведена реконструкция, установлена мемориальная мраморная плита. |
| Беляевское сельское поселение |
| 1 | Братское захоронение 311 останков воинов, найденных отрядом «Поиск» СПТУ-10 (1990 г.) 4 мая 2003 года здесь же захоронены 840 останков воинов, найденных в ходе проведения Межрегиональной «Вахты Памяти-2003», 9 мая 2005 года захоронено 460 останков советских воинов; 2007 год - 605 останков воинов, найденных в ходе Международной поисковой экспедиции «Вахта Памяти-2007». Всего 2216 воинов 332, 358 СД перезахороненных с мест боёв в 1941-1943 г.г. | д. Нижние Секачи, северная окраина | Установлен памятный знак |
| 2 | Братское воинское захоронение Около 60 воинов 332 СД | д. Гредяки, гражданское кладбище | В 1968 году установлен памятный знак. |
| 3 | Могила снайпера 334 СД | д. Гредяки, гражданское кладбище, | Установлен обелиск |
| 4 | Могила сына полка Никитенкова Н. П. | 250 м севернее д. Верхние Секачи (у дороги) | Установлен обелиск |
| 5 | Братское воинское захоронение 4548 останков советских воинов. Здесь же похоронен Герой Советского Союза Коротков А. И. | д. Беляево, у дороги Велиж-Витебск (центр деревни) | В 1956 году установлен памятник-скульптура солдата. |
| Будницкое сельское поселение |
| 1 | Могила красноармейца 360 СД Мифтахутдинова Измаила | поле, 150 м западнее деревни Краслевичи. | Установлена надгробная плита с именем воина в 2005 году |
| 2 | Могила партизана Васильева | д. Козье, гр. кладбище | Установлен крест |
| 3 | Братская могила 98 воинов 334 СД | д. Верховье, гр. кладбище | Установлен памятный знак в 1967 году. |
| 4 | 2 братские могилы 65 воинов 334 (360) СД | д. Холмы, гражданское кл. | В 1978 году установлены памятный знак и крест |
| 5 | Братская могила 4 воинов-разведчиков 358 СД | д. Городец, гражданское кладбище | Установлена надгробная плита в 2005 году |
| 6 | Братская могила 100 воинов 332 СД | д. В. Красное (в лесу) | Установлен крест |
| 7 | Братское захоронение 1500 воинов (3 могилы) 358, 360 СД | д. Замошье, гражданское кладбище | В 1978 году на одной из могил установлен обелиск |
| 8 | Братская могила 300 воинов 334, 360 СД (358 ?). | д. Шумилово, гражданское кл. | В 1980 году установлен памятный знак |
| 9 | Братская могила 1200 воинов 360 СД | д. Нижнее Ольгово, гр. кл. | В 1978 году установлен памятный знак. |
| 10 | 2 братские могилы 1500 воинов 249, 360 СД | д. Болошки, гр. кладбище | В 1978 году установлен памятный знак. |
| Заозерское сельское поселение |
| 1 | Братская могила 600 воинов из частей 249, 358 СД (4 могилы) | д. Городище, гр. кладбище | Установлен обелиск |
| 2 | Братская могила 600 воинов | в 200 м северо-западнее д. Панево | Установлена мемориальная плита в 2005 году ? |
| Ситьковское сельское поселение |
| 1 | Братская могила 2-х воинов 360 СД | д. Городец, гр. кладбище | В 1978 году установлен памятник |
| 2 | Братское захоронение из 8 могил 61 воина 332 Ивановской СД им. М. И. Фрунзе. | в 300 м юго-восточнее окраины д. Кожеки (в лесу) | В 1965 году установлен памятник |
| 3 | Братская могила 200 воинов 360 СД | д. Логово, гр. кладбище | Установлен памятный знак |
| 4 | Братская могила советских воинов (количество неизвестно) | д. Проявино | Установлен обелиск |
| 5 | Братская могила 2-х неизвестных лётчиков | д. Матюхи (поле) | Установлен металлический обелиск и надгробие |
| 6 | Братская могила 239 воинов 360 СД | д. Дорожкино, гражданское кладбище | В 1968 году установлен памятный знак. |
| 7 | Братское захоронение 37 воинов 360 СД | д. Узвоз, гражданское кладбище | Установлен памятный знак |
| 8 | Братское воинское захоронение (19 могил) 5500 павших воинов и умерших от ран 332, 334, 358, 360 СД | д. Маклок, в лесу | Установлен памятный знак |
| 9 | Братская могила 91 воина 360 СД | д. Ехны, гражданское кладбище | В 1965 году установлен памятный знак |
| 10 | Могила воентехника 334 СД Куракина В. В. | д. Ехны, гражданское кладбище | Установлен памятный знак с фотографией |
| Печёнковское сельское поселение |
| 1 | Могила ст. лейтенанта 334 СД Гапоненко И.П. | д. М. Ржава, гр. кладбище | Памятный знак установлен в 1978 г. |
| 2 | Могила ст. лейтенанта Матюшина И. Ф. | д. Чепельские Патики (в черте деревни) | Установлен памятный знак |
| 3 | Могила неизвестного воина | д. Плоское, гр. кладбище | В 2005 году установлена памятная плита |
| 4 | Братская могила 200 воинов 358 СД | д. Карпеки (поле) 300 м севернее деревни | В 1989 г. установлен памятный знак |
| 5 | Братская могила около 100 воинов 332 СД | д. Малые Коряки, гр. кладбище | Установлен памятный знак |
| 6 | Братская могила 98 воинов 358 СД | д. Плоское, гр. кладбище | Установлен памятный знак |
| 7 | Братская могила 60 воинов 332 СД | Зап. бывшей д.Шакоры, гр. кл. | В 1983 году установлен памятный знак |
| 8 | Братское захоронение 463 воинов 332, 358 СД | д. Печёнки, центр деревни | Установлен памятник-скульптура |
| Погорельское сельское поселение |
| 1 | Братская могила советских воинов 360 СД | д. Чепли, гражд. кладбище | Установлен памятный знак |
| 2 | Братская могила 100 воинов 360 СД | д. Шитики, гр. кладбище | Установлен памятник |
| Селезнёвское сельское поселение |
| 1 | Братская могила 8041 останков советских воинов 4-ой Ударной Армии | д. Селезни, гражд. кладбище | В 1956 году установлен памятник-скульптура |
| 2 | 4 братские могилы 112 воинов 358 СД | д. Подпояски, гражд. кладбище | В 1978 году установлен памятник |
| 3 | Могила неизвестного воина | д. Кривка | Установлен памятный знак |
| 4 | 4 братские могилы 1500 воинов 1187, 1189, 1191 СП 358 СД, частей 134, 145, 173, 293 СД | д. Наумовка, гр. Кладбище | В 1989 году установлены памятники |
| Тиванцовское сельское поселение |
| 1 | Братская могила | д. Конец, гр. кладбище | Установлен памятный знак |
| 2 | Братская могила 60 воинов 332 СД | д. Ратьковина, за деревней | Установлен памятный знак из металла |
| 3 | Братская могила 70 воинов 332 СД | д. Старое Село, гр. кладбище | Установлен памятный знак |
| 4 | Братская могила 24-х воинов 332 СД | д. Старое Село, гр. кладбище | Установлен памятный знак из металла с фотографией |
| 5 | Братская могила 8 воинов 332 СД | д. Крутое, гр. кладбище | Установлен памятный знак из бетона |
| 6 | Братская могила советских воинов (количество неизвестно) | д. Осиновицы | Установлен памятный знак |
| 7 | Братская могила 2х танкистов 326 танковой бригада 4й Ударной Армии | д. Крутое, гр. кладбище | В 1978 году установлен памятный знак |
| 8 | Братская могила 18 воинов | д. Крутое, гр. кладбище | Установлен памятный знак |
| Бывший Ястребский с/округ |
| 1 | Захоронение 18 останков воинов 358 СД, найденных отрядом «Поиск» СПТУ-10 г. Велижа в 1990 году | д. Лаврентьево, центр деревни | Установлен памятный знак |
| 2 | Братская могила 23 воинов 334 СД | д. Дадоны, 200м западнее деревни | Установлен памятный знак |
| 3 | Могила старшего лейтенанта Кузнецова А.М., командира 9-й роты 279 СП 145 стрелковой дивизии | 1,5 км южнее д. Саксоны (в поле) | Установлен памятный знак |

Таблица 3.1-28 Могилы мирных граждан, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной 1941-1945 г.г.

| №№ пп | Наименование | Местонахождение | Наличие памятного знака |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Братское захоронение 1500 мирных жителей и советских воинов, расстрелянных фашистами. | г. Велиж, овраг у молокозавода | Установлен памятный знак |
| 2. | Братская могила около 1500 мирных граждан, расстрелянных фашистами | г. Велиж, ул. Курасова | Установлен памятный знак (автор Цыганов Г. Ф.) |
| 3. | Братская могила 67 мирных жителей деревень Дятлово, Беляево, Панфилово, расстрелянных фашистами | д. Дятлово, восточная окраина | В 1968 году установлен памятный знак |
| 4. | Братская могила 100 мирных жителей и советских военнопленных | д. Верхние Секачи | Уставлен обелиск в 1968 году. |
| 5. | Могила секретаря комсомольской организации Шевко Ф. И., расстрелянного фашистами в августе 1941 г. | д. Вязьмёны, гр. кладбище | В 1967 году установлен памятный знак |
| 6 | Могила партизана Васильева, расстрелянного фашистами в марте 1942 года. | д. Козье, гр. кл. Будницкое с/поселение | Установлен крест |
| 7 | Могила партизанов: учителей Ковалёвой Е. Ф., Ильина В.И., председателя колхоза «Красная Армия» Фёдорова И. Ф, расстрелянных фашистами в марте 1942 года. | д. Верховье, гр. кладбище, Будницкое с/поселение | Установлен памятник |
| 8 | Могила партизана, председателя колхоза «Свободный труд» Прилепова И. Ф., расстрелянного фашистами в 1942 году. | д. Верховье, гр. кладбище, Будницкое с/поселение | Установлен крест |
| 9 | Могила Алексеева О. С. (1905-1942) и Казакова И. Л. (1911-1942), расстрелянных фашистами. | д. Проявино, бывшего Ястребского с/округа | Установлен памятный знак |

Могилы Героев Советского Союза.

Могила Героя Советского Союза командира 17-й истребительно-противотанковой бригады,  полковника Недоговорова Виктора Леонтьевича (род. в 1903 году). Погиб 12 октября 1943 года в неравном рукопашном бою с гитлеровцами  под г. Невель. Похоронен в городском сквере города Велижа.

Герой Советского Союза, гвардии рядовой Коротков Алексей Иванович  (1904 – 1943 г.г.). Похоронен в братской могиле в д. Беляево

Беляевского сельского поселения.

3.  Могила Героя Советского Союза  Амосенкова  А. М. (род. в 1919 г.).

Умер  в 1994 году. Похоронен на Родине -  в деревне  Крутое  на гражданском кладбище.

# Памятники архитектуры

- Здания по улицам:

Володарского № 6 (сбербанк);

Дзержинского № 6 (детский сад);

Дзержинского  № 9/15 (старое здание Администрации);

Дзержинского 10/2 (центр занятости);

Кропоткина № 16   (старое здание райпо);

Кропоткина № 14   (старое здание райпо);

Советская № 13      (жилой угловой дом рядом с РДК);

Советская № 14      (музей);

Советская № 16      (муниципальный магазин);

Советская № 17      (РОВД: паспортный стол, ГАИ);

Советская № 19      (редакция газеты «Велижская Новь»);

Советская № 20      (РОВД);

Советская № 21      (Мировой суд);

Советская № 23      (2-х этажный кирпичный жилой дом);

Советская № 26      (2-х этажный кирпичный жилой дом);

Недоговорова № 4  (жилой дом и склад райпо);

Недоговорова № 12 (школа №  2);

Новицкого № 24      (ныне располагается ООО «Комета +»);

Церковь Трёх Святителей.

Советская № 41         ?  (церковь)

Рекреационный потенциал.

Велижский район обладает разнообразным природным  ресурсно - рекреационным  потенциалом. Здесь имеется ряд привлекательных природно-рекреационных территорий и историко-культурных объектов.

Выявлена подзона рекреационного освоения в бассейне Западной Двины, находящаяся на территории Велижского района, и, включающая , формирующиеся многофункциональные рекреационные центры, зоны влияния центров эксклюзивного туризма и отдыха, а также - резервные территории для развития рекреационной и природоохранной деятельности.

Структурными элементами ресурсно-рекреационного потенциала района являются:

природный комплекс и ресурсы  биосферы: ландшафты, особо охраняемые территории различного статуса и ранга, памятники природы России и области;

историко-культурное наследие;

экологические, климатические и бальнеологические показания для организации рекреации и санаторно-курортного лечения;

нелесные ресурсы (дикоросы), лекарственные травы, места сбора грибов, ягод;

возобновляемые биоресурсы (фауны и ихтиофауны)  для организации  спортивной охоты и любительского рыболовства.

С целью анализа особенностей ресурсно-рекреационного потенциала оценки перспектив и масштабов его освоения района собраны и изучены данные о информация об объектах историко-культурного наследия и рекреационной инфраструктуры района, потенциале возобновляемых природных ресурсов области, имеющих рекреационное значение, сведения о краснокнижных видах животных и растений,типов лесов и болот, блок, раскрывающий особенности биосферных ресурсов района.

Ресурсно-рекреационный потенциал биосферных ресурсов остается важным, и всё ещё недостаточно освоенным на сегодняшний день: заказники,  памятники природы.

Велижский район богат реками, озёрами, родниками, а по живописности и природным качествам многие из них отнесены к разряду памятников природы. Среди памятников природы и других уникальных объектов выделены: уникальные лесные массивы (сосновых и  еловых лесов), уникальные болотные угодья , охраняемые озера.

Болота – это потенциальные районы освоения нелесных ресурсов (дикоросов), места сбора, грибов, ягод, лекарственных растений, а также места обитания многих ценных видов животных и растений.

Территории болот имеют водорегулирующее, водоохранное и научное значение, являются клюквенными и охотничьими угодьями, местами обитания глухаря и журавля. В районе выделяется Чеплинская группа озер (Чепли, Рябиковское, Гатчинское, Залюбищенское, Хаменковское), три из них объявлены эстетическими и рекреационными памятниками природы.

Минеральные воды вскрыты в г.Велиже в верхнедевонских доломитах с прослоями гипсов (ливенско-евланский водоносный горизонт) с глубины 130-250 м. Воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевые с минерализацией 1,8-2,5 г/л. Используются для лечения органов пищеварения и обмена веществ.

На территории Велижского района выделяются следующие зоны историко- культурного  наследия:

# Объекты культурного наследия : памятники истории и культуры, архитектуры, достопримечательные места.

# Зоны охраны объектов культурного наследия.

# Зоны концентрации археологических памятников в  северо-восточной части  Велижского района.

Объекты рекреационной инфраструктуры на территории района отсутствуют.

Анализ вышеперечисленных данных позволил выполнить рекреационное зонирование территории района, выделить центры туризма и отдыха, а также зоны их влияния. Были выделены, формирующиеся, центры в п.Беляево и п.Селезни, и перспективные, в д.Сертеи и д.Чепли, для развития различных видов рекреации и вовлечения в оборот потенциала рекреационных ресурсов Велижского района.

Ареалы концентрации объектов историко-культурного наследия и организация рекреационных центров, главных и второстепенных, обусловлено имеющимся историко-культурным потенциалом, степенью развития социально-рекреационной инфраструктуры, транспортной доступностью объектов отдыха, туризма и паломничества и ,конечно, допустимыми нагрузками на  ландшафты.

В дальнейшем потребуется разработка трасс основных туристических маршрутов, для всех возможных для видов рекреации с  организацией тематических поездок («Новый Год и Рождество», «Нескушные выходные», «Русский лес», «Русская баня», «Тихая охота»), строительство коттеджных поселков , домиков рыбака и охотника, грибника и ягодника. Инвестирование в развитие рекреационного потенциала будет способствать строительству туристских комплексов современного уровня и, в дальнейшем, новых туристических центров областного уровня.

Смоленская область находиться в относительно лучшем экологическом состоянии, по сравнению с другими территориями России.Однако, если 200-300 лет назад, почти вся область была покрыта лесами, то сейчас – лесопокрытость её территории – 32%. Осушены болота и созданы крупные водохранилища, лишившие возможности существования малых рек и ручьев, нарушен водный режим территории, постоянно исчезают ценные виды животных и растений. Участки дикой природы «выпавшие» из активной хозяйственной деятельности, сегодня являются природным наследием.

Основные лимитирующие факторы освоения ресурсно-рекреационного потенциала области обусловлены:

недостаточным уровнем поддержки развития ресурсно-рекреационного комплекса на федеральном и субъектном уровне;

отсутствием у руководителей, различного уровня, крупных отечественных и  зарубежных туристических  фирм и компаний понимания роли и места рекреационного сектора в экономике  регионов и необходимости инвестирования средств в его развитие;

невысокая степень изученности ресурсно-рекреационного потенциала,    включая оценку, прогноз и перспективы его освоения и воспроизводства.

Сегодня, Велижский район, это  район нового рекреационного освоения и исследования ,требующий  изучения, описания, составление каталогов, карт, буклетов, альбомов и, собственно, развития  рекреационной и социально-рекреационной инфраструктуры.

Вовлечение в оборот ресурсно-рекреационного потенциала для Велижского района, имеет важное экономическое и социально-экологическое значение. От уровня и масштабов развития рекреационной сферы напрямую зависит качество жизни, окружающей среды и благополучие широких слоев населения.

# Экологическая обстановка, проблемные ситуации.

По экологическому районированию,разработанному в региональной схеме территориального планирования  Смоленской области , Велижский район относится к зоне максимального (очень высокого) экологического потенциала. Экологическое состояние района складывается из состояния каждой из природных сред в отдельности: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова.

## Оценка состояния атмосферного воздуха.

Вследствие сельскохозяйственной специализации района, промышленность развита слабо, что благоприятно сказывается на состоянии атмосферного воздуха. Крупных предприятий являющихся значительными источниками загрязнения атмосферы на проектируемой территории нет. Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются средние и мелкие промышленные предприятия, котельные, автомобильный транспорт, печное отопление.

Стационарные источники загрязнения атмосферы

К стационарным источникам загрязнения относятся промпредприятия, котельные и печное отопление. Основная промышленность сосредоточена в г. Велиж. Здесь представлены предприятия легкой, пищевой и деревообрабатывающей промышленности. Теплоснабжение района осуществляется от 32 котельных.

Сведения о количестве предприятий, расположенных в Велижском районе и являющихся загрязнителями атмосферного воздуха, с выбросами загрязняющих веществ более 10 тонн в год, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области (Смолстата) за 2007 год представлены в таблице Таблица 4.1-1.

Таблица 4.1-1 Количество и характеристика источников выбросов промпредприятий

| Кол-во предприятий –загрязнителей атмосферы * | Количество источников выбросов |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе организованных | из них с установленным нормативом |
|  |  |  | предельно-допустимых выбросов (ПДВ) | временно-согласованных выбросов (ВСВ) |
| 3 | 34 | 21 | 28 | 6 |

Объемы выбросов загрязняющих веществ поступивших в атмосферу в Велижском районе, за 2007 г., по данным Смолстата представлены в таблице Таблица 4.1-2

Таблица 4.1-2 Годовой объем выбросов загрязняющих веществ в Велижском районе, в 2007 г

| Выбросы загрязняющих веществ | Масса выбросов, тонн |
| --- | --- |
| всего | 642 |
| твердые | 252 |
| газообразные и жидкие | 390 |
| из них |  |
| диоксид серы | 130 |
| оксид углерода | 247 |
| оксиды азота | 12 |

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха в районе являются: оксид углерода диоксид серы и оксиды азота.

Выбросы от передвижных источников

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей. Удельный вес выбросов автомобильного транспорта в суммарных выбросах стационарных и передвижных источников является достаточно стабильным и составляет приблизительно 70 % от общего количества техногенной нагрузки.

Превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Смоленской области зафиксировано. Доля проб атмосферного воздуха на селитебных территориях вблизи транспортных магистралей, превышающих ПДК согласно Государственному докладу «О санитарно-экологической обстановке в Российской Федерации в 2007 году» Роспотребнадзора представлены в таблице Таблица 4.1-3. На протяжения ряда лет отслеживается положительная тенденция уменьшения доли проб с превышением ПДК.

Таблица 4.1-3 Доля проб атмосферного воздуха селитебных территорий вблизи автомагистралей превышающих ПДК, %

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,6 | 11,1 | 8,3 | 5,4 | 4,4 |

Основными транспортными магистралями района являются две региональные автодороги Ольша-Велиж-Невель и Велиж-Сеньково-Витебск с интенсивным движением транспорта, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха вдоль этих дорог специфическими выбросами (оксид углерода, оксиды азота, бензопирен, углеводороды и др.).

## Оценка состояния водных объектов.

Многолетние данные социально-гигиенического мониторинга по состоянию водных объектов свидетельствуют о том, что практически все водоисточники как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропотехногенному воздействию с различной степенью интенсивности.

Качественный состав водных объектов в бассейне реки Западная Двина зависит от влияния хозяйственной деятельности и, прежде всего, сбросов сточных вод предприятиями промышленности и хозяйственного бытового водоснабжения. Кроме того, на качество воды оказывает влияние неорганизованное поступление загрязняющих веществ с территорий городов и населенных пунктов.

По данным Территориального управления Роспотребнадзора по Смоленской области на территории Велижского района ежегодно проводятся исследования качества воды поверхностных водоемов (Статистический бюллетень №209 «Охрана окружающей среды Смоленской области в 2007 году». Смоленск, 2008). Результаты санитарного надзора за поверхностными водоемами в 2007 году представлены в таблице Таблица 4.2-1.

Таблица 4.2-1 Санитарный надзор за поверхностными водоемами в 2007 году

|  | Санитарно-химические показатели | Микробиологические показатели | Содержание гельминтов | Радиоактивные вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего иссле-довано проб | не соответст-вует санитар-ным нормам | всего иссле-довано проб | не соответст-вует санитар-ным нормам | всего иссле-довано проб | не соот-ветствует санитар-ным нормам | всего иссле-довано проб | не соот-ветствует санитар-ным нормам |
|  |  | кол-во, ед. | % |  | кол-во, ед. | % |  |  |  |  |
| Всего по области | 299 | 52 | 17 | 796 | 111 | 14 | 29 |  | 68 |  |
| Велижский район | 6 | - | - | 28 | - | - | 2 |  | 2 |  |

Результаты санитарного надзора за поверхностными водоемами в 2007 году свидетельствуют о том, что качество воды поверхностных водоемов Велижского района соответствует нормативным требованиям по всем выполненным показателям.

Основным водопользователем на территории Велижского района смоленской области является коммунальное хозяйство. По данным Отдела водных ресурсов Московско-Окского бассейнового управления по Смоленской области объемы забранной и использованной воды в Велижском районе в 2007 году представлены в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден..

Таблица 4.2-2 Забор и использование воды в 2007 году

|  | Забрано или получено воды всего, млн м3 | 2007 в % к 2006 | Использование свежей воды | Потери воды | Расходы воды в системе оборотного и повторно-последовательного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, млн м3 | В том числе на нужды |  | Всего, млн м3 | 2007 в % к 2006 |
|  |  |  |  | Хозяйст-венно-бытовые млн м3 | Произ-водствен- ные млн м3 | Орошение и с/х водоснаб-жение, млн м3 |  |  |  |
| Всего по области | 270,43 | 102 | 184,75 | 73,34 | 100,33 | 11,09 | 14,84 | 4720,94 | 99 |
| Велижский район | 0,52 | 91 | 0,52 | 0,32 | - | 0,20 | - | - | - |

Таким образом, в 2007 году объем забранной воды в Велижском районе составил 0,20% от общего объема забранной воды по Смоленской области (Статистический бюллетень №209 «Охрана окружающей среды Смоленской области в 2007 году». Смоленск, 2008).

Одним из важных факторов охраны здоровья населения является доброкачественная питьевая вода. Качество воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

По данным Территориального управления Роспотребнадзора по Смоленской области на территории Велижского района ежегодно проводятся исследования качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям. Результаты санитарно-гигиенических и микробиологических исследований качества воды в 2007 году представлены в таблице Таблица 4.2-3 и таблице Таблица 4.2-4 соответственно.

Таблица 4.2-3 Исследования качества воды в 2007 году по санитарно-химическим показателям

|  | Источники централизованного водоснабжения | Водопроводы | Водопроводная сеть | Нецентрализованное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам |
|  |  | Коли-чество, ед. | % |  | Коли-чество, ед. | % |  | Коли-чество, ед. | % |  | Коли-чество, ед. | % |
| Всего по области | 434 | 227 | 52 | 79 | 32 | 41 | 1492 | 666 | 45 | 308 | 87 | 28 |
| Велижский район | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |

Результаты исследования качества воды на территории Велижского района по санитарно-химическим показателям свидетельствуют о том, что качество воды источников централизованного водоснабжения и водопроводов не соответствует нормативным требованиям.

Таблица 4.2-4 Исследования качества воды в 2007 году по микробиологическим показателям

|  | Источники централизованного водоснабжения | Водопроводы | Водопроводная сеть | Нецентрализованное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам | Всего иссле-довано | не отвечаю-щим сани-тарным нормам |
|  |  | Коли-чество, ед. | % |  | Коли-чество, ед. | % |  | Коли-чество, ед. | % |  | Коли-чество, ед. | % |
| Всего по области | 693 | 27 | 4 | 296 | 7 | 2 | 5688 | 599 | 11 | 602 | 231 | 38 |
| Велижский район | 29 | 1 | 3 | 6 | 1 | 17 | 355 | 32 | 9 | 50 | 8 | 16 |

Микробное загрязнение питьевой воды в первую очередь связано с высокой степенью изношенности сетей, низкой их санитарной надежности, несвоевременным устранением аварий на водопроводных и канализационных сетях и др.

По данным Отдела водных ресурсов Московско-Окского бассейнового управления по Смоленской области сброс сточных вод в поверхностные водные объекты Велижского района в 2007 году составил 0,13 млн. м3. Вследствие неудовлетворительной работы очистных сооружений района весь объем сброшенных сточных вод характеризуется недостаточной степенью очистки (Статистический бюллетень №209 «Охрана окружающей среды Смоленской области в 2007 году». Смоленск, 2008).

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в октябре 2006 года проводились исследования качества воды скважины ОАО «Велижлен» (протокол лабораторных испытаний № 890 от 12 октября 2006 г.). Результаты лабораторных испытаний свидетельствуют о том, что проба воды по показателям мутности, общей жесткости, сухому остатку, наличию осадка и содержанию железа не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Выводы:

качество воды поверхностных водоемов Велижского района соответствует нормативным требованиям.

качество воды источников централизованного водоснабжения и водопроводов по санитарно-химическим показателям не соответствует нормативным требованиям.

сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты характеризуются недостаточной степенью очистки.

## Отходы производства и потребления.

Отходы производства и потребления являются - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

По данным администрации МО «Велижский район» Генеральная схема санитарной очистки района отсутствует. К разработке схемы планируется приступить в 2015 году.

Наиболее многочисленный вид отходов образующийся на территории МО «Велижский район» - это твердые бытовые отходы (ТБО). К ТБО относятся отходы, образующиеся в жилых и административных зданиях, учреждениях и предприятиях общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.). Источником образования твердых бытовых или коммунальных отходов является жизнедеятельность населения.

Коммунальные предприятия, занимающиеся сбором и вывозом ТБО у населения, предприятий и организаций на территории Велижского района и объем вывозимых отходов приведены в таблице Таблица 4.3-1.

Таблица 4.3-1 Объемы ТБО вывозимых коммунальными предприятиями с территорий сельских поселений

| № п/п | Наименование поселения | Организация осуществляющая вывоз ТБО | Объем вывозимых ТБО по договорам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Велижское городское поселение | ООО «Коммунресурс» | 10773 м3 |
| 2. | Беляевское сельское поселение | самовывоз | - |
| 3. | Будницкое сельское поселение | самовывоз | - |
| 4. | Заозерское сельское поселение | самовывоз | - |
| 5. | Крутовское сельское поселение | МУП «Коммунальник» | 1182 м3 |
| 6. | Ситьковское сельское поселение | самовывоз | - |
| 7. | Селезневское сельское поселение | МУП «Коммунальник» | 1856 м3 |
| 8. | Печенковское сельское поселение | самовывоз | - |
| 9. | Погорельское сельское поселение | самовывоз | - |
| Итого | 13 811 м3 |

Источником образования промышленных отходов на территории района являются промышленные и транспортные предприятия:

По степени воздействия на человека и окружающую среду промышленные отходы распределяются на четыре класса опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные;

2 класс - высоко опасные;

3 класс - умеренно опасные;

4 класс - мало опасные;

5 класс - практически неопасные отходы.

Отходы 1-го класса опасности представлены отработанными ртутными лампами. Они обезвреживаются на специализированном предприятии.

Отходы 2-го класса опасности представлены в основном отработанным электролитом аккумуляторных батарей.

Отходы 3-го класса опасности представлены отработанными маслами, промасленными опилками, промасленной ветошью, замасленным грунтом.

Отходы 4-го класса опасности представлены отходами при механической и биологической очистке сточных вод.

Отходы 5-го класса опасности представлены отходами обработки и переработки древесины, отходами содержания животных и птиц, ломом черных металлов, коммунальными отходами - используются на самих предприятиях.

Отходы 1-2 класса предприятия вынуждены хранить на собственной территории, не имея достаточных возможностей для обеспечения экологической безопасности их хранения

В Смоленской области отсутствуют специализированные полигоны по утилизации опасных отходов, кроме ведомственных, принадлежащих предприятиям АО «Дорогобуж», ЛО «Свет», Смоленская АЭС.

Действующим санитарным законодательством допускается захоронение твердых слаботоксичных промышленных отходов III - IV класса на свалке (полигоне) твердых бытовых отходов, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований по охране окружающей среды (атмосферы, почвы, грунтовых и поверхностных вод) на территории объекта захоронения отходов. На санкционированных свалках или полигонах ТБО не допускается размещение токсичных, взрывоопасных, самовозгораемых; жидких и пастообразных промотходов (влажностью свыше 85 %), которые необходимо размещать на специализированном полигоне по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

В связи с этим возникает необходимость создания региональных полигонов по обезвреживанию и захоронению неутилизируемых токсичных промышленных отходов.

В соответствии с Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 4 декабря 1995 г. (с изменениями от 16 августа 2007 г.) биологическими отходами являются:

трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

абортированные и мертворожденные плоды;

ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Источниками образования биологических отходов на территории Велижского района являются главным образом сельскохозяйственные предприятия и индивидуальные хозяйства. Сельскохозяйственные предприятия специализируются на разведении крупного рогатого скота (товарное мясо -молочное животноводство), поэтому утилизация биологических отходов на территории района имеет первостепенное значение для поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия в сельской местности.

Уничтожение биологических отходов проводится путем сжигания в биотермических ямах (скотомогильниках), расположенных вблизи крупных ферм. Биотермические ямы представляют собой металлические бочки объемом 5-15 м3, зарытые в землю и оборудованные крышкой, либо зацементированные ямы с крышкой на участке площадью 200 м2 и более, огражденном жердями или глухим забором. В некоторых случаях бочка оборудуются вытяжной трубой, навесом. По внутреннему периметру участка вырыт ров или сделана обваловка.

Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами возлагается руководителей организаций, в ведении которых находятся эти объекты.

По данным СОГУ «Велижская ветстанция» за 2007-2008 гг. места действующих и законсервированных захоронений биоотходов (скотомогильников) на территории района представлены в таблице Таблица 4.3-2.

Таблица 4.3-2 Места расположения скотомогильников в Велижском районе

| п/п | Организации в ведении которых находится | Местоположение | Глубина залегания грунтовых вод, м | Ограждение | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Логово» | в лесу 500 м на север от фермы Логово и 1000 м от д. Логово | 20 | деревянный забор | действует |
| 2 | СНК «Патики» | в лесу в 1 км на восток от д. Потики Чепельские | 50 | жерди, обваловка | законсер-вирован |
| 3 | ООО «Вариант» | на поле на возвышенном месте 1 км на юг от д. Б. Ржава | 5 | проволока | законсер-вирован |
| 4 | СПК «1 мая» | на окраине леса, на возвышенном месте 2 км на северо-запад от д. Погорелье | 5 | жерди | действует |
| 5 | СПК «Правда» | на поле за фермой Старое село в северном направлении на расстоянии 500 м и в 1 км от д. Старое село | 12 | забор | действует |
| 6 | СПК «Крутое» | в кустарнике 1 км на северо-запад от д. Осиновица | 10 | жерди | действует |
| 7 | МУП «Чепли» | в лесу 500 м на северо-восток от фермы Залюбище и в 1 км от д. Чепли | 50 | жерди, обваловка | законсер-вирован |
| 8 | СПК «Селезневское» | на поле в 700 м на север от фермы и в 1 км от д. Селезни | 30 | жерди | действует |
| 9 | СПК «Заболонье» | к югу от д. Заболонье | 50 | жерди, обваловка | действует |
| 10 | СПК «Суворовское» | в лесу 700 м на север от фермы Корени и в 1 км от д. Корени | 10 | забор 2 м | действует |
| 11 | ООО «Влижское» | в лесу на северо-восток от фермы Ляхово и в 1000 м от д. Ляхово | 50 | жерди, обваловка | законсер-вирован |
| 12 | ООО «Влижское» | в лесу в западном направлении от д. Замошье | 50 | жерди, обваловка | законсер-вирован |
| 13 | ПК «Шумилово» | в лесу 1,5 км на север от д. Заозерье | 30 | огорожена проволокой, обвалована | законсер-вирован |
| 14 | ОКХ «Ястреб» | в лесу на юг от фермы Ястреб и в 1 м от д. Ястреб | 50 | жерди, обваловка | законсер-вирован |

Все существующие скотомогильники имеют ветеринарно-санитарные карточки и отвечают ветеринарно-санитарным правилам. Всего на территории района расположено 14 скотомогильников, их них 6 действующие и 8 закрытых. Законсервированные скотомогильники находились в ведении ныне не существующих хозяйств.

Отходы агропромышленного комплекса образуются на сельскохозяйственных предприятиях и относятся к 5-ому классу опасности. Основная их масса представлена фекалиями животных. Они полностью утилизируются в виде органического удобрения.

На территории Велижского района расположены два объекта размещения отходов производства и потребления - оба являются санкционированными свалками и введены в эксплуатацию в 1982 году. Полигонов ТБО построенных с использованием современных технологий утилизации отходов и с учетом действующего природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства в районе нет.

Санкционированная районная свалка расположена в 5 км от автодороги Велиж-Сеньково-Витебск. Площадь участка составляет 3,7 га. Районная санкционированная свалка введена в эксплуатацию в 1982 году Распоряжением Исполнительного Горсовета Народных депутатов, № 29-6 от 25.02.1982 г. Эксплуатирует свалку предприятие ООО «Экомир», имеющее  лицензию на осуществление деятельности на право обращения с отходами (лицензия № ОТ-04-000-690 (67) от 29.05.2009 г.), выданную сроком на 5 лет. На свалке работает бульдозер марки ТСО 75.Технологические процессы по захоронению отходов выполняются не в полном объеме. Ограждение выполнено не по всему периметру свалки, только со стороны автомагистрали. ОАО Московский научный центр геолого-экологических исследований и использования недр («Геоцентр Москва» территориальный отдел в г. Смоленске) выполнил исследования и выдано положительное заключение на эксплуатацию свалки ТБО за №21 от 25.02.2009. Объект захоронения отходов является источником загрязнения окружающей среды и требует регулярного проведения мониторинга.

Санкционированная свалка расположенная в Селезневском сельском поселении рядом, с д. Селезни в 3 км от р. Западная Двина. Свалка введена в эксплуатацию в 1982 году. Годовой объем поступающих отходов 3-5 класса опасности составляет 586 м3. На объекте размещения отходов работает гусеничный трактор ДТ-75 для складирования и уплотнения поступающих отходов. Обваловка свалки не сделана. Мониторинг воздействия объекта на компоненты природной среды не проводится. Учет поступающих отходов не осуществляется. Охрана объекта не организована.

Основными проблемами в Велижском районе в области обращения отходами являются:

отсутствие Генеральной схемы санитарной очистки территории.

отсутствие организованного вывоза ТБО с территорий Беляевского, Будницкого, Заозерского, Ситьковского, Печенковского, Погорельского сельских поселений.

существующие санкционированные свалки не соответствуют требованиям современного природоохранного законодательства и является потенциальным источником загрязнения атмосферного воздуха, почвы и подземных вод.

отсутствие системы сбора и обезвреживания лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с современными санитарными требованиями.

## Химическое загрязнение почв

Основным источником химического загрязнения почв на территории Велижского муниципального района является автомобильный транспорт. Зоны наибольшего потенциального химического загрязнения почв расположены вдоль автодорог.

Загрязняющие вещества (тяжелые металлы - свинец, марганец, цинк, бенз(а)пирен, углеводороды и др.) поступают в почву как опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна так и непосредственно вследствие разлива нефтепродуктов вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, на территории промпредприятий, на полях, складах ГСМ, автостоянках и других объектах автосервиса.

Токсичные и канцерогенные вещества к которым относятся ртуть, свинец, кадмий и др. являются стойкими загрязнителями, процессы самоочищения среды от которых принципиально невозможны.

В сельском хозяйстве загрязнение почв происходит путем внесения избыточного количества минеральных удобрений и распыления ядохимикатов. Существенное уменьшение применения пестицидов и минеральных удобрений сельскохозяйственными предприятиями за последние 20 лет привело к уменьшению загрязнения почв.

## Радиационная обстановка, электромагнитные излучения, шумовое загрязнение.

Радиационная обстановка

В целом радиационная ситуация на территории Смоленской области в 2007г.(по данным государственного  доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Смоленской области за 2007 год») оставалась стабильной, аварийных ситуаций не зарегистрировано. Содержание техногенных радионуклидов в питьевой воде, поверхностных водах, атмосферном воздухе, почве, пищевых продуктах и строительных материалах сохраняется на уровне прошлых лет с редким локальным обнаружением их повышенной природной активности в воде подземных источников централизованного водоснабжения.

Мощность дозы гамма-излучений на территории района находится в пределах естественных колебаний от 0,07 до 0,16 мкР/час. Аналогичные значения мощности эквивалентной дозы характерны для всей территории России.

На основании результатов радиационного обследования лесов за 1994-2002 г.г. (филиал ФГУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Смоленской области»), рекомендаций по лесопользованию в условиях радиоактивного загрязнения лесных почв и в соответствии с требованиями «Руководства по радиационному обследованию лесного фонда» в «Велижском лесничестве» не зарегистрировано повышение  уровеня загрязнения радионуклидами цезия-137 почв лесных массивов

При лесопользовании в соответствии с федеральными законами «О радиационной безопасности населения» в необходимым условием при отводе лесосек и участков для заготовки второстепенных лесных материалов является соблюдение требований по радиационной и экологической безопасности лесной продукции. С этой целью намеченные участки для отвода лесосек, заготовки второстепенных лесных материалов должны быть в обязательном порядке обследованы на соответствие гигиеническим нормативам для древесной и недревесной продукции леса.

Электромагнитные излучения.

В последние годы в Велижском районе развиваются системы коммуникаций, являющиеся источниками электромагнитных загрязнений. Наиболее значимыми источниками излучений являются радио-, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелевизионной связи.

Управлением «Роспотребнадзора» по Смоленской области ведётся планомерная работа по оценке объектов радио- и телепередающих систем, объектов сотовой телефонной связи. Все проекты размещения и функционирования радиотехнический объектов проходят экспертизу, на базовые станции сотовой связи утверждаются санитарные паспорта. Передающие радиотехнические объекты (ПРТО) расположены на территории Велижского городского поселения (3 вышки), дер.Крутое (2 вышки), дер. Селезни (2 вышки).

Шумовое загрязнение.

Шумовое загрязнение является одним из негативных факторов загрязнения городской среды, оказывающих неблагоприятное воздействия на здоровье населения.

Допустимые уровни шума для различных типов городских территорий определены в нормативных документах (СНиП 23-03-2003 "Защита от шума", "Руководства по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения шума", ЦНИИП градостроительства, 1984 г., СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Нормы допустимого уровня звука для жилых территорий составляют 60 и 50 дБа для дневного и ночного времени, для внутриквартальных территорий жилой застройки - 55 и 45 дБа соответственно.

Основным источником городского шума является автомобильный транспорт. Уровни шума на улицах и прилегающих территориях зависят от интенсивности и структуры транспортных потоков, состояния дорожного полотна. Факторы понижения уровней шума: озеленение, ширина улиц, наличие площадей, незастроенных пространств и др.

Зоны акустического дискомфорта, в пределах которых уровни шума могут превышать нормативные (замеры не проводились), формируются у автомагистралей (Ольша-Велиж-Невель) и (Велиж-Сеньково-Витебск). Другие автодороги Велижского района имеют более низкую интенсивность движения и по расчетным аналогам не превышают по шуму нормативных значений.

Дискомфортный уровень шума в некоторых точках населенных пунктов имеет локальный  кратковременный характер и связан с наложением шумов от коммунально-складских предприятий, предприятий автотранспорта, автомагистралей, скоплений торговых точек и т.п. За пределами этих участков уровень шума существенно ниже  допустимого уровня.

## Природно-очаговые и зооантропонозные инфекции. Сибирская язва.

Смоленская область продолжает оставаться энзоотичной по целому ряду природно-очаговых инфекций: туляремии, лептоспирозу, ГЛПС, Ку-лихорадке, клещевому боррелиозу; листериозу, псевдотуберкулезу, бешенству. Сохраняются почвенные очаги сибирской язвы. За последние 20 лет не регистрировались случаи заболевания людей бруцеллезом, 8 лет - сибирской язвой.

Специалистами ветеринарной и санитарно-эпидемиологической службы по архивным данным установлено, что в 19-20 веках на территории 1184-х населенных пунктов (из которых на сегодняшний день существует 766) во всех районах области были проведены захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы. При этом нигде эти захоронения на местности не обозначены и конкретные места скотомогильников неизвестны. С учетом научно доказанной возможности выживания спор сибирской язвы в почве в течение 100 лет и более, имеется потенциальная опасность возникновения заболеваний животных и людей.

Неблагополучные населенные пункты по сибирской язве с местами захоронения сибироязвенных  трупов животных в Велижском районе :

г. Велиж (дата возникновения 1910);

д. Шарьково в Будницком сельском поселении (дата возникновения 1957)

д. Сертея в Селзневском сельском поселении (дата возникновения 1910)

д. Цыганы в Крутовское сельском поселении (дата возникновения 1952)

д.Чепли в Погорельском сельском поселении (дата возникновения 1910)

# Функционально-планировочная организация территории

## Оценка территории по планировочным условиям.

В настоящее время  в районе сложилась моноцентрическая радиальная планировочная структура с центральным ядром города Велиж.

Планировочная структура Велижского района предопределена пересечением ландшафтной (природной-р.Западная Двина) и транспортной планировочными  осями (направлениями), сходящимися  в центре района.

Вдоль основных транспортных и речных магистралей сформировались ареалы  концентрации  несколько групп территориально сближенных сельских поселений   и планировочных центров.

Распределение поселенческой сети по территории района достаточно не равномерно, но в юго-восточной  и центральной части оно более уплотнено. В большой степени, это связано с ландшафтными особенностями этой территории и, прежде всего ,протекающей здесь Западной Двиной и большой заболоченностью. В зависимости  от интенсивности и радиусов их влияния на условия хозяйственного освоения прилегающих территорий планировочные оси и центры разделяются на главные и второстепенные.

Главными планировочными осями являются областные автодороги Ольша-Велиж-Невель, Велиж-Синьково-Витебск и второстепенная районная дорога Велиж-Селезни-Красный Луг, проходящие через город.

На пересечениях основных планировочных осей сформировались планировочные центры.

Планировочный центр - город Велиж. Планировочные подцентр  - пос. Селезни, от которого отходят планировочные оси местного значения (для северо-восточной части района).

Второстепенные планировочные центры - центры остальных  сельских поселений района.

Размещение производственного потенциала района имеет свои территориальные особенности, с наибольшей концентрацией его в г. Велиже. В настоящий момент, здесь сосредоточено и более 70% населения района.

Планировочная структура района предопределена природно-ресурсным потенциалом, наличием зон благоприятных для сельского хозяйства и рекреационно-туристской деятельности,  что и определит градостроительную стратегию его дальнейшего развития.

Планировочная структура района формировалась в соответствии с направленностью природного и транспортного каркаса территории.

## Зоны с особыми условиями  использования территории.

Целью политики органов местного самоуправления района в области охраны окружающей среды и природных ресурсов должно стать улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации является установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории, определение мест размещения объектов капитального строительства природоохранного назначения.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития жилых районов или промышленных зон.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории Велижского района  к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

зоны охраны объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий    и объектов;

охранные  зоны  объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы ;

зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

### Зоны охраны объектов культурного наследия и особоохраняемых природных территорий.

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре.

Федеральные законы:

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года  и  одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года (в ред. Федерального закона от 27.02.2003 N 29-ФЗ));

«Об охране и использовании памятников истории и культуры»  (в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 18.01.1985, Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ). являются основными нормативно-правовыми документами, которые:

регулируют отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

реализуют конституционные права каждого на доступ к культурным ценностям;

обеспечивают реализацию конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Реализация целей и задач Федеральных законов «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Об охране и использовании памятников истории и культуры» возможна только посредством формирования механизмов регулирования градостроительной деятельности, направленной на преобразование исторической среды населенных пунктов.

Регулирование градостроительной деятельности согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации осуществляется посредством:

разработки градостроительной документации: проектной, нормативно-технической, регламентно-распорядительной,  нормативно-правовой и кадастровой;

контроля за реализацией градостроительной документации и происходящими изменениями территориально-имущественного комплекса;

проведения научно-исследовательской деятельности.

Регулирование градостроительной деятельности в Смоленской области для обеспечения сохранения архитектурно-градостроительного наследия возможно посредством следующих механизмов:

корректировки  Проектов охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры исторических населенных пунктов;

разработки в составе «Правил застройки и землепользования поселений» раздела, в котором должны быть определены:

границы зон, выделенные в соответствии с градостроительными регламентами;

прописаны правила взаимодействия субъектов осуществляющих градостроительную деятельность в отношении объектов историко-культурного наследия и ценной исторической среды.

мониторинга и контроля состояния исторической среды и происходящих изменений.

# Историко-культурные планировочные ограничения

Планировочные ограничения по условиям охраны памятников назначаются с целью:

сохранения недвижимых памятников истории и культуры;

обеспечения их рационального использования;

органичного включения недвижимых памятников в современную среду ;

максимальной реализации их градоформирующего потенциала;

сохранения градостроительно-композиционного и историко-культурного своеобразия города.

В качестве планировочных ограничений выступают:

объекты охраны историко-культурного наследия;

режимы содержания и использования территориально-имущественного комплекса зон охраны и зон регулирования застройки.

Распоряжением Смоленского областного Исполнительного комитета от 22.06.90 №307р утвержден проект зон охраны памятников истории и культуры на территории Велижского муниципального района.

На картографической основе в Схемах территориального планирования  отражены границы территорий объектов культурного наследия. Однако эти территории могут быть зафиксированы лишь при выполнении проектов зон охраны памятников и затем внесены в соответствующие разделы схем территориального планирования муниципальных районов и городских округов, генеральных планов поселений, разрабатываемых на населенные пункты. Кроме того, масштаб (1:50000) разрабатываемой Схемы территориального планирования Велижского района позволяет показать территории памятников только как точечные объекты.

На территории Велижского района находятся на учёте памятники архитектуры, памятников археологии,  памятники истории, связанных с Великой Отечественной войной. Список объектов культурного наследия приводится в таблице Таблица 5.2-1.

Таблица 5.2-1 КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) МО Велижский район

| № п/п | Город, район | Археология | История | Архитектура | Монументальное искусство | Вновь выявленные памятники | ИТОГО | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Феде-раль-ные | Мест-ные | Феде-раль-ные | Мест-ные | Феде-раль-ные | Мест-ные | Феде-раль-ные | Мест-ные | Архе-оло-гии | Исто-рии | Архи-текту-ры | Иску-сства | Феде-раль-ные | Мест-ные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 44 | 350 | 394 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 303 | 323 |
| 1. | г. Велиж | - | 1 | - | 14 | - | 19 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 40 | 40 |
| 2. | Велижский район | 1 | 3 | - | 15 | - | - | - | - | 43 | 53 | - | - | 1 | 145 | 115 |

В соответствии с действующими нормативами для памятников археологии устанавливаются следующие границы охранных зон:

- минимальная охранная зона устанавливается от основания кургана с учетом возможных прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной техники для курганов:

высотой до 1 м, диаметром до 40 м - в радиусе 30 м;

высотой до 2 м, диаметром до 50 м - в радиусе 40 м;

высотой до 3 м, диаметром до 60 м - в радиусе 50 м;

высотой свыше 3 м - определяется индивидуально в каждом конкретном случае, но не менее 50 м;

для курганных групп - радиусы те же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное пространство;

минимальная охранная зона для городищ, селищ, поселений, грунтовых могильников - в радиусе 50 м от границ памятника;

минимальное расстояние до границ памятника при производстве хозяйственных работ вблизи памятника (с учетом специфики этих работ) устанавливается:

от оси магистральных газопроводов - 75 - 250 м;

от оси нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - 50 - 100 м;

от земляного полотна автодороги - 50 - 90 м;

при сплошной городской застройке от границы застройки - 250 м;

при разработке карьеров от края карьера - 100 м;

при мелиоративных работах от границ орошаемого участка - 100 м.

Расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- до проезжих частей магистралей:

в условиях сложного рельефа - 100 м;

на плоском рельефе - 50 м;

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15 м;

до других подземных инженерных сетей - 5 м.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее:

до водонесущих сетей - 5 м;

неводонесущих - 2 м.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ .№74-ФЗ от 03.06.2006 г. водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации .№74-ФЗ от 03..06.2006 г устанавливается ширина водоохраной зоны рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек на территории Велижского района Смоленской области представлены в таблице Таблица 5.2-2.

Таблица 5.2-2 Размеры водоохранных зон рек Велижского района

| Название реки | Ширина водоохранной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- |
| р. Западная Двина | 200 | 30-50 |
| р. Межа | 100 | 30-50 |
| р. Чернейка | 100 | 30-50 |
| р. Велижка | 100 | 30-50 |
| р. Стодольская | 100 | 30-50 |
| р. Холуйца | 100 | 30-50 |
| р. Чернавка | 100 | 30-50 |
| р. Вязьмена | 100 | 30-50 |
| р. Сертейка | 100 | 30-50 |
| р. Успол | 100 | 30-50 |
| р. Хрипинка | 100 | 30-50 |
| р. Борожанка | 100 | 30-50 |
| р. Шахинка | 100 | 30-50 |
| р. Елеменка | 100 | 30-50 |
| р. Тростянка | 100 | 30-50 |
| р. Сычевка | 100 | 30-50 |
| р. Задний | 100 | 30-50 |
| р. Должанка | 50 | 50 |
| р. Рогожня | 50 | 50 |
| р. Базна | 50 | 50 |
| р. Дроговица | 50 | 50 |
| р. Студенец | 50 | 50 |
| р. Черная речка | 50 | 50 |
| р. Березовка | 50 | 50 |
| р. Хилинка | 50 | 50 |
| р. Студенка | 50 | 50 |
| р. Осиновка | 50 | 50 |
| р. Полынейка | 50 | 50 |
| р. Лонна | 50 | 50 |
| р. Олеська | 50 | 50 |
| р. Серебрянка | 50 | 50 |
| р. Ржавка | 50 | 50 |

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер на территории Велижского района представлены в таблице Таблица 5.2-3.

Таблица 5.2-3 Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер

| Название озера | Ширина водоохранной зоны (м) | Ширина прибрежной защитной полосы (м) |
| --- | --- | --- |
| Гатчино | 50 | 50 |
| Рябики | 50 | 50 |
| Чепли | 50 | 50 |
| Залюбищенское | 50 | 50 |
| Хаменковское | 50 | 50 |

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

На территории поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совмещают с парапетом набережных. Ширина водоохранной зоны для таких территорий устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблице Таблица 5.2-4.

Таблица 5.2-4 Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос (Водный кодекс РФ №74-ФЗот 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), Распашка земель; Размещение отвалов размываемых грунтов; Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Озеленение, благоустройство Рекреация, организация благоустроенных пляжей, оборудованных сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств). | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Велижского района Смоленской области являются елецкий и данковский водоносные горизонты верхнего девона.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы поясов ЗСО подземных источников Велижского района составляют:

1-ого пояса: Граница первого пояса при использовании достаточно защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 30 м.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии 30 м от крайних скважин.

2-ого и 3-го поясов: При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм).  Велижский район находится в IIВ климатическом районе (СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»), подземные воды характеризуются достаточной степенью защищенности, исходя из этого для Велижского района Тм=200.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Регламенты использования территории зон  санитарной охраны подземных источников водоснабжения представлены в таблице Таблица 5.2-5.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий

Таблица 5.2-5 Регламенты использования территории зон  санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли. | - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, (при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). - Мероприятия по санитарной охране поверхностных вод |

### Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранные зоны электрических сетей.

На территории района в настоящее время проходят линии напряжением  110, 220 и 550 кВ. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

110 кВ – 20м;

220 кВ – 25 м;

330 кВ – 30 м.

Охранные зоны и санитарные разрывы магистральных трубопроводов

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92  № 9 составляют:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов;

# Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры

К охранным зонам транспортной инфраструктуры относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

### Санитарно - защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Вокруг площадок промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция). Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице Таблица 5.2-6.

Таблица 5.2-6 Режим использования территории санитарно-защитной зоны

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. - размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | - здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. |

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Большинство промышленных предприятий сосредоточены в  Велижком городском поселении (ООО «Циклон-В», ООО «Промлес», ООО «Велижлен», ООО «Велижмебельплюс», ООО «Палитра» и др.). Все промпредприятия района и относятся к предприятиям 3, 4 и 5 класса опасности с санитарно-защитными зонами соответственно 300, 100 и  50 м.

На территории района расположены сельскохозяйственные предприятия (МУП «Логово, СПК «1 МАЯ», СПК «Правда», СПК «Крутое», ООО «Озера», СПК «Селезневский», СПК «Городище», СПК «Суворовский», ПК «Шумилово», ООО «Пропст»). Размеры санитарно-защитных зон от объектов агропромышленного комплекса (коровников и телятников) согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 представлены в таблице Таблица 5.2-7.

Таблица 5.2-7 Санитарно-защитные зоны объектов агропромышленного комплекса

| п/п | Наименование с/х предприятия | Местоположение фермы | Объект воздействия на окружающую среду | Количество голов скота | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Логово» | д. Логово | коровник | 200 | 300 |
|  |  |  | телятник | 100 | 100 |
|  |  | д. Бабка | коровник | 200 | 300 |
| 2 | СПК «1 Мая» | д. Погорелье | телятник | 100 | 100 |
|  |  |  | коровник (3 помещения) | 370 | 300 |
| 3 | СПК «Правда» | д. Старое село | коровник | 200 | 300 |
|  |  |  | телятник | 100 | 100 |
| 4 | СПК «Крутое» | д. Конец | коровник | 200 | 300 |
|  |  | д. Осиновица | коровник | 200 | 300 |
|  |  | д. Крутое | коровник | 200 | 300 |
| 5 | ООО «Озера» | д. Чепли | животно-водческий комплекс | 400 | 300 |
| 6 | СПК «Селезневский» | д. Селезни | животно-водческий комплекс (3 коровника и 1 телятник) | 574 | 300 |
| 7 | СПК «Суворовский» | д. Узвоз | коровник | 200 | 300 |
|  |  |  | телятник | 150 | 300 |
|  |  | д. Ехны | коровник | 125 | 300 |
|  |  |  | телятник | 100 | 100 |
|  |  | д. Корени | коровник | 150 | 300 |
|  |  |  | телятник | 80 | 100 |
|  |  | д. Ситьково | коровник | 200 | 300 |
| 8 | СПК «Городище» | д. Заболонье | коровник | 50 | 50 |

ПК «Шумилово» и ООО «Пропст» (мясопереработка) не занимаются разведением крупного рогатого скота.

Таблица 5.2-8 Санитарно-защитные зоны от захоронений биоотходов (скотомогильников)

| п/п | Наименование | Местоположение | Размер СЗЗ, м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Логово» | в лесу 500 м на север от фермы Логово и 1000 м от д. Логово | 1000 |
| 2 | СНК «Патики» | в лесу в 1 км на восток от д. Потики Чепельские | 1000 |
| 3 | ООО «Вариант» | на поле на возвышенном месте 1 км на юг от д. Б. Ржава | 1000 |
| 4 | СПК «1 мая» | на окраине леса, на возвышенном месте 2 км на северо-запад от д. Погорелье | 1000 |
| 5 | СПК «Правда» | на поле за фермой Старое село в северном направлении на расстоянии 500 м и в 1 км от д. Старое село | 1000 |
| 6 | СПК «Крутое» | в кустарнике 1 км на северо-запад от д. Осиновица | 1000 |
| 7 | МУП «Чепли» | в лесу 500 м на северо-восток от фермы Залюбище и в 1 км от д. Чепли | 1000 |
| 8 | СПК «Селезневское» | на поле в 700 м на север от фермы и в 1 км от д. Селезни | 1000 |
| 9 | СПК «Заболонье» | к югу от д. Заболонье | 1000 |
| 10 | СПК «Суворовское» | в лесу 700 м на север от фермы Корени и в 1 км от д. Корени | 1000 |
| 11 | ООО «Влижское» | в лесу на северо-восток от фермы Ляхово и в 1000 м от д. Ляхово | 1000 |
| 12 | ООО «Влижское» | в лесу в западном направлении от д. Замошье | 1000 |
| 13 | ПК «Шумилово» | в лесу 1,5 км на север от д. Заозерье | 1000 |
| 14 | ОКХ «Ястреб» | в лесу на юг от фермы Ястреб и в 1 м от д. Ястреб | 1000 |

В соответствии с п. 5.4. Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 4 декабря 1995 г. (с изменениями от 16 августа 2007 г.) размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Санитарно-защитные зоны вдоль областных автодорог общего пользования II категории Ольша-Велиж-Невель и Велиж-Сеньково-Витебск, а так же муниципальных дорог общего пользования относящихся к III и IV категории составляют 50 м согласно СНиП 2.07.01-89*.

Санитарно-защитные зоны от сельских кладбищ составляют 50 м (п.7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### Охранные зоны гидрометеорологических станций.

В целях обеспечения нормальных условий работы гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдения и контроль за состоянием природной среды, вокруг станций любых видов устанавливается охранные зоны в виде земельных участков (водного пространства), ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий станций на 200 м во все стороны.

# Демографический прогноз и комплексная социально-экономическая оценка

## Население и трудовые ресурсы

Территория района включает в себя 9 муниципальных образований, включающих одно городское и  8 сельских поселений, с разным количеством населенных пунктов  - всего 158.

По данным Администрации района общая численность населения района на 01.01.2008 г. составила 12,6 тыс. чел. В том числе 7,6 тыс. чел. (60,3%) – городское население (население г. Велижа) и 5,0  (39,7%) – сельское население. Численность населения по муниципальным образованиям Велижского района представлена в таблице Таблица 6.1-1.

Таблица 6.1-1 Численность населения муниципальных образований Велижского района

| Название поселения | Административный центр | Количество населенных пунктов, входящих в поселение | Численность населения, тыс. чел. | Прирост (убыль) населения, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2002 г. | 2007 г. |  |
| Велижское городское поселение | г. Велиж | 18 | 8,6 | 8,1 | -0,5 |
| Беляевское сельское поселение | д. Беляево | 15 | 0,35 | 0,3 | -0,05 |
| Будницкое сельское поселение | д. Будница | 30 | 0,7 | 0,5 | -0,2 |
| Заозерское сельское поселение | д. Заозерье | 19 | 0,6 | 0,5 | -0,1 |
| Крутовское сельское поселение | д. Крутое | 10 | 0,8 | 0,6 | -0,2 |
| Печенковское сельское поселение | д. Печенки | 11 | 0,6 | 0,4 | -0,2 |
| Погорельское сельское поселение | д. Погорелье | 16 | 0,7 | 0,6 | -0,1 |
| Селезневское сельское поселение | д. Селезни | 19 | 1,3 | 0,9 | -0,4 |
| Ситьковское сельское поселение | д. Ситьково | 20 | 0,85 | 0,7 | -0,15 |
| Итого | 158 | 14,5 | 12,6 | -1,9 |

Динамика численности населения Велижского муниципального района в период с 2002 по 2008 гг. представлена на рисунке Рисунок 6.1-1.

Рисунок 6.1-1 Динамика численности населения Велижского муниципального района в период с 2002 по 2007 гг. (на конец года)

Население района уменьшается с каждым годом. Это вызвано неблагоприятной демографической ситуацией, сложившейся не только в районе, но и во всей Смоленской области. В целом по району показатель смертности в 2007 году превысил показатель рождаемости в 2,6 раза (26,2 и 10,07  в промилле соответственно).

Следует отметить, что  в 2007 году количество родившихся превысило показатель прошлого года на 5,8%, а количество умерших сократилось на 1%.

В соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Велижский район» на 2009 год и на период до 2011 года» рождаемость будет расти, а смертность сокращаться, но незначительными темпами и к 2011 году отрицательная естественная динамика в районе сохраниться.

По данным Администрации района естественное и механическое движение населения, формирующие демографическую ситуацию в районе и численность населения,  характеризуются следующими показателями (таблица Таблица 6.1-2 и рисунок 6.1-2):

Таблица 6.1-2 Показатели естественного и механического движения населения в период с 2002 по 2007 гг. (на конец года)

| Наименование показателя | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения района, чел. | 14,5 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 12,9 | 12,6 |
| Естественный прирост (убыль) населения, чел. | -307 | -301 | -275 | -240 | -221 | -203 |
| Механический прирост (убыль) населения, чел. | -340 | -95 | -63 | -58 | -117 | -55 |

Рисунок 6.1-2 Динамика естественного и механического движения населения Велижского муниципального района

Анализ приведенных данных показал, что по сравнению с результатами переписи 2002 года численность жителей района к 2008 году сократилась на 1,9 тыс. чел.

В то время как  численность городского поселения сократилась на 0,5 тыс. чел., а численность населения сельских поселений района – на 1,4 тыс. чел.

Таким образом, ежегодно в результате естественной убыли и миграции общая численность населения Велижского района  сокращается на 250-300 человек.

Постоянный механический отток населения района и демографическая ситуация существенно влияет и на возрастную структуру населения и, как следствие, на наличие трудовых ресурсов в районе.

В настоящее время возрастная структура населения характеризуется следующими показателями (таблица Таблица 6.1-3, рисунок Рисунок 6.1-3; Рисунок 6.1-4).

Таблица 6.1-3 Возрастная структура населения Велижского района

| Возрастные группы | Численность в каждой возрастной группе, чел. |
| --- | --- |
|  | Все население | Городское население | Сельское население |
| Дети 0-6 лет, чел/% к итогу | 730/5,8 | 480/6,4 | 250/4,9 |
| Школьники 7-16 лет, чел/% к итогу | 1265/10,0 | 744/9,9 | 521/10,2 |
| Население трудоспособного возраста, чел/% к итогу | 7078/56,2 | 4391/58,5 | 2687/52,7 |
| Пенсионеры, чел/% к итогу | 3530/28 | 1891/25,2 | 1639/32,2 |
| Итого, чел./% | 12603/100 | 7506/100 | 5097/100 |

Рисунок 6.1-3 Возрастная структура населения г. Велиж

Рисунок 6.1-4 Возрастная структура сельского населения

Возрастная структура населения характеризуется большим числом лиц старше трудоспособного возраста (28%),что почти в 2 раза превышает численность населения младше трудоспособного возраста. В сельской местности  численность пенсионеров выше, чем численность данной возрастной группы в городской местности. Динамика возрастной структуры населения представлена на рисунке Рисунок 6.1-4.

# Рисунок 6.1-5 Изменение численности населения района в разрезе возрастных групп

В течение трех рассмотренных лет в возрастной структуре населения Велижского муниципального района произошли следующие изменения:

- сокращение доли лиц в трудоспособном возрасте;

- увеличение доли лиц младше трудоспособного возраста в период 2005-2006 гг. и незначительное снижение к 2007 г.;

- снижение численности населения старше трудоспособного возраста.

### Занятость населения

По данным паспорта муниципального образования «Велижский район» на 01.01.2008 г. численность трудовых ресурсов  составляет 7,3 тыс. чел. (на 01.01.2008 г.) – 60% всего населения района, из них занятых в экономике– 6,8 тыс. чел. или 93% трудовых ресурсов района (таблица).

Занятость населения по отраслям экономики представлена в таблице Таблица 6.1-4.

Таблица 6.1-4 Показатели занятости населения по муниципальному образованию «Велижский район»

| Отрасли хозяйственной деятельности | Занятость на 01.01.2008 г. |
| --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |
| Численность занятых в экономике, всего | 6,80 | 100,00 |
| В том числе |
| Материальное производство | 3,6 | 53 |
| Промышленность | 0,70 | 10 |
| Сельское хозяйство | 0,40 | 6 |
| Строительство | 0,06 | 1 |
| Транспорт | 0,03 | 0,4 |
| Связь | 0,01 | 0,15 |
| Торговля, сбыт, общепит. материально-техническое снабжение, заготовки, сбыт | 0,30 | 4 |
| Прочие отрасли | 2,0 | 29 |
| Непроизводственная сфера | 3,2 | 47 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,01 | 0,15 |
| Непроизводственные виды обслуживания | 0,02 | 0,29 |
| Здравоохранение, физкультура и спорт, социальное обеспечение | 0,40 | 6 |
| Образование | 0,50 | 7 |
| Культура и искусство | 0,10 | 1 |
| Наука и научное обслуживание | 0,00 | 0 |
| Кредитование, финансирование, страхование, пенсионное обслуживание | 0,03 | 0,4 |
| Органы гос. управления, органы управления кооперативными организациями, межотраслевые органы управления, судебные и юридические организации, охрана общественной безопасности | 0,20 | 3 |
| Прочие отрасли | 1,85 | 27 |

Таким образом, основная масса населения занята в промышленности, а также в прочих областях экономики производственной и непроизводственной сфер экономики.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2007 году по данным паспорта составил 2,41%.  Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, составила 0,2 тыс. чел.

По данным «Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Велижский район» на 2009 год и на период до 2011 года» численность трудовых ресурсов района уменьшится на 1%, в то время как численность занятых в экономике будет незначительно расти (на 0,1%) в период с 2007 по 2011 гг.

В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения. Негативной демографической тенденцией в последние годы является уменьшение числа жителей в трудоспособном возрасте, то есть той категории населения, которая в значительной степени формирует трудовые ресурсы территории.

Сокращение населения и миграционный отток уже создали дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы на региональном рынке труда. В частности, плотность населения во многих сельских районах области достигла пороговых значений, при которых считается проблематичным ведение на данных территориях высокопроизводительного сельскохозяйственного производства существующими технологиями.

Сокращение населения в Смоленской области и в частности в Велижском районе дополняется ухудшением его возрастно-полового состава – смещением структуры в сторону группы старших возрастов и преобладанием количества женщин над количеством мужчин. Все это влияет на качественные характеристики трудовых ресурсов. Дефицит квалифицированных кадров в среднесрочной перспективе будет нарастать и вести к удорожанию рабочей силы. Уже сейчас Велижский район испытывает потребность в трудовых ресурсах, поэтому, несмотря на  имеющиеся вакансии,  центр занятости испытывал трудности в трудоустройстве граждан, так как постоянно сталкивается с проблемой несоответствия имеющихся на рынке труда вакансий и профессиональной квалификации состоящих на учете безработных граждан. Так, работодателю нужны мужчины высококвалифицированных рабочих профессий. Служба занятости целенаправленно работает по содействию в переселении граждан для работы в сельской местности. Активные совместные действия Центра занятости населения, администрации города, профсоюзов, работодателей позволяют в целом удержать под контролем ситуацию на рынке труда.

Таким образом, главными и  стратегическими целями и задачами в развитии занятости и рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу являются:

сохранение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда и поддержание трудового потенциала района;

преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;

ликвидация и смягчение территориальных диспропорций на рынке труда района, в первую очередь в сельской местности;

недопущение по территории застойной, «молодежной», «женской» безработицы и других типов тяжелой ситуации на рынке труда.

Основные направления муниципальной политики на рынке труда и занятости населения:

поддержание тенденции стабилизации численности трудоспособного населения;

улучшение условий и охраны труда;

развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

## Перспективная численность населения

В результате анализа демографической ситуации в Велижском муниципальном районе дана оценка демографических тенденций.

Анализ демографической ситуации показывает, что Велижский муниципальный район является муниципальным образованием с высокой долей городского населения, количество сельских населенных пунктов постоянно сокращается.

Велижский муниципальный район имеет относительно невысокий демографический потенциал, что является главным лимитирующим фактором его устойчивого развития.

Общее сокращение численности населения обусловлено негативными процессами в развитии естественного движения населения. Происходит естественная убыль населения в сочетании с тенденцией старения населения  и миграционными оттоками. Велижский муниципальный район имеет постоянный (около 150 чел. в год) миграционный отток населения, что свидетельствует о его малой привлекательности для населения других регионов России и стран СНГ.

Резервы улучшения демографической ситуации в Велижском муниципальном районе, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала района необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

1. Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

улучшение демографической ситуации в целом;

смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

поддержание и закрепление позитивных тенденций в уровнях рождаемости и смертности, миграции населения.

2. Основные направления демографической политики:

повышение рождаемости и укрепление семьи;

снижение смертности, увеличение продолжительности жизни;

регулирование и оптимизация миграционных процессов.

Без реализации данных мероприятий невозможно остановить отток трудоспособного населения из района.

Исходя из сложившейся демографической ситуации, для повышения качества жизни населения в проекте принимается к рассмотрению три варианта комплексного развития территории:

1 вариант  - инерционный;

2 вариант - оптимистический

3 вариант – вероятностный

Инерционный вариант – основан на принятии современных показателей в качестве прогноза. В случае если не будет предпринята попытка поддержки промышленных предприятий, развития сельского хозяйства, туризма и других видов экономической деятельности, не будет выработано новых законодательных актов, то реальный подъем экономики не может наступить скоро.

Развитие новых сфер занятости при этом сценарии либо будет вовсе отсутствовать, либо находиться в стадии возникновения. Таким образом, тенденция механического оттока населения из района будет усиливаться. Муниципальное образование останется поставщиком трудовых ресурсов для более экономически развитых районов страны, в первую очередь – в Москву. Численность населения будет иметь тенденцию к сокращению из-за отрицательного естественного прироста, высокого уровня смертности, особенно среди постоянно растущей доли нетрудоспособного населения, развитию процесса доминирования однодетной семьи, который сохранится до конца прогнозного периода.

При развитии данного сценария численность населения в районе до 2027 года сократится на 5000-6000 тыс. человек. Причем снижение численности населения будет происходить вследствие отрицательного естественного прироста, а так же за счет механического оттока (в среднем на 250-300 человек в год).

Оптимистический вариант – сценарий с незначительным продолжением спада населения на 10% до 2017 года, а на период до 2027 года - рост численности населения на 6%.

Рост численности населения основывается на том, что изменяется  тенденция низкой рождаемости и высокой смертности, происходит стабилизация и совершенствование структуры занятости.

При этом должны получить активное развитие как новые направления хозяйствования, основанные на использовании имеющегося ресурсного потенциала, так и существующие производства за счет их модернизации (деревообрабатывающая, пищевая промышленность, туризм, рекреация, стройиндустрия, малый бизнес и пр.).

При данном сценарии естественный прирост сохранит отрицательные значения до 2027 года, но данная тенденция будет свидетельствовать не о продолжающемся демографическом кризисе, а о переходе на уровень воспроизводства населения. Указываемый уровень воспроизводства характеризуется невысоким уровнем рождаемости, распространением одно-, двухдетных семей по причине желания многих женщин делать карьеру. Одновременно, характерным является так же достаточно низкий уровень смертности населения. Отрицательный естественный прирост будет покрываться положительным сальдо миграционного прироста населения. До 2017 года величины притока мигрантов в район не будет достаточно для компенсации естественной депопуляции населения. Начиная с 2017 года, уровень миграции уже будет достаточным для преодоления спада численности населения района.

Вероятностный – промежуточный, компромиссный, сочетающий те и другие моменты и отвечающий методам вероятностной оценки событий.

По данному варианту прогноза предполагается незначительное уменьшение численности населения на расчетный срок.

В конечном виде итоговые показатели проектной численности населения Велижского муниципального района по вышеперечисленным сценариям представлены ниже.

Таблица 6.2-1 Проектная численность населения Велижского района

| Варианты | Численность населения (тыс. чел.) |
| --- | --- |
|  | 1.01.2008 год | I очередь 2016 год | Расчетный срок 2027 год |
| Инерционный | 12,6 | 9,6 | 6,6 |
| Оптимистический | 12,6 | 12,2 | 12,8 |
| Вероятностный | 12,6 | 12,1 | 12,4 |

Учитывая численность населения всех населенных пунктов, входящих в состав района, и перспективы развития Велижского муниципального района в качестве основного сценария выбрано направление – «вероятностный сценарий».

Таблица 6.2-2 Численность населения поселений, входящих в состав Велижского муниципального района

| Наименование поселения | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |
| Велижское городское поселение | 8,3 | 8,8 |
| Беляевское сельское поселение | 0,25 | 0,27 |
| Будницкое сельское поселение | 0,41 | 0,35 |
| Заозерское | 0,33 | 0,29 |
| Крутовское | 0,52 | 0,45 |
| Печенковское | 0,35 | 0,31 |
| Погорельское | 0,48 | 0,39 |
| Селезневское | 0,75 | 0,82 |
| Ситьковское | 0,74 | 0,73 |
|  | 12,1 | 12,4 |

Несмотря на происходящее сокращение населения района из-за естественной убыли, есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования района и при проведении соответствующей инвестиционной политики изменится динамика численности населения в сторону ее стабилизации и последующего роста. Численность населения г. Велижа будет расти более ускоренными темпами, чем численность населения сельских населенных пунктов. Это связано с преобладанием доли пенсионеров в сельской местности. Но в связи с открытием новых предприятий не только в городе, но и в сельской местности, можно ожидать увеличение численности населения в крупных сельских населенных пунктах за счет снижения миграционного оттока жителей из села.

Генеральным планом Велижского городского поселения определено увеличение численности жителей городского поселения до 8800 чел. к 2029 году. Расчет численности жителей городского поселения в данной Схеме территориального планирования произведен с учетом значений, указанных в генеральном плане.

Прогнозные значения численности населения Велижского района были распределены по возрастной структуре и представлены в таблице:

Таблица 6.2-3 Прогнозируемый возрастной состав населения

| Наименование показателей | Городское население, % | Сельское население, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2016 | 2027 | 2007 | 2016 | 2027 |
| Младше трудоспособного возраста | 16,3 | 17 | 19 | 15,1 | 16 | 17 |
| Трудоспособного возраста | 58,5 | 59 | 62 | 52,7 | 55 | 56 |
| Старше трудоспособного возраста | 25,2 | 22 | 19 | 32,2 | 29 | 27 |

Анализируя прогноз возрастного состава населения района, можно отметить, что на первую очередь предполагается замедление темпов снижения численности детской возрастной группы, а на перспективу ее рост.

В связи с тем, что городское поселение развивается более высокими темпами и внимание городскому поселению оказывается в значительной мере больше, чем сельским поселениям, численность жителей в общей численности населения района к расчетному сроку возрастет, а численность жителей сельских поселений – сократится.

Следует также отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о половозрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения может быть отлична от расчетной.

### Прогнозируемая занятость населения к 2027 году

По данным Администрации Велижского района о перспективном развитии в г. Велиже, а также сельской местности планируется ввод в действие новых предприятий, а также открытие филиалов уже существующих предприятий и организаций. Из этого можно сделать вывод о том, что если все инвестиционные проекты будут реализованы можно ожидать снижение уровня безработицы в районе и увеличение численности занятых в экономике. Расчетная численность населения района принята с учетом данных факторов. Трудоустройство жителей района не только в городе, но и в сельской местности может стать одним из факторов, влияющих на снижение миграционного оттока населения из района и улучшение демографической ситуации в районе.

Таблица 6.2-4 Показатели проектной занятости населения по муниципальному образованию «Велижский район»

| Отрасли хозяйственной деятельности | Занятость на 01.01.2008 г. |
| --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |
| Численность занятых в экономике, всего | 7,1 | 100,00 |
| В том числе |
| Материальное производство | 3,91 | 55 |
| Промышленность | 0,75 | 11 |
| Сельское хозяйство | 0,6 | 8,4 |
| Строительство | 0,07 | 1 |
| Транспорт | 0,03 | 0,4 |
| Связь | 0,01 | 0,1 |
| Торговля, сбыт, общепит. материально-техническое снабжение, заготовки, сбыт | 0,40 | 5,6 |
| Прочие отрасли | 2,05 | 29 |
| Непроизводственная сфера | 3,2 | 45 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,01 | 0,1 |
| Непроизводственные виды обслуживания | 0,03 | 0,4 |
| Здравоохранение, физкультура и спорт, социальное обеспечение | 0,45 | 6,3 |
| Образование | 0,55 | 7,7 |
| Культура и искусство | 0,10 | 1,4 |
| Наука и научное обслуживание | 0,00 | 0 |
| Кредитование, финансирование, страхование, пенсионное обслуживание | 0,035 | 0,5 |
| Органы гос. управления, органы управления кооперативными организациями, межотраслевые органы управления, судебные и юридические организации, охрана общественной безопасности | 0,20 | 14 |
| Прочие отрасли | 1,9 | 27 |

# Потенциальные возможности развития хозяйственной деятельности района.

Одной из главных задач своей деятельности руководство администрации муниципального образования Велижский район считает постоянное развитие промышленного и сельскохозяйственного потенциала района, улучшение экономического состояния района, что в конечном итоге обеспечит занятость населения, приведет к повышению собираемости налоговых платежей в местный бюджет и повысит благосостояние граждан.

Велижский район  является сельскохозяйственным районом. Его специализацией является молочно-мясное животноводство. В районе ведется работа по дальнейшему развитию сельского хозяйства. Одной из основных задач развития сельскохозяйственного производства Администрация муниципального образования считает доведение производства продукции во всех категориях предприятий аграрного сектора района до 500 млн.рублей к 2010 году на основе внедрения новой техники, современных программных технологий, увеличения производительности сельскохозяйственного труда.

Основная цель развития сельского хозяйства района в перспективе – формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей.

Развитие аграрного сектора экономики должно быть направлено на решение следующих важнейших задач:

1. Обеспечение снабжения население основными продуктами питания за счет собственного производства с учетом расширения потребительского спроса;

2. Увеличение объемов производства и расширение ассортимента продуктов питания;

3. Создание условий эффективного и рационального использования земли, приостановление сокращения посевных площадей и вовлечения их в хозяйственный оборот;

4. Воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства (кормовая база, поголовье скота).

Для реализации указанных задач требуется повышение товарности сельского хозяйства и наращивание его производственно-экономического потенциала.

Все это невозможно без решения следующих проблем в сфере сельского хозяйства:

- сохранение и повышение плодородия земель;

- возврат в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель;

- техническое перевооружение отрасли;

- внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий;

- закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий на селе.

Если все проблемы будут решены, сельское хозяйство Велижского района сможет стать прибыльным и развитым.

В течение 2009-2012 гг. в районе запланированы следующие инвестиционные проекты в области сельскохозяйственного производства:

- открытие сельскохозяйственного предприятия ООО «Фермер» в д. Городище Заозерского сельского поселения по выращиванию мяса кроликов, нутрий и птицы;

- строительство мини-завода по переработке молока мощностью 18 тонн в сутки ИП Джалаловым В.А.на земельном участке в районе ООО «Велижплодородие» на юго-западе г. Велижа;

- строительство цеха по откорму свиней на территории д. Чернейка Велижского района ООО «Пропст и К»;

- открытие предприятия по выращиванию ценных пород рыб в районе урочища Семичево (земельный участок -  выработанный песчаный карьер);

- открытие филиала ООО «Озера» на территории бывшего комплекса в д. Печенки. Реконструкция старого коровника на 200 голов и строительство нового хлева модульного образца на 200 голов.

- открытие сельскохозяйственного предприятия по откорму КРС в д. Верхнее Ольгово Будницкого сельского поселения. Реконструкция железобетонного хлева на 400 голов.

В сфере промышленности Администрацией муниципального образования «Велижский район» определены следующие направления развития:

- использование месторождений торфа, крупные запасы которого залегают в западной части района, для создания минизавода по производству торфобрикетов;

- использование месторождений сапропелей, как лечебные грязи;

- сохранение и развитие существующих в настоящее время предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности;

- развивать производство мебели, текстильное и швейное производство, производство пищевых продуктов;

- продолжение работы в области организации предприятий по переработке отходов производства (опилок), по развитию малого бизнеса в области торговли, оказанию бытовых услуг населению.

## Отраслевая специализация.

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, обеспечение населения собственной выпускаемой продукцией, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

Анализ развития отраслевой специализации на территории Велижского района выполнен  на основе следующих документов, предоставленных Администрацией муниципального образования «Велижский район»:

-  Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Велижский район» на 2007 год и на период до 2009 года по отраслям экономики;

- Программа социально-экономического развития – основные производственно-экономические показатели развития агропредприятий Велижского района на 2007-2010 годы;

- Справка о производственно-финансовой деятельности агропредприятий Велижского района за 2005-2008 годы;

- Отраслевая целевая программа «Развитие  агропромышленного комплекса Смоленской области» на 2005-2010 годы.

На территории Велижского района отраслевая специализация представлена:

- сельское хозяйство;

- обрабатывающая промышленность (производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, изготовление изделий из дерева и деревообработка, полиграфическая деятельность, производством прочих неметаллических продуктов, прочими производствами);

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

- строительство;

- оптовая и розничная торговля;

- транспорт, складское хозяйство и связь;

- образование;

- здравоохранение и социальные услуги;

- предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг.

На рис. № 6.2-1 и № 6.2-2 представлены объемы производства продукции по отраслям и обрабатывающим производством, соответственно.

# Рисунок 6.3-1 Объем производства продукции, выполненных работ и услуг по отраслям

# Рисунок 6.3-2 Объем производства продукции по обрабатывающим отраслям

### Сельское хозяйство

В Велижском районе развито сельскохозяйственное производство молочно-мясного направления. В агропромышленной сфере муниципального образования «Велижский район» на 01.01.2009 г. работают 10 сельскохозяйственных организаций (агропредприятий). По сравнению с 2004 годом количество агропредприятий сократилось на 3 единицы -  ликвидированы ООО «Вележское», СПК «Патики», ООО «Вариант».

Среднесписочная численность работников, занятых сельскохозяйственной деятельностью сокращается с каждым годом. По сравнению с 2004 годом данный показатель сократился в 2 раза и на 01.01.2009 г. списочный состав работников составил 356 человек.  Сокращение численности населения, занятого сельским хозяйством, обусловлено не только ликвидацией указанных предприятий, но и значительным старением населения сельского местности и оттоком молодежи из села.

Несмотря на трудности, агропредприятия района продолжают производство продукции и обновляют основные фонды.  В 2008 году на базе МУП «Чепли» образовалось новое  предприятие ООО «Озера», сохранившее производство сельскохозяйственной продукции. В марте 2006 года образовано ООО «Пропст и К» по производству и переработке мяса свиней.

Перечень сельскохозяйственных предприятий Велижского района и их показатели объема реализации продукции в период с 2004 по 2009 гг. представлены в таблице Таблица 6.3-1.

Таблица 6.3-1 Объем реализации продукции и услуг

| Наименование сельскохозяйственного предприятия | Объем реализации продукции и услуг, тыс. руб. | 2008/2004, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007г. | 2008 г. |  |
| МУП «Логово» | 5582 | 6611 | 7073 | 7925 | 9955 | 178 |
| ООО «Вариант» | 4282 | 3588 | 595 | - | - | - |
| СПК «1-ая Мая» | 6605 | 7077 | 6918 | 13432 | 14195 | 215 |
| СПК «Правда» | 4050 | 5893 | 5942 | 7597 | 9251 | 228 |
| СПК «Крутое» | 7074 | 8042 | 9515 | 12815 | 15869 | 224 |
| МУП «Чепли» | 2595 | 2836 | 3638 | 2864 | - | - |
| ООО «Озера» | - | - | - | - | 8938 | - |
| СПК «Селезневский» | 6505 | 9042 | 9848 | 10370 | 13224 | 203 |
| СПК «Городище» | 254 | 191 | 293 | 335 | 361 | 142 |
| ООО «Вележское» | 9857 | 6229 | - | - | - | - |
| СПК «Суворовский» | 10528 | 12598 | 15397 | 18304 | 23025 | 219 |
| ПК «Шумилово» | 421 | 440 | 444 | 562 | 567 | 135 |
| ООО «Пропст и К» | - | - | - | 3346 | 6385 | - |
| Итого | 57853 | 62547 | 59663 | 77550 | 101770 | 176 |

Таким образом, объемы реализации продукции и услуг сельскохозяйственными предприятиями района увеличиваются с каждым годом.

В  2004 году агропредприятия района получали убыток в размере 11562 тыс. руб., но к 2008 году прибыль агропредприятий составила 15763 тыс. руб.

Наибольшую прибыль в течение 2005-2008 гг. получили СПК «Суворовский», СПК «Крутое» и СПК «Селезневский». Прибыль агропредприятия получают в основном от реализации молока, от реализации мяса хозяйства получают убыток. Это обусловлено высокой себестоимостью производства мяса, так как в затратах более 48% составляет стоимость кормов.

В структуру предприятий агропромышленного комплекса помимо сельскохозяйственных предприятий входят также крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения.

Основные показатели деятельности всех категорий хозяйств  Велижского района (по данным паспорта муниципального образования) представлены в таблице Таблица 6.3-2.

Таблица 6.3-2 Показатели деятельности всех категории хозяйств Велижского района.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 г. | 2007 г. | Прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вся посевная площадь в том числе: | га | 10200 | 9200 | -1000 |
| зерновые культуры | га | 812 | 600 | -212 |
| картофель | га | 561 | 517 | -44 |
| лен | га | 200 | 200 | 0 |
| прочие | га | 8627 | 7883 | -744 |
| Поголовье скота в хозяйствах всех категорий: |
| КРС | голов | 5300 | 4800 | -500 |
| Коровы | голов | 3500 | 3100 | -400 |
| Свиньи | голов | 597 | 464 | -133 |
| Овцы и козы | голов | 795 | 599 | -196 |
| Надой молока в расчете на одну корову в сельхоз предприятиях | кг | 2844 | 2960 | 116 |
| Продукция сельского хозяйства | млн.руб. | 244,4 | 294,1 | 50,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Продукция сельскохозяйственных организаций | млн.руб./% | 59,6/24 | 77,5/26 | 17,9 |
| Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | млн.руб./% | 4,5/2 | 2,7/1 | -1,8 |
| по направлениям: |  | 182,2/74 | 214,4/73 | 32,2 |
| Растениеводство | млн.руб. | 86,4 | 105,1 | 18,7 |
| Животноводство | млн.руб. | 158,0 | 189,0 | 31,0 |
| Производство основных видов продукции АПК во всех категориях хозяйств: |
| Зерно | тыс.тонн | 0,39 | 0,462 | 0,072 |
| Производство зерна в расчете на 1 чел. | кг | 30,2 | 36,7 | 6,5 |
| Картофель | тыс.тонн | 6,04 | 6,48 | 0,44 |
| Производство картофеля в расчете на 1 чел. | кг | 468,2 | 514,2 | 46,0 |
| Льноволокно | тонн | 91 | 16,5 | -74,5 |
| Производство льна в расчете на 1чел. | кг | 7,1 | 1,3 | -5,8 |
| Овощи | тыс.тонн | 1,47 | 1,63 | 0,16 |
| Производство овощей в расчете на 1 чел. | кг | 114,0 | 129,3 | 15,3 |
| Мясо | тыс.тонн | 1,210 | 1,193 | -0,017 |
| Производство мяса в расчете на 1 чел. | кг | 93,8 | 94,7 | 0,9 |
| Молоко | тыс. тонн | 12,54 | 12,93 | 0,39 |
| Производство молока в расчете на 1 чел. | тонн | 0,9 | 1,02 | 0,3 |
| Яйцо | тыс.штук | 3250 | 2968 | -282 |
| Производство яиц в расчете на 1 чел. | шт | 251,9 | 235,5 | -16,4 |

Общий объем произведенной продукции сельхозпроизводства в 2007 г. составил 294,1 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 20% (50,1 млн. руб.). Согласно Прогнозу  до 2011 года планируется увеличение объема производства продукции сельского хозяйства на 12% ежегодно.

Доля сельскохозяйственных предприятий в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составляет 26% (в 2007 г.), крестьянских (фермерских) хозяйств – 1% и хозяйств населения – 73%.

Объемы производства по направлениям: животноводство и растениеводство представлены на рис.6.3-3.

# Рисунок 6.3-3Объём производства с/х продукции по направлениям

Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в натуральном выражении в 2007 году представлено на рис. 6.3-4 (производство яиц указано в тыс. шт.).

Рисунок 6.3-4 Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в натуральном выражении.

Животноводство в районе развивается более высокими темпами, чем растениеводство. Это связано с природно-климатическими условиями района.  На 01.02.2009 г. поголовье КРС в агропредприятиях района поголовье КРС составило 3494 головы (в том числе 1718 коров), что выше уровня прошлого года на 284 головы. Но по сравнению с 2004 годом поголовье КРС сократилось на 8,7%, это обусловлено тем, что некоторые хозяйства прекратили свое существование.

Но, несмотря на снижение поголовья КРС, продуктивность дойного стада не уменьшилась  - рост надоев на фуражную корову в 2008 году по сравнению с 2004 годом возрос на 30%. Производство молока ежегодно увеличивается: в 2008 году было надоено на 10% больше, чем в 2004 году. На увеличение продуктивности повлияли такие факторы, как улучшение кормовой базы, обновление стада, приобретение племенного и улучшенного скота.

В зимний период во всех хозяйствах, за исключением СПК «1-ое Мая» и СПК «Городище», заготавливается и скармливается в зимний период сенаж в упаковке. Для пастьбы скота в летний период заложены долголетние культурные пастбища.

Обновление стада происходит за счет ввода нетелей, так в 2008 году введено 532 головы, что выше показателя 2004 года на 30%. Во всех хозяйствах района внедрено искусственное осеменение.

Согласно «Программе социально-экономического развития» численность КРС к 2010 году будет увеличиваться. Увеличению поголовья КРС препятствует износ животноводческих помещений, нехватка кадров в животноводстве. Также ожидается увеличение продуктивности животных за счет интенсивного ввода нетелей и выбраковки низко продуктивного скота.

Для повышения квалификации работников сельского хозяйства, их профессионального мастерства в районе проводятся конкурсы по машинному доению, искусственному осеменению.

Проводимые мероприятия позволят добиваться более высоких показателей  в животноводстве.

За последние несколько лет (2004-2008 гг.) в растениеводстве произошло сокращение посевных площадей. Посевные площади к 2008 г. по сравнению с 2005 годом сократились более, чем на 800 га. В структуре посевных площадей уменьшились посевы зерновых  и льна, что повлекло снижение производства зерна.

Отрасль льноводства отстает из-за низких закупочных цен на сырье.

В сфере растениеводства для обеспечения животноводства кормами отводится внимание возделыванию  кормовых культур, которые позволяют обеспечивать имеющееся поголовье кормами собственного производства в полном объеме. В 2007 г. кормовые культуры составили 7500 га или 94 % от общей площади посевов. В районе функционирует шесть сенажных комплексов, которые заготавливают сенаж по прогрессивному методу – «сенаж в упаковке». Благодаря использованию данного метода заготовлено 9311 тонн сенажа или 80% от общего объема заготовки.

### Промышленность

За последние три года промышленность муниципального образования «Велижский район» характеризуется резким увеличением объема производства. Рост объема промышленного производства в действующих ценах за 2006 г. составил 166%, за 2007 г. – 135,7.

На территории района в течение трех лет открылись и успешно работают предприятия:

- ООО «Мир здоровья» - производство чулочно-носочных изделий;

- участок ООО «Комета плюс»  - пошив мягкой игрушки;

- ООО «Палитра» - производство швейных изделий;

- ООО «Владлена» - производство спецодежды;

- ООО «Арт» - производство носочных изделий;

- ООО «Хотей»- деревообработка.

С открытием названных предприятий 310 жителей района были трудоустроены.

Открытие ООО «Палитра» и успешное развитие данного производства  сняло проблему женской безработицы в районе.

Доля данных предприятий в общем объеме обрабатывающего производства района за 2007 г. составляет 63,9%.

На территории района на 01.01.2008 действует 17 промышленных предприятий.

Зарегистрировано и готово начать производство строительного пластика и утеплителя ООО «ТерраПласт». Получено заключение Роспотребнадзора об экологической безопасности производства.

ОАО «Стройиндустрия» планирует начать работы по строительству кирпичного завода. Ввод в действие данного предприятия зависит от сроков проведения газификации района.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям района представлен в таблице Таблица 6.3-3:

Таблица 6.3-3 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям Велижского района

| Наименование предприятий | Факт 2006 г., млн. руб. | Отчет 2007 г., млн. руб. | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство всего | 175,3 | 237,9 | 135,7 |
| Обрабатывающее производство | 155,6 | 216,1 | 138,9 |
| В том числе: |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, в том числе: | 25,3 | 24,2 | 95,6 |
| Предприниматели | 2,7 | 3,4 | 125,9 |
| Велижское РАЙПО | 22,6 | 20,8 | 92,0 |
| Текстильное и швейное производство | 74,0 | 87,9 | 118,8 |
| ОАО «Велижлен» | 6,2 | 0,9 | 14,5 |
| ООО «Мир здоровья» | 2,8 | 4,0 | 142,8 |
| ООО «Палитра» | 65 | 80 | 123,1 |
| ООО «Арт» |  | 1,8 |  |
| ООО «Владлена» |  | 1,2 |  |
| Обработка древесины | 26,3 | 44,1 | 167,7 |
| ООО «Промлес» | 17,2 | 20,2 | 117,4 |
| ООО «Деревообработчик» | 1,2 | 1,8 | 150 |
| ООО «Циклон-В» | 7,9 | 18,9 | 239 |
| ООО «Хотей» |  | 3,2 |  |
| Издательско-полиграфическая деятельность | 0,6 | 0,5 | 83,3 |
| Велижская типография | 0,6 | 0,5 | 83,3 |
| Производство прочих неметаллических продуктов | 4,2 | 6,8 | 161,9 |
| ГДРСУ | 4,2 | 6,8 | 161,9 |
| Прочие производства | 25,2 | 52,6 | 209,0 |
| ООО «Велижмебельплюс» | 5,0 | 4,8 | 96,0 |
| Участок ООО «Комета плюс» | 20,2 | 47,8 | 236,6 |
| Производство и распределение э/э, газа, воды | 19,7 | 21,8 | 110,7 |

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным предприятиям муниципального образования «Велижский район» за 2007 год составил 237,9 млн. руб.

Большинство из 17 промышленных предприятий района (13 предприятий) закончили год с прибылью.

### Производство пищевых продуктов.

За 2007 год объем отгрузки пищевых продуктов составил 24,2 млн.руб., что составляет 95,6% уровня прошлого года. Основная доля в сфере производства пищевых продуктов приходится на Велижское РАЙПО, выпускающее хлеб и хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки.

### Текстильное и швейное производство.

В последние два года в районе получили развитие предприятия швейного производства  - ООО «Палитра», ООО «Арт», ООО «Владлена», ООО «Мир здоровья». Особенно успешно развивается ООО «Палитра».  В настоящее время признано предбанкротным предприятие ОАО «Велижлен». Трудности данного предприятия связаны с недостатком сырья. Руководство предприятия принимает все меры, чтобы сохранить производство. Собственными силами было посеяно 150 га льна, также в 2007 году посев льна осуществил СПК «Селезневский»  на площади 50 га.

### Обработка древесины и производство изделий из дерева.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по данному виду производства составил 44,1 млн. руб. или 167,7% по сравнению с 2006 годом. Рост данного вида производства вызван увеличением объема производства действующих предприятий и открытием нового предприятия в области деревообработки  - ООО «Хотей».

### Строительство.

По данным Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Велижский район» на период 2009 по 2011 гг.объем выполненных работ по данному виду деятельности составил в 2007 году 3,14 млн. руб. На протяжении трех лет данный показатель снижается из года в год. В сопоставимых ценах уровень объема выполненных работ снизился по сравнению с 2006 годом на 18%. Согласно Прогнозу к 2011 году объем выполненных работ в сфере деятельности «строительство» будет расти с каждым годом и достигнет значения 6,95 млн. руб.

### Издательская и полиграфическая деятельность.

Издательская и полиграфическая деятельность на территории района осуществляет ОАО «Велижская типография». За последние годы объем производства печатной продукции сокращается. Так, в 2006 году объем отгруженной продукции составил 599,8 тыс. руб., в 2007 году – 517,7 тыс. руб. Падение объема производства связано с падением спроса на печатную продукцию в связи  с переходом на предоставления отчетности на электронных носителях.

### Прочие производства

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду производства составил за 2007 год 52,6 млн. руб. или 209% по сравнению с 2006 годом. Рост производства вызван хорошими показателями деятельности предприятия – участка ООО «Комета плюс», выпускающего детскую мягконабивную игрушку, а также изменением ассортимента выпускаемой игрушки (с мелконабивной на крупную, более дорогую игрушку).

### Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Данный вид производства на территории муниципального образования осуществляют предприятия: МУП «Тепловые сети», УМП «Водоканал плюс». Объем производства по данному виду деятельности в 2007 году составил 110,7% по сравнению с 2006 годом.

### Малый бизнес

Малый бизнес на территории муниципального образования представлен индивидуальными предпринимателями, действующими без образования юридического лица, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, малыми предприятиями. На территории Велижского района осуществляют деятельность 293 малых предприятия (данные за 2007 г.) Численность работников малых предприятий составляла  в 2007 г. 961 чел.

Наибольший удельный вес в сфере деятельности малого бизнеса занимает торговля. Этим видом деятельности занимаются 102 предпринимателя. Далее следует заготовка и переработка древесины, производство промышленной продукции, сельхозпроизводство, бытовые услуги. Малый бизнес играет большую роль в оказании парикмахерских услуг, услуг фотографии, ремонту автотехники и другим бытовым услугам.

### Торговля, общественное питание и оказание услуг

По состоянию на 01.01.2008 г. на территории муниципального образования «Велижский район» функционирует 138 торговых точек. В том числе 114 магазинов, 6павильонов, 13 киосков, 5 аптечных пунктов. За первое полугодие 2008 года на территории района открыто 2 новые торговые точки. В сельских населенных пунктах, где нет стационарных торговых точек, торговля осуществляется автолавками Велижского РАЙПО. В структуре розничного товарооборота наибольшую долю (63,5%) занимает реализация продовольственных товаров. Основная доля торговли осуществляется Велижским РАЙПО – 41,6% от общего объема товарооборота розничной торговли. Также в сфере торговли успешно работают муниципальное унитарное предприятие "Велижские товары", индивидуальный предприниматель Леунов Ф.Г. ("Торговый дом "Леунов"), индивидуальный предприниматель Зайцева Н.Г. (магазин "Стиль") и многие другие.

Общественное питание на территории района осуществляют 35 предприятий общественного питания, включая социальное питание.  Оборот общественного питания на 01.01.2008 г. составил 20,4 млн. руб., что больше на 3,1 млн. руб. чем в прошлом году, но в сопоставимых ценах данных показатель снизился на 5% по сравнению с прошлым годом. Бытовое обслуживание населения осуществляют 10 специализированных предприятий.

Объем платных услуг населению растет с каждым годом. Так на 01.01.2008 г. данный показатель составил 71,9 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 7%.

## Жилой фонд.

По данным статистического справочника Смоленской области жилой фонд района на 01.01.2008 г. составляет 337,5 тыс. м2, из них городской жилой фонд – 204,0 тыс. м2 (60% всего жилого фонда), сельский жилой фонд – 133,5 тыс.м2 (40% всего жилого фонда). Характеристика жилого фонда района  представлена в таблице № 4.3-1.

Велижский район участвует в национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» федеральной целевой программы «Жилище» и входящих в нее подпрограмм:

«Обеспечение жильем молодых семей»;

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

По направлению «Обеспечение жильем молодых семей на 2007-2010 гг.» за счет софинансирования федерального бюджета в размере 194,4 тыс. руб.; областного  - 183 тыс. руб. и местного – 57,6 тыс. руб. выданы свидетельства двум молодым семьям на получение социальных выплат для приобретения (или строительства) жилья.

Таблица 6.4-1 Характеристика жилого фонда по поселениям Велижского района

| Наименование сельского поселения | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | Износ, тыс.м2 | Благоустройство жилого фонда,% | Этажность | Обеспеченность жилым фондом, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-30% | 31-60% | свыше 60% | водопровод | канализация | газ | теплоснабжение | ГВС | 1 этаж | 2-3 этажа |  |
| Велижское городское поселение | 204,6 | 41,6 | 163,0 | 0 | 38 | 29 | 93 | 18 | 0 |  |  | 25,0 |
| Беляевское сельское поселение | 11,8 | 2,5 | 9,0 | 0,3 | 42,4 | 0 | 57,6 | 0 | 0 | 11,8 | - | 39,3 |
| Будницкое сельское поселение | 21,5 | 6,02 | 15,35 | 0,13 | 2,18 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 20,41 | 1,09 | 43,0 |
| Селезневское сельское поселение | 25,7 | 9,7 | 15,3 | 0,7 | 31,0 | 20,0 | 98,0 | 0 | 0 | 23,6 | 2,1 | 30,0 |
| Заозерское сельское поселение | 15,0 | - | 5,6 | 9,4 | 3,3 | 0 | 13,2 | 0 | 0 | 15,0 | - | 20,8 |
| Крутовское сельское поселение | 12,5 | 0,2 | 11,93 | 1,6 | 44,0 | 0 | - | 0 | 0 | 12,5 | - | 51,3 |
| Ситьковское сельское поселение | 20,5 | - | - | 20,5 | 2,13 | 0 | 18,1 | 0 | 0 | 20,5 | - | 42,8 |
| Печенковское сельское поселение | 11,6 | - | 10,0 | 1,6 | 44,0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | 11,6 | - | 12,9 |
| Погорельское сельское поселение | 14,8 | 5,3 | 9,5 | 0 | 27,0 | 0 | 98,0 | 0 | 0 | 14,2 | 0,6 | 18,5 |

Максимальная обеспеченность жилым фондом в Ситьковском сельском поселении (51,3 м2 на чел.), минимальная – в Печенковском сельском поселении (12,9 м2 на чел.).

По современному состоянию жилищный фонд района характеризуется следующими показателями (таблица Таблица 6.4-2):

Таблица 6.4-2 Характеристика жилого фонда Велижского района на 01.01.2008 г

| Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда, всего | тыс. м2 | 337,50 |
| в том числе: -в одноквартиных домах | тыс. м2 | 246,20 |
| - в многоквартирных домах | тыс. м2 | 91,28 |
| Распределение жилого фонда по форме собственности: |
| - в частной собственности, всего | тыс. м2 | 296,69 |
| в том числе: - в собственности граждан | тыс. м2 | 272,97 |
| - юр. лиц | тыс. м2 | 23,72 |
| - в государственной собственности | тыс. м2 | 2,20 |
| - в муниципальной собственности | тыс. м2 | 38,61 |
| Количество квартир в многоквартирных домах | ед. | 2236,00 |
| Количество одноквартирных жилых домов | ед. | 5142,00 |
| Удельный вес жилого фонда обеспеченного: |
| - водопроводом | % | 30,00 |
| - канализацией | % | 20,00 |
| - отоплением | % | 12,00 |
| - горячим водоснабжением | % | 0,00 |
| - ваннами (душем) | % | 15,00 |
| - газом | % | 90,00 |
| Площадь ветхого жилого фонда | тыс. м2 | 1,30 |
| Площадь аварийного жилого фонда | тыс. м2 | 0,00 |

По ведомственной принадлежности в районе преобладает частный жилой фонд (88% всего жилого фонда). Частный жилой фонд на 92% принадлежит гражданам и на 8% - юридическим лицам.

73%  жилого фонда района приходится на одноквартирные жилые дома. Многоквартирные дома (17%) этажности 2-3 этажа расположены в г. Велиже, а также в крупных населенных пунктах района, таких как д. Селезни, д. Будница, д. Селезни и пр.

Уровень инженерного оборудования жилого фонда Велижского района довольно низкий. Горячее водоснабжение  в районе отсутствует, население района использует баллонный газ, только в г. Велиже население обеспечено емкостным газом, но не в полном объеме. Данный уровень инженерного оборудования объясняется высоким удельным весом малоэтажного индивидуального жилищного фонда района.

Площадь ветхого жилого фонда составляет 0,4% (1,3 тыс. м2) всего жилого фонда района, на 01.01.2008 г. аварийный жилой фонд в районе отсутствует.

На конец 2007 года в жилой фонд района поступило 1,1 тыс. м2 (0,3% всего жилого фонда) жилья за счет нового строительства и 0,2 тыс. м2 – за счет иных причин.  Ввод жилого фонда в размере 0,94 тыс. м2 произошло за счет собственных средств граждан и кредитов.

За тот период выбыло 3,24 тыс.м2 жилого фонда, в том числе 1,476 тыс. м2 было разрушено в результате стихийных бедствий, 0,1 тыс. м2 – переведено в нежилые помещения, 1,164 тыс.м2  - в результате прочих  причин и 0,5 тыс. м2 – за счет уточнения инвентаризации.

Выводы:

- Обеспеченность жилым фондом в районе выше минимального Норматива Смоленской области (18 м2/чел.) во всех сельских поселениях за исключением Печенковского сельского поселения;

- Уровень инженерного оборудования жилого фонда достаточно низкий;

- 0,4% всего жилого фонда отнесено к ветхому, по данным Администрации района аварийный жилой фонд в районе отсутствует;

- ежегодный ввод жилья за счет различных источников финансирования составляет 0,3% всего жилого фонда слишком мал для обеспечения жителей, состоящих на учете на получение жилья.

При принятии проектных решений в жилищной сфере должны быть решены следующие задачи:

-  улучшение условий жилья за счет приведения в соответствие средней жилищной обеспеченности населения со стандартами обеспечения жилыми помещениями;

- предусмотреть повышение качества жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры;

- запланировать полную ликвидацию ветхого и непригодного для проживания жилья с учетом его полного восстановления;

-  увеличить объемы жилищного строительства, тем самым нарастить темпы строительства.

Мероприятия, необходимые для решения, поставленных задач:

разработка и принятие программы увеличения объемов строительства жилищного фонда для сокращения очереди на жилье;

создание условий для привлечения инвестиций в жилищную сферу;

создание благоприятных условий для строительства и капитального ремонта жилья гражданам;

развитие долевого участия в жилищном строительстве.

## Культурно-бытовое обслуживание.

Культурно - бытовое обслуживание населения является важным звеном в системе отраслей платных услуг. Эта отрасль, во-первых, содействует удовлетворению многообразных потребностей населения в услугах, которые обеспечивают сокращение затрат труда в домашнем хозяйстве и облегчают его ведение, способствуя увеличению свободного времени граждан, полноценному (расширенному) воспроизводству рабочей силы, повышению производительности в народнохозяйственном комплексе региона.

В настоящее время в Велижском районе сложилась сеть учреждений культурно-бытового обслуживания, представленная образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, учреждениями питания и бытового обслуживания населения и пр.

Учреждения обслуживания в наиболее полном комплексе  сосредоточены в административных центрах сельских поселений.

### Учреждения образования.

Детские дошкольные учреждения.

На территории района расположено 6 детских садов (ДОУ) (5 детских садов – муниципальных, 1 – православный). В детских садах образовано 16 групп, в которых  работают 34 педагога (в т.ч. 6 педагогов в православном саду), 7 чел. или 19% педагогов имеют высшее образование. Проектная емкость детских дошкольных учреждений составляет 393 места или 31 место на 1000 жителей. Расчетный норматив для ДОУ при 75% охвате детей (Нормативы Градостроительного Проектирования Смоленской области) составляет 43,4 места на 1000 жителей. Фактически ДОУ посещает 352 ребенка,  что составляет 27,9 места на 1000 жителей или 56,7% нормативной обеспеченности. Техническое состояние зданий ДОУ характеризуется высоким процентом износа (свыше 75%).

Для доступности дошкольных образовательных услуг открыты дошкольные группы в сельских школах: Будницкой и Погорельской.

Школьные учреждения.

В Велижском районе на 01.01.2008 года работает 15 школ, из них: 2 - городские средние школы, 4 - сельские средние школы, 8 - основных сельских школ, 1 - начальная сельская школа.

По данным Администрации района в 2007 году в школах района обучалось 1252 человека, что 71 чел. меньше, чем в 2006 году. Емкость школ по данным, предоставленным Администрацией района, составляет 3303 места или 262 места на 1000 жителей. Расчетный норматив  - 100,4 места на 1000 жителей. Таким образом, обеспеченность образовательными учреждениями составляет 262 места на 1000 жителей или 261% от нормы.

Здания всех школ района характеризуются большим процентом износа (от 62 до 100%).

Характеристика образовательных учреждений Велижского района представлена в таблице Таблица 6.5-1.

Таблица 6.5-1 Общеобразовательные учреждения Велижского района

| Наименование населенного пункта | Наименование учреждения | Вместимость учреждений | Процент загрузки учреждения, % | Количество смен | Тип здания | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество мест по проекту | фактическое кол-во учащихся |  |  |  |  |  |
| г. Велиж | Велижская муниципальная средняя общеобразовательная школа №2 | 640 | 436 | 68 | 1 | типовое | 1978 | 80 |
|  | Велижская муниципальная средняя общеобразовательная школа №1 | 675 | 450 | 67 | 1 | приспособленное | 1971 | 95 |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 | 75 | 78 | 104 | 1 | приспособленное | 1948 (пристройка 1967,износ – 100%) | 100 |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 | 55 | 39 | 71 | 1 | типовое | 1983 | 75 |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Теремок» | 190 | 172 | 91 | 1 | типовое | 1984 | 80 |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 | 28 | 23 | 82 | 1 | приспособленное | 1956 | 100 |
|  | Православные детский сад | 25 | 23 | 92 | 1 | приспособленное | н/д | н/д |
| д. Селезни | Селезневская муниципальная средняя общеобразовательная школа | 480 | 85 | 18 | 1 | типовое | 1966 | 100 |
| д. Селезни | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Селезневский детский сад | 20 | 17 | 85 | 1 | приспособленное | 1967 | 100 |
| д. Заозерье | Городищенская муниципальная средняя общеобразовательная школа | 192 | 39 | 20 | 1 | типовое | 1981 | 83 |
| д. Будница | Будницкая муниципальная основная общеобразовательная школа | 192 | 16 | 8 | 1 | типовое | 1987 | 62 |
| д. Логово | Логовская муниципальная средняя общеобразовательная школа | 192 | 32 | 17 | 1 | типовое | 1975 | 100 |
| д. Печенки | Большержавская муниципальная основная общеобразовательная школа | 192 | 27 | 14 | 1 | типовое | 1979 | 99 |
| д. Беляево | Беляевская муниципальная основная общеобразовательная школа | 192 | 13 | 7 | 1 | типовое | 1985 | 67 |
| д. Крутое | Крутовская муниципальная основная общеобразовательная школа | 192 | 37 | 19 | 1 | типовое | 1980 | 93 |
| д. Патики Плосковские | Патиковская муниципальная основная общеобразовательная школа | 40 | 14 | 35 | 1 | приспособленное | 1987 | 100 |
| д. Старое Село | Старосельская муниципальная основная общеобразовательная школа | 50 | 21 | 42 | 1 | приспособленное | 1986 | 80 |
| д. Чепли | Чепельская муниципальная основная общеобразовательная школа | 40 | 9 | 23 | 1 | приспособленное | 1987 | 100 |
| д. Ситьково | Ситьковская муниципальная основная общеобразовательная школа | 130 | 51 | 39 | 1 | типовое | 1962 | 100 |
| д. Погорелье | Погорельская муниципальная основная общеобразовательная школа | 60 | 18 | 30 | 1 | типовое | 1964 | 100 |
| д. Городище | Городищенская муниципальная начальная общеобразовательная школа | 36 | 4 | 11 | 1 | типовое | 1992 | 90 |

Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в районе находится на уровне нормативных показателей. В г. Велиж в настоящее время фактическая загруженность 1 из школ превышает нормативные показатели, но Администрацией района предполагается строительство школы на 33 места. В сельских поселениях района общеобразовательные учреждения расположены в каждом сельском административном пункте.

Учреждения профессионально и дополнительного образования.

В г. Велиж расположено профессиональное училище. Обучение проходит по 4 специальностям: бухгалтер, тракторист с/х производства, повар- кондитер, оператор швейного производства (специальность введена в   2006 году в связи с открытием новых швейных производств). Всего в училище обучается 195 учащихся. Проектная вместимость училища составляет 180 мест. Таким образом, фактическая загруженность объекта составляет 108 %.

Дополнительное образование  в районе обеспечивают муниципальное учреждение дополнительного образования «Велижская детско-юношеская школа»  и муниципальное учреждение дополнительного образования «Велижский Дом детского творчества». На 01.01.2008 г. в учреждениях дополнительного образования обучалось 1110 детей.

### Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Сеть лечебно-профилактических учреждений в Велижском районе представлена (таблица Таблица 6.5-2):

- центральной районной больницей;

- Селезневской амбулаторией на 35 посещений в день;

- 18 фельдшерско-акушерскими пунктами  на селе;

- 1 здравпунктом в городе Велиже и тремя медицинскими кабинетами при образовательных учреждениях;

- Селезневским домом-интернатом дл престарелых.

Таблица 6.5-2 Характеристика учреждений здравоохранения Велижского района

| Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование учреждения | Вместимость, пропускная способность | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип конструкции здания | процент износа |
| Велижское городское поселение | г. Велиж | Муниципальное учреждение здравоохранения «Велижская центральная районная больница» | 129 коек | типовое | 39,5 |
|  |  | Поликлиника | 180 пос/см | в здании ЦРБ |  |
|  |  | Детская консультация | 30 пос/см | в здании ЦРБ |  |
|  | д. Ляхово | ФАП | - | приспособленное | 54,6 |
|  | д. Чернейка | ФАП | - | приспособленное | 46,6 |
| Селезневское сельское поселение | д. Селезни | Селезневская амбулатория | 35 пос/см | в здании СОГУ «Селезневский дом-интернат для престарелых» |  |
|  | д. Горяне | ФАП | - | приспособленное | 100 |
| Беляевское сельское поселение | д. Беляево | ФАП | - | приспособленное | 67,6 |
|  | д. Верховье | ФАП | - | приспособленное | 100 |
| Будницкое сельское поселение | д. Будница | ФАП | - | приспособленное | 100 |
|  | д. Шумилово | ФАП | - | приспособленное | 100 |
| Заозерское сельское поселение | д. Заозерье | ФАП | - | расположен в здании школы | 83 |
|  | д. Городище | ФАП | - | расположен в здании школы | 90 |
| Крутовское сельское поселение | д. Крутое | ФАП | - | специальное | 50 |
|  | д. Старое Село | ФАП | - | приспособленное | 50 |
| Погорельское сельское поселение | д. Погорелье | ФАП | - | приспособленное | 100 |
|  | д. Чепли | ФАП | - | приспособленное | 100 |
| Печенковское сельское поселение | д. Печенки | ФАП | - | специальное приспособленное | 100 |
|  | д. Патики | ФАП | - | расположен в здании школы | 100 |
| Ситьковское сельское поселение | д. Ситьково | ФАП | - | - | - |
|  | д. Логово | ФАП | - | - | - |

В состав Центральной районной больницы входит стационар на 99 круглосуточных и 24 дневных койки, поликлиника на 180 посещений в день, а также детская консультация на 30 посещений в день.  Обеспеченность больничными койками на 10000 населения составляет 102,4 койки и этот показатель из года в год растет в связи с естественной убылью населения. Процент износа здания ЦРБ 39,5%. В сфере здравоохранения Велижского района работает 247 человек. Из них 27 врачей, 125 средних медицинских работников.

Обеспеченность врачами  на 10 тысяч жителей составляет 21,2, средним медицинским  персоналом – 98,3. Лечебные учреждения укомплектованы врачами на 81%, а средним медицинским персоналом на 98,3%. 71% врачей и 73% средних медицинских работников имеют высшую и первую квалификационную категории.

Скорая медицинская помощь оказывается 2 фельдшерскими круглосуточными бригадами.

К учреждениям здравоохранения, обслуживающим население города относятся 5 аптек. Аптеки расположены в г. Велиж.

Из-за отсутствия данных о пропускной способности фельдшерско-акушерских пунктов на селе невозможно сделать выводы по показателям обеспеченности сельского населения услугами здравоохранения.

### Объекты культурно-досугового назначения

Учреждения культуры района представлены детской школой искусств, где имеются музыкальное и художественное отделения, историко-краеведческим музеем, Районным Домом Культуры, Велижской районной централизованной клубной системой, Велижской районной централизованной библиотечной системой.

Потребность в учреждениях клубного типа  рассчитана по «Социальным нормативам и нормам», согласно которым для населенных пунктов людностью до 500 жителей нормативным является наличие 100-150 зрительских мест, от 500 до 1000 чел. – 150-200 мест, от 1 до 3 тыс. чел. – 150 зрительских мест на 1 тыс. жителей.  По данным анализа обеспеченности учреждениями клубного типа, очевидно, что район обеспечен учреждениями данного вида. Но большинство учреждений культуры района расположены в приспособленных зданиях с большим процентом износа

К сожалению, из-за отсутствия данных о наличии книжного фонда в каждой библиотеке сельских поселений невозможно сделать вывод об обеспеченности населения района книжным фондом.

Характеристика учреждений культуры Велижского района приведена в таблице Таблица 6.5-3

.

# Таблица 6.5-3 Характеристика учреждений культуры

| Наименование поселения/населенного пункта | Наименование учреждения | Проектная мощность (мест) | Нормативная мощность на существующее население | Дефицит (-), излишек (+) | Тип здания | Год постройки здания | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Велижское городское поселение | 1040 | 1008 | +32 |  |  |  |
| г. Велиж | Районный Дом Культуры | 740 |  |  | типовое | 1979 | 33 |
|  | МУК "Велижская централизованная библиотечная система" | 101626 |  |  |  |  |  |
|  | Детская библиотека | н/д |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное учреждение культуры "Велижский районный историко-краеведческий музей" | н/д |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное учреждение культуры "Велижский районный координационно-методический центр" | н/д |  |  |  |  |  |
| д. Чернейка | Клуб | 100 |  |  | приспособленное | 1977 | 100 |
| д. Ляхово | Дом культуры | 200 |  |  | типовое | 1971 | 100 |
| Печенковское сельское поселение | 255 | 133 | +122 |  |  |  |
| д. Печенки | Дом культуры | 200 |  |  | типовое | 1971 | 100 |
|  | Библиотека | н/д |  |  | находится в здании Дома культуры | 1971 | 100 |
| д. Патики | Дом культуры | 55 |  |  | специально приспособленное | н/д | н/д |
|  | Библиотека | н/д |  |  | находится в здании школы | 1987 | 100 |
| Крутовское сельское поселение | 380 | 155 | +225 |  |  |  |
| д. Крутое | Дом культуры | 200 |  |  | типовое | 1984 | 70 |
| д.Старое Село | Библиотека | н/д |  |  | находится в здании Дома культуры | 1961 | 100 |
|  | Дом культуры | 180 |  |  | типовое |  |  |
| Беляевское сельское поселение | 155 | 91 | +64 |  |  |  |
| д. Беляево | Дом культуры | 80 |  |  | приспособленное | 1968 | 100 |
|  | Библиотека | н/д |  |  | отдельное здание | 1968 | 100 |
| д. Верховье | Клуб | 75 |  |  | приспособленное | 1968 | 100 |
| Селезневское сельское поселение | 330 | 290 | +40 |  |  |  |
| д. Селезни | Дом культуры | 330 |  |  | типовое | 1969 | 100 |
| Ситьковское сельское поселение | 244 | 197 | +47 |  |  |  |
| д.Ситьково | Дом культуры | 100 |  |  | приспособленное | 1960 | 100 |
| д. Логово | Клуб | 144 |  |  | типовое | 1978 | 100 |
|  | Библиотека | н/д |  |  | находится в здании Дома культуры | 1978 | 100 |
| Погорельское сельское поселение | 350 | 182 | +148 |  |  |  |
| д. Погорелье | Клуб | 200 |  |  | приспособленное | н/д | н/д |
| д. Чепли | Клуб | 150 |  |  | приспособленное | 1968 | 100 |
|  | Библиотека | н/д |  |  | находится в здании Дома культуры | 1968 | 100 |
| Будницкое сельское поселение | 200 | 164 | +36 |  |  |  |
| д. Будница | Дом культуры | 200 |  |  | типовое | н/д | 100 |
|  | Библиотека | н/д |  |  | находится в здании Дома культуры | н/д | 100 |
| Заозерское сельское поселение | 200 | 139 | +61 |  |  |  |
| д. Заозерье | Дом культуры | 200 |  |  | типовое | 1991 | 60 |

Наличие клубных учреждений в поселениях района соответствует принятым нормативам. Материально - техническая база сельских ДК крайне низкая. Здания сельских Домов Культуры и клубов характеризуются большим процентом износа (более 60%).

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства отрасли необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры.

В настоящее время в районе проведена работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры: проведены капитальные ремонты РДК (ремонт кровли, остекление витражей, ремонт фасада, отопительной системы), замена котла и ремонт котельной Детской школы искусств, ремонт кровли Заозерского СДД. Приобретены основные средства на сумму 839865 рублей: автобус «Газель», компьютеры, музыкальные центры и другая техника.

За текущий период учреждения культуры приняли самое активное участие в районных и областных мероприятиях: Межрегиональный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни, районный конкурс юных дарований «Велижские самоцветы», областной конкурс хореографических коллективов «Ритмы планеты». Особым событием 2007 года было 800- летие образования Велижского района и 7-й Межрегиональный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Велиж-2007».

### Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты.

Спортивные учреждения района представлены Велижской детско-юношеской спортивной школой, которую в 2007 году посещало 90 детей (занятия проходят в две смены), 1 стадионом, 13 спортивными залами, 13 спортплощадками и 1 спорткомплексом.

Не очень ясно положение со спортивными сооружениями, тем более, что нормы допускают использовать школьные спортзалы и спортплощадки для занятий взрослого населения, таким образом, включая их в отчетность. Параметров сооружений не дается, однако ясно, что спортивных объектов не хватает.

Все спортивные объекты сельских поселений расположены при школах и, соответственно, так же как и учреждения образования требуют укрепления материально- технической базы.

В 2009 году выделены бюджетные средства на реконструкцию стадиона трибунами в г. Велиж.

### Объекты бытового обслуживания.

Предприятия бытового обслуживания оказывают различные услуги населению, все они расположены в г. Велиж. ООО «Надежда» оказывает парикмахерские, ритуальные услуги, осуществляет ремонт и пошив одежды, расчес шерсти.

Парикмахерские услуги также оказывают ИП Петрова С.А. (парикмахерская «Светлана») и ИП Белова И.А.

Кроме ООО «Надежда» ритуальные услуги населению оказывает МУП «Коммунресурс».

В городе функционирует 2 мастерских по ремонту обуви, баня (ООО «Комплекс»), а также 2 автосервиса и 3 мастерских по шиномонтажу.

Все предприятия бытового обслуживание по данным предоставленным Заказчиком расположены в г. Велиж, в сельской местности данные предприятия отсутствуют, что еще раз подтверждает низкий уровень системы обслуживания района.

### Объекты торгового назначения и общественного питания.

В Велижском районе сфера торговли на 01.01.2008 г. Представлена 138 торговыми точками, в том числе 114 магазинами, 6 павильонами, 13  киосками и 5 аптеками. Согласно указанным показателям на 92 жителя приходится 1 торговая точка.  В 2007 г. открыто 12 новых торговых точек. На территории города работает 77 магазинов, 3 частных павильона, 12 киосков. На селе торговую деятельность осуществляют 37 магазинов, 3 павильона, 1киоск. В сельских населенных пунктах, где нет стационарных торговых точек, торговля осуществляется автолавками Велижского  РАЙПО.

Согласно Постановлению Администрации Смоленской области от 11 мая 2007 года №169 «О плане, предусматривающем организацию розничных рынков на территории Смоленской области» планируется организация  трех универсальных рынков: 2 рынка в г. Велиж и 1 – в д. Селезни. В настоящее время  на территории района отсутствуют рынки, перешедших под управление управляющих компаний в соответствии с законодательством.

Общественное питание на территории района осуществляют 35 предприятий общественного питания, включая социальное питание (здравоохранение, образование, социальную защиту). Наличие и обеспеченность учреждениями торговли и общественного питания представлена в таблице Таблица 6.5-4.

Таблица 6.5-4 Наличие и обеспеченность учреждениями торговли и общественного питания

| Наименование муниципального образования | Предприятия розничной торговли, м2 торг. пл. | Предприятия общественного питания, посад .мест |
| --- | --- | --- |
|  | Факт | Норматив на 1000 жит. | Требуется на сущ. население | Дефицит (-), излишек (+) | Факт | Норматив на 1000 жит. | Требуется на сущ. население | Дефицит (-), излишек (+) |
| Велижское гп | 3685 | 280 | 2282 | 1403 | 214 | 40 | 326 | -112 |
| в том числе г. Велиж | 3595 | 280 | 2102 | 1493 | 214 | 40 | 300 | -86 |
| сельские поселения | 1604 | 300 | 1529 | 75 | 0 | 40 | 189 | -189 |
| Беляевское сп | 52 | 300 | 91 | -39 | 0 | 40 | 12 | -12 |
| Будницкое сп | 128 | 300 | 164 | -36 | 0 | 40 | 22 | -22 |
| Заозерское сп | 263 | 300 | 139 | 125 | 0 | 40 | 18 | -18 |
| Крутовское сп | 172 | 300 | 186 | -14 | 0 | 40 | 25 | -25 |
| Печенковское сп | 155 | 300 | 133 | 22 | 0 | 40 | 18 | -18 |
| Погорельское сп | 123 | 300 | 182 | -59 | 0 | 40 | 24 | -24 |
| Ситьковское сп | 277 | 300 | 236 | 41 | 0 | 40 | 32 | -32 |
| Селезневское сп | 8914 | 300 | 236 | 8678 | 0 | 40 | 39 | -39 |

Основное количество объектов питания расположено в г. Велиже (3 кафе, 6 закусочных, 3 столовых при школах и ЦРБ). 11 столовых функционирует при школах района.

На перспективу предлагается улучшение сети обслуживания населения с открытием пунктов бытового обслуживания, торговли и общественного питания  для обеспечения возможности большинству сельского населения Велижского муниципального района получать соответствующие услуги по месту жительства.

### Объекты кредитно-финансового назначения.

В г. Велиж расположены филиалы двух банков, страховой отдел ОАО «Росгосстрахцентр», а также Смоленское представительство страховой компании «Спасские ворота». Сведения о наличии отделений Сберегательного Банка в сельской местности отсутствуют.

### Объекты связи.

На территории муниципального образования «Велижский район» услуги электросвязи в виде международной, междугородней, местной телефонной связи, телеграфной связи, факсимильной связи и проводного вещания оказывает ОАО «Центр Телеком». На 01.01.2008 г. число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход составляло 3,431 тыс.шт., из них домашних – 2,939 тыс. шт.

Услуги сотовой связи предоставляют такие компании как Мегафон, Вымпелком (БиЛайн), МТС, ТЕLE2.

### Учреждения управления и жилищно-коммунального назначения.

В каждом сельском поселении, а также в г. Велиж расположены здания Администрации сельского поселения и городского поселения. Характеристика административно- деловых учреждений приведена в таблице Таблица 6.5-5.

Таблица 6.5-5 Характеристика административно- деловых учреждений

| Наименование учреждения | Здание: типовое, приспособленное, специальное | Год постройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация МО «Велижский район» | типовое | 1969 | 40 |
| Администрация Велижского городского поселения | располагается в помещении, находящим в безвозмездном пользовании | н/д | н/д |
| Администрация Беляевского сельского поселения | приспособленное | 1968 | 100 |
| Администрация Будницкого сельского поселения | приспособленное | 1972 | 100 |
| Администрация Заозерского сельского поселения | находится в здании Дома Культуры | 1991 | 60 |
| Администрация Крутовского сельского поселения | н/д | н/д | н/д |
| Администрация Печенковского сельского поселения | приспособленное | 1966 | 100 |
| Администрация Погорельского сельского поселения | приспособленное | 1979 | 100 |
| Администрация Селезневского сельского поселения | типовое | 1967 | 100 |
| Администрация Ситьковского сельского поселения | н/д | 1971 | 100 |

На территории района расположено одно пожарное депо, что не соответствует нормам.

### Объекты религиозного назначения.

По данным паспорта муниципального образования «Велижский район» в г. Велиже действует церковь Трех Святителей. В центре города Велиж построена церковь Кирилла и Мефодия.

# Транспортная инфраструктура и коммунальное обслуживание

## Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Район имеет хорошо развитую транспортную сеть, на основе которой, в большой степени, сформировалась система расселения и территории активной хозяйственной деятельности. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет 314 км, из них 268 — с асфальтированным покрытием.

В настоящее время на территории Велижского района функционируют автомобильный транспорт, обеспечивающий внешние и внутрирайонные транспортные связи. Динамика увеличения количества населенных пунктов обеспеченных транспортом в период с 2005 по 2008 г составила 2%(с 62 до 64%).

Основными транспортными магистралями района являются две региональных дороги: дорога Ольша-Велиж-Невель, которая обеспечивает транспортную связь с областным центром – г. Смоленском, а также связывает Велижский район с соседними Демидовским и Руднянским районами и с Псковской областью, и автодорога Велиж-Сеньково, которая обеспечивает связь с Витебской областью. Автодорожное сообщение внутри муниципального района обеспечивается дорогами общего пользования III и IV категорий. Около 86% дорог асфальтировано, остальные покрыты гравием. Кроме них важными транспортными магистралями являются следующие: южная объездная дорога г. Велижа, Велиж-Селезни-Заозерье, Заозерье-Староселье, Семичево-Погорелье-Чепли, Ольша-Велиж-Патики-Чепли, Ольша-Велиж-Старое Село, Ольша-Велиж-Будница Кашино.

Транспортная доступность удалённых населенных пунктов 64%. Плотность сети автодорог с твёрдым покрытием составляет 213 км на 100 кв. км территории, что сравнимо со средними показателями по России.

В то же время слабо развита сеть внутрихозяйственных автодорог, представляющих собою небольшие по протяжению дороги и подъезды к населенным пунктам и производственным предприятиям. Проблемой также является отсутствие на них твёрдых покрытий и устройств, обеспечивающих водоотвод. Значительное количество местных и внутрихозяйственных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, в осеннее-весенний период становятся непроезжаемыми, что приводит к целому ряду негативных последствий. Вследствие этого актуальной задачей в районе является развитие благоустроенной сети местных и внутрихозяйственных дорог.

Отражение современного состояния УДС на межселенных территориях приведено в таблице Таблица 7.1-1.

Таблица 7.1-1 Автомобильные дороги

| Наименование направления | Протяженность (км) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон | Гравий |
| Ольша-Велиж-Невель | 39,7 | 39,7 | - |
| Велиж-Сеньково-Витебск | 24,9 | 24,9 | - |
| Велиж-Ситьково-Логово-Ястреб | 32,9 | 30,9 | 2 |
| Велиж-Селезни-Заозерье-Васькино-Дор | 36,2 | 33 | 3,2 |
| Заозерье-Староселье | 9,5 | 9,5 | - |
| Семичево-Погорелье-Чепли | 16,8 | 16,8 | - |
| Ольша-Невель-Патики-Чепли-Залюбище | 19,8 | 18,5 | 1,3 |
| Ольша-Невель-Ст.Село-Ратьковина | 12,2 | 12,2 | - |
| Ольша-Невель-Будница-Шумилово-Кашино | 12,3 | 12,3 | - |
| Кашино-Белогузово | 1 | 0,1 | 0,9 |
| Городец-Шерьково-Верховье | 10,9 | 0,1 | 10,8 |
| Ольша-Невель-Печенки-Б.Ржавка | 4,7 | 4,7 | - |
| Ольша-Невель-Крутое-Осиновица | 3,4 | 3,4 | - |
| Селезни-Балбаи-Жигалово | 12,6 | 12,6 | - |
| Велиж-Ляхово | 1,8 | 1,8 | - |
| Городище-Зеленый Луг | 6,3 | 2,3 | 4 |
| Городище-Заболонье | 2,1 | 2,1 | - |
| Ольша-Невель-Конец | 0,7 | 0,7 | - |
| Олша-Невель-Комиссарово | 1,3 | 0,1 | 1,2 |
| Ольша-Невель-Саксоны | 2,7 | 2,7 | - |
| Ольша-Невель-Рябинка | 4,1 | 4,1 | - |
| Ольша-Невель-Пушка | 3,2 | 0,1 | 3,1 |
| Ольша-Невель-Н.Ольгово | 3,2 | 3,2 | - |
| Будница-Верхнее Ольгово | 2,5 | 2,5 | - |
| М.Коряки-Б.Коряки | 3,3 | 3,3 | - |
| Патики-Плоское-Бохоново | 5,4 | 2,4 | 3 |
| Подъезд к д.Нивы | 2,8 | 2,8 | - |
| Копыльники-Гатчино | 3,3 | 0,4 | 2,9 |
| Чернейка-Арютинки | 4,1 | 4,1 | - |
| Ситьково-Ехны | 2,2 | 2,2 | - |
| Рябково-Корени | 3,4 | - | 3,4 |
| Логово-Проявино | 2,6 | 2,6 | - |
| Кожеки-Бабка-Тхарино | 3,4 | 1,9 | 1,5 |
| Шумилово-Дрозды | 2,9 | - | 2,9 |
| В.Красное-Н.Красное | 3,1 | 3,1 | - |

Эксплуатацию и ремонтно-строительные работы дорог местного значения выполняет расположенное в г.Велиже ДРСУ. Общая протяженность обслуживаемых дорог составляет 310 км.

По данным СОГУ «Смоленскавтодор» в муниципальном образовании «Велижский район» 10 железобетонных мостов, грузоподъемностью не более 10 тонн.

Организация транспортного обслуживания населения на городских и пригородных маршрутах осуществляется через Муниципальное автотранспортное предприятие(МАТП). Динамика пассажирооборота отрицательная. С 2005 г. по 2008 г. количество перевезённых пассажиров уменьшилось на 18,3 тыс. и на 2008 г. составило 75 тыс. человек. В городе пассажирские перевозки осуществляют МАТП и 1 индивидуальный предприниматель.

Грузовыми перевозками в районе занимаются 3 специализированных транспортных предприятия: МАТП, ОАО «Велижагротранс», ОАО «Велижплодородие». Объём перевозок снижается и за первые 9 месяцев 2008 г. составил 4913 тыс. рублей. Транспортный автопарк изношен на 75-90%. ОАО «Велижплодородие» в дальнейшем планирует прекратить деятельность.

От г.Велиж автобусы курсируют по 8 пригородным маршрутам от Велижа по направлениям: Смоленск, Городище, Шахино-Чепли, Будница, Кашино, Беляево, Логово, Селезни. В Смоленск автобусы ходят ежедневно.

По территории Велижского района проходит железная дорога. В данный момент заброшена.

Основные направления транспортных магистралей северо- и юго-восточный

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры Велижского района связаны с решением следующих задач:

- обеспечение надёжной транспортной связи поселений Велижского района между собой и районным центром;

- обеспечение внешних транспортных связей района с другими административными единицами Смоленской области и другими регионами страны.

Для обслуживания населения Велижского района имеются 4 АЗС, расположенные на выездах из г. Велиж, 12 частных СТО в г. Велиж и д. Арютинки, автотранспортное предприятие в г. Велиж.

По данным статистического сборника Смоленской области на 2007 г. Велижский район имеет следующие характеристики:

| - протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | 314 км |
| --- | --- |
| - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 100% |
| - удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием | 85% |
| - плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | 213 км/1000 км2 |
| - наличие подвижного состава автомобильного транспорта | 3601 |
| - наличие грузовых автомобилей | 4564 |
| - наличие легковых автомобилей в собственности граждан | 3153 |
| - число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения | 250,2 |
| - грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних организаций | 1,6 млн тонно-км |

Водный транспорт

По территории района протекает судоходная река Западная Двина, по которой на участке Межа-Велиж выполнялись грузоперевозки. Глубина судового хода составляет 0,6 м, ширина – 20 м. Причалы в Велиже и Беляёво находятся в аварийном состоянии.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Велижский район располагает значительными ресурсами поверхностных вод, которые применимы для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гидрографическая сеть района представлена р. Западная Двина и ее притоками Чернавкой, Вязьмяной и Межой. Анализ стока рек показывает, что в целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод. Однако распределены ресурсы поверхностных вод на территории района довольно неравномерно.

По степени обеспеченности можно выделить 3 зоны.

1 зона – наиболее благоприятная, включающая территории, прилегающие к участкам рек с минимальным среднесуточным расходом 95% обеспеченности с гарантированной подачей воды на расстояние до 10 км от водотока.

2 зона – благоприятная, включает участки рек с гарантированной подачей воды на расстояние до 7 км от водотока.

3 зона – неблагоприятная, включает территории, где отбор воды без предварительного регулирования стока невозможен, либо территории, где водостоки отсутствуют.

1 и 2 зоны составляют около 70% площади Велижского района.

# Таблица 7.2-1 Наличие водопроводных сооружений

| Показатель | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей | ед. | 30 |
| Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) | ед. | 162 |
| Число насосных станций 1-го подъема | ед. | 45 |
| Число насосных станций 2-го подъема | ед. | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3/сут. | 10,82 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема | тыс. м3/сут. | 2,4 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/сут. | 10,82 |
| Одиночное протяжение: водоводов | Км | 28,6 |
| в том числе нуждающихся в замене | Км | 3 |
| уличной водопроводной сети | км | 85 |
| в том числе нуждающейся в замене | Км | 44,6 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | Км | 1,4 |
| в том числе нуждающейся в замене | Км | 1 |
| Заменено водопроводных сетей – всего | Км | 1,75 |

Общее количество водозаборов в сельском (городском) поселении 46 ед., в т.ч. муниципальных водозаборов – 33 ед. Общее количество насосных станций водопровода в сельском (городском) поселении 35 ед., в т.ч. муниципальных насосных станций водопровода – 23 ед. Из 99,08 км  водопроводных сетей, в т.ч. муниципальных – 84,38 км, к работе подготовлено  73,15 км (74%), в т.ч. муниципальных – 60,45 км (72 % ). Необходимо заменить 32,85 км ветхих водопроводных сетей, в т.ч. муниципальных - 31,85км.

Запланировано к замене 1,52 км. Общее количество очистных сооружений канализации в сельском (городском) поселении 6 ед., общей пропускной способностью  0,4 тыс. м3/сутки, в т.ч. муниципальных очистных сооружений канализации – 5 ед., пропускной способностью 0,4 тыс. м3/сутки. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 23,58 км, в т.ч. муниципальных 23,58 км.

Общая величина извлеченных  подземных вод в 2009 г. составила 335,94 тыс. м3. Из общего учтенного водоотбора подземных вод на территории Велижского района использовано на обеспечение населения 163,7  тыс. м3, бюджетофинансируемым организациям 27,08 тыс. м3 и прочим организациям 38,06 тыс. м3

# Таблица 7.2-2 Данные по централизованному водоснабжению

| Наименование территориальной единицы | Количество насосных станций первого подъема – скважин (ед.) | Количество жилых домов, в которые осуществляется подача забираемой воды насосными станциями первого подъема (ед.) | Количество жителей получающих воду, забираемую насосными станциями первого подъема – скважинами (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Велиж | 1 | 4 | 117 |
| дер. Чернейка | 1 |  | 195 |
| дер. Арютинки | 1 | 14 | 26 |
| дер. Новка | 1 | 10 | 35 |
| д. Крутое | 1 | 44 | 120 |
| д. Конец | 1 | 7 | 10 |
| д. Старое Село | 1 | 8 | 20 |
| д. Цыганы | 1 | 14 | 24 |
| д. Патики Плосковские | 1 | 48 | 130 |
| д. Патики Чепельские | 1 | 17 | 28 |
| д. Большая Ржава | 1 | 17 | 33 |
| д. Печёнки | 1 | 59 | 156 |
| д. Селезни | 2 | 274 | 228 |
| д. Балбаи | 1 | 6 | 9 |
| д. Бахтеи | 1 | 8 | 7 |
| д.Беляево | 1 | 8 | 7 |
| д.Будница | 1 | 29 | 64 |
| Погорелье | 2 | 87 | 217 |
| Ситьково | 1 | 72 | 212 |

### Водоотведение

В настоящее время на территории области канализационные сети есть только в г. Велиж, где действуют с разной степенью эффективности 6 очистных сооружения канализации, из них 5 в муниципальной собственности. Общая пропускная способность очистных сооружений канализации составляет 0,4 тыс. м3/сутки. Установочная мощность канализационных насосных станций 5 тыс. м3/сутки. Линейная часть канализационная сети составлена главными коллекторами – 1,8 км, уличной канализационной сетью - 5,5; внутриквартальными и внутридворовыми сетями – 1,4 км. Общая протяжённость канализационных сетей 10,84 км, в т.ч. муниципальных – 8,24 км.

На очистные сооружения района поступили в 2009 г. 108,6 тыс. м3 сточных вод. Из них от населения 82,6 тыс. м3; от бюджетофинансируемых организаций – 21,8; от прочих организаций – 4,2.  Через очистные сооружения было пропущено 102,6 тыс. м3(94% от общего количества). Из них прошли полную физико-химическую очистку 102,6 тыс. м3.

### Электроснабжение

В настоящее время централизованное электроснабжение района осуществляется от Смоленской энергосистемы.

Велижский район находится на территории Западных электрических сетей ОАО «Смоленскэнерго».

Электроэнергия поступает по ВЛ-110 кВ из Талашкино, через ПС 110 кВ «Демидов». Имеются связи с соседними районами по ВЛ-110 Демидов-Велиж, Михайловская-Велиж.

Существующими источниками электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей Велижского района являются: Смоленская  ГРЭС, Дорогобужская ГРЭС  и Смоленская АЭС, передающие электроэнергию через существующие головные подстанции 35кВ и выше.

Все населенные пункты электрифицированы, питание их осуществляется по сети 10 кВ.

Протяженность сети 10 кВ около 570 км, количество ТП10/0,4 кВ – 236 шт.

Протяженность сетей 110 кВ на территории района около 45 км, 35 – 90 км.

Таблица7.2-3 Действующие на территории района подстанции

| Наименование подстанции | Напряжение ПС, кВ | Кол-во и мощность трансформаторов, кВА |
| --- | --- | --- |
| ПС «Велиж» | 110/35/10 | 2х10 |
| ПС «Логово» | 110/10 | 1х6,3 |
| ПС «Беляево» | 35/10 | 1х1,6 |
| ПС «Старое село» | 35/10 | 2х2,5 |
| ПС «Чепли» | 35/10 | 2х2,5 |
| ПС «Селезни» | 35/10 | 1х2,5 |
| ПС «Заозерье» | 35/10 | 1х1,6 |

### Газоснабжение

Газоснабжение Велижского района и г. Велижа осуществляется на базе сжиженного углеводородного газа. Поставка сжиженного газа потребителям производиться со Смоленской газонаполнительной станции баллонным способом на грузовом транспорте.

Общий расход сжиженного газа по району – 678,8 т в год, в.т.ч. по г. Велижу – 294,9 т, по сельским населенным пунктам 383,9 т.

Газифицировано – 4309 квартир, в.т.ч. в г. Велиже – 2248 квартир. В сельских населенных пунктах – 2061 индивидуальных домов.

Уровень газификации жилого фонда: в г. Велиже – 69%, в сельской местности – 59,2%

### Сети связи

# Телекоммуникационная связь

В настоящее время городская телефонная связь Велижского района обеспечивается от существующих автоматических телефонных станций (далее – АТС), расположенных в населенных пунктах: Велиж, Беляево, Будница, Верховье, Заозерье, Крутое, Логово, Патики, Погорелье, Печенки, Селезни, Ситьково, Старое Село, Чепли. Количество телефонов городской сети Велижского района на 01.01.07г. составляет 2198 номеров, абонентов ADSL – 244. Под охрану взят 81 объект. На территории муниципального образования «Велижский район» услуги электросвязи в виде международной, междугородней, местной телефонной связи, телеграфной связи, факсимильной связи и проводного вещания оказывает ОАО «Центр Телеком». На 01.01.2008 г. число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход составляло 3,431 тыс.шт., из них домашних – 2,939 тыс. шт. Число основных радиотрансляционных точек – 1154.

Услуги сотовой связи предоставляют такие компании как Мегафон, Вымпелком (БиЛайн), МТС, ТЕLE2.

К сельским АТС проложен кабель КСПП 1х4х1,2(0,9). Аппаратура уплотнения цифровая СПМ-14ЛТ, год ввода в эксплуатацию 2006.

На городских телефонных сетях имеется 10 распределительных шкафов. Прямого питания 250 пар. Проложен кабель ТПП, ТГ. Развитие телефонной сети проводилось в 1971, 1981, 1991 г.

Внутризоновая междугородняя связь осуществляется по оптико-волоконному кабелю ОПЭ-8 с цифровой аппаратурой уплотнения ЛМ-35-02 5х2048 кб(5хЕ1) 5 потоков по 30 каналов. Ведомственных сетей не имеется.

# Таблица 7.2-4 Существующая инфраструктура связи в районе

| № | Наименование населенного пункта | Тип АТС | Магистральная емкость | Количество телефонов(квартиры) | Количество телефонов (учреждения) | % используемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велиж | АТСК-100/2000 | 2500 | 2069 | 371 | 100 |
| 2 | Велиж | ОПТС | 200 | 179 | 1 | 93,5 |
| 3 | Беляево | АТСК-50/200 | 100 | 74 | 8 | 91 |
| 4 | Будница | АТСК-50/200 | 100 | 70 | 8 | 85 |
| 5 | Верховье | АТСК-50/200м | 50 | 17 | 4 | 60 |
| 6 | Заозерье | АТСК-50/200 | 50 | 42 | 5 | 98 |
| 7 | Крутое | АТСК-50/200м | 50 | 34 | 11 | 96 |
| 8 | Логово | АТСК-50/200 | 50 | 39 | 10 | 100 |
| 9 | Патики | АТСК-50/200м | 86 | 43 | 6 | 57 |
| 10 | Погорелье | АТСК-50/200 | 50 | 39 | 9 | 100 |
| 11 | Печенки | АТСК-50/200 | 50 | 35 | 7 | 88 |
| 12 | Селезни | АТСК-50/200 | 200 | 170 | 23 | 98 |
| 13 | Ситьково | АТСК-50/200 | 50 | 32 | 15 | 98 |
| 14 | Старое Село | АТСК-50/200 | 50 | 31 | 9 | 88 |
| 15 | Чепли | АТСК-50/200 | 50 | 37 | 7 | 94 |

# Телевидение

В настоящее время существующее телевидение поселений района основано на 2–х программах: «1-й канал» и «Россия».

# Телефонная связь

Схемой территориального планирования на расчетный срок (2027г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

# Телефонизация

Схемой территориального планирования развитие телефонной сети города намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и объектов соцкультбыта. Распределение телефонной емкости ГТС по поселениям района и предположения по обеспечению их телефонизацией приведены в таблице Таблица 7.2-5

Таблица 7.2-5 Распределение телефонной емкости по поселениям района.

| № п/п | Поселения | Количество жителей тыс. чел. | Количество телефонов тыс. шт. | Предложения по обеспечению телефонизацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велижское г.п. | 8,7 | 3,12 | От существующей АТС, расположенной в г. Велиж. |
| 2 | Беляевское с.п. | 0,266 | 0,11 | От существующей АТС, расположенной в д. Беляево. |
| 3 | Будницкое с.п. | 0,348 | 0,14 | От существующей АТС, расположенной в д. Будница. |
| 4 | Заозерское с.п. | 0,286 | 0,12 | От проектируемой АТС, расположенной в д. Заозерье. |
| 5 | Крутовское с.п. | 0,447 | 0,2 | От существующей АТС, расположенной в д.Ст. Село и от проектируемой АТС, которую предлагается разместить в д. Крутое. |
| 6 | Печенское с.п. | 0,308 | 0,12 | От существующей АТС, расположенной в д. Печенки и от проектируемой АТС, которую предлагается разместить в д. Патики. |
| 7 | Погорельское с.п. | 0,393 | 0,16 | От существующей АТС, расположенной в д. Погорелье и проектируемой АТС, которую предлагается разместить в д. Чепли. |
| 8 | Селезневское с.п. | 0,754 | 0,4 | От существующей АТС, расположенной в д. Селезни. |
| 9 | Ситьковское с.п. | 0,777 | 0,31 | От существующей АТС, расположенной в д. Ситьково. |

# Радиофикация и телевидение

Несмотря на то, что в последние годы число абонентов РТ сети снижается (в основном по экономически причинам), система проводного вещания в районе должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения о ЧС и подачи сигналов ГО.

Основной нагрузкой РТ сети района являются радиоточки индивидуально пользования, радиоточки общественного сектора (учреждения, предприятия, объекты здравоохранения, образования и т.д.) и сеть громкоговорителей системы оповещения.

# Таблица 7.2-6 Состояние проводной радиотрансляционной сети

| № п/п | Поселения | Количество Жителей, тыс. чел. | Количество радиоточек индивидуального пользования, тыс. шт. | Количество радиоточек общественного сектора, тыс. шт. | Количество уличных громкоговорителей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велижское г.п. | 8,7 | 3,12 | 0,16 | 9 |
| 2 | Беляевское с.п. | 0,266 | 0,11 | 0,01 | 1 |
| 3 | Будницкое с.п. | 0,348 | 0,14 | 0,01 | 1 |
| 4 | Заозерское с.п. | 0,286 | 0,12 | 0,001 | 1 |
| 5 | Крутовское с.п. | 0,447 | 0,2 | 0,01 | 1 |
| 6 | Печенское с.п. | 0,308 | 0,12 | 0,001 | 1 |
| 7 | Погорельское с.п. | 0,393 | 0,16 | 0,01 | 1 |
| 8 | Селезневское с.п. | 0,754 | 0,4 | 0,02 | 1 |
| 9 | Ситьковское с.п. | 0,777 | 0,31 | 0,02 | 1 |

### Теплоснабжение

Потребность в тепловой энергии для Велижского района обеспечивается силами котельных.

Ниже даны виды котельных, действующих в районе, с их разделением по принадлежности.

Муниципальные котельные:

- МУП «Тепловые сети»

- МУП «Коммунальник» МО «Крутовское с/поселение

- МУП «Коммунальник» МО «Селезневское с/поселение

Государственной котельной:

- Котельная СО ГУП «Велижский ДРСУ»

Ведомственных котельных:

- Котельная ОАО «Льнозавод»

- Котельная ЗАО «Велижский леспромхоз»

Частных котельных:

- Котельная  ИП Гогия

- Котельная ООО «Комплекс»

Благоустройство жилищного фонда области в процентах ко всей площади жилищного фонда составляет:

- центральное отопление – 11,2 %;

# Таблица 7.2-7 Состояние по теплоснабжению области

| № | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число источников, штук | 31 |
|  | Кол-во котлов, в.т.ч резервных, ед/ед | 60/26 |
| 2 | Суммарная мощность источников, Гкал/час | 54,39 |
| 3 | Протяженность уличных тепловых сетей (2-х тр. исп.), км | 11,96 |
| 4 | Произведено теплоэнергии, Гкал | 25528 |
| 5 | Отпущено теплоэнергии, Гкал | 17893 |
| 6 | Отпущено теплоэнергии категориям потребителей, тыс. Гкал: |  |
|  | всего | 17893 |
|  | в т. ч: населению | 9535 |
|  | производственные нужды | 252 |
|  | бюджетным организациям | 7518 |
|  | прочим организациям | 588 |

Структура топливного баланса котельных – уголь 24%, дрова 76%.

Основными поставщиками дров для отопления являются ООО «Промлес», ОГУП «Смоллесром», ОАО «Смолесклестоппром», ЧП на основании договоров. По углю информации нет.

Общее количество котельных в сельском (городском) поселении, снабжающих тепловой энергией жилищный фонд и социально-культурные объекты - 31, суммарной мощностью 58,94 Гкал; муниципальных котельных - 25, общей мощностью 40,34 Гкал. По состоянию на 15. 06. 2007 г. к работе подготовлено 12 котельных  (39%), в т.ч. муниципальных -  12 (39 %). Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене 2 ед., в т.ч. муниципальных  2 ед. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 23,58 км, в т.ч. муниципальных 23,58 км. К работе подготовлено  17,85 км (76%), в т.ч.муниципальных 17,85 км (76%). Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене 0,11 км., в т.ч. мунципальных 0,11 км.

Состояние теплового хозяйства области:

- энергетическое оборудование тепловых электрических станций в большинстве случаев выработало расчётные сроки службы, котельное оборудование устарело морально и физически, имеет низкий КПД;

- в области имеется большое количество малоэффективных отопительных и производственных котельных, установленной мощностью менее 5 Гкал/час;

Главными проблемами систем теплоснабжения области являются:

- отсутствие системы горячего водоснабжения.

# Обоснование мероприятий территориального планирования

## Обоснование возможного изменения границ муниципальных образований

Изменение границ муниципальных образований - поселений зависит от действия многих факторов и условий, часть из которых трудно прогнозировать, таких как: изменение финансовых условий деятельности органов местного самоуправления, или освоение жителями новых, дополнительных территорий общего пользования,  традиционного природопользования, рекреационного использования, прилегающих к населенным пунктам  или, наоборот, их утрата.

Основной причиной изменения границ сельских поселений в Велижском районе, в перспективе, может быть наличие в составе поселения населенных пунктов, не имеющих в настоящее время постоянного населения, либо с очень малой численностью населения, которые в перспективе тоже могут не иметь постоянного населения. В связи с их упразднением может встать вопрос об изменении границ всего поселения.

Ликвидация поселений по причине изменения организации хозяйственной деятельности, по-видимому, будет продолжаться. Особенно это коснется малых населенных пунктов (с населением несколько десятков человек), население которых, в основном, занято в сельском хозяйстве, хотя это будет иметь неблагоприятные последствия, связанные с «забрасыванием» сельскохозяйственных угодий.

В перспективе, возможно, станет вопрос об упразднении поселений, где наиболее активно идут процессы депопуляции (сокращения общей численности населения) и ликвидации населенных пунктов. В этом случае изменятся границы соседних с ними поселений.

Возможной причиной изменения границ муниципальных образований может стать уменьшение численности населения центра поселения более чем на 50%. Причиной выделения новых самостоятельных поселений из состава уже существующих может быть увеличение численности населения какого-либо рядового населенного пункта до 3000 человек. Но это  в условиях устойчивой депопуляцции маловероятно.

Таким образом, в Велижском районе общие направления возможного изменения границ и состава муниципальных образований, в основном, прогнозируются в части:

- возможного укрупнения муниципальных поселений;

- изменения границ сельских поселений за счет ликвидации населенных пунктов.

## Общие подходы к обоснованию границ зон планируемых объектов капитального строительства районного значения

Все объекты капитального строительства условно можно разделить на линейные, точечные и зональные.

Объекты точечного характера в основном представлены объектами производственной сферы (промышленность, агропромышленный комплекс, материально-техническое снабжение и т.д.), а также социальной инфраструктуры. Их размещение целесообразно в пределах уже сложившихся населенных пунктов, либо в непосредственной близости от них, т.к. в противном случае потребуются значительные затраты на инженерную подготовку территории и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Производственные объекты следует размещать в сложившихся, либо во вновь формирующихся производственных зонах, а объекты социальной сферы – в общественно-деловых зонах. Применение этих принципов позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить экономию всех видов затрат.

Объекты линейного характера местного (районного) значения обеспечивают связь центра муниципального района и сельских поселений с опорной региональной транспортной сетью, системой магистральных линий электропередач, связи, газопроводов. Размещение таких объектов обусловливается их ролью в технологической цепочке соответствующей системы коммуникаций. По возможности, следует рассматривать их совмещенную трассировку в виде коридоров коммуникаций.

Размещение объектов зонального (площадного) характера, связано с технико-экономическими особенностями использования соответствующего вида природных ресурсов. Однако их размещение также должно носить групповой (компактный) характер, преимущественно в сложившихся центрах соответствующей специализации для экономии инженерно-транспортных и других затрат.

Наиболее важными принципами обоснования развития и выбора зон размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения являются:

- увязка задач размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения с региональными, федеральными и местными аспектами развития территории;

- концентрация объектов точечного характера преимущественно в сложившихся центрах расселения, промышленных узлах.

- учет требований устойчивого развития территории, а также ограничений по использованию территории.

Обоснование размещения объектов капитального строительства точечного характера базируется на результатах анализа современного состояния и использования территории.

Современное размещение объектов местного (районного) значения характеризуется их концентрацией в центре муниципального образования – г. Велиже, где сосредоточена большая часть населения, производственных и коммунальных предприятий, осуществляется основной объем капитального строительства.

Возможными вариантами решения задач определения зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения  были приняты следующие направления:

- Концентрированное размещение в г. Велиже объектов производственной, инженерно-транспортной и социальной  сферы  районного уровня.

- Размещение объектов всех типов – в центрах сельских поселений.

- Размещение в объектов социального и рекреационного назначения в формирующемся подцентрах – д.Логово,д.Ситьково. д.Сертея, д.Старое Село,д. Патики Плосковские,д.Чепли,д.Городище,д.Бабка.

Таким образом, размещение объектов капитального строительства точечного характера в функциональной зоне интенсивного хозяйственного и градостроительного развития (в центре района и ближайших зонах его влияния) позволит минимизировать затраты на подготовку территории к строительству, эксплуатационные затраты (за счет развитой инфраструктуры) и затраты на доставку продукции потребителям. Вместе с тем, такой подход  позволит снизить негативное влияние этих объектов на окружающую среду и уменьшить влияние других факторов, связанных с ограничениями по использованию территории.

Формирование перечня объектов капитального строительства производилось с учетом:

- действующих целевых программ, которые являются основанием для первоочередных мероприятий Схемы;

- обоснований, имеющихся в Программе социально-экономического развития – основные производственно – экономические показатели развития агропредприятий Велижского муниципального района на 2007-2010 гг.;

- Справки о производственно-хозяйственной деятельности агропредприятий Велижского района за 2005-2008 годы;

- Списка инвестиционных проектов в области сельскохозяйственного производства, запланированных на период 2009-2012 годов;

- Списка запланированных объемов ремонтных работ в учреждениях культуры на 2009-2011 гг.;

- На основе данных «Анализа социально-экономического развития муниципального образования «Велижский район за 2007 год»»;

- По данным «Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Велижского района» на 2009 год и на период до 2011 года»;

- С учетом областного закона  об областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса Смоленской области на 2005-2010 года»;

- Информации о перспективном развитии муниципального образования «Велижский район»;

- Перечня мероприятий комплексно-целевой программы по развитию дошкольного образования на 2009-2012 годы в муниципальном образовании «Велижский район»;

- перечня инвестиционных проектов;

-     федеральных целевых программ («Здоровье», «Молодая семья» и пр.), реализуемых на территории района.

## Обоснование развития объектов капитального строительства в области социальной инфраструктуры

### Обоснование развития жилого фонда

При принятии проектных решений в жилищной сфере должны быть решены следующие задачи:

-  улучшение условий жилья за счет приведения в соответствие средней жилищной обеспеченности населения со стандартами обеспечения жилыми помещениями ;

- предусмотреть повышение качества жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры,

- запланировать полную ликвидацию ветхого и непригодного для проживания жилья с учетом его полного восстановления,

-  увеличить объемы жилищного строительства, тем самым нарастить темпы строительства.

Мероприятия, необходимые для решения, поставленных задач:

разработка и принятие программы увеличения объемов строительства жилищного фонда для сокращения очереди на жилье;

создание условий для привлечения инвестиций в жилищную сферу;

создание благоприятных условий для строительства и капитального ремонта жилья гражданам;

развитие долевого участия в жилищном строительстве.

Расчет требуемого жилищного фонда на I очередь и расчетный срок выполнен по городскому поселению и сельским поселениям в целом (таблица 1). При этом расчет жилого фонда на перспективу рассчитан с учетом перспективной численности населения, показателя обеспеченности жилым фондом, величины ликвидируемого жилого фонда.

Нормативы жилищной обеспеченности по поселениям приняты с учетом Нормативов Смоленской области. В целом планируется увеличение средней жилищной обеспеченности по городскому поселению до 25 м2/чел на I очередь и 28,9 м2/чел – на расчетный срок.

Объемы жилого фонда по сельским поселениям рассчитаны на основе среднего показателя жилищной обеспеченности 25м2/чел на I очередь и 32 м2/чел – на расчетный срок. В связи с развитием зон отдыха в Беляевском и  Селезневском сельских поселениях норматив обеспеченности жилищным фондом увеличен до 40 м2/чел. Увеличение среднего прогнозного норматива по сельским поселениям в сравнении с городским поселением объясняется преимущественным малоэтажным индивидуальным типом застройки в этих поселениях и значительно меньшей долей домов квартирного типа.

Таблица 8.3-1 Жилой фонд Велижского района на I очередь и расчетный срок

| Наименование поселения | Численность населения к 2015 г., тыс. чел. | Средний норматив обеспеченности, м2/чел | Объем жилого фонда, тыс. м2 | Численность населения к 2027 г., тыс. чел. | Средний норматив обеспеченности, м2/чел | Объем жилого фонда, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Велижское гп | 8,30 | 25,0 | 207,50 | 8,80 | 29,0 | 255,2 |
| Беляевское сп | 0,25 | 25,0 | 6,33 | 0,27 | 40,0 | 10,8 |
| Будницкое сп | 0,41 | 25,0 | 10,13 | 0,35 | 32,0 | 11,20 |
| Заозерное сп | 0,33 | 25,0 | 8,25 | 0,29 | 32,0 | 9,28 |
| Печенковское сп | 0,52 | 25,0 | 12,95 | 0,31 | 32,0 | 9,92 |
| Крутовское сп | 0,35 | 25,0 | 8,70 | 0,45 | 32,0 | 14,40 |
| Погорельское сп | 0,48 | 25,0 | 11,95 | 0,40 | 32,0 | 12,80 |
| Селезневское сп | 0,75 | 25,0 | 18,63 | 0,75 | 40,0 | 30,00 |
| Ситьковское сп | 0,74 | 25,0 | 18,58 | 0,78 | 32,0 | 24,96 |

Движение объемов жилого фонда Велижского муниципального района представлено в таблице Таблица 8.3-1.

Расчет объемов жилищного строительства приводится на основе данных, предоставленный Заказчиком. Норматив жилой обеспеченности, а также объемы жилого фонда должны быть уточнены впоследствии  на уровне генеральных планов сельских и городского поселения с учетом специфики сохраняемой существующей и перспективной застройки и достигнутому уровню жилой обеспеченности.

В процессе разработки генеральных планов каждого сельского поселения норматив жилой обеспеченности и объемы жилого фонда уточнены с учетом специфики существующей сохраняемой и перспективной застройки, а также достигнутому современному уровню жилой обеспеченности.

Таблица 8.3-2 Движение объемов жилого фонда района на I очередь и расчетный срок, тыс. м2

| Муниципальные образования | Существующий жилой фонд | 1 очередь (2015 г.) | расчетный срок (2027 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль жилого фонда | Необходимый объем жилого фонда на конец периода | Существующий сохраняемый фонд | Новое жилищное строительство | Убыль жилого фонда | Необходимый объем жилого фонда на конец периода | Существующий сохраняемый фонд | Новое жилищное строительство |
| Городское поселение |
| Велижское гп | 204,6 | 1,3 | 207,50 | 203,3 | 4,2 | 161,7 | 255,20 | 45,8 | 209,4 |
| Сельские поселения |
| Беляевское сп | 11,8 | 0,3 | 6,33 | 11,8 | 0 | 9,0 | 10,7 | 2,5 | 8,2 |
| Будницкое сп* | 21,5 | 0 | 10,13 | 21,5 | 0 | 14,9 | 11,20 | 6,6 | 4,6 |
| Заозерное сп* | 15 | 8,3 | 8,25 | 6,7 | 1,55 | 5,6 | 9,28 | 2,65 | 6,63 |
| Печенковское сп* | 11,6 | 1,4 | 12,95 | 10,2 | 2,75 | 10,0 | 9,92 | 2,95 | 6,97 |
| Крутовское сп | 12,5 | 1,6 | 8,70 | 10,9 | 0 | 11,93 | 14,40 | 0 | 14,4 |
| Погорельское сп | 14,8 | 0 | 11,95 | 14,8 | 0 | 9,5 | 12,80 | 5,3 | 7,5 |
| Селезневское сп | 25,7 | 0,7 | 18,63 | 25,0 | 0 | 15,3 | 30,00 | 4,7 | 25,3 |
| Ситьковское сп* | 20,5 | 20,1 | 18,58 | 0,4 | 18,2 | 0 | 24,96 | 18,2 | 6,76 |

*- с учетом данных Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов в сельских поселениях.

### Обоснование развития объектов капитального строительства в области культурно-бытового обслуживания

В задачи схемы территориального планирования муниципального района входит определение принципов организации и структуры системы общественного обслуживания, определение зон размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения.

Население Велижского муниципального района сосредоточено преимущественно в его районном центре, составляя 60% всего населения. На перспективу такое положение сохранится.

Город Велиж будет, таким образом, выступать основным центром притяжения населения района, сосредотачивая основные объемы объектов обслуживания.

В сельских поселениях наиболее развитым населенным пунктом является д. Селезни. На перспективу развитие населенного пункта продолжится.

Рассматриваем перспективы формирования системы общественного обслуживания Велижского района по отдельным его видам:

# 1. Учреждения образования (таблица).

Детские дошкольные образовательные учреждения.

В связи с предполагаемым улучшением демографической ситуации необходимо увеличение числа мест в детских дошкольных учреждениях. По данным Администрации недостаток мест в ДОУ город испытывает и в настоящее время в связи со значительным износом 2-х детских садов  и увеличения численности детей. К расчетному сроку предполагается увеличение численности населения городского поселения (ген. план) и, соответственно, численности лиц дошкольного возраста, таким образом, к 2027 годом дефицит мест в ДОУ составит порядка 200 мест.

СТП предлагается на 1 очередь реконструкция существующих зданий ДОУ (в соответствии с пожеланиями Администрации) и на перспективу – строительство детского сада.

В сельской местности детский сад функционирует только в д. Селезни, открыты группы при школах (д. Беляево и д. Погорелье). Наличие ДОУ в сельской местности желательно в каждом поселении района, но, учитывая демографическую ситуацию в сельской местности, это становится нецелесообразным, поэтому предлагается реконструкция имеющихся зданий ДОУ в д. Ситьково, организация групп при школах в остальных поселениях (д. Будница, д. Крутое, д. Печенки, д. Заозерье).

Общеобразовательные школы.

Сеть общеобразовательных учреждений требует ремонта и реконструкции в связи со значительным процентом износа зданий школ района.  Количество  и вместимость общеобразовательных школ в сельской местности остается неизменным. В г. Велиж предполагается строительство школы на 33 класса (проектная вместимость 660 мест).

Учреждения дополнительного образования требуют увеличения мощности. Возможно открытие кружков и секций при школах района.

Учреждения среднеспециального образования.

В связи  с развитием строительной отрасли в районе в ПУ-36 предполагается обучать новой специальности (строительного направления).

Основными проблемами существующих учреждений образовательной системы являются: материально-техническая база и состояние зданий данных учреждений, а также резкое превышение количества мест в общеобразовательных учреждениях над численностью обучающихся в них школьников, особенно в сельских муниципальных образованиях.

Таблица 8.3-3 Учреждения образования к расчетному сроку

| Наименование населенного пункта | Наличие мест в | Численность детей на расчетный срок., по возрастам | Нормативная потребность, мест, на расчетный срок., по видам учреждений | Дефицит (-)/ Излишек (+), мест, на расчетный срок., по видам учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в школах | в ДОУ | дошкольный | школьный | ДОУ | СОШ | ДОУ | СОШ |
| Велижское городское поселение | 1315 | 373 | 0,8 | 0,9 | 594 | 880 | -221 | 435 |
| Селезневское сельское поселение | 480 | 20 | 0,05 | 0,08 | 16 | 75 | 4 | 405 |
| Заозерское сельское поселение | 228 | 0 | 0,02 | 0,03 | 6 | 29 | -6 | 199 |
| Беляевское сельское поселение | 192 | 0 | 0,02 | 0,03 | 6 | 27 | -6 | 165 |
| Печенковское сельское поселение | 232 | 0 | 0,022 | 0,031 | 7 | 31 | -7 | 201 |
| Крутовское сельское поселение | 242 | 0 | 0,031 | 0,05 | 9 | 45 | -9 | 197 |
| Ситьковское сельское поселение | 322 | 0 | 0,054 | 0,08 | 16 | 78 | -16 | 244 |
| Погорельское сельское поселение | 100 | 0 | 0,03 | 0,04 | 8 | 39 | -8 | 61 |
| Будницкое сельское поселение | 192 | 0 | 0,024 | 0,04 | 7 | 35 | -7 | 157 |

В сфере развития образования муниципального образования «Велижский район» проектом предлагается сохранение современной сети общеобразовательных учреждений сельских поселений, но с учетом того, что состояние зданий данных учреждений характеризуется большим процентом износа, необходимо перестраивать школы либо укреплять их материально-техническую базу.

Основными направлениями и перспективами развития муниципального образования «Велижский район» в сфере образования являются:

- переход школ на предпрофильное и профильное обучение;

- создание системы материального стимулирования инновационных методов педагогических работников;

- совершенствование системы дополнительного образования;

- продолжение работ по укреплению учебно-материальной базы образовательных учреждений, в том числе и в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;

- создание информационно-методического пространства, способствующего развитию системы образования, реализации программ модернизации образования, организации инновационной и экспериментальной работы, аналитическо-диагностического и экспертного обеспечения образовательных учреждений;

- организация конкурсов разного уровня с целью активизации научно-методической деятельности руководителей и педагогов обмена опытом, повышения педагогического мастерства.

# 2. Учреждения здравоохранения и социального обслуживания (таблица).

Основная проблема учреждений здравоохранения района – техническая неоснащенность  и ветхость зданий.

Все фельдшерско-акушерские пункты района требуют реконструкции.

Завершение реконструкции специализированного Дома ребенка «Милосердие»

Реконструкция СОГУ «Селезневский Дом-интернат для престарелых инвалидов»

Реконструкция спального комплекса под реабилитационный центр в д. Селезни.

Открытие аптек  в центрах сельских поселений (по СНиП – 1 объект на сельское поселение).

Таблица 8.3-4 Система здравоохранения Велижского района к расчетному сроку

| Муниципальные образования | Больницы, коек | Поликлиники, ФАП, посещений в смену | Аптеки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный | Расчетный | Исходный | Расчетный | Исходный | Расчетный |
|  | всего | На 1000 | всего | всего | всего | На 1000 | всего | На 1000 | всего | всего |
| Велижский район, всего | 129 | 10,2 | 129 | 10,4 | н/д | - | 225,68 | 18,2 | 5 | 8,0 |
| Велижское гп | 129 | 15,8 | 129 | 14,7 | н/д | - | 160,16 | 18,2 | 5 | 5,0 |
| г. Велиж | 129 | 10,2 | 129 | 15,4 | 180 | 22,1 | 180 | 21,2 | 5 | 5,0 |
| Сельские поселения, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | - | 65,5 | 18,2 | 0 | 3 |
| Беляевское сп | - | - | - | - | н/д | - | 4,8 | 18,2 | 1 | 1 |
| Будницкое сп | - | - | - | - | н/д | - | 6,3 | 18,2 | - | - |
| Заозерское сп | - | - | - | - | н/д | - | 5,2 | 18,2 | - | - |
| Крутовское сп | - | - | - | - | н/д | - | 8,1 | 18,2 | - | - |
| Печенковское сп | - | - | - | - | н/д | - | 5,6 | 18,2 | - | - |
| Погорельское сп | - | - | - | - | н/д | - | 7,2 | 18,2 | - | - |
| Ситьковское сп | - | - | - | - | н/д | - | 13,7 | 18,2 | 1 | 1 |
| Селезневское сп | - | - | - | - | 150 | 155,0 | 14,1 | 18,2 | 1 | 1 |

Необходимо обратить внимание на формирование службы скорой помощи, а также службы выездных медицинских профилактических бригад.

На перспективу возможно открытие отделения грязелечения при амбулатории в д. Селезни. Как лечебные грязи предполагается использование месторождений сапропелей.

Так как в городе Велиже открыты источники минеральных вод,  при Районной городской больнице предлагается на перспективу проводит лечение органов пищеварения и обмена веществ минеральными водами.

В  качестве первоочередных задач её дальнейшего развития следует рассматривать:

- обновление и улучшение материально-технической базы, приведение обеспеченности кадрами и койко-местами в соответствие с принятыми в стране нормативами;

- соблюдение радиусов доступности и количества учреждений здравоохранения (аптеки и выдвижные пункты скорой помощи);

- ремонт и реконструкция зданий и сооружений системы здравоохранения;

- целевая подготовка медицинских кадров для сельских поселений района;

В настоящее время Администрацией Велижского района определены следующие меры по развитию системы здравоохранения и социального обеспечения:

- Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, ее эффективное использование на основе внедрения современных достижений науки и техники.

- Расширение объемов стационарозамещающих видов медицинской помощи.

- Проведение работы по повышению квалификации медицинских кадров;

# 3. Физкультура и спорт.

Значительного развития потребует также система физкультурно-спортивных сооружений, как то, спортивные залы общего пользования и плоскостные сооружения.

Очень важно обеспечение сельских поселений спортивными сооружениями. Спортивные залы предусматриваются при школах, спортивные плоскостные сооружения – при школах и клубах. Район имеет также большие возможности развития  системы баз отдыха и туризма, охотничьих и рыболовных баз, предложения по размещению которых имеются в пожеланиях администраций поселений.

Таблица 8.3-5 Спортивные залы Велижского района к расчетному сроку

| Наименование муниципального образования | Проектная мощность | Требуется на население | Дефицит(-), излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исходный | расчетный |
|  |  | исходный | расчетный |  |  |
| Велижское гп | н/д | 648 | 704 | - | - |
| Беляевское сп | н/д | 24 | 16 | - | - |
| Будницкое сп | н/д | 40 | 24 | - | - |
| Заозерское сп | н/д | 40 | 16 | - | - |
| Крутовское сп | н/д | 48 | 32 | - | - |
| Печенковское сп | н/д | 32 | 24 | - | - |
| Погорельское сп | н/д | 48 | 32 | - | - |
| Ситьковское сп | н/д | 56 | 48 | - | - |
| Селезневское сп | н/д | 72 | 56 | - | - |

Таблица 8.3-6 Плоскостные сооружения Велижского района к расчетному сроку

| Наименование муниципального образования | Проектная мощность, га | Требуется на население | Дефицит(-), излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исходный | расчетный |
|  |  | исходный | расчетный |  |  |
| Велижское гп | 2,13 | 7,47 | 7,92 | -5,14 | -581 |
| Беляевское сп | н/д | 0,27 | 0,18 | - | - |
| Будницкое сп | н/д | 0,45 | 0,27 | - | - |
| Заозерское сп | н/д | 0,45 | 0,18 | - | - |
| Крутовское сп | н/д | 0,54 | 0,36 | - | - |
| Печенковское сп | н/д | 0,36 | 0,27 | - | - |
| Погорельское сп | н/д | 0,54 | 0,36 | - | - |
| Ситьковское сп | н/д | 0,63 | 0,54 | - | - |
| Селезневское сп | н/д | 0,81 | 0,63 | - | - |

Проектом предлагается:

- реконструкция стадиона в г. Велиж;

- реконструкция и техническое оснащение спортивных объектов при школах района;

- капитальный ремонт спортивного комплекса при ПУ-36 в г. Велиж.

# 4. Культура и искусство.

В настоящее время наблюдается превышение нормативных показателей по клубным учреждениям района. Данная ситуация сохранится и к расчетному сроку. Но достаточно развитая сеть объектов культурного назначения требует реконструкции.

Необходимо провести капитальный ремонт здания музея. При новой школе в г. Велиж планируется открытие школьного музея.

Таблица 8.3-7 Учреждения культуры и искусства к расчетному сроку

| Сельские клубы | Библиотеки |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Проектная мощность | Требуется на население | Дефицит(-), излишек (+) | Проектная мощность | Требуется на население | Дефицит(-), излишек (+) |
|  |  | исходный | расчетный | исходный | расчетный |  | исходный | расчетный | исходный | расчетный |
| Велижское гп | 1040 | 1008 | 704 | 32 | 336 | 101,626 | 56,7 | 52,65 | 44,926 | 48,976 |
| Беляевское сп | 155 | 91 | 79,8 | 64 | 75,2 | н/д | 56 | 2 | - | - |
| Будницкое сп | 200 | 164 | 104,4 | 36 | 95,6 | н/д | 36 | 3 | - | - |
| Заозерское сп | 200 | 139 | 85,8 | 61 | 114,2 | н/д | 2 | 2 | - | - |
| Крутовское сп | 380 | 155 | 134,1 | 225 | 245,9 | н/д | 4 | 3 | - | - |
| Печенковское сп | 255 | 133 | 92,4 | 122 | 162,6 | н/д | 3 | 2 | - | - |
| Погорельское сп | 350 | 182 | 117,9 | 168 | 232,1 | н/д | 5 | 3 | - | - |
| Ситьковское сп | 244 | 197 | 233,1 | 47 | 10,9 | н/д | 3 | 6 | - | - |
| Селезневское сп | 330 | 290 | 226,2 | 40 | 103,8 | н/д | 5 | 6 | - | - |

Основными задачами дальнейшего развития в области культуры являются:

сохранение культурного потенциала и культурного наследия района, сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций;

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства района, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам государственных музейных и библиотечных фондов;

развитие самодеятельного творчества населения района, расширение сети клубов по интересам и любительских объединений;

реставрацию памятников истории и культуры;

создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора.

Администрацией Велижского района намечены следующие мероприятия по развитию области культуры:

- паспортизация учреждений культуры.

- открытие при муниципальном учреждении дополнительного образования «Велижская детская школа искусств» отделения керамики.

- создание единой компьютерной системы учреждений культуры, подключение к сети Интернета и Интранета.

## Обоснование развития объектов капитального строительства  - автомобильных дорог между населёнными пунктами, мостов и других объектов транспортной инфраструктуры

Территорию района с северо-запада на юго-восток пересекает транспортный коридор, сформированный автодорогой Ольша-Велиж-Невель. В юго-западном направлении проходит автодорога Велиж-Витебск, обе дороги  регионального уровня обеспечивают экономические связи Велижского района с областным центром, а также Псковской, Тверской областями и республикой Беларусь.

Центры всех сельских поселений соединены автомобильными дорогами с районным центром. Автобусным транспортом общего пользования обслуживаются жители города Велижа и сельских населенных пунктов.

По обеспеченности территории транспортными магистралями Велижский район является достаточно развитым. Плотность сети магистралей по району не ниже, чем по области и России в целом. Плотность сети района неравномерна. Основные автодорожные магистрали района сосредоточены в центральной части территории района и осуществляют радиальные связи с районным центром и центрами сельских поселений. При этом периферийные районы имеют недостаточные связи между поселками и центрами поселений.

Согласно  утвержденной «Схеме территориального планирования  Смоленской области» и федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» в качестве одной из приоритетных задач определено: «Формирование  и развитие сети скоростных дорог для обеспечения связи между крупнейшими региональными центрами Российской Федерации и их интеграции в Европейскую и Азиатскую сеть международных автомобильных дорог;  развитие и формирование автодорог, способствующих созданию единого транспортного пространства межгосударственного союза Российской Федерации  и Республики Беларусь,  а также государств СНГ с целью развития кооперации в их экономической деятельности; развитие автодорог в приграничных районах с обустройством транспортных выходов за границу».

  - В связи с этим запланирован перевод автодороги Ольша-Велиж-Невель (Р-133), соединяющая г. Смоленск с Псковской областью в автодорогу федерального значения, а автодорогу Велиж-Сеньково-Витебск (Р-131), соединяющая северо-западную часть Смоленской области с республикой Беларусь – в регионального значения

При увеличении объема грузоперевозок, в несколько раз увеличится количество автотранспорта, особенно большегрузного, многократно возрастут нагрузки на дорожное покрытие.

Одной из наиболее серьезных проблем городской и сельской дорожной сети района является неудовлетворительное её состояние.

В 2009 г. планируется произвести ремонт сельских дорог за счет средств администрации и начать капитальный ремонт моста через р. Зап. Двина (средства регионального бюджета – 25.0 млн. рублей). На расчетный срок запланировано строительство местных дорог, обеспечивающих связь всех населенных пунктов с центрами поселений и районным центром, часть из которых выделена на первую очередь в соответствии с заданием администрации района.

Перечень новых автомобильных дорог между населёнными пунктами Велижского муниципального района, включаются в перечень мероприятий по территориальному планированию приводится в составе таблицы

## Обоснование выделения комплексного (природно-историко-археологического) заказника в восточной части Велижского района (в бассейне р. Сертейки)

В середине 1990-х годов были предприняты попытки включить в пределы национального парка «Смоленское Поозерье» прилегающую к нему небольшую территорию восточной части Велижского района. Однако незаинтересованность в этом отдельных ведомств и администрации района была основной причиной, по которой расширение парка не состоялось. В настоящее время возникла ситуация, при которой  присоединения данной территории к парку или образование в этой части района особо охраняемо природной территории (ООПТ) стала весьма необходимой.

Намечаемая к выделению в качестве ООПТ территория в основном входит в бассейн р. Сертейки. На востоке и юге она примыкает к северо-западной части национального парка «Смоленское Поозерье». Отличается своеобразием  природных условий. Основная часть её (восточная, южная и центральная), относятся к Слободской возвышенности. Северную часть занимает Западно-Двинская аллювиально-зандровая низина, западную – долина р. Сертейки. Прямые морфоструктуры, представленные Слободской возвышенностью и Западно-Двинской низменностью, являются основой образования здесь двух одноименных ландшафтов. В эту территорию входят почти полностью бассейн р. Сертейки и бассейны небольших рек, впадающих в реки Западную Двину и Межу восточнее устья реки Сертейки. С востока и юга эта территория примыкает к национальному парку, граница которого проходит здесь по границе Демидовского и Велижского районов.

Основной довод выделения ООПТ – наличие в бассейне р. Сертейка уникальных археологических объектов. Археологический комплекс древних поселений человека является одним из крупнейших в Европе, как по площади, так и по количеству находок. Вдоль реки выявлено более 80  объектов, относящихся к разному времени освоения данной территории человеком. Обнаружены стоянки древнего человека, относящиеся к началу заселения этой территории человеком после отступления последнего ледника (более 10-12 тыс. лет назад). Выявлены многие поселения каменного, бронзового, железного веков. Археологические исследования сотрудниками Эрмитажа ведутся здесь на протяжении более полувека.  Собран богатейший материал, позволяющий выявить многие особенности жизни наших предков на протяжении нескольких тысячелетий. Сертейский археологический комплекс, при соответственном его обустройстве, может  быть туристским объектом не только регионального и федерального, но и международного уровня. Имеются благоприятные предпосылки создания туристского маршрута с посещением многих интересных объектов в национальном парке и объектов сертейского комплекса. Реализация проекта по созданию такого туристского маршрута связана, прежде всего, с необходимостью строительства дороги на участке от д. Копанево (национальный парк) до д. Староселье (Велижский район). Расстояние между этими деревнями немногим более 5 км.

В качестве обоснования необходимости выделения  ООПТ в восточной части района, примыкающей к территории национального парка, следует относить  и наличие здесь весьма своеобразного ландшафта Западно-Двинской аллювиально-зандровой низины. Ландшафт этой низины отличается в пределах данной территории весьма значительным рекреационным потенциалом, что обусловлено его высокой эстетичностью и определённой познавательной ценностью ряда природных комплексов. Здесь встречаются практически все типы боров, характерные для территории области. Для ландшафта характерно значительное распространение типов леса, богатых ягодами. Широко распространены боры-черничники, редкие в целом на Смоленщине. Более высокой продуктивностью отличаются боры-брусничники. Встречаются участки леса, богатые земляникой. Известны эти места как одни из лучших в Смоленской области грибных угодий. К сожалению, в настоящее время начаты массовые  рубки уникальных лесных насаждений в пределах аллювиально-зандровой равнины по рекам Зап.Двина, Межа и Сертейка. Восстановление их в  перспективе весьма проблематично.

Рассматриваемые ландшафты дренируют небольшие реки. Относительно крупные водотоки – Западная Двина и Межа протекают по окраинам рассматриваемой территории. Значительную площадь восточной ее части дренирует основной приток р. Сертейки – р. Дроговица. На всем протяжении она протекает по незаселенной, заросшей лесом и кустарником территории, в связи с чем, может быть использована как эталон реки, на гидрологический и гидрохимический режим которой практически не оказывает влияния хозяйственная деятельность человека. Таким же эталоном является и река Чернейка – первый правый приток р. Сертейки. Обе реки протекают в пределах пологоволнистых моренных равнин. К таким водотокам относится и р. Студенец (наиболее крупный левый приток Сертейки), дренирующая территорию краевых образований ледника.

Представления об условиях формирования стока в пределах зандровых равнин в естественном состоянии можно получить на примере отдельных притоков р. Хрипенки. Таким образом, рассматриваемая территория может быть полигоном гидрологических и гидрохимических наблюдений, позволяющих выделить особенности стока и химического состава вод с различных по ландшафтным условиям территорий, состояние которых близко к естественному.

Своеобразен рельеф данной территории. На северо-востоке Слободская возвышенность резко понижается к Западно-Двинской низменности. Граница между ландшафтами проходит здесь примерно от д. д. Хрипино, Шумилово, западнее д. Зубки и затем на север в направлении д. Ботаги. Особенно резкий переход высот (до 20 м) наблюдается юго-западнее д. Ботаги. В связи с этим здесь обычны крупные лощины, небольшие балки.

Эрозионные формы рельефа, не свойственные зоне валдайского оледенения, на данной территории представлены весьма заметно и в других местах. Особенно много оврагов и балок по левобережью реки Сертейки. Глубокие лощины и балки весьма широко распространены и в юго-западной части данной территории в пределах краевых образований ледника по долине р. Студенец. Конечно-моренные холмы и гряды выражены здесь особенно четко, в значительной мере благодаря наличию глубоких долин ручьев, балок и лощин. Рассматривать данную местность можно как уникальный геоморфологический комплекс конечно-моренных образований, в пределах которого размещены обычно не сочетающиеся в зоне валдайского оледенения формы рельефа конечно-моренных образований и эрозионных форм рельефа.

На фоне почти плоской аллювиально-зандровой равнины резко выделяется  урочище Горки, расположенное примерно в 2 км к востоку от д. Горяне. Разной величины песчаные бугры и гривы этого урочища, высотой около 10 м, узкой полосой простираются с юга на север и затем на северо-запад почти на 3,5 км. Песчаные бугры небольшой высоты встречаются в среднем и нижнем течении р. Хрипенки. Вблизи д. Горяне можно наблюдать своеобразные, редкие для Смоленщины параболические дюны.

Своеобразна долина р. Сертейки, особенно в средней части. В этой части она имеет значительную ширину и глубоко врезана в толщу четвертичных отложений, т. е река унаследовала здесь глубокую рытвину ледникового выпахивания, обработанную талыми ледниковыми водами. В пойме реки расположено наиболее крупное болото рассматриваемой территории. Относится оно к редким на Смоленщине торфяникам рытвин ледникового выпахивания. Площадь торфяника 235 га. Болото вытянуто вдоль реки примерно от д. Староселье  до д. Рудни. Торф болота низинный, древесно-осоковый, подстилается мощной толщей сапропелей. До образования болота здесь было проточное озеро, по берегам которого существовали свайные поселения древнего человека, пришедшего сюда сразу же после отступления ледника. Здесь обнаружено одно из крупнейших таких поселений в Европе, в связи с чем этот археологический памятник можно считать уникальным. Данный археологический объект мог бы стать одним из лучших объектов туризма, особенно при создании здесь музея под открытым небом.

К долине реки в начале этого  озёровидного расширения приурочен крупный комплекс камовых образований.

Низинные торфяники небольших размеров, бывшие озёра, встречаются и ниже р. Сертейки, вплоть до ее устья. Возле  этих озёр обнаружены также древние поселения.

Бассейн р. Сертейки не отличается наличием значительного количества озёр, но это компенсируется весьма высоким рекреационным потенциалом рек. Зап. Двины и Межи, где много мест удобных для купания, ловли рыбы, занятиями водными видами спорта.

Основная часть данной территории покрыта лесами. Крупные лесные массивы размещены в основном в её восточной и северной частях, примыкая к границе национального парка и рекам Зап. Двина, Межа. Населённых пунктов здесь очень мало, оставшиеся деревни находятся на грани исчезновения. Почти все населённые пункты в предлагаемой к выделению в качестве ООПТ территории находятся в её западной части. Всё это облегчает решение вопросов сохранения природной среды рассматриваемой территории и осуществления контроля за режимом пользования природными ресурсами.

В пределах данной территории относительно хорошо развита дорожная сеть, причём значительная часть дорог имеет твёрдое покрытие. Асфальтированная дорога связывает эту территорию с г. Велижем. Дорога с твердым покрытием связывает деревни, расположенные по левому и правому берегам р. Сертейки в ее среднем течении. В хорошем состоянии грунтовая дорога к северо-востоку данной территории (на д. Красный Луг). Размещение дорог благоприятствует организации интересных туристских маршрутов и решению вопросов охраны природной среды.

На рассматриваемой территории немало мест, связанных с интересными историческими событиями. Современная граница Демидовского и Велижского районов, ограничивающая с востока и юга эту территорию, совпадает с существовавшей на протяжении многих десятилетий границей  Русского и Польско-Литовского государств. Много интересных событий, происходивших на этой территории, связано с Великой Отечественной войной (с действиями регулярных частей Советской Армии и партизан).

Учитывая наличие на рассматриваемой территории уникальных археологических  объектов, своеобразие природной среды, наличие мест, связанных с различными историческими событиями, предлагаем на первом этапе её развития организовать здесь ООПТ регионального значения – Сертейский комплексный (природно-историко-археологический)  заказник.

Соблюдая бассейновый принцип и целесообразность включения в заказник наиболее значимые природные, археологические и другие объекты, границу его рекомендуем провести следующим образом: на востоке и юге – по границе национального парка с границей Велижского района; на западе - от современной границы парка у бывшей д. Рубеж - по водоразделу р. Студенец и котловин Чеплинских озер, затем по водоразделу р. Сертейки с Чеплинскими озерами и небольшими водотоками, впадающими в р. Западную Двину до д. Селезни и далее по р. Зап. Двина до устья р. Межа; на севере – по р. Межа, границе Смоленской и Тверской областей до границы  с национальным парком.

В целях более точного обозначения западная граница на значительном протяжении может быть проведена по дороге, связывающей населённые пункты Жигалово, Осиновка, Балбаи, Апонасково, Ильеменка, Селезни. Расположенный вблизи к западу от этих деревень водораздел р. Сертейки с водотоками Чеплинских озёр и небольшими реками, впадающими в Зап. Двину, можно выделить в качестве границы буферной зоны. Территория этой зоны, в которую входят верхней частью отдельные балки, приуроченные к долине р. Сертейки, в настоящее время не обрабатывается и на большей части поросла мелколесьем и кустарником.