Размещено 13.03.2020

с учетом замечаний и предложений

Проект

АКТУАЛИЗАЦИи

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ муниципального образования

ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ на 2021 год

КНИГА1

КНИГА2

г. ВЕЛИЖ

2020 год

Оглавление

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год                                                             ……………………....................  3

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2021 год                         ……………………………………………………       3

3. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального

4. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии………………  3

5. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2021 год                                          ……………………………………………..   4

6. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива………. 4

7. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия                       ………………………………………………………… 4

8. Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год  …5

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 21.11.2013 №765 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 07.04.2016    №223, от 30.03.2017 №192, от 05.04.2018 №168, от 20.08.2018 № 395, от  06.12.2018   № 572).

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154    «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Распоряжения Администрации муниципального образования «Велижский район» от 30.12.2019   №926-р «Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год»;

- Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, поступивших в Администрацию муниципального образования «Велижский район» по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год.

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 г. не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение в утвержденную Схему теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение. Котельная РУС  (балансодержатель – ООО «Тепло людям. Велиж») с декабря 2019 года исключена из процесса теплоснабжения и законсервирована, находившиеся на её отоплении здания и сооружения, подключены на обслуживание к центральной котельной.

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2021 года

Изменений не предусматривается.

3.Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального

строительства

Изменений не предусматривается.

4. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и         технического перевооружения источников тепловой энергии

Изменений не предусматривается.

5. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2021 год

Изменений не предусматривается.

6. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Изменений не предусматривается.

7. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

Изменений не предусматривается

8. Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год.

Основные данные по котельным, отпускающим тепловую энергию на сторону

| № п/п | Источник теплоснабжения | Балансодержатель | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов на данный момент | Кол-во котлов на данный момент | КПД, % на данный момент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2015 | КВ-Р-1-95 | 2 | 75 |
|  |  |  | 2016 | КВ-Р-1-95 | 2 | 75 |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВМ-093 КД | 3 | 82 |
|  |  |  | 2018 | КВТС-1 | 1 | 60 |
| 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС | ООО «Тепло людям. Велиж» | консервация |
| 4 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВТС-1 | 1 | 57 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 57 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 57 |
| 5 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2016 | КВТС-1 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2000 | КВТС-1 | 1 | 60 |
| 6 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВТС-1 | 1 | 56 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 56 |
| 7 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2014 | КВТС-1 | 2 | 56 |
|  |  |  | 1996 | КВТС-1 | 1 | 56 |
| 8 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВТС-1 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2010 | КВТС-1 | 1 | 80 |
| 9 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2010 | КВМ(а)-0,82 | 3 | 82 |
| 10 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2016 | КВТС-1 | 1 | 57 |
|  |  |  | 2007 | КВТС-1 | 1 | 57 |
| 11 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2009 | КВМ(а)-0,82 | 2 | 82 |
| 12 | МУП «Коммунресурс» ул. . Кропоткина, д.56 | МУП «Коммунресурс» | 2015 | КВМ-093 КД | 4 | 92 |

|  |  | Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |
| 1 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная "Центральная" | 4 575 | 429 | 5 004 | 247 | 5 251 |  |
| 2 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, СШ №2 | 744 | 132 | 876 | 43 | 919 |  |
| 3 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ДСПМК | 1 110 | 115 | 1 225 | 67 | 1 292 |  |
| 4 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, 8 марта | 638 | 20 | 658 | 32 | 690 |  |
| 5 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ПМК 1313 | 1 588 | 333 | 1 921 | 101 | 2 022 |  |
| 6 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ПМК-2 | 2 259 | 249 | 2 508 | 121 | 2 629 |  |
| 7 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, пл. Судоверфи | 1 057 | 215 | 1 272 | 63 | 1 335 |  |
| 8 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ЦРБ | 2 051 | 322 | 2 373 | 117 | 2 490 |  |
| 9 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, Д/С №5 | 766 | 11 | 777 | 38 | 815 |  |
| 10 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ЛПХ | 490 | 101 | 591 | 32 | 623 |  |
| 11 | МУП "Коммунресурс", г. Велиж, ул. Советская, д. 46/5 | котельная, ОСШ №1 | 2 351 | 0 | 2 351 | 116 | 2 467 |  |
|  |  | ВСЕГО | 17629 | 1 927 | 19556 | 977 | 20533 |  |
|  | Котельная "РУС" выведена на консервацию |  |  |  |  |  |  |  |

Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии

| Наименование объекта (улица,№ дома) | Год постройки здания | Объем здания (м3) | Общая отапливаемая площадь (м2) | Этажность | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя школа №1 (здание школы), ул. Советская д.46/5 | 2015 | 16560 |  | 2 | МУП «Коммунресурс», ул. Кропоткина, д.56, универсальная котельная |
| Ул .Ленинградская , Д.89 | 1983 | 3885 | 489,10 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ |
| Ул .Ленинградская , Д.87 | 1983 | 4360 | 841,90 | 2 |  |
| Ул .Ленинградская , Д.93в | 1957 | 262 | 63,0 | 1 |  |
| Ул .Ленинградская , Д.95 | 1961 | 426 | 86,9 | 1 |  |
| Ул .Ленинградская , Д.76 | 1958 | 377 | 40,2 | 1 |  |
| Ул .Ленинградская , Д.72 | 1956 | 246 | 65,80 | 1 |  |
| Магазин «Мечта» |  | 113,4 |  |  |  |
| Ул.Еременко, д.16а | 1986 | 2562 | 275,8 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ |
| Ул.Еременко, д.18 | 1992 | 3588 | 728,5 | 3 |  |
| Ул.Еременко,д.19 | 1969 | 2580 | 318,73 | 2 |  |
| Ул.Еременко,д.20 | 1972 | 1486 | 280,08 | 2 |  |
| Ул.Еременко,д.21 | 1970 | 2443 | 503,64 | 2 |  |
| Ул.Казанская,д.2 | 1974 | 1895,8 | 97,04 | 2 |  |
| Ул.Казанская,д.4 | 1971 | 825,8 | 51,70 | 2 |  |
| Ул.Казанская,д.5 | 1974 | 1226,5 | 339,70 | 2 |  |
| Ул.Казанская,д.9 | 1979 | 6259 | 842,35 | 2 |  |
| Ул.Казанская,д.11 | 1983 | 4480 | 865,58 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков,д.7 | 1987 | 493 | 109,60 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков,д3 | 1993 | 2214 | 375,35 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков,д.8 | 1987 | 487 | 108,40 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков,д.13 | 1975 | 2362 | 319,00 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков, д.18а | 1991 | 259 | 126,40 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков, д.18б | 1991 | 280 | 136,84 | 1 |  |
| Ул.Еременко, д.17/67 | 1992 | 4337 | 727,20 | 2 |  |
| Пл.Свободы,д.26 | 1949 | 104,4 | 36 | 1 |  |
| пер. Безымянная д.32 | 1989 | 4028 | 539,0 | 2 |  |
| ОГБУЗ Велижская ЦРБ, ул. Еременко, д.23/10 |  | 32404 |  | 3 |  |
| Ул.Кропоткина, д.31 | 1988 | 3561 | 749,00 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная Центральная |
| Ул.Менжинского,д.12 | 1995 | 9729 | 1878,5 | 3 |  |
| Ул.Советская,д.28/11а | 1993 | 9624 | 1702,2 | 2 |  |
| Ул.Кропоткина, д.23/13 | 1997 | 5340 | 1230,21 | 2 |  |
| ПАО «Ростелеком», ул. Советская, д.38 |  | 4450 |  | 2 |  |
| ФГУ «Почта России», ул. Советская, д.38 |  | 1747 |  | 2 |  |
| Магазин «Аракс» | 1993 | 190,25 |  |  |  |
| Ул.Казанская,д.6 | 1973 | 1990,4 | 372,98 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а |
| Ул.Казанская,д.6а | 1990 | 2810 | 223,10 | 2 |  |
| Ул.Казанская,д.16 | 1994 | 2651 | 390,50 | 2 |  |
| Ул.Еременко, д 33 | 1979 | 1630,8 | 250,74 | 2 |  |
| Пл.Судоверфи,д.2 | 1993 | 962 | 288,70 | 2 |  |
| Ул.Сакко и Ванцетти д.24 | 1948 | 139 | 45,7 | 1 |  |
| Ул. Еременко, д.29 |  |  | 31,2 | 2 |  |
| Ул. Еременко, д. 31 |  |  | 231,70 | 2 |  |
| Ул. Еременко, д. 35 |  |  | 242,96 | 2 |  |
| МБДОУ Детский сад №2 г. Велиж, пл. Судоверфи, д.2 |  | 2150 |  | 2 |  |
| СДР «Милосердие», г. Велиж, пл. Судоверфи, д.2 |  | 4809,158 |  | 2 |  |
| Ул.8 Марта,д.5а | 1981 | 6654 | 1260,39 | 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта |
| Ул.8 Марта 5б | 1982 | 7310 | 1320,21 | 3 |  |
| Ул. Энгельса, д.180 | 1987 | 534 | 107,10 | 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 |
| Ул. Энгельса, д.192 | 1989 | 456 | 55,50 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190 | 1989 | 1053 | 254,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.168 | 1976 | 3898,5 | 766,04 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.170 | 1979 | 4740 | 808,02 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.179 | 1983 | 4038 | 608,40 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.194 | 1989 | 395 | 109,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.198 | 1990 | 342 | 109,70 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.176 | 1986 | 607 | 154,70 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.174 | 1986 | 305 | 63,10 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.187 | 1990 | 332 | 48,00 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.183 | 1991 | 300 | 70 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.184 | 1992 | 800 | 102,5 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.186 | 1992 | 434 | 53 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.195 | 1991 | 489 | 61,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.191 | 1992 | 483 | 110,50 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.188 | 1991 | 339,8 | 82,15 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190а | 1992 | 473 | 111,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.182 | 1992 | 434 | 103,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.185а | 1990 | 344 | 74,00 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.164а | 1983 | 4075 | 787,2 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.189 | 1990 | 351 | 75,90 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.178 | 1987 | 537 | 122,00 | 1 |  |
| ул. Энгельса, д.193 | 1995 | 554 | 128,50 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190б | 1991 | 316 | 28,30 | 1 |  |
| Мастерские Техникума |  | 2288,1 |  |  |  |
| Общежитие Техникума | 1983 | 3677,43 | 524,05 | 2 |  |
| Гаражи Техникума |  | 905,7 |  |  |  |
| Ул. Недоговорова, д.7 |  | 100,8 | 40,45 | 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 |
| Ул. Недоговорова, д.7а |  | 330 | 100,00 | 1 |  |
| Средняя школа №2 (здание школы), ул. Недоговорова, д.15 |  | 18022 |  | 3 |  |
| МБДОУ Детский сад №5 «Теремок», ул. Энгельса, д.64-а |  |  |  | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 |
| Ул. Кузнецова, д.4 | 1983 | 1983 | 272,7 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная |
| Ул. Кузнецова, д.12 | 1977 | 1983 | 272,6 | 2 |  |
| Ул. Советская, д.23/10 | 1970 | 2142 | 337,5 | 2 |  |
| Ул. Советская, д.26 | 1974 | 1993 | 240,7 | 2 |  |
| Ул. Советская, д.13 | 1949 | 1802,1 | 273,3 | 2 |  |
| Музей |  | 1008 |  | 1 |  |
| Дом досуга |  | 25168 |  |  |  |
| Магазин «Велижские товары» |  | 384 |  |  |  |
| Парикмахерская «Светлана» |  | 1993 |  |  |  |
| Демидовский аграрно-технологический техникум (общежитие) |  | 22857 |  | 2 |  |
| Редакция «Велижская новь» |  | 662 |  | 2 |  |
| Типография |  | 1159,65 |  | 2 |  |
| Росгосстрах |  | 305,8 |  |  |  |
| Мировой суд |  | 848 |  |  |  |
| Полиция |  | 6915 |  | 2 |  |
| Нотариус |  |  |  |  |  |
| Пенсионный фонд РФ |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
| Налоговая |  |  |  |  |  |
| Велижский КЦСОН |  |  |  |  |  |
| Селезневский ДИПИ |  |  |  |  |  |
| Пограничное управление |  |  |  |  |  |
| ФКУ УНИИ УФСИН |  |  |  |  |  |
| Гавва Л.Е. Аптека Долголет» |  |  |  |  |  |
| ООО «Двина» |  |  |  |  |  |
| МУП «Коммунресурс» |  | 4163,8 |  | 2 |  |
| ООО «Коммун-Сервис» |  |  |  |  |  |
| Администрация МО «Велижский район» |  | 17562,668 |  | 2 |  |
| Аптека «Фармация» |  | 1032 |  |  |  |
| Ул.Володарского, д165а | 1983 | 4062 | 859,80 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК |
| Ул.Володарского, д167 | 1982 | 4040 | 780,90 | 2 |  |
| Ул.Володарского, д171 | 1988 | 3685 | 732,20 | 3 |  |
| Ул.Володарского, д134 | 1978 | 3083 | 504,5 | 2 |  |
| Ул.Володарского, д161 | 1976 | 2527 | 432,21 | 2 |  |
| Ул.Володарского, д163 | 1980 | 4203 | 815,73 | 2 |  |
| Ул. Ивановская, д .1 |  |  | 41,80 | 1774 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, д.13Б котельная ПМК-2 |
| Ул. Ивановская, д .11 |  |  | 693,60 | 3250 |  |
| Ул. Ивановская, д .11А |  |  | 885,18 | 4775 |  |
| Ул. Ивановская, д .11Б |  |  | 892,90 | 4671 |  |
| Ул. Ивановская, д .13 |  |  | 165,20 | 562 |  |
| Ул. Ивановская, д .17 |  |  | 1028,92 | 5674 |  |
| Ул. Ивановская, д .19 |  |  | 904,67 | 5184 |  |
| Ул. Ивановская, д .21 |  |  | 1002,51 | 5283 |  |
| Ул. Ивановская, д .27 |  |  | 472,80 | 3579 |  |
| Ул. Ивановская, д .3 |  |  | 324,05 | 1818 |  |
| Ул. Ивановская, д .5 |  |  | 325,21 | 1455 |  |
| Ул. Ивановская, д .7 |  |  | 340,84 | 2606 |  |
| Ул. Ивановская, д .9 |  |  | 864,92 | 5347 |  |