АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.03.2020   № 143

г. Велиж

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3  «О водоснабжении и водоотведении», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением  Правительства РФ от 5 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», распоряжением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 14.01.2019 № 11-р «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год», Администрация муниципального образования  «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год. Актуализация произведена согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) в течение 15 дней со дня утверждения результатов актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения, разместить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети «Интернет» по адресу: http://velizh/admin-smolensk.ru/  и опубликовать в газете «Велижская новь» актуализированную схему водоснабжения и водоотведения с информацией о ее размещении на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального

образования «Велижский район»                                                В.В. Самулеев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 27.03.2020   № 143

АКТУАЛИЗированная

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ муниципального образования

ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ на 2021 год

КНИГА1

КНИГА2

г. ВЕЛИЖ

2020 год

Оглавление

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год                            ……………………....................  3

2. Ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения......  3

3. Изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата                                                     ……………………...................3  4. Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения                                                            ……………………....................  3

5. Реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ                                                 ……………………..................4

6. Реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями

……………………...................……………………....................……………………...4

7. Изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)            ……………………....................4

8.Характеристика централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения					                ……………………....................4

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 07.02.2015 № 56 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Велижский район» от  07.04.2016   № 224, от 05.04.2018   № 169, от 02.04.2019 №164).

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения производится на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Распоряжения Администрации муниципального образования «Велижский район» от 30.12.2019 № 925-р «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год»;

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение предусматривает внесение изменений в связи с проведенным техническим обследованием  централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, изменением протяженности водопровода - 36,175  км. сетей водопровода в г. Велиж и 6,236 км. в других населённых пунктах Велижского городского  поселения. В 2020 году  введены в действие уличные водопроводные сети: 200 м. по ул. Пролетарская, (от распределительного колодца дома №16/12 до дома №57/31) и 150 м по ул. Володарского (от распределительного колодца дома №12 до дома №16), проведена реконструкция канализационных труб, проведены уточнения протяженности водопроводных сетей.

2. Ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Изменений не предусматривается.

3. Изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата.

Изменений не предусматривается.

4. Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения проведено в 2018 и 2019 г.г..

Изменений не предусматривается.

5. Реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ.

Изменений не предусматривается.

6. Реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Изменений не предусматривается.

7. Изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Изменений не предусматривается.

8.Характеристика централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения:

«1.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения

Система холодного водоснабжения населения, предприятий и организаций г. Велиж состоит из централизованной сети городского водопровода, отдельных частных или ведомственных локальных сетей со своими артскважинами, колодцев.

На балансе МУП «Коммунресурс»  находится: 10 артскважин производительностью от 240 до 960 м3/сут., 36,175  км сетей водопровода в г. Велиж и 6,236 км в других населённых пунктах поселения, водозаборных колонок 100 (город) и 13 (село), водонапорная башня V= 50 м3, 2 ёмкости запаса воды на 250 м3 и 7 на 25 м3.

Уровень обеспечения населения (по объёму) холодной водой системой центрального водоснабжения – удовлетворительный. Качество питьевой воды не соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» (кроме воды водозабора льнозавода, где установлено современное оборудование водоподготовки производительностью 100 м3/час).

Водоводы и водопроводные сооружения.

Система водоснабжения города однозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды – вторая. Установленная производственная мощность водопроводов составляет   725 м3/сут. Протяженность водопроводных сетей–42,411 км. Износ сетей  составляет 55,6%.

Описание технологического цикла водоснабжения МУП «Коммунресурс»  Велижскогоо района Смоленской области.

- Скважина №66200080 г. Велиж (МСО)

Глубина скважины 154м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ5 -6,5х80    6,5м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №66200606 г. Велиж ул. Горохова

Глубина скважины 165м

Глубина загрузки	60м

Насос ЭЦВ8 х 40х120    40м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №66200607 г. Велиж ул. Горохова

Глубина скважины 165м

Глубина загрузки	60м

Насос ЭЦВ8  40х120    40м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №66200222 г. Велиж пер. Горохова

Глубина скважины 220м

Глубина загрузки	60м

Насос ЭЦВ8  25х125    25м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №66200500 г. Велиж ул. Ивановская  территория ПМК «Велижская»

Глубина скважины 164м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ 6-10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №66200501 резервная г. Велиж ул. Ивановская  тер. ПМК «Велижская»

Глубина скважины 156м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ6 -10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №66200503 г. Велиж ул. Первомайская

Глубина скважины 156м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ  6-10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №66200532    д. Чернейка

Глубина скважины 163 м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ 6-10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №66200608 г. Велиж  ул. Куриленко

Глубина скважины 90 м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ 6*10-110  10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

- Скважина №66200592  д. Ляхово

Глубина скважины 160м

Глубина загрузки	40м

Насос ЭЦВ  6-10х110    10м3/час

Места установки приборов учета воды, электроэнергии

и тепла находятся внутри насосной станции.

Принципиальная схема работы скважин

1. Скважины №66200606, №66200607, №66200222 пер. Горохова, ул. Горохова

Забор воды из скважин осуществляется насосами:

- ЭЦВ 8-25-125	- 1шт.

- ЭЦВ 8-40-120	- 2шт.

по трубам Ø 63мм, 106мм  транспортируется в насосную станцию.

В насосной станции вода подается в градирню, где с пятиметровой  высоты  разбивается о решетки. В процессе  улетучивается сероводород и производится  обогащение воды кислородом.

Далее вода поступает в хранилище.

Из хранилища вода насосами подается в водонапорную башню.

Из водонапорной башни вода под давлением  поступает в водоразборную  сеть.

2. Скважина №66200500, №66200501 ул. Ивановская, ул. Ивановская (резервная)

Забор воды из скважины  осуществляется насосом ЭВЦ 6х10-110. Из скважины вода закачивается в станцию   обезжелезивания подземных вод в фильтр СОПВ-09-15.

Исходная вода подается в верхнюю часть фильтра с помощью эжектора смешивается с атмосферным воздухом, происходит процесс аэрации, обогащает кислородом воду, при этом растворенное в воде двухвалентное железо переходит  в трехвалентное состояние и оседает на фильтрующих элементах.

После фильтрации очищенная вода по водопроводу поступает в резервуар чистой воды, далее насосом подается в водонапорную башню.

Из водонапорной башни вода поступает в водоразборную сеть.

3. Скважины №66200608, №66200503, №66200592, №66200532, № 66200529

Забор воды из скважин осуществляется  насосами ЭЦВ 6х6,5х125 и подается в водонапорную башню.

Из водонапорной башни вода под давлением поступает в водоразборную сеть.

Характеристика система хозяйственно-питьевого водоснабжения Велижского ГП представлена в таблице.

| № п\п | Наименование/адрес | Водопровод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Материал трубы | Протяженность, м | Диаметр | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | Водопроводные сети/ д.Ляхово, Велиж. ул. Курасова | ПЭ | 3230 | Ø63мм | 1979/2016 |
| 2 | Водопроводные сети/ д. Чернейка | ПЭ | 2650 | Ø63мм | 1993 |
| 3 | Водопроводные сети/ г. Велиж, ул. Кропоткина, ул. Пролетарская ул. Володарского | Чугун ПЭ ПЭ | 435 200 150 | Ø100мм Ø50мм Ø32мм | 2008 2019 2019 |
| 4 | Водопроводные сети/ Велиж, ул. Ивановская | ПЭ | 941 | Ø100мм | 2008 |
| 5 | Водопроводные сети Велижлен/ Велиж, ул. Ивановская | ПЭ | 1089 | Ø63мм | 2012-2013 |
| 6 | Водопроводные сети ДО ПМК-2/ Велиж, ул. Ивановская | чугун | 1150 | Ø100мм | 1973 |
| 7 | Водопроводные сети 8 Марта / Велиж, ул.8 Марта | ПЭ | 2956 | Ø100мм | 1988 |
| 8 | Водопроводные сети Велижплодородие/ Велиж, ул.8 Марта | ПЭ | 2005 | Ø40мм | 1991 |
| 9 | Водопроводные сети СШ №2/ Велиж, ул. Куриленко | ПЭ | 2023 | Ø50мм | 1988 |
| 10. | Водопроводные сети город/ Велиж, ул. Энгельса, Володарского, Свердлова, Р. Люксембург, Советская | Чугун, ПЭ | 21989 | Ø100мм | 1992 |
| 11. | Водопроводные сети ЛПХ/ Велиж, ул. Ленинградская, ул. Мира, ул. Железнодорожная | Чугун, ПЭ | 3593 | Ø100мм | 1983/2015/2018 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через внутриквартальные сети, от насосной станции II подъема до потребителя.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) на отдельных участках до 100%, водозаборным сооружениям и сооружениям на сетях по отдельным объектам и участкам до 100%.

1.3. Основные характеристики системы водоотведения городского поселения

Описание технологического цикла водоотведения Велижского городского поселения

Протяженность канализационных сетей –  11,261 км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы – 1,6 км;

- уличная канализационная сеть – 7,84 км;

- внутриквартальная и внутридворовая– 1,821 км.

Канализационные насосные станции – 2 шт.

Установленная проектная ∑ Q  КНС = 0,65 тыс. м3/сут.

Очистные сооружения  Q = 95,6 тыс. м3/сут.

Таблица 6

Состояния объектов очистных сооружений

| № пп | Наименование основных фондов | Дата ввода в эксп- плуатац. | % износа | Протяженность сети (км.) | Диаметр, материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Очистные сооружения ул.Менжинского | 1979 | 100 | - | - |
| 2 | Отстойники Ул.Казанская | 1995 | 59 | - | - |
| 3 | Очистные сооружения ул.Энгельса | 1997 | 100 | - | - |
| 4 | Очистные сооружения мебельной фабрики | 1977 | 100 | - | - |
| 5 | Поля фильтрации Ул.Энгельса | 1973 | 100 | - | - |
| 6 | КНС д/сад №5 |  | 100 | - | - |
| 7 | Очистные сооружения Ул.Ивановская | 2009 | 4 | - | - |
| 8 | Сети канализацииУл. Ивановская | 1979 | 100 | 1,25 | 200 |
| 9 | Сети канализации Ул. Казанская | 1982 | 100 | 1,07 | 150 |
| 10 | Сети канализации Ул.8 Марта | 1980 | 100 | 0,1 | 150 |
| 11 | Сети канализации Ул. Энгельса | 1984 | 100 | 1,78 | 150 |
| 12 | Сети канализации Ул.Ленинградская | 1984 | 100 | 0,1 | 200 |
| 13 | Сети канализации Ул. Ивановская | 1977 | 100 | 2,7 | 200 |
| 14 | Сети канализации Ул. Кропоткина | 2008 | 96 | 3,844 | 250 |
| 15 | Сети канализации Ул. Советская 46/5 | 2019 | 0 | 0,417 | 150 |

».