АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЗНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.03.2017 г.       № 19

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения д. Селезни

Селезневского сельского поселения

Велижского района Смоленской области

на 2018 год

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Селезневское сельское поселение (новая редакция), Администрация Селезневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Селезневского сельского поселения на 2018 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Селезневского сельского поселения «Информационный вестник Селезневского сельского поселения».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования официальном сайте муниципального образования Селезневское сельское поселение в сети Интернет (http://seleznevo.admin-smolensk.ru//).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Селезневское сельское поселение                                                        В.Н. Новикова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Селезневского сельского поселения

от  16.03.2017 г.    № 19

Актуализированная схема теплоснабжения Селезневского сельского поселения

Велижского района Смоленской области  на 2018 год

2017

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основание для разработки схемы теплоснабжения Селезневского сельского поселения Велижского района Смоленской области является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селезневского сельского поселения;

Генеральный план поселения.

Раздел 1. Общее положение

  - Назначение схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

  - Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязательной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

Повышение надежности работы систем теплоснабжения а соответствии с нормативными требованиями;

Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

Обеспечение жителей Селезневского сельского поселения тепловой энергией;

Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

  - Характеристики Селезневского сельского поселения

Селезневское СП входит в состав Велижского муниципального района (далее – Велижский МР) и является одним из 7 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения – 13400 га.

Селезневское СП расположено в северо-восточной части Велижского района Смоленской области. В состав Селезневского СП входят 14 населенных пунктов:                                   д.Апонасково, д.Балбаи, д.Бахтеи, д.Белоусово, д.Горяне, д.Загоскино, д.Ильеминка,                       д. Подпояски, д. Поймище, д. Рудня, д. Рудомые, д. Сертея, д. Наумовка, д. Селезни.

Численность населения Селезневского СП на 01.01.2012 – 882 человек.

В орографическом отношении территория Селезневского СП приурочено к Прибалтийской низменности. Основные черты рельефа сформировались в течение континентального развития территории доледникового периода. В современном рельефе отражена деятельность трех ледников, которая сыграла основную рельефообразующую роль.

В геоморфологическом отношении территория поселения расположена на различных типах рельефа: от холмисто-грядовых и пологоволнистых моренных равнин до плоских озеро-ледниковых равнин и долинных комплексов рек. Абсолютные отметки поверхности варьируются от 160,0м до 220,0м.

Климат Селезневского СП умеренно континентальный, который характеризуется относительно влажным и теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

По средним многолетним данным самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха до –8,3ºС, абсолютный зафиксированный температурный минимум - 45º. Оттепели наблюдаются практически ежегодно. Среднее число дней с оттепелью в период с ноября по март составляет 64.

Зима длится 4-5 месяцев. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 30.11. – 2.12. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом по области составляет в среднем многолетнем 125-135 дней

Рисунок 1 Ситуационный план Велижского муниципального района.

Территория Селезневского сельского поселение

Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Селезневского сельского поселения

2.1 Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Селезневского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Централизованное теплоснабжение в Селезневском сельском поселении осуществляется в одном населенном пункте – д.Селезни. Здания МБОУ Селезневской СОШ, МБДОУ Селезневский детский сад, ЦКС ССДК, Административного здания СПК «Селезневский» и магазинов подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Жилые дома в д. Селезни и иных населенных пунктах оборудованы печами на твердом топливе. В части жилой застройки имеется горячее водоснабжение осуществляемое электрическими водонагревателями.

Единственным поставщиком тепловой энергии в поселении является Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник». Предприятие эксплуатирует 1 котельную (мощностью 1,8 Гкал/час) и 930 метров тепловых сетей (в двухтрубном измерении).

2.2 Краткая характеристика котельной, расположенной на территории Селезневского сельского поселения

Котельная осуществляет теплоснабжение в д.Селезни, работает на твердом топлива (дрова). Общая установленная мощность 1,8 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная смешанного типа прокладки (воздушная, подземная). Здание котельной 1967 года постройки, одноэтажное, кирпичное, размерами 15,0 м * 5,5м., высотой 3,60м.; объем здания 297м³, фундамент здания – бетонный ленточный; кровля – шифер.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селезневское поселение | котельная д. Селезни | 1,8 | 0,93 | дрова |

| № п/п | Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла | Год установки | Теплопроизво-дительность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВТС-1 | 46,5 | 2012 | 1,0 | 1 |
| 2 | КВр-0,8 | 64,8 | 2012 | 0,8 | 1 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы ЦО |
| Марка насоса, производитель-ность, м3/ час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин. | Количество насосов |
| КМ80-65-160; Q=50м³/ч; Н=32м | N=7,5кВт; n=3000 об/мин | 2 |

Размещение котельной и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

2.3. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Селезневского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 016г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2027г.)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилой застройки (жилой фонд) из него: | тыс. м² общ.площ. | 25,7 | 25,7 | 32,0 |
|  | Объем нового строительства |  | 0,17 | - | 6,3 |
| 2 | Зоны инфраструктуры | тыс. м² | 3,72 | - | - |

2.4 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности).

| ЦО | Параметры |
| --- | --- |
|  | м³ | ͭ внутри (отопл.) | Расчетная тепловая нагрузка отопления |
| Здание школы | 10019 | 18 | 0,066136 |
| Здание детского сада | 1374 | 22 | 0,012667 |
| Административное здание СПК |  | 18 | 0,004649 |
| Здание дома Культуры | 4517 | 18 | 0,033430 |
| Помещение библиотеки | 192 | 18 | 0,001422 |
| Помещение почты | 290 | 20 | 0,002760 |
| Здание магазина | 521 | 18 | 0,003750 |
| Здание магазина | 216 | 18 | 0,001554 |
|  | 0,126368 |

Учитывая, что в Генеральном плане Селезневского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществлять от автономных источников.

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

3.1. Модернизация системы теплоснабжения Селезневского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществлять от автономных источников.

Для жилых домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

При перекладке сетей предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

3.2. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная, д. Селезни Велижского района | 1,8 |

Крупные общественные здания, ряд магазинов и Административное здание конторы СПК подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Селезневского сельского поселения осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник».

3.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Селезневского сельского поселения индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное печное отопление, работающее на твердом топливе (дрова и уголь), небольшая часть индивидуального жилого фонда имеет электрическое отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Источник тепла:                                                               Стоимость 1 МДж тепла:

Магистральный газ                                                          11 коп.

Сжиженный газ                                                                50 коп.

Электричество                                                                 70 коп.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько стоит топлива в регионе и посчитать цену 1 кВт тепла.

Данные для расчета:

Дрова сухие – 3,900 кВт/кг

Дрова влажные – 3,060 кВт/кг

Природный газ – 10,000 кВт/м³

Сжиженный газ – 20,800 кВт/м³

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

Главной тенденцией теплоснабжения населения, производства тепла централизованной системой теплоснабжения и индивидуальными теплогенераторами является газификация поселения, предусмотренная Генеральным планом муниципального образования Селезневское сельское поселение (прокладка межпоселкового газопровода с сооружением Р≤0,6 МПа с размещением ГРП – 1 очередь; прокладка газопровода высокого давления – в течение перспективного периода в зависимости от потребности).

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Селезневского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Селезневского сельского поселения.

3.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная, д.Селезни Велижского района | 1,8 |

3.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующие | Перспективные |
| Котельная д.Селезни | 1,8 | 0,3 | 0,3 |

3.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника Гкал/час | Резерв мощности Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная д.Селезни | 1,8 | 1,5 |

Раздел 4. Перспективные балансы теплоносителя.

4.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Котельная д.Селезни не осуществляет ГВС. Генеральным планом Селезневского сельского поселение не предусмотрено предоставление ГВС.

Раздел 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом Селезневского сельского поселения предусматривается модернизация существующей котельной с переводом ее на природный газ (1 очередь (до 2016года)).

Так же Генеральным планом поселения предлагается строительство ряда объектов социальной сферы и промышленности, теплоснабжения которых будет осуществляться от автономных источников.

5.2 Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Селезневского сельского поселения меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической энергии не предусмотрены.

5.3.  Решения о нагрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Селезневского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д.Селезни | 1,8 | 0,3 |

5.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д.Селезни | 1,8 | 1,8 |

Раздел 6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

6.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом Селезневского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Селезневского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Селезневского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложение по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селезневского сельского поселения на 2011- 2016гг.)

| № п/п | Адрес объекта/мероприятия, планируемые работы | Ед.изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной с заменой оборудования выработавшего ресурс. | М | Обеспечение установленной мощности, а также увеличение мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижением удельных норм расхода топлива. |
| 2 | Модернизация котельной с переводом на природный газ. | М |  |

Раздел 7. Перспективные топливные балансы.

7.1.Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (дрова) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход тыс.м³ | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции тыс.м³ |  |  |
| Котельная д.Селезни | 1,29 | 1,29 | Дрова | Дрова |

Раздел 8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

8.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируется на период, до 2016 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Селезневского сельского поселения на 2011-2016гг..) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе коммунальной инженерной инфраструктуры Селезневского сельского поселения.

Раздел 9. Теплоснабжающая организация.

Централизованное отопление в Селезневском сельском поселении осуществляется в одном населенном пункте – д.Селезни. К централизованной системе отопления подключены общественные здания, система состоит из котельной и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка отапливается автономными источниками теплоснабжения (печь на твердом топливе). Для горячего водоснабжения используются индивидуальные электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник».

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Источник тепловой энергии в поселении единственный:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Селезни | 1,8 | 0,3 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно.

Раздел 11. Перечень бесхозяйственных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Селезневского сельского поселения бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.

| № п/п | Тип котла, марка | Тип котла вода/пар | Мощность котла, Гкал/ч | Год установки котла | Год последнего капремонта котла | Год проведения режимно-наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный, % | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Наименование эксплуатирующей организации (ЭСО)МУП «Коммунальник» |
| 1.1. | Наименование (адрес) котельной/ форма собственности д.Селезни/ муниципальная |
| 1 | КВТС-1 | Вода | 1 | 2012 | - | - | 60 | - | исправен |
| 2 | КВр-0,8 | Вода | 0,8 | 2012 |  | - | 78 | - |  |

Описание источников тепловой энергии 			Таблица 2.

| Вид ТЭР, контролируемых с помощью приборов учета |
| --- |
| Топливо | Тепловая энергия, поданная в сеть | Горячая вода | Подпитка |
| тип прибора учета | год установки | тип прибора учета | год установки | тип прибора учета | Год установки | тип прибора учета | год установки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Наименование эксплуатирующей организации (ЭСО) МУП «Коммунальник» |
| 1.1. | Наименование (адрес) котельной/ форма собственности д.Селезни / муниципальная |
| - | - | - | - | - | - | Счетчик | 2011 |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 								таблица 3.

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная/подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Наименование (адрес) котельной/ форма собственности д.Селезни / муниципальная |
| 1.1. Наименование организации, эксплуатирующей тепловые сети (ЭСО) МУП «Коммунальник» |
| 219 | воздушная | 0,34 | Антикоррозийная битумно-резиновая изоляция + изовер КТ ALU + стеклопластик рулонный РСТ-А-Л-В |
| 219 | подземная | 0,506 |  |
| 57 | подземная | 0,084 |  |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 								таблица 4.

| Причины аварии на тепловых сетях |
| --- |
| Отчетный период | неудовлетворительное техническое состояние оборудования | по вине эксплуатационного персонала | прочие |
|  | всего (кол./год) | в т.ч. за ОЗП (кол./год) | всего (кол./год) | в т.ч. за ОЗП (кол./год) | всего (кол./год) | в т.ч. за ОЗП (кол./год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Наименование (адрес) котельной/ форма собственности д.Селезни Велижский район Смоленская область/ муниципальная |
| 1.1. Наименование организации, эксплуатирующей тепловые сети (ЭСО) МУП «Коммунальник» |
| 2010 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |

| Утверждаю: Руководитель теплоснабжающей организации « 28_» сентября 2012 г ___________________ М.В.Ткачева |  | Согласованно: Глава администрации муниципального образования « 28 » сентября 2012 г _____________________ В.П.Новикова |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

Температурный график

(наименование (адрес) котельной/ форма собственности)

д. Селезни Велижский район Смоленская область / муниципальная

| Температура наружного воздуха ºС | Температура теплоносителя ºС |
| --- | --- |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| + 8 + 4 | 40 | 35 |
| + 3 - 0 | 45 | 40 |
| - 1 - 6 | 50 | 43 |
| - 7 - 12 | 55 | 47 |
| - 13 - 18 | 60 | 51 |
| - 19 - 22 | 65 | 53 |
| - 23 - 28 | 70 | 57 |
| - 29 - 35 | на том же уровне |

Приложение 3

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии									Таблица 5.

| № п.п | Наименование присоединенной тепловой нагрузки (улица, дом) | Тип (жилой, нежилой) | Объем зданий, м3 | Отапливаемая площадь, м2 | Количество тепловой энергии, потребляемой за год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жилых помещений | Всего | жилых помещений | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО) МУП «Коммунальник» |
| 1.1 | Наименование (адрес) котельной/ форма собственности д.Селезни Велижского района Смоленской области / муниципальная |
|  | МБОУ Селезневская СОШ | Нежилой | 10019 | - | 1902 |  | 341,2 |
|  | ЦКС ССДК | Нежилой | 4709 | - | 574 |  | 179,9 |
|  | МБДОУ «Селезневский детский сад» | Нежилой | 1374 | - | 456 |  | 65,4 |
|  | Магазин | Нежилой | 216 | - | 72 |  | 8,02 |
|  | Административное здание | Нежилой | 919 | - | 561 |  | 38,23 |
|  | Магазин | Нежилой | 521 | - | 164 |  | 19,34 |
| Итого: |  | 17758 |  | 3729 |  | 652 |

* Приложение 3. Заполняется по данным органа государственной власти субъекта РФ, уполномоченного в сфере регулирования тарифов.

| Баланс тепловой энергии на котельных на 2018 год |
| --- |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| МУП "Коммунальник" | Котельная д. Селезни | 652 | 216 | 868 | 43 | 911 |
|  | ВСЕГО | 652 | 216 | 868 | 43 | 911 |

Приложение 4

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций			Таблица 6.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Наименование (адрес) котельной |
| Наименование организации, эксплуатирующей котельную и (или) тепловые сети (ЭСО) |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1208 | 1204 | 1176 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 57 | 57 | 55 |
| 3 | Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО | Гкал | 1151 | 1151 | 1121 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сети котельной (ЭОС) | Гкал | 469 | 469 | 469 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 682 | 682 | 652 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сетях потребителей | Гкал |  |  |  |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 682 | 682 | 652 |
| 8 | Расход основного топлива (газ, дрова, уголь) | м3, тонн | 681 | 731 | 654 |
| 9 | Расход резервного топлива (уголь, дрова) | м3, тонн | 400 | 350 | 400 |
| 10 | Расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВт*час | 18546 | 18546 | 18546 |
| 11 | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*час | 44064 | 30960 | 30960 |
| 12 | Расход воды относимой на выработку тепловой энергии | м3 | 945 | 948 | 948 |
| 13 | Максимальное использование тепловой мощности котлоагрегатов | % | 60 | 60 | 60 |

* Приложение 4. заполняется по данным органа государственной власти субъекта РФ, уполномоченного в сфере регулирования тарифов.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения												Таблица 7.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Наименование (адрес) котельной д. Селезни Велижского района Смоленской области |
| Наименование организации, эксплуатирующей котельную (ЭСО) МУП « Коммунальник» |
| 1 | Топливо на технологические цели | Руб. | 756 910,00 | 773 746,00 | 737 800,00 |
| 2 | Вода на технологические цели | Руб. | 26 539,00 | 28 163,00 | 22 074,73 |
| 3 | Электроэнергия на технологические цели | Руб. | 232 102,00 | 252 444,00 | 368 100,00 |
| 4 | Химводоочистка (ХВО) | Руб. | - | - | - |
| 5 | ФОТ производственных рабочих всего | Руб. | 420 251,00 | 428 601,00 | 470 490,98 |
| 6 | - основная оплата труда производственных рабочих | Руб. |  |  |  |
| 7 | - дополнительная оплата труда производственных рабочих | Руб. |  |  |  |
| 8 | - сумма страховых взносов (ПФРФ…. | Руб. | 143 726,00 | 122 492,00 | 142 088,28 |
| 9 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования всего | Руб. | 139 438,00 | 139 438,00 | 283 074,00 |
| 10 | - амортизация | Руб. | 139 438,00 | 139 438,00 | 153 958,00 |
| 11 | - отчисления в ремонтный фонд | Руб. |  |  |  |
| 12 | - другие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | Руб. |  |  |  |
| 13 | Прямые затраты | Руб. | 1 718 966,00 | 1 744 884,00 | 2 023 627,99 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | Руб. | 328 522,00 | 298 240,00 | 250 682,50 |
| 15 | Итого производственные расходы | Руб. | 2 047 488,00 | 2 043 124,00 | 2 274 310,49 |
| 16 | Налоги и сборы | Руб. | 21 606,00 | 21 573,00 | 27 143,00 |
| 17 | Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО | тыс. Гкал | 1,151 | 1,121 | 1,121 |
| 18 | Тариф на тепловую энергию | Руб./Гкал | 3167,97 | 3167,97/3529,04 | 3529,04/3952,52 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения												Таблица 8.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Наименование (адрес) котельной д. Селезни Велижского района Смоленской области |
| Наименование организации, эксплуатирующей тепловые сети (ЭСО) МУП « Коммунальник» |
| 1 | Вода на технологические цели | Руб. | 26 539,00 | 28 163,00 | 22 074,73 |
| 2 | Электроэнергия на технологические цели | Руб. | 232 102,00 | 252 444,00 | 368 100,00 |
| 3 | ФОТ производственных рабочих всего | Руб. | 420 251,00 | 428 601,00 | 470 490,98 |
| 4 | - основная оплата труда производственных рабочих | Руб. |  |  |  |
| 5 | - дополнительная оплата труда производственных рабочих | Руб. |  |  |  |
| 6 | - сумма страховых взносов (ПФРФ…. | Руб. | 143 726,00 | 122 492,00 | 142 088,28 |
| 7 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования всего | Руб. | 139 438,00 | 139 438,00 | 283 074,00 |
| 8 | - амортизация | Руб. | 139 438,00 | 139 438,00 | 153 958,00 |
| 9 | - отчисления в ремонтный фонд | Руб. |  |  |  |
| 10 | - другие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | Руб. |  |  |  |
| 11 | Прямые затраты | Руб. | 1 718 966,00 | 1 744 884,00 | 2 023 627,99 |
| 12 | Общехозяйственные расходы | Руб. | 328 522,00 | 298 240,00 | 250 682,50 |
| 13 | Итого производственные расходы | Руб. | 2 047 488,00 | 2 043 124,00 | 2 274 310,49 |
| 14 | Налоги и сборы | Руб. | 21 606,00 | 21 573,00 | 27 143,00 |
| 15 | Полезный отпуск передаваемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,151 | 1,121 | 1,121 |
| 16 | Ставка за содержание тепловых сетей | Руб./Гкал |  |  |  |
| 17 | Потери тепловой энергии в сетях ЭСО | Гкал | 469 | 469 | 469 |
| 18 | Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии | Руб. |  |  |  |
| 19 | Ставка на оплату технологических потерь тепловой энергии | Руб./Гкал |  |  |  |
| 20 | Размер платы за услуги по передаче тепловой энергии | Руб./Гкал |  |  |  |